## Slide 1
Fúziós energiatermelés
Berta Miklós, Horváth András
Fizika és Kémia Tanszék
Széchenyi István Egyetem
2009. május 21. SZE - Győr
Berta, Horváth: Fúziós energiatermelés Atomenergiáról mindenkinek előadássorozat
Notes: <number>

## Slide 2
A nukleáris energiatermelés alapjai
Energiamegmaradás törvénye:
Bármilyen gép, mely energiát ad le, valaminek csökkenti az energiáját!
vízerőmű: a lezúduló víznek lesz kisebb az energiája
szélerőmű: a szél egy kicsit lassul
szén- és olaj erőművek: kémiai kötések alakulnak ki, a végtermék alacso-nyabb energiájú
Energiatermelés atommagokkal:
Alacsonyabb energiájú állapotba kell hozni az atommagokat!
2009. május 21. SZE - Győr
Berta, Horváth: Fúziós energiatermelés Atomenergiáról mindenkinek előadássorozat
Notes: <number>

## Slide 3
Az atommagok felépítése
Atommagok alkotóelemei: A db nukleon
Z db proton
A – Z db neutron
Az atommagban ható erők:
Elektromos kölcsönhatás: a protonok taszítják egymást – mindegyik mindegyiket!
Erős kölcsönhatás: a nukleonok vonzzák egymást – csak a közelieket!
Nehéz pontos képet alkotni, mert az elemi részek – a kvantummechanika szerint - hullámtermészettel is rendelkeznek.
2009. május 21. SZE - Győr
Berta, Horváth: Fúziós energiatermelés Atomenergiáról mindenkinek előadássorozat
Notes: <number>

## Slide 4
Az atommagok energiája I.
A nukleonok közti erők hatása a mag energiájára:
A protonok taszítása növeli a mag energiáját (lazítja a mag szerkezetét)
A közeli részek vonzása csökkenti az energiát (tömöríti a magot)
Következmény:
Ahogy nő a nukleonok száma , úgy
az elektromos taszítás egyre erősebb lesz
a vonzó erős kölcsönhatás csak a közeli nukleonok közt hat, ezért egy méret után
ennek hatása nem erősödik.
Kis magokat növelve csökken a nukleonok átlag – energiája, nagyoknál pedig nő.
Egész nagy magok pedig nem is létezhetnek.
2009. május 21. SZE - Győr
Berta, Horváth: Fúziós energiatermelés Atomenergiáról mindenkinek előadássorozat
Notes: <number>

## Slide 5
Az atommagok energiája II.
A (stabil) magok energiája a mérések alapján
A magok „igyekeznek” a minimális energiájú állapotot felvenni,
mint ahogy egy gödörbe tett labda annak alján áll meg.
2009. május 21. SZE - Győr
Berta, Horváth: Fúziós energiatermelés Atomenergiáról mindenkinek előadássorozat
Notes: <number>

## Slide 6
A fúziós energiatermelés ötlete
Az előzőek szerint könnyű atommagok egyesítésével csökken a nukleonok átlagos energiája.
Nehézség:
Az atommagokat az elektromos taszítás nem engedi egymás közelébe. Nehéz két magot olyan közelségbe hozni, hogy az erős kölcsönhatás hatni kezdjen!
2009. május 21. SZE - Győr
Berta, Horváth: Fúziós energiatermelés Atomenergiáról mindenkinek előadássorozat
Notes: <number>

## Slide 7
Coulomb taszítás és fúzió
Kezdeti elektromos taszítás lassítja a részecskéket.
Ha a részecskék relatív sebessége elég nagy (magas hőmérséklet miatt), akkor a nukleáris kölcsönhatás hatósugarán belülre kerülnek.
A hatalmas intenzitású, de rövid hatósugarú nukleáris kölcsönhatás hatására megtörténik a fúzió!
Energia szabadul fel!
2009. május 21. SZE - Győr
Berta, Horváth: Fúziós energiatermelés Atomenergiáról mindenkinek előadássorozat
Notes: <number>

## Slide 8
A termikus fúzió
Hogyan győzhetik le a magok egymás taszítását?
Kézenfekvő megoldás: magas hőmérsékleten gyorsan röpködnek és így közel kerül-hetnek egymáshoz.
Nehézség:
Több mint 100 millió K kell ahhoz, hogy elég közel kerülhessenek!
Szerencse:
A nukleonok hullámtermészete miatt ha már elég közel vannak, bizonyos valószínű-séggel mégiscsak kialakul a kötés. (Alagút-effektus.)
Pár tízmillió K is elegendő!
Magok találkozása kis sebességgel
Magok találkozása nagy sebességgel
2009. május 21. SZE - Győr
Berta, Horváth: Fúziós energiatermelés Atomenergiáról mindenkinek előadássorozat
Notes: <number>

## Slide 9
Két azonos töltésű részecske szóródik egymáson az elektromos taszítóerők miatt.
Az a legkisebb távolság amire megközelítik egymást a relatív sebességüktől függ.
Minél nagyobb a relatív sebességük, annál közelebb tudnak kerülni egymáshoz.
2009. május 21. SZE - Győr
Berta, Horváth: Fúziós energiatermelés Atomenergiáról mindenkinek előadássorozat
Notes: <number>

## Slide 10
Néhány lehetséges fúziós folyamat
Deutérium-trícium fúzió
CNO-ciklus
Proton-proton fúzió
2009. május 21. SZE - Győr
Berta, Horváth: Fúziós energiatermelés Atomenergiáról mindenkinek előadássorozat
Notes: <number>

## Slide 11
Fúzió a Napban
Bonyolult ciklusokon keresztül vezet oda, hogy a Nap hidrogénkészlete fokozatosan héliummá alakul. A folyamat 15 millió fokon játszódik le.
Tisztán csak a hőmérsékletből származó sebesség nem lenne elég az atommagok egymáshoz ütközéséhez!
A Napban uralkodó hatalmas gravitációs nyomás segíti a fúziós folyamatokat! A Földön ilyen hatalmas nyomásra nem számíthatunk! → Sokkal magasabb hőmérsékletre van szükség a Földön!
2009. május 21. SZE - Győr
Berta, Horváth: Fúziós energiatermelés Atomenergiáról mindenkinek előadássorozat
Notes: <number>

## Slide 12
D + T → 4He (3,5 MeV) + n (14,1 MeV)
Mintegy 75 millió fokos termikus közegben „nagy” valószínűséggel (alagúteffektusnak köszönhetően) lezajlik!
Az összes többi lehetséges fúziós reakcióhoz sokkal magasabb hőmérséklet kellene!
Erőművi fúziós folyamat
Az anyag atomjai ilyen hőmérsékleteken teljesen szét-esnek atommagokra és elektronokra. Ez az anyag ne-gyedik halmazállapota, a PLAZMA!
2009. május 21. SZE - Győr
Berta, Horváth: Fúziós energiatermelés Atomenergiáról mindenkinek előadássorozat
Notes: <number>

## Slide 13
A fúziós folyamat energiamérlege
Az önfenntartó fúziós energiatermelés feltétele:
megtermelt energia = energiaveszteség
Lawson n τ ≥ C(T) ~ 10^(20) D+T esetén
Stabil égés! A folyamat nem szaladhat meg! Biztonság!
2009. május 21. SZE - Győr
Berta, Horváth: Fúziós energiatermelés Atomenergiáról mindenkinek előadássorozat
Notes: <number>

## Slide 14
Inerciális (lézeres) fúzió
Nagy sűrűség, rövid összetartás
NIF / USA
2009. május 21. SZE - Győr
Berta, Horváth: Fúziós energiatermelés Atomenergiáról mindenkinek előadássorozat
192 lézernyaláb, 2 millió Joule energia 1 ns alatt
Notes: <number>

## Slide 15
Mágneses összetartás
Kis sűrűség hosszan összetartva!
Érintkezés az edény falával!
Lehűti a plazmát!
Homogén mágneses térben való lebegtetés!
A töltött részecskék spirálpályán követik a mágneses teret!
A plazma nem érintkezik az edény falával!
A részecskék kiszöknek a „végeken”!
Zárjuk egymásba a két „véget”!
TÓRUSZ!
2009. május 21. SZE - Győr
Berta, Horváth: Fúziós energiatermelés Atomenergiáról mindenkinek előadássorozat
Notes: <number>

## Slide 16
TOKAMAK
A tóruszban a mágneses tér nem homogén → részecskék szétválása töltésük szerint → vertikális elektromos tér →
E x B sebesség sugárirányú → plazma a falon!
Indukáljunk áramot a plazmában! → A plazmaáram mágneses tere megkeveri a plazmát → megszűnik a részecskék szétválása. →
a plazma nem kenődik a falra!
A plazma áramlása a TOKAMAK-ban turbulens →
nehéz növelni az összetartási időt!
2009. május 21. SZE - Győr
Berta, Horváth: Fúziós energiatermelés Atomenergiáról mindenkinek előadássorozat
Notes: <number>

## Slide 17
Trícium szaporítása
A trícium gáznemű radioaktív anyag! Felezési ideje 12,9 év!
A tríciumot elő kell állítani a fúziós erőmű számára!
Li + n → 4He + T
Lítium nagy mennyiségben fordul elő a földkéregben. Viszonylag olcsón kivonható onnan!
A lítium szaporításához szükséges neutronokat vehetjük a fúziós reakcióból. → Li szaporító köpeny a reaktor része !
2009. május 21. SZE - Győr
Berta, Horváth: Fúziós energiatermelés Atomenergiáról mindenkinek előadássorozat
Notes: <number>

## Slide 18
Fúziós reaktor koncepciója
2009. május 21. SZE - Győr
Berta, Horváth: Fúziós energiatermelés Atomenergiáról mindenkinek előadássorozat
Notes: <number>

## Slide 19
ITER
Önfenntartó fúziós energia-termelés!
Kísérleti reaktor – a megtermelt energia nem kerül a hálózatra!
Szupravezető mágnesek
4 K fokos hőmérsékleten!
Plazma hőmérséklete:
70 – 80 millió fok!
Becsült EU hozzájárulás:
~ 20 milliárd € / 10 év
Indítás tervezett éve:
2018
Nemzetközi együttműködés:
(EU, Japán, Kína, India, Dél – Korea, USA, Oroszország)
2009. május 21. SZE - Győr
Berta, Horváth: Fúziós energiatermelés Atomenergiáról mindenkinek előadássorozat
Notes: <number>

## Slide 20
Fúziós energiatermelő reaktor előnyei
Napi anyagszükséglet 1 GW-os erőműre:
(1GW×1 nap/17 MeV)×8 mp = 109×3600×24/(1.7 107×1.6 10-19)×8×1.6 10-27= 0.4 kg
Kevés bemenő üzemanyag szükséges!
A bemenő üzemanyag (D, Li) és a végtermék (He) nem radioaktív!
A közbülső trícium viszont radioaktív és igen illékony! A keletkezett neutronok felaktiválják a szerkezeti elemeket! → A fúziós energia melléktermékeként keletkezik radioaktivitás! Igaz viszonylag rövid felezési idejű izotópok formájában!
Nem termel üvegházhatású gázokat!
A bemenő üzemanyag „mindenütt” megtalálható szinte „korlátlan” mennyiség-ben!
A fúziós reaktor azonnal leáll a legkisebb, üzemi állapottól való eltéréskor!
2009. május 21. SZE - Győr
Berta, Horváth: Fúziós energiatermelés Atomenergiáról mindenkinek előadássorozat
Notes: <number>

## Slide 21
Az ITER sikere azon múlik, hogy:
sikerül – e megoldani még néhány alapvető fontosságú fizikai problémát,
lesz – e elegendő műszaki végzettségű ember, aki ezen a projekten akar dolgozni!
Az elkövetkező mintegy 25 évben fizikusok százaira, és mérnökök ezrei lesz szükség a fúziós energetikában! → Magas szintű természettudományos és műszaki képzés!!
Köszönöm a figyelmet!
Az előadás animációi az EFDA „Fusion – Power for future generations” CD – ROM – ról származnak! Felhasználásuk ismeretterjesztő célokra engedélyezett!!
2009. május 21. SZE - Győr
Berta, Horváth: Fúziós energiatermelés Atomenergiáról mindenkinek előadássorozat
Notes: <number>