Gyakorló feladatok térvektorok témakörből

- Adott három vektor: ,   és . Számítsa ki az alábbiakat!

a.) =?

b.)

c.)

d.)

e.)  Az  és  vektorok által kifeszített háromszög területe?

f.)  A három vektor által kifeszített tetraéder térfogata?

g.) Az  vektor  vektorra eső merőleges vetületi vektora?

- A szögek tényleges kiszámítása nélkül döntse el, hogy az alábbi vektorpárok hegyes-, derék- vagy tompaszöget zárnak-e be!

a.)  és

b.)  és

c.)  és

d.)  és

- Adja meg z értékét úgy, hogy az  és  vektorok merőlegesek legyenek egymásra!

- Számítsa ki a következő vektorpárok szögét!

- és

- és

- és

- Egy háromszög csúcspontjai: ,  és . Legyen  a BC oldal C csúcstól számított első negyedelő pontja. Tompaszögű-e az  háromszög?

- Egy tetraéder egyik csúcspontja az origó, ebből kiinduló három élvektora közül kettő az  és  vektor. A harmadik élvektor merőleges az  vektorok síkjára és hossza 9 egység. Adja meg a tetraéder csúcspontjainak koordinátáit!

- Számítsa ki annak a paralelogrammának a kerületét, területét, belső szögeit és magasságait, amelynek kifeszítő vektorai  és .

- Döntse el, hogy az , ,  és  pontok egy síkban vannak-e?

- Mekkora az ,  és  vektorok által kifeszített paralelepipedon térfogata?

- Egy tetraéder csúcspontjai , ,  és . Számítsa ki a BCD

laphoz tartozó testmagasságát!

- Írja fel a  pontra illeszkedő és  irányvektorú egyenes egyenletrendszerét! Adja meg az egyenes azon pontjának koordinátáit, amely a  ponttól 6 egységnyi távolságra helyezkedik el a  vektor irányával ellentétes irányú félegyenesen!

- Írja fel a  és  pontokra illeszkedő egyenes egyenletrendszerét!

- Írja fel a  pontra illeszkedő és az  egyenessel párhuzamos egyenes egyenletrendszerét!

- Írja fel a  pontra illeszkedő és az   és  egyenesekre merőleges egyenes egyenletrendszerét!

- Írja fel a  pontra illeszkedő, az  egyenesre merőleges és az  síkkal párhuzamos egyenes egyenletrendszerét!

- Írja fel a  és  síkok metszésvonalának egyenletrendszerét!

- Egy háromszög csúcspontjai ,  és . Írja fel az A csúcshoz tartozó súlyvonal-egyenesének, magasságvonal-egyenesének és szögfelező egyenesének, valamint a BC oldalhoz tartozó oldalfelező merőleges egyenesének egyenletrendszerét!

- Írja fel annak a síknak az egyenletét, amely illeszkedik a  pontra és normálvektora  !

- Írja fel az , és  pontokra illeszkedő sík egyenletét!

- Írja fel az  és  egyenesekre illeszkedő sík egyenletét!

- Határozza meg a  pontra és az    egyenesre illeszkedő sík egyenletét!

- Illeszkedik-e az  egyenes a   síkra?

( Nem, mert párhuzamosak.)

- Számítsa ki az   és az  egyenesek metszéspontját és hajlásszögét!

- Határozza meg az  egyenes és az  sík döféspontját és hajlásszögét!

- Határozza meg a   és   síkok metszésvonalának egyenletrendszerét és hajlásszögét!

- Mekkora távolságra van a   pont a  egyenestől?

- Mekkora távolságra van a   pont a  síktól?

- Számítsa ki az  és  egyenesek távolságát!

- Számolja ki az  sík és az  egyenes döféspontjának az  síktól való távolságát!

- Egy tetraéder csúcspontjainak koordinátái: , ,  és . Számítsa ki a BCD oldallap súlypontjában az oldallapra állított merőleges egyenes  ABC lapsíkkal való döféspontját!