## Slide 1: Ráhagyások, Mérés, adatgyűjtés
Összeállította:
Polák József

## Slide 2: Ráhagyások
  A megmunkálandó felületeken akkora rétegvastagságnak (ráhagyás) kell lennie, amely leválasztásával :
  hibátlan felületi rétegű,
  méret-,
  alak-,
  helyzetpontos,
  előírt felületi édességű alkatrészt tudunk létrehozni,
  az-az előgyártmány kiadja a kész alkatrészt.
  A ráhagyás viszont nem szabad, hogy nagyobb legyen mint a minimálisan szükséges

## Slide 3: Ráhagyások
Teljes ráhagyás = műveleti ráhagyások összege
Örökölt hibákból eredő részráhagyások:
Előző megmunkálásból eredő hibás felületi rétegvastagság (Reh),
Előző megmunkálás mérethibái (Rem),
Előző megmunkálás helyzet és alakhibái (Rea),
Műveletek hibáiból eredő részráhagyások:
Helyzetmeghatározási hiba (Rsh),
Befogás pontatlansága (Rsb),
Az adott megmunkálás hibája (Rsm),

## Slide 4: Gazdaságilag optimális előgyártmány
A gyártás gazdaságossága akkor teljesül, ha:
Kegy: előgyártmány,
Kagy: alkatrészgyártás,
Ksz: szerelésköltsége,
Mivel a szerelés költségei az előgyártmány típusától és méreteitől függetlenek, az alkatrész gyártás költsége viszont igen, így:

## Slide 5
Előgyártmány ára:
Kesz: szerszám ára,
Kea: előgyármány anyagára,
Kem: előgyártmány megmunkálási költsége,
n: gyártandó darabszám,
Alkatrész gyártás költsége:
Kasz: szerszámozás költsége,
Kam: megmunkálási költségek,
Kf: forgács értéke,

## Slide 6: Folyamat mérés
Feladata:
A folyamatok megbízhatóságának biztosítása,
A termék minőségének biztosítása,
Különböző fizikai folyamatjellemzők biztosítása.
Mérendő jellemzők lehetnek:
- elmozdulás, - elfordulás,
- deformáció, - sebesség,
- gyorsulás, - fordulatszám,
- frekvencia, - idő,
- tömeg, - teljesítmény,
- erő, - forgatónyomaték,
- hőmérséklet, - rezgés,
- zaj, - nyomás,
- nedvességtartalom, - viszkozitás,
- vezetőképesség, - PH,

## Slide 7: Nem villamos mennyiségek villamos mérése
Előnyei:
minden nem villamos mennyiség villamos jellé alakítható,
a villamos jelek tág határok között erősíthetők,
villamos jelek digitalizálhatók,
megvalósítható a távmérés,
a villamos jelek legtöbb esetben időkésés nélkül követik a fizikai jel változását,
az automatikus mérés és regisztrálás megvalósítható,
időben gyorsan változó jelek is mérhetők, analizálhatók,
több mérőhely figyelhető meg egyszerre,
több mennyiség mérhető egyidőben,
a mérőrendszer kimenőjele szabályzó- rendszerek bemenőjeleként, alapjelként közvetlenül felhasználható.
Hátrányai:
nagyobb költség,
képzett kezelő és karbantartó személyzet.

## Slide 8: Folyamat mérő rendszer általános felépítése
Jelfeldolgozás:
analóg,
digitális,
Real-time mérés adatgyűjtés:
azonos idejű mérés,
azonos idejű adatfeldolgozás,
azonos idejű visszacsatolás,
azonos idejű jegyzőkönyvezés,

## Slide 9: Megoldási lehetőségek
Érzékelő típusok:
ohmos ellenállás változásán alapuló,
kapacitás változásán alapuló,
induktivitás változáson alapuló,
piezoelektromos elven működő,
termoelektromos elven működő,
optoelektronikus elven működő.

## Slide 10: Potenciométeres érzékelők
A csúszka helyzetétől függően általában lineáris a függvénykapcsolat az elmozdulás (elfordulás, deformáció) és az ellenállás változás között. Egyszerű ellenállás változás mérésén alapuló szenzorok.
Nyúlásmérő bélyegek ohmos ellenállás változását az alakváltozás (Δl/l és ΔA/A) függvényében mérik. A nyúlásmérő bélyegeket általában Wheaston hídba kötik (hőmérséklet kompenzáció).
A megfelelő kalibrációt követően statikus és dinamikus jelek mérésére alkalmas.
Az ohmos ellenállás hőmérséklet függősége:
t0: kiinduló hőmérséklet [°C],
R0: ohmos ellenállás a t0 hőmérsékleten [𝛺],
t: mérés hőmérséklete [°C],
A másod és harmadfokú tagok együtthatója (β,𝛾 << α) elhanyagolható.

## Slide 11
Mértékegysége: mm/m, um/m
Nyúlás

## Slide 13
Méréstartomány:
Hőmérséklettartomány:
Bizonytalanság: 1-3%

## Slide 16: Kapacitásváltozáson alapuló érzékelők
A kondenzátor fegyverzeteinek távolsága fordítottan arányos a kondenzátor kapacitásával, míg a hatásos felület változása egyenes arányt mutat, ennek alapján elmozdulás és elfordulás mérésére is alkalmas.
A kapacitív szenzor jellemzői:
statikus jelleggörbéje nem lineáris,
érzékenysége az elektromos zavarokra magas,
Síkkondenzátor kapacitása:
ε: a szigetelőanyag relatív [F/m],
d: fegyverzet távolsága [m],
A : fegyverzet felülete [m2],

## Slide 17
paraffin | 1,9 - 2,2
csillám | 4 - 8
üveg | 5 - 16
porcelán | 6 - 8
speciális kerámiák | ~ 100
bárium-titanát | ~ 1000
víz | 81
etil-alkohol | 24
petróleum | 2,1
levegő | 1,000 59
neoprén | 6,7
papír | 3,7
kvarc | 4,3
stroncium-titanát | 300
réz-oxid | 18
titán-dioxid | ~ 80
CaTiO3 | ~ 160
(SrBi)TiO3 | ~ 1000
benzol | ~ 2,3
nitrobenzol | 37
hidrogén | 1,000264
kén-dioxid | 1,0099
A forgókondenzátor olyan síkkondenzátor, amelyben az egyik fegyverzet a síkjára merőleges tengely körül elforgatható. Ezáltal az egymással szemben levő felületek nagysága megváltozik,így megváltozik a kondenzátor kapacitása is.

## Slide 18: Példa a munkaponti linearizációra
d0: munkaponti távolság [m],
d: munkapont környezete [m],
Taylor-sorba fejtés:
Az x0 helyen többször deriválható y(x) függvényt az x0 pont környezetében jól közelíthetjük az
végtelen hatványsorral. A deriváltak értékét az x=x0 helyen kell számítani.

## Slide 19: Induktivitás változáson alapuló érzékelők
Különböző tekercsből (tekercsekből), vasmagból álló érzékelők a tekercs geometriai jellemzőinek (menetszám, hosszúság, keresztmetszet), a vasmag relatív helyzetének függvényében nem lineárisan változó ön- ill. kölcsönös induktivitással rendelkeznek.

## Slide 20
Oszcillátor, 6. Tápfeszültség
Demodulátor, 7. Belső feszültségszabályzó
Trigger, 8. Aktív zóna (tekercs)
Kapcsolási állapot jelzése, 9. Kapcsolási kimenet
Kimenet,

## Slide 23: Piezoelektromos elven működő érzékelők
A piezoelektromos jelenség lényege, hogy bizonyos félvezető kristályok kitüntetett felületein mechanikai feszültség hatására villamos töltések jelennek meg.
A kristályon mint kapacitással rendelkező elemen, villamos feszültség mérhető, mely arányos a ráható erővel.
Kapacitív feszültséggenerátorok.
Statikus jelek mérésére nem alkalmas, a terhelés alsó határfrekvenciája: 1-5 Hz érzékelőktől függően.
Alkalmazásukhoz töltéserősítőt kell alkalmazni.

## Slide 24: A piezoelektromosság
A piezoelektromosság olyan elektromos jelenség, melynek során bizonyos anyagokon (kristály, kerámia) összenyomás hatására elektromos feszültség keletkezik, illetve elektromos feszültség hatására alakváltozás jön létre.
Ilyen kristály például a kvarc (SiO2).
A piezoelektromosság és elektrostrikció felfedezése Pierre Curie és Jacques Curie nevéhez fűződik, akik 1880-ban felfedezték, hogy bizonyos kristályokon (kvarc, turmalin vagy a Rochelle-só (kálium-nátrium-tartarát KNaC4H4O6·4H2O)) meghatározott tengelyek mentén alkalmazott nyomás elektromos töltések megjelenését okozza a kristály felületén. Mechanikai erő hatására a kvarckristály végein feszültség jelenik meg.
A töltésmennyiség és a mechanikai igénybevétel
között meghatározott („lineáris”) kapcsolat van.

## Slide 25
A gyakorlatban csak az x- irányú terhelés hatására fellépő un. longitudinális piezoelektromos hatást hasznosítjuk!
A töltés nagysága (Q) nem geometria-, hanem csak terhelésfüggő (Fx)
ahol :
Q - a töltés,
ρ - a piezoelektromos állandó
Fx - az x tengely irányába ható erő.

## Slide 26: A kvarc kristály felépítése, és piezo elektromos viselkedése

## Slide 27: Termoelektromos elven működő érzékelők
Két különböző fém közös (érintkezési) pontja és a szabad végek között hőmérsékletkülönbség esetén egyenfeszültség mérhető.
A közös pontot meleg-, míg a szabad pontokat hidegpontnak hívják.
A termofeszültség függ a:
vezetők anyagától,
hideg és melegpontok hőmérséklet különbségétől,
És független a:
vezetők hossza mentén fellépő hőmérséklet-eloszlástól.
Ezek a termoelemek
A termofeszültség egyenfeszültségű erősítővel erősíthető.

## Slide 28
Magas hőmérsékletek mérésére a (kb. 1700 °C-ig) termoelem alkalmas mérőeszköz.
Ha a szabadon maradt két huzalvéget galvanométerhez vagy digitális feszültségmérő műszerhez csatlakoztatjuk, majd a fémesen érintkező másik drótvégeket (az érzékelő pontot) megmelegítjük, a műszer feszültséget jelez.
A jelzett ún. termofeszültség hőmérsékletfüggő.
vas- és konstantán: termoelemek -200 °C- +1000 °C hőmérséklet-tartományban használhatók. A forrasztási pont hőmérsékletét 1 °C-kal növelve, 0,00005 V termofeszültség-növekedés adódik.
réz- és konstantándrótból készülnek: A réz-konstantán termoelem -200 és +600 °C hőmérséklethatárok közt alkalmazható, 1 °C hőmérsékletváltozásra 0,00004 V feszültségváltozást ad.
(A konstantán 55 % Cu és 45% Ni ötvözet.)
platina-platinaródium +1700 °C-ig ,
nikkel-krómnikkel (0 °C-tól +1200 °C-ig),
A termoelemeket egyezményes színjelzésekkel látják el.
A réz- konstantán termoelem színe barna,
a vas-konstantáné kék,
a nikkel-krómnikkelé zöld,
a platina- platinaródiumé fehér.)

## Slide 30
ΔφM = sMΔT
ΔφMe = sMeΔT
ΔT: hőmérséklet különbség,
sM: Seebeck-koefficienssel,
ΔφM: elektromos potenciálkülönbség
ΔφMe – ΔφM = (sMe -sM)ΔT Δφ = sΔT
EMe/M = sMe/M/ΔT
EMe/M: termofeszültség

## Slide 33: Optoelektronikus elven működő érzékelők
A fény hatására „fényelemeken” áram folyik, bizonyos felületei között feszültség mérhető.
Fotóellenállás, fotodióda, fotótranzisztor, stb.
Ezek az érzékelők diszkrét jelet adnak (igen/nem, magasszint/alacsonyszint).
Többnyire jelenlét érzékelésre és számlálásra alkalmas.
Inkrementális mérőelemek: nagypontosságú (felbontóképesség: 0,1-1µm)elmozdulás és elfordulás mérés
Lézer méréstechnika: optikai önrezgő oszcillátor, amely koherens fénysugarakat bocsájt ki.

## Slide 35
Háromféle optikai közelítéskapcsoló létezik:
az egyutas, a tükörreflexiós és a tárgyreflexiós optikai fényérzékelő. Emellett minden optikai szenzornál két fajta kapcsolási funkciót különböztetünk meg.
Az NO (normally open – alaphelyzetben nyitott) funkció esetén az egyutas és tükörreflexiós érzékel ő kimenete akkor zár, ha a fénysugár útját nem szakítja meg semmilyen objektum.
Tárgyreflexiós közelítéskapcsolóknál az érzékelő kimenete akkor zár, ha az érzékelővel szemben van objektum.
Az NC (normally closed – alaphelyzetben zárt) funkció esetén az egyutas és tükörreflexiós érzékelő kimenete akkor zár, ha a fénysugár útját valamilyen objektum megszakítja.
Tárgyreflexiós közelítéskapcsolóknál az érzékelő kimenete akkor zár, ha az érzékelő vel szemben nincs objektum.

## Slide 36
Az egyutas fénykapuk egymástól elválasztott adó és vevő egységekből állnak. Az adó közvetlenül a vevőre világít, a fénysugár megszakításával a kimenet kapcsol.
Előnyei között szerepel a nagyobb biztonság, nagy érzékelési távolság akár kisméretű tárgyak esetén is, a tárgy fényvisszaverő képessége tetszőleges, korlátozott fényáteresztő képesség objektum jelzésére is alkalmas.
Hátrányai között csupán két dolog szerepel mégpedig, hogy két különálló eszközből áll illetve az átlátszó objektumokat nem jelzi.

## Slide 37
A tükörreflexiós fénykapuknál az adó és a vevő egy készülékben helyezkedik el. A tükröt (prizmát) úgy szerelik, hogy az adóból kibocsátott fénynyalábot teljes egészében a vevőre reflektálja vissza. A fénynyaláb megszakításakor a kimenet kapcsol.
Előnyei: a nagy érzékelési biztonság, az adó és vevő egybe van építve, egyszerű beállítás, a fényt szórtan visszaverő, korlátozottan tükröző és korlátozottan átlátszó tárgyak egyaránt detektálhatók, illetve a tárgyreflexiós érzékelőkhöz képest nagyobb érzékelési távolság.
Hátrányai között szerepel, hogy a jól átlátszó objektumok és erősen tükröző felületek esetén nem jelez (beállítással korrigálható) illetve a megfelelő működéshez tükröt kell felszerelni, beállítani és karbantartani.

## Slide 38
A tárgyreflexiós közelítéskapcsoló estén is egymás mellett helyezkedik el az adó és a vevő. Ha a kibocsájtott fénynyaláb valamilyen fényvisszaverő tárgyról visszareflektálódik, akkor az érzékelő kimenete kapcsol.
Előnyei: az adó és vevő egy elemet alkot illetve nincs szükség tükörre, a fényt szórtan visszaverő, tükröző és korlátozottan átlátszó tárgyak egyaránt detektálhatók, ha elegendő a visszavert fény erőssége, nemcsak oldalirányból érkező objektumokat jelez, hanem szemben is használható és beállítástól függően az objektum a háttértől elkülöníthető (háttérkioltás). A tárgyreflexiós optikai érzékelő hátrányai közétartozik, hogy a visszavert fény iránya nem egzakt, kisebb az érzékelési tartománya illetve fényelnyelő (pl. fekete) objektumokat nem jelez.

## Slide 39
Látótávolság: 10 cm, kimenet: PNP & NPN, üzemi feszültség: 10- 30 V DC, alaphelyzetben nyitott, IP-67, beépített kábeles
Látótávolság: 10 cm, kimenet: PNP & NPN, üzemi feszültség: 10- 30 V DC, alaphelyzetben nyitott, infravörös LED, beépített kábeles
Látótávolság: 200 cm, kimenet: relé, IP-67, üzemi feszültség: 12- 240 V DC, 24- 240 V AC, infravörös LED

## Slide 40: Mérésatomatizálás
Kialakítás okai:
Mérés tömegszerűsége (közepes és nagysorozatgyártás),
Szubjektív méréshibák elkerülése,
Gyártásautomatizálás => mérésatumatizálás igénye,
Fokozatai:
Mérőeszköz automatikus kiszolgálása,
Mérőmozgások automatizálása,
Mérési adatok feldolgozásának kiértékelése, jegyzőkönyv készítése,

## Slide 41
Mérőmozgások automatizálása:
Pneumatikus,
Mechanikus,
Villamos,
Ezek különböző kombinációja,
végrehajtó elemekkel, amelyek vagy a darabot, vagy a mérőeszközt mozgatják a mérőhelyre,

## Slide 42
A gyártásban a gépeken alkalmazott mérőkészülékkel történő alkatrész minősítés: jó- selejt (javítható- javíthatatlan).
A gépen kívüli mérések lehetnek:
művelet előtt (pre-process) mérés,
művelet után (post-process) mérés,
szerszámgépre szerelt aktív (in-process) mérés => szerszám után állítás,
Az alkalmazásának korlátai jellemzően gazdasági jellegűek, meghatározza:
mérési darabszám,
mérés pontossága,
minőség biztosítás,