## Slide 1: Méretláncok meghatározása
Összeállította:
Polák József

## Slide 2: Műszaki felületek
Jellemzően alkalmazott fogalmak:
Ra : átlagos érdesség [µm],
Rz : egyenetlenség magasság [µm],

## Slide 3: Ra átlagos érdesség
Az Ra átlagos érdesség a tényleges profil és a középvonal közti yi távolságok abszolút értékeinek számtani középarányosa.
Annak a téglalapnak a magasságával egyenértékű, melynek hossza az l alaphosszal egyenlő és melynek területe ugyanakkora, mint a tényleges profil és a középvonal közti területek összege.

## Slide 4: Rz egyenetlenség magasság
Az 5 alaphosszon alapuló Rz egyenetlenség magasság 5 Zi –érték számtani közép értéke.

## Slide 5: Még néhány mérőszám a felületi érdesség megadására
Rq : simasági mérőszám, mely a profileltérések négyzetes középértéke.
Meghatározása:
Az eltéréseket fokozottan a nagyságukat súlyozva veszi figyelembe.
Ry : érdesség mélység (profilmagasság).
A legnagyobb profilhegy magasságának és a legmélyebb profilvölgy mélységének az összege.

## Slide 6: A felületi érdesség jelzőszámai közötti kapcsolat
Ra = 0,13 *Rz
Ra = 0,71 *Rq
Rz = 3,33 *Rq
Ezek az összefüggések könnyen alkalmazhatók, viszont pontatlanok, ezért szokás diagramok alapján végezni az átszámítást.

## Slide 7
Ra és Rz átváltása diagram alapján

## Slide 8: A különböző gyártás és megmunkálás technológiákkal elérhető Ra értékek

## Slide 9: A különböző gyártás és megmunkálás technológiákkal elérhető Rz értékek

## Slide 10: Alaktűrések és rajzi jelöléseik

## Slide 11: Helyzettűrések és rajzi jelöléseik

## Slide 12: Helyzettűrések és rajzi jelöléseik

## Slide 13: Illesztés fogalma
Több gépelem megfelelő együttműködése esetén, már a tervezési szakaszban meg kell határozni az egyes elemek tűrését.
Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a tűrésmezők helyzete és nagysága megfelelő legyen.
Pl. Egy csavar esetén ez azt jelenti, hogy pl. az összefogandó két gépelem furata megfelelő nagyságú és helyzetű legyen ahhoz, hogy a csavart átdughassuk rajta, illetve a csavaron és az anyában lévő menet olyan tűréssel rendlelkezzen, ami biztosítja az összecsavarhatóságot és a megfelelő kötési szilárdságot is.

## Slide 14: Összeszerelendő alkatrészek tűrései
Laza (játékkal) illesztés: A két alkatrész között mindig van hézag; pl. siklócsapágy (el tudjon fordulni a tengelyen), csavar.
Átmeneti illesztés: A két alkatrész között minimális hézag, vagy minimális átfedés van; pl. tárcsák, illesztő szegek, csapok (üzemszerűen a gépelemek nem mozdulnak el egymáshoz képest, mert nincs nagy erőhatás az illesztés tengelyirányában).
Szilárd illesztés (zsugorkötés): A két alkatrész között mindig átfedés van; pl. tengely-agy kap-csolatok (nagy tengelyirányú erőátvitel is lehetséges), ennek a rendszer a kiegyensúlyozá-sa kiváló (pl. fogaskoszorú-lendkerék kapcsolat)

## Slide 15: Alaplyuk- és alapcsaprendszer

## Slide 16: Alaplyukrendszer

## Slide 17: Alaplyukrendszer

## Slide 18: Összeszerelendő alkatrészek illesztése
Laza illesztés Szoros illesztés

## Slide 19: Szabványos tűrések névleges mérethez képesti helyzete ad

## Slide 20: Gyártási technológiák és az IT tűrésnagyság kapcsolata.
Gyártástechnológia IT tűrésmező
Esztergálás (nagyolás) IT10-IT16
Esztergálás (simítás) IT6-IT11
Marás (nagyolás) IT9-IT13
Marás (simítás) IT7-IT10
Köszörülés (normál) IT5-IT8
Köszörülés (finom) IT5-ig
Fúrás IT11-IT14
Dörzsárazás IT6-IT11
Süllyesztékes kovácsolás IT15-től
Hengerlés IT14-től
Húzás (durva) IT11-IT15
Húzás (fényes) IT7-IT12

## Slide 21: Szabványos gépelemek tűrése
Gépelem Tűrés
Hatlapfejű illesztett csavar H11
Süllyesztett fejű csavar hengeres furata H13 (közepes -), H12 (finom kivitel)
Illesztett alátétek átmérői D12, d12
Hengeres szegek m6, h8, h11
Hasított szegek h11
Rögzítőgyűrűk horonyátmérője H12, h12
Rögzítőgyűrűk horonyszélessége H13
Rögzítőtárcsák horonyátmérője h11
Retesz szélesség/vastagság/hosszúság h9/h11/h14
Tengelyhorony szélessége (retesz) P9 (szilárd-), N9 (laza kötés)
Agyhorony szélessége (retesz) P9 (szilárd-), JS9 (laza kötés)
T-horony szűkebb része H8
Radiális gördülőcsapágyak háza G7, H6, H7, J7, K7, M7, N7, P7… (körülményektől függően)
Radiális gördülőcsapágyak tengelye g6, h6, h5, j6, k6, m6, n6, p6… (körülményektől függően)

## Slide 22: IT tűrésminőség meghatározása
A darab méretéhet meghatározható tűrésegység nagysága:
A tűrésegység szorzószáma:
n: az IT minőség számjegyénél 1-el kisebb szám
A tűrésmező szélessége: i*R5 =

## Slide 23: Példa
D=100 mm IT 6-os tűrés minőséggel:
A tűrésegység szorzószáma:
n: az IT minőség számjegyénél 1-el kisebb szám
A tűrésmező szélessége tehát: 2,19*10= 21,9
D=100 mm IT 12-es tűrés minőséggel:
A tűrésmező szélessége tehát: 2,19*158,5=
347,1

## Slide 24: Mi a méretlánc?
A méretlánc zárt körvonal mentén meghatározott sorrendben elhelyezett méretek összessége; egy alkatrész vagy szerkezet felületeinek, közepeinek kölcsönös helyzetét határozza meg.
A méretláncnak alapvető tulajdonsága, hogy vizsgálata szempontjából teljesen zártnak kell lenni.
A méretláncban megkülönböztetünk összetevő tagokat (röviden tagokat) és zárótagot.

## Slide 25: Példa a mérteláncok felépítésére

## Slide 26
A méretláncban az illesztési játékot vagy túlfedést önálló tagnak kell tekinteni.
Zárótagnak azt a méretet nevezzük, amely a szerkesztés vagy gyártás során utolsóként adódik.
A rajzokon – a túlhatározottság elkerülésére – a zárótag mérete nem szerepel, de a méretlánc vizsgálatakor, éppen a zártság igénye miatt , szerepeltetni kell.

## Slide 27: A méretlánc számításai
A zárótag névleges mérete egyenlő a zárótagot növelő- és a zárótagot csökkentőtagok összegének különbségével. Jelöljük A-val a tagokat és Az-vel a zárótagot, akkor
Az = (A1 + A2 +…An) – növelőtagok
- An+1 + (An+2 +…Am-1). csökkentőtagok
ha a méretláncnak n tagja van.
Növelőtagnak nevezzük azokat, amelyek növekedése a zárótagban is növekedést okoz.
Csökkentőtagok azok az összetevők, amelyek növekedése a zárótagot csökkenteni

## Slide 29: Matematikai megfogalmazás
Általánosabb matematikai megfogalmazással a zárótag névleges mérete:
A gyártásban az egyes tagok a tűrésmezőn belül szóródással, szélső esetben a tűrésmező alsó vagy felső határára készülnek. Emiatt a zárótagnak is lesz szóródása.

## Slide 30: Zárótag méretei
A zárótag legnagyobb méretét úgy számítjuk, hogy a növelőtagok legnagyobb értékéből levonjuk a csökkentő tagok legkisebb értékét. Képletszerűen az előbbi jelölésekkel:
Az max = (A1 max + A2 max … Anmax) – (An + 1 min +… Am – 1 min).
A zárótag legkisebb méretét úgy számítjuk, hogy a növelőtagok legkisebb értékéből levonjuk a csökkentőtagok legnagyobb értékét, azaz
Az min = (A1 min + A2 min … An min) –(An + 1 max +… Am – 1 max).

## Slide 31: Zárótag méretei
A zárótag legnagyobb és legkisebb mérete általában:
A zárótag legkisebb és legnagyobb értékének különbsége határesetben a zárótag tűrésével egyenlő

## Slide 32: Zárótag méreteinek tűrése
A zárótag tűrésének nagyságát meghatározhatjuk az összetevők tűrésének nagyságából is, mégpedig: a zárótag tűrése egyenlő az összetevők tűrésének összegével, az összetevők tűréseit előjel nélkül abszolút értékben kell összegezni, azaz:
TAZ = TA1 + TA2 + … + T Am-i.
Általános megfogalmazásban:
ahol TA a tűrés abszolút értékét jelenti
A zárótag tűrése az összetevők számának növelése miatt is növekszik.

## Slide 33
A méretláncok számításakor szükség lehet valamely összetevőtag tűrésének meghatározására oly esetben, amikor a zárótag tűrése ismert. Az összetevő tűrése:
ahol TAx a keresett tag tűrése; m a méretlánc tagjainak száma.

## Slide 34: Példa
Határozzuk meg az ábra szerinti munkadarabnál:
a zárótag névleges értékét;
a zárótag legnagyobb értékét;
a zárótag legkisebb értékét;
a zárótag tűrésmezejének elhelyezkedését;
ellenőrzésként a zárótag tűrését.
Kiindulási adatok:
A1=1000,2; A2=20-0,1; A3=150,1; A4=250,1; A5=300,1.

## Slide 35: Megoldások
A zárótag névleges mérete:
Az=A1+A3-(A2+A4+A5)=100+15-(20+25+30)=40.
A zárótag legnagyobb mérete:
Az max=A1 max+A3 max-(A2 min+A4 min+Amin)=
=100,2+15,10-(19,9+24,9+29,9)=40,6
A zárótag legkisebb mérete:
Az min=A1 min+A3 min - (A2 max+A4 max+Amax)=
=99,8+14,9-(20+25,1+30,1)=39,5

## Slide 36: Megoldások
A zárótag tűrésmezejének elhelyezkedése:
kiszámítottuk a zárótag névleges méretét (40 mm), a legkisebb és legnagyobb méret alapján írhatjuk, hogy:
Az=0,60,5
a tűrésmező nagysága pedig 0,6+0,5=1,1 mm
A zárótag tűrése: ellenőrzésként számítsuk ki a zárótag tűrését:

## Slide 37: A méretek és tűrések átszámítása a technológiai bázisoknak megfelelően
Ha a szerkesztési bázis nem használható technológiai bázisként, akkor át kell számítani a szerkesztési méreteket technológiai méretekre.
Az átszámítást a méretláncok törvényei alapján kell végezni. A számítás úgy oldható meg, hogy a technológiai méretek és tűrések betartása biztosítsa a szerkesztési méretek és tűrések betartását.
Ez általában megköveteli, hogy a technológiai méretek tűrései szigorúbbak legyenek, mint a szerkesztési méretek tűrései.

## Slide 38: Méretek és tűrések átszámítása
megállapítjuk a technológiai bázist;
meghatározzuk a megmunkálandó felületnek a szerkesztési rajzon megadott méretláncát;
meghatározzuk a technológiai rendszerben – a választott bázis alapján – a megmunkálandó felülethez tartozó méretláncot;
mindkét méretláncban meg kell állapítani, hogy melyek az összetevők és a zárótagok.
átszámítjuk mindazokat a méreteket és tűréseket, amelyek a szerkesztési és technológiai méretláncban nem azonosak.

## Slide 39: 1. Példa
Az ábrán látható a megmunkálandó munkadarab:
Szerkesztési rajz Gyártási rajz

## Slide 40: 1. Példa
A lépcsőt a Bt-vel jelzett technológiai bázisra munkáljuk meg homlokmaróval.
Rajzoljuk fel a szerkesztési méretláncot.
A zárótag névleges mérete 20 mm, legkisebb mérete 19,7 mm, tűrése TA=0,3 mm, tehát 20-0,3 formában írható fel.
A szerkesztési rajzon adott tűrt méret a technológiai méretláncban zárótagként adódik.
A feladat most az, hogy meghatározzuk az összetevő méretét és tűrését úgy, hogy az kielégítse a szerkesztési rajz követelményeit. Az összetevő névleges mérete ismert: 20 mm.

## Slide 41: 1. Példa
Számítsuk ki az összetevő legkisebb és legnagyobb méretét. Ismert, hogy:
Az max=Anövelő max-Acsökkentő min;
Az min=Anövelő min-Acsökkentő max;
Eszerint:
Acsökkentő min=30,0-10,2=19,8.
Acsökkentő max=29,9-10=19,9;
Tehát az összetevő tagnak 20-01-02 méretűnek kell lennie.

## Slide 42: 1. Példa
Vizsgáljuk meg: mit eredményezne, ha nem vennék figyelembe a bázisváltozás hatását és a szerkesztési méretlánc szerint meghatározott 20-0,3 bázismérettel gyártanák a darabot.
Számítsuk ki ezzel az összetevő taggal a technológiai méretlánc zárótagjának határméreteit:
Az max=30-19,7=10,3;
Az min=29,9-20=9,9.
tehát a zárótag 100,2 helyett 100,30,1-re adódna. A gyártásból jelentős mennyiségű selejt keletkezne.

## Slide 43: 2. Példa
Vizsgáljuk meg az ábrán vázolt csap technológiai méretláncait:
csúcsesztergán és
revolveresztergán
Megmunkálás esetén

## Slide 44: 2. Példa
Csúcsesztergán a darabolt anyagot
műveletben a felületen oldalazzuk megmunkálási ráhagyással, majd
műveletben készreesztergáljuk.
Az 1. műveletben nyersbázison végezzük az esztergálást. Az ábrán látjuk, hogy ez a művelet a kész munkadarab hosszméretére – amelynek szempontjából a gyártást vizsgáljuk – nincs befolyással.
A 2. műveletben a (b) és (c) felületek esztergálását főbázison végezzük.
A szerkesztési és a felfekvési bázis azonos, tehát a gyártást a szerkesztési méretlánc szerint végezzük. A zárótag mérete 200,40,2 mm-re adódik.

## Slide 45: Csúcsesztergán

## Slide 46: 2. Példa
Revolveresztergán rúdból, egy befogásban gyártjuk a munkadarabot.
Az 1. műveletben a (c) felületet tisztára oldalazzuk, majd a
2. műveletben (c) felületen ütköztetve készre esztergáljuk a darabot. A technológiai méretláncban a szerkesztési rajz egyik tűrt mérete zárótagként szerepel. Úgy kell meghatározni az összetevők tűrését, hogy a zárótag előírt tűrését biztosítsuk.
Ismerjük a technológiai méretlánc zárótagjának tűrését: TAZ=0,2.
Ezt kell felbontani a két összetevőre, melyek közül az 50 mm névleges méretű tagnak is egy adott tűrésen kell lenni.
Osszuk fel a zárótag tűrését egyenlően a két összetevőre: T1=T2=0,1 mm

## Slide 47: 2. Példa
Anövelő=50 mm névleges méretű tag lehet eszerint
50+0,2+0,1; 50+0,1; 50-0,1; 50 –0,1-0,2; ezek mindegyike kielégíti a szerkesztési rajz előírását. Válasszuk a további számításhoz az 50+0,1-et. Eszerint:
Acsökkentő max=Anövelő min-Az min=50-29,8=20,2;
Acsökkentő min=Anövelő max-Az max=50,1-30=20,1.
Tehát az Acsökkentő=20+0,20,1.
Látjuk, hogy a technológiai méretláncban a tűréseket szűkíteni kellett a szerkesztési rajz tűréseihez képest.
A példából azt is látjuk, hogy azonos darab különböző technológiai módszerrel végzett gyártásakor is változnak a bázisok.

## Slide 48: Revolveresztergán