## Slide 1: Mérési hibák, szerelés
Összeállította:
Polák József

## Slide 2: Mérés
A tudományos megismerés empirikus módszere,
Az információ szerzés egy lehetséges módja,
A gyártási folyamat irányítási részfunkciója,
Összehasonlító tevékenység, amelynek során, valamely mennyiség mérőszámát- közvetlenül vagy közvetetten – egy mértékegységével való összehasonlítással határozzák meg.
Mérendő mennyiség az a mennyiség, amelynek mérőszámát mérés útján határozzuk meg.
A méréshez egységül választott mennyiség a mértékegység.
Mérőszám, amely megmutatja, hogy a mérendő mennyiségben hányszor van meg a mértékegység.

## Slide 3: Mérés típusai jellegüket tekintve
Egyedi mérés: egy- egy alkatrész mérése, és a mérés a megmunkálással együtt jelenik meg (minőségi alkatrész ellenőrzés és átvétel).
Tömeges mérés: nagymennyiségű alkatrész mérés, és a mérés időben és térben elkülönül a megmunkálástól. (gyártásközi mérések).
Automatikus mérés: a mérés integrálódik a megmunkálási folyamatba.
  Passzív mérés: a mérőeszköz a méretet ellenőrzi, de a gyártási folyamatba nem szól bele.
  Aktív mérés: a mérőeszköz nem csak mér, hanem eltérés esetén szabályozza a folyamatot.
  Számítógépes mérés: az aktív mérés számítógéppel vezérelt változata.

## Slide 4: Mérő- szabályzó rendszerek kapcsolata gyártórendszerekben

## Slide 5: Mérési módszerek
Mérés módja szerint:
Közvetlen mérés: a mérni kívánt mennyiséget közvetlenül hasonlítjuk össze a mértékegységet megtestesítő etalonnal.
Közvetett mérés: a mérendő mennyiséggel összefüggő egyéb jellemzők mérése közvetlen módszerrel.
Eljárás szerint:
Kitérítéses módszer: a mérendő mennyiség műszerkitérésben jelenik meg.
Kompenzációs módszer: a mérendő mennyiség által előidézett műszerkitérést külső hatással kompenzáljuk.
Helyettesítő módszer: az ismeretlen nagyságú mérendő mennyiség helyére olyan ismert nagyságú etalont teszünk, amely a mérőrendszerbe ugyanolyan állapotot idéz elő.
Differenciál módszer: az egész mennyiség helyett a mérendő mennyiség és a vele közel azonos méretű etalon közötti különbséget mérjük.
A mérőjel lehet: analóg,
digitális,

## Slide 6: Mérési hibák
Minden mérendő fizikai mennyiségnek van egy valódi értéke, amelyhez tartozik egy mérőszám.
A mérendő mennyiség valódi értéke nem határozható meg teljes bizonyossággal.
A mérés során arra törekszünk, hogy megtaláljuk a valódi érték legjobb becslését, a helyes értéket.
Becslés: valamely elméleti értékre való következtetés a minta elemeiből.
Minta: a mért értékek sorozata.
A mért érték xi és a helyes érték xh közötti különbség a hiba.

## Slide 7: Mérés hibák eredet szerinti csoportosítása
Mérőrendszer okozta hibák,
Műszerhiba:
        Zérushiba,
        Osztáshiba,
        Irányváltási hiba,
        Mechanikus hiba,
  Etalonhiba
  Mérési módszer hibája,
  Szubjektum okozta hibák,
      Látási hiba,
      Becslési hiba,
      Parallaxis hiba,
  Környezet okozta hibák,
      Mérési hőmérséklet ,
      Mérőerő,
      Légnyomás,
      Mechanikus rezgések,
      Mágneses elektronikus tér hatása

## Slide 8: Mérés hibák jellegük szerint csoportosítva
Rendszeres hibák: oka, nagysága, jellege ismert, a mérési eredményt hibássá teszik, korrigálhatok.
Véletlen hibák: oka jórészt ismert, de nagysága és előjele nem, a mérési eredményt bizonytalanná teszik.
Durva hibák: erős környezeti behatás, személyes tévedés következtében lép fel, nem korrigálhatók, a mérési eredményeket nagymértékben szorítkozunk.

## Slide 9: Normális eloszlás
Hibaeloszlásnak is nevezik.
Automatagépen készített termék bizonyos mérete,
Az alkatrészek méretének az előírt mérettől való eltérése,
Véletlen mérési hibák,
A valószínűségi változót m, σ paraméterű (m tetszőleges, σ pedig pozitív valós szám) normális eloszlásúnak nevezzük, ha sűrűségfüggvénye:
Eloszlásfüggvénye:
Várhatóérték:
Szórás:

## Slide 10: Standard normális eloszlás
Az m=0, σ=1 paraméterű normális eloszlás
Sűrűségfüggvénye:
Eloszlásfüggvénye:
Az N(m, σ) eloszlás F eloszlásfüggvényének értékeit az N(0, 1) eloszlás Φ eloszlásfüggvényének segítségével számoljuk ki (táblázatból).
Sűrűségfüggvénye:

## Slide 11
A Φ bármely valós számhoz rendelt értékét úgy számíthatjuk ki, hogy az adott szám ellentétjéhez rendelt értéket 1-ből levonjuk.
Pl.

## Slide 12: A mérés hibák jellemzői
A haranggörbe által bezárt terület adja valamennyi mérés összességét.
Ezeken a határokon belül a méretek százalékos eloszlása:

## Slide 13: Mérési sorozatok kiértékelése
Ha ugyanazt a paramétert többször megmérjük, vagy több darab azonos méretét sorban megmérjük, akkor mérési sorozatot kapunk.
A mérési sorozat elemei: x1, x2, …, xi, xn
A valódi érték becslése:
Legkisebb lineáris eltérések módszere: a helyes érték az, amelyhez képest a mérési sorozatot alkotó egyes elemek eltéréseinek összege nulla.
Legkisebb négyzetes eltérések módszere: a helyes érték az, amelyhez képest a mérési sorozatot alkotó egyes elemek eltéréseinek négyzetösszege minimumot ad.

## Slide 14
A várhatóérték legjobb becslését a sorozat átlaga, a sorozat értékeinek számtani közepe adja:
Az átlag a mérési sorozat legvalószínűbb értékét adja.
Mérési eredmények szórása: a mérési eredmények átlag körüli szóródását jelenti. Az egyes mérési eredmények átlagtól való eltérésnégyzeteinek átlagából vont négyzetgyök.
Kisszámú mérésből álló sorozat korrigált empirikus szórása:
Ha n>>10 esetén a szórás:

## Slide 15: Mérési eredmény
Az átlag és a szórás ismeretében , ha a mérést rendszeres és véletlen hibákkal terhelt, akkor a mérés helyes eredménye a következő összefüggéssel számolható:
t- az adott valószínűségi szintnek megfelelő állandó (táblázat)
- rendszeres hiba

## Slide 16: Példa
i | Xi [mm] | δi=xi- [µm] | 2
1 | 20,203 | +1 | 1
2 | 20,205 | +3 | 9
3 | 20,198 | -4 | 16
4 | 20,202 | 0 | 0
5 | 20,206 | +4 | 16
6 | 20,202 | 0 | 0
7 | 20,198 | -4 | 16
8 | 20,204 | +2 | 4
9 | 20,204 | +2 | 4
10 | 20,198 | -4 | 16
i | Xi [mm] |  | 
1 | 20,203 | +1 | 1
2 | 20,205 | +3 | 9
3 | 20,198 | -4 | 16
4 | 20,202 | 0 | 0
5 | 20,206 | +4 | 16
6 | 20,202 | 0 | 0
7 | 20,198 | -4 | 16
8 | 20,204 | +2 | 4
9 | 20,204 | +2 | 4
10 | 20,198 | -4 | 16
Mérési eredmény 95%-os statisztikai biztonság mellett:

## Slide 17: A t értékének kiválasztása
Az egyes mérések száma (n) | A t értéke |  | 
 | P=68,3% | P=95% | P=99,7%
3 | 1,3 | 4,3 | 19,2
4 | 1,2 | 3,2 | 9,2
5 | 1,15 | 2,8 | 6,6
10 | 1,06 | 2,3 | 4,1
20 | 1,03 | 2,1 | 3,45
30 | 1,0 | 2,05 | 3,3
51 | 1,0 | 2,0 | 3,15
100 | 1,0 | 1,98 | 3,1
Igen nagy | 1,0 | 1,96 | 3,0

## Slide 18: Szerelés
Szereléskor alkatrészeket kapcsolunk össze úgy, hogy az összeállítási rajzban meghatározott kölcsönös elhelyezkedésüket megvalósítjuk.
Az alkatrészek illeszkedő felületeit összekötő méretek láncot alkotnak, a biztosítandó hézag ennek a méretláncnak az eredője.
Méretláncnak nevezzük azt a meghatározott sorrendben önmagába visszatérő méretsorozatot, amely azoknak az alkatrészeknek a felületét köti össze, amelyek kölcsönös helyzetét meg kell határozni.
A méretlánc elemzéséhez célszerű a méreteket elvonatkoztatni s szerkezeti rajztól, és önálló vázlatként ábrázolni.

## Slide 20: Mérteláncok kapcsolódása
Soros kapcsolat,
Párhuzamos kapcsolat
A1=B1, A2=B2
Vegyes kapcsolat

## Slide 21
A zárótag nagysága a lánctagok algebrai összege:
A lánctagokat előjelhelyesen kell figyelembe venni:
l: a növelő tagok száma,
m-l: a csökkenőtagok száma,
A zárótag lehet pozitív vagy negatív:
A pozitív előjelű zárótag játékot,
A negatív előjelű zárótag fedést jelent.

## Slide 22: A zárótag tűrésének meghatározása
aes: a zárótag tűrésének felső eltérése a névleges mérettől,
aei: a zárótag tűrésének alsó eltérése a névleges mérettől,
ai, aies, aiei: a fenti fogalmak az i-edik lánctagra vonatkoztatva
Zárótag tűrésének nagysága:

## Slide 23: A szerelési tűrés biztosításának módszerei
Teljes cserélhetőség,
Részleges cserélhetőség,
Utólagos illesztés,
Válogató párosítás,
Beszabályozás,

## Slide 24: Teljes cserélhetőség módszere
A zárótag tűrését a lánctagok minden külön beavatkozás (kiválasztás, igazítás) nélkül biztosítják.
A tagok tűrését úgy kell előírni, hogy a
összefüggést kielégítse.
Egyenlőhatások elve: minden lánctag egyenlő mértékben járul hozzá az eredő tűréshez:
A gyakorlatban az így kapott átlagos tűrést az egyes lánctagokra korrigálni kell (célja az azonos gyártási nehézség).

## Slide 25: Teljes cserélhetőség módszere
Előnye:
A szerelése egyszerű, mert illesztésre, válogatásra, bonyolultabb döntésekre nincs szükség,
Betanított munkások is elkészíthetik,
A szerelés automatizálásának a költsége a legalacsonyabb,
A műveletekre norma adható meg,
Könnyíti a folyamatos szerelés megvalósítását,
Egyszerűsödik a tartalék alkatrész gyártás.
Hátránya:
A lánctagok kis tűrése miatt nagyon költséges az alkatrész gyártás.
Alkalmazás:
Általában csak kevés tagú méretláncoknál,
Többtagú méretláncok esetében csak tömeggyártásban,

## Slide 26: Részleges cserélhetőség módszere
A válogatás nélkül összeszerelt alkatrészek nem biztosítják minden esetben a zárótag előírt tűrését, megjelenik a szerelési selejt.
A gyártási méreteloszlás normális eloszlást követ, melynek sűrűségfüggvénye:
1: végleges selejt,
2: jó,
3: javítható selejt,

## Slide 27: Részleges cserélhetőség módszere
Mivel feltételezzük, hogy a szóródás a lánctagok névleges értékeire szimmetrikus, ezért x=0.
Az eredő szórás az összetevők szórásából:
A szerelési tűrést kielégítő esetek valószínűsége a sűrűségfüggvény alatti területtel arányos:
Az eredő és az összetevők kibővített tűrései között:
Ebből a részleges cserélhetőség módszerének közepes lánctagtűrése:

## Slide 28: Részleges cserélhetőség módszere
Mikor érdemes alkalmazni?
Ha a nagy a lánctagok száma (m>4),
a zárótag tűrése szűk,
viszonylag nagy tömegben gyártott alkatrészekből történik a szerelést.

## Slide 29: Utólagos illesztés módszere
A zárótag előírt pontosságát az előre kijelölt lánctag szerelésekor elvégzendő szükség szerinti utánmunkálásával biztosítják. Ezt a lánctagot kompenzáló tagnak , a tűrés eléréséhez szükséges lemunkálandó rétegvastagságot kompenzálási értéknek nevezzük.
Milyen alkatrészt válasszunk kompenzáló tagnak?
Egyszerűalakú és könnyen megmunkálható legyen.
A lánctagok tűrése nagyobb mint a teljes cserélhetőségnél.
Követelmény a selejtmentes szerelés, amelyhez a kompenzátorként kijelölt lánctag névleges gyártási méretét meg kell növelni.

## Slide 30: Utólagos illesztés módszere
Minimális kompenzálási hozzáadás:
A maximális kompenzálási érték:

## Slide 31: A módszer alkalmazása
Jelentős szerelési többletmunkát igényel,:
Többszöri mérés, megmunkálás,
Többszöri össze- és szétszerelés,
Forgács megjelenése a szereldében,
Többnyire egyedi vagy kissorozatgyártásban alkalmazzák.
Nagysorozatgyártásban nagy tagszámú és szűk zárótagtűrésű méretláncoknál.

## Slide 32: Válogató párosítás
A válogató párosítás esetén a teljes cserélhetőséget biztosító lánctagtűréseket az alkatrészek gazdaságos gyártása céljából többszörösre bővítik, majd az alkatrészeket az eredeti tűrés szerint csoportokra válogatják.
A többszörösen bővített tűrésen belül az alaktűrésnek az eredeti szinten kell maradnia.
Az azonos csoportban lévő alkatrészek minden esetben biztosítják az előírt zárótagtűrést.
A válogató párosítás többletmunkái:
Az alkatrészek csoportokba válogatása,
Az alkatrészek csoportok szerinti jelölése,
A csoportok keveredésének megakadályozása,
A hiányzó alkatrészek pótlása,
Alkalmazás: ha a zárótag tűrése nagyon kicsi, és a méretlánc kevés tagú (m=2-3)

## Slide 33: Beszabályozás módszere
Beszabályozás mozgó kompenzátorral,
Beszabályozás fix méretű kompenzátorral,

## Slide 34: Beszabályozás mozgó kompenzátorral

## Slide 35: Beszabályozás fix méretű kompenzátorral

## Slide 36: Beszabályozás fix méretű kompenzátorral

## Slide 37: A beszabályozás előnye
A méretlánc zárótagjának tetszőleges pontossága határozható meg a többi tag gazdaságos gyártási tűrése mellett.
Szereléskor nem szükséges a forgácsolás,
A szerelés idő nem ingadozik,
A zárótag pontossága a szerkezet használata során a kompenzátor cseréjével vagy utánállításával folyamatosan fenntartható.
Hátránya:
Növekszik a tagok száma,
Növekszik a költség.

## Slide 38: Alkatrészek pozicionálása
Alkatrészek szerelések esetén sok esetben furatok, vagy csapok tengelyének, bázisfelülettől való távolsága határozza meg.
A tűréseket minden egyes esetben meg kell határozni.
A tűrések nagysága általános képletekkel nem megadható.
Nézzünk meg néhány általános esetet.

## Slide 39: Néhány példa az alkatrészek kölcsönös pozicionálására

## Slide 41: Két elméletileg egybeeső tengely excentricitása
A csap szerelhetősége:
Kisjáték:
Gyakorlat két esete:
,
Az egyik furatra nincs játék megengedve:

## Slide 42: Csap és a lyuk kapcsolata
1. Szabadon átmenő csap:
A csap és a furat között kisjáték (kj)biztosított.
2. Szilárd illesztés:
A csap és a lyuk között nincs megengedett játék, hanem átfedés van.

## Slide 43: 1. eset: két, vagy több egy sorban lévő furat, szabadon átmenő csapokkal
A furatok alsó és a csapok felső határméretét felhasználva:
Az ábra alapján:
D1=D3,
t1=t3=t,
d1=d3=d,

## Slide 44: 2. eset: két, vagy több egy sorban lévő furat, egyik részen szabadon átmenő, másik részen szilárd illesztéssel rögzített csapokkal
Az ábra alapján:
,
,

## Slide 45: 3. eset: két, vagy több egy sorban elhelyezkedő furatok furatközepei egy vonatkozási síktól. A csapok szabadon átmenőek

## Slide 46: 4. eset: két, vagy több egy sorban elhelyezkedő furatok furatközepei egy vonatkozási síktól. A csapok egyik részen szabadon átmenő, a másik részen szilárd

## Slide 47: 5. eset: Több tetszés szerinti furat. A furatközepek helyzetei két derékszöget bezáró síkhoz képest adottak. A csap mindkét részen szabadon átmenő

## Slide 48: 6. eset: Több tetszés szerinti furat. A furatközepek helyzetei két derékszöget bezáró síkhoz képest adottak. A csap az egyik részen szabadon átmenő, másik részen szilárd illesztésű

## Slide 49: 7. eset: Több tetszés szerinti furat. A furatközepek helyzetei két tetszőleges szöget bezáró bázis síkhoz képest adottak. A csap mindkét részen szabadon átmenő.

## Slide 51: 8. eset: kör kerületen elhelyezkedő tetszés szerinti számú furat. A furatközéppontok az osztókör sugarának tűrésével és a szögosztás tűrésével vannak megadva. A csap mindkét részen szabadon átmenő.

## Slide 53: 8. eset: kör kerületen elhelyezkedő tetszés szerinti számú furat. A furatközéppontok az osztókör sugarának tűrésével és a szögosztás tűrésével vannak megadva. A csap az egyik részen szabadon átmenő, másik részen szilárd illesztésű