## Slide 1: A járműfenntartás valószínűségi alapjai
Közúti és Vasúti Járművek Tanszék

## Slide 2: Relatív gyakoriság
Definíció:
Ha egy kísérletet n-szer azonos körülmények között megismételve az A esemény kA esetben következik be, akkor ezt a kA számot az A esemény gyakoriságának, a gyakoriság és a kísérletek számának hányadosát, -t pedig az A esemény relatív gyakoriságának nevezzük.
A tapasztalat azt mutatja, hogy nagyszámú, azonos körülmények között megismételt kísérlet esetén egy esemény relatív gyakorisága stabilitást mutat, tehát egy meghatározott érték körül ingadozik, ez az esemény valószínűsége (P(A)).
Pl.
Érmedobás: írás dobásának valószínűsége ½
Kockadobás: bármely pontszám dobásának valószínűsége 1/6

## Slide 3: A valószínűség alaptulajdonságai
Ha az A esemény gyakorisága kA akkor
Az A esemény relatív gyakorisága az A valószínűsége körül ingadozik, ezért
Biztos esemény a kisélet során mindig bekövetkezik, tehát (=n) a relatív gyakorisága 1, így P()=1
Egymást páronként kizáró események összegének valószínűsége az egyes események valószínűségének összegével egyenlő: A1, A2, …, An,…; i ≠ j; AiAj = 0

## Slide 4: Valószínűségek közötti összefüggések
Az A esemény ellentétének valószínűsége:
A biztos események összességét teljes eseményrendszernek nevezzük ha az események páronként kizárják egymást, és összegük a biztos esemény: A1, A2, …, An,…; i ≠ j; AiAj = 0
Ha az A1, A2, …, An,… események teljes eseményrendszert alkotnak, akkor a valószínűségük összege 1

## Slide 5: Klasszikus valószínűség
Elemi események száma véges,
Az elemi események egyenlő valószínűségűek,
akkor az elemi A esemény valószínűségét a következő módon határozzuk meg:

## Slide 6: Feltételes valószínűség
Legyen a B esemény gyakorisága kB, az AB eseményé pedig kAB . A kAB/kB hányadost az A esemény B-re vonatkozó feltételes relatív gyakoriságának nevezzük.
A kAB/kB hányados egy meghatározott számérték körül ingadozik. Ez a szám az A esemény B-re vonatkozó feltételes valószínűsége, jele:

## Slide 7: Teljes valószínűség tétele
Ha a B1, B2, …,Bn események teljes eseményrendszert alkotnak, és P(Bi)>0 (i=1, 2, …, n), valamint A egy tetszőleges esemény, akkor

## Slide 8: Események és a kísérletek függetlensége
Ha az A és B esemény valószínűsége nem 0, és az A esemény a B-től független, akkor a B is független az A-tól.
Két eseményt függetlennek nevezzünk, ha együttes bekövetkezésük valószínűsége a két esemény valószínűségének szorzata:
H a két esemény független, akkor bármelyiket az ellentétével helyettesítve a kapott két esemény is független
Az A1, A2, …, An eseményeket függetleneknek nevezzük, ha közülük bármely k számú különböző események együttes bekövetkezésének valószínűsége az egyes események valószínűségének szorzatával egyenlő

## Slide 9: Példa
Két egymástól függetlenül működő készülék esetén annak a valószínűsége hogy az egyik gép egy órán belül üzemzavar miatt megáll 0,2, a másiknál pedig 0,15. Mi a valószínűsége annak, hogy a két készülék egyidejűleg legalább egy órán keresztül működik?
P(A)=0,2;
P(B)=0,15;
Az együtt működés az A és B esemény ellentéte
Mivel a két készülék működése egymástól független ezért:

## Slide 10: Valószínűségi változók
Ha egy kísérlettel kapcsolatos elemi események mindegyikéhez egyértelműen hozzárendelünk egy-egy valós számot, akkor az elemi események 𝛺 halmazán egy függvényt értelmezünk. Ezt a függvényt valószínűségi változónak nevezzük.
Pl.
Kockadobás: η lehetséges értékei: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Selejt darabszám: η lehetséges értékei: 0, 1, 2, …, n
Adott ideig beérkezett hívások száma
Izzólámpa élettartam: η ≧0
1, ha az A esemény következik be,
η =
0, ha az következik be.
Diszkrét valószínűségi változók: véges sok értéket vesz fel
Folytonos valószínűségi változók: lehetséges értékei egy vagy több intervallumot alkotnak.

## Slide 11
Az n elemű minta vételével kapcsolatos eseménytéren egy ξ=(ξ1, ξ2, …, ξn) valószínűségi vektorváltozót értelezünk.
A ξ és η valószínűségi változókat függetleneknek nevezzük, ha tetszőleges x és y valós számok esetén függetlenek a események. Jelölje a események együttes bekövetkezésének valószínűségét P(, ). Az események függetlenségének a definícióját felhasználva a és függetlenségének definíciója:
A ξ1, ξ2, …, ξn valószínűségi változókat függetleneknek nevezzük, ha tetszőleges x1, x2, …, xn valós számok esetén függetlenek a események.

## Slide 13: Valószínűségi változók eloszlása
Egy kísérlettel kapcsolatos eseményt legtöbbször a valószínűségi változó bizonyos értékeinek halmazával adunk meg.
Az esemény bekövetkezése azt jelenti, hogy a valószínűségi változó értéke ebbe a halmazba esik, a biztos esemény pedig azt, hogy valószínűségi változó valamelyik lehetséges értékét felveszi.
Ha csak egy valószínűségi változót tekintünk, akkor azt mondjuk, hogy a valószínűségi változó a valós számok halmazán valószínűség eloszlást létesít.
A valószínűség eloszlás a mechanikai rendszerek tömegeloszlásával analóg fogalom.

## Slide 14: Az eloszlások megadása
A diszkrét ξ valószínűségi változó eloszlását általában lehetséges értékeivel és ezek bekövetkezési valószínűségével adjuk meg.
Pl.
A folytonos valószínűségi változó eloszlását a valószínűségi változó eloszlásfüggvényével vagy a sűrűségfüggvényével adjuk meg.

## Slide 15: Az eloszlás függvény
Egy valószínűségi változó eloszlásfüggvényének nevezzük azt a függvényt, amely minden valós x értékhez hozzárendeli annak valószínűségét, hogy a valószínűségi változó x-nél kisebb értéket vesz fel:
: a selejt darabszáma,
: a folyó vízállásának mérőszáma,
: az izzólámpa élettartamának mérőszáma
Pl.
Diszkrét: dobókocka,
Folytonos: céltáblára adott lövés

## Slide 16: Az eloszlás függvény Tulajdonságai
1. Az eloszlásfüggvény értékkészlete a [0,1]zárt intervallum
2. Az eloszlásfüggvény monoton növekedő; azaz ha
3. Az eloszlás függvény minden pontban balról folytonos; azaz
4. Az eloszlásfüggvény határértéke a -∞-ben o, a + ∞-ben pedig 1; azaz

## Slide 17
A következő események valószínűségeinek kiszámítása:
A diszkrét valószínűségi változó eloszlásfüggvénye:

## Slide 18: Több valószínűségi változó együttes eloszlásfüggvénye
A és η valószínűségi változók együttes eloszlásfüggvényének nevezzük azt a függvényt, amely minden valós x és y értékhez a és események együttes bekövetkezésének valószínűségét rendeli:
A és η együttes eloszlásfüggvényének ismeretében a ill. az η eloszlásfüggvénye meghatározható:

## Slide 19: Feltételes eloszlásfüggvény
A valószínűségi változó pozitív valószínűségű B eseményre vonatkozó feltételes eloszlásfüggvényének nevezzük azt a függvényét, amely minden valós x értékhez hozzárendeli a esemény B-re vonatkozó feltételes valószínűségét:

## Slide 20: A sűrűségfüggvény
A valószínűségi változót és annak eloszlását is folytonosnak nevezzük, ha a eloszlásfüggvénye integrálfüggvénye; azaz van olyan f függvény, melyre
Ezt az f függvényt a valószínűségi változó sűrűségfüggvényének nevezzük.
Vagyis az eloszlásfüggvény a sűrűségfüggvény integrálfüggvénye:

## Slide 21: A sűrűségfüggvény tulajdonságai
A sűrűségfüggvény értéke nem lehet negatív:
2. Az f sűrűségfüggvény impropius integrálja 1.

## Slide 22: Hogyan számíthatunk valószínűségeket a sűrűség függvény segítségével
Newton-Leibnitz- tétel:
Legyen f integrálható [a, b]-ben. Ha az F függvény folytonos [a, b]-ben, differenciálható (a,b)-ben és F’(x)=f(x) minden xЄ(a,b)-re, akkor:

## Slide 23
Az f sűrűségfüggvény [a, b] grafikonja alatti síkidom területének mérőszáma megadja annak a valószínűségét, hogy a valószínűségi változó értéke az a és b által meghatározott intervallumba esik.
Míg az F eloszlásfüggvény függvényértéke egy bizonyos valószínűséget ad meg , az f sűrűségfüggvény esetén a függvényértéknek nincs ilyen jelentése.
A sűrűségfüggvénynek az integrálja, geometriailag pedig a függvény bizonyos intervallumbeli grafikonja alatti síkidom területének mérőszáma ad egy valószínűséget.

## Slide 24: Miről adnak tájékoztatást a sűrűségfüggvény értékei
Ha egy intervallum hossza kicsi, akkor az intervallumbeli grafikon alatti terület téglalap területével közelíthető. Kis Δx esetén annak a valószínűsége, hogy a intervallumba esik
f(x)-et kifejezve:
Tehát ha Δx kicsi, akkor f(x) közelítőleg a intervallumba esési valószínűségének és az intervallum hosszának hányadosa, azaz az x tengely egységnyi hosszúságú intervallumára jutó valószínűség (sűrűség).

## Slide 25: Több valószínűségi változó együttes sűrűségfüggvénye
A és η valószínűségi változók együttes eloszlását folytonosnak nevezzük, ha együttes eloszlásfüggvényük (H) integrálfüggvény; azaz van olyan h kétváltozós függvény, melyre
Ezt a h függvényt és η valószínűségi változók együttes sűrűségfüggvényének nevezzük.
A és η együttes sűrűségfüggvénye az együttes eloszlásfüggvényük vegyes parciális deriváltja.
Két független valószínűségi változó együttes sűrűségfüggvénye a két valószínűségi változó sűrűségfüggvényének szorzata.

## Slide 26: Feltételes sűrűségfüggvény
A valószínűségi változónak a B eseményre vonatkozó feltételes eloszlását folytonosnak nevezzük, ha a valószínűségi változó B-re vonatkozó feltételes eloszlásfüggvénye integrálfüggvény, azaz van olyan f függvény, melyre
Ezt az f függvényt a valószínűségi változó B eseményre vonatkozó feltételes sűrűségfüggvényének nevezzük.

## Slide 27: Várható érték
Diszkrét valószínűségi változó várható értéke:
A diszkrét valószínűségi változó lehetséges értékeinek a bekövetkezési valószínűségükkel súlyozott közepét a valószínűségi változó várható értékének nevezzük, és M()-vel jelöljük.
Ha a n különböző értéket vesz fel, és , akkor
Ha végtelen sok értéket vehet fel, akkor

## Slide 28: Várható érték
Folyamatos valószínűségi változó várható értéke:
Folytonos valószínűségi változó várhatóértékének nevezzük az
Improprius integrál, ahol f a sűrűségfüggvénye.

## Slide 29: Várható érték tulajdonságai
1. A konstans várhatóértéke önmaga; azaz ha c konstans, akkor
2. Ha a várható értéke létezik, akkor a konstansszorosának várható értéke a várhatóértékének konstansszorosa; azaz
3. Ha két valószínűségi változó várható értéke létezik, akkor az összegük várható értéke az egyes valószínűségi változók várható értékének összege, azaz
4.
5. )=M()M()

## Slide 30: Szórás
A valószínűségi változóra vonatkozóan a kísérleti eredmények a számtani középérték körül ingadoznak.
Ha egy valószínűségi változó várhatóértéke létezik, akkor a valószínűségi változó és a várható értéke négyzetes eltérése- [-M()]2 – várhatóértékének négyzetgyökét szórásnak nevezzük; azaz szórása
A szórásnégyzet a valószínűségi változó négyzete várható értékének és a várható értéke négyzetének különbsége; azaz

## Slide 31: Szórás
Diszkrét eset:
Legyen n különböző értéket vehet fel, akkor a szórásnégyzet:
Folytonos eset:
Folytonos valószínűségi változó esetén, ha a sűrűségfüggvénye f, akkor a definíció szerint:

## Slide 32: Szórás tulajdonságai
1. A konstans szórása 0
2. Ha a szórása létezik, akkor a c konstanszorosának szórása a szórásának c-szerese
3.
4.

## Slide 33: Momentumok
A valószínűségi változó momentumainak nevezzük a következő számértékeket (k≧1, kЄN)
a k-adik momentum
a k-adik abszolút momentum
a k-adik centrális momentum
a k-adik centrális abszolút momentum
lső momentuma M( a valószínűségi változó várható értéke
A második centrális momentuma azaz szórás négyzet

## Slide 34: Medián
Ha csak egy olyan x0 hely van, ahol F(x0)=1/2, akkor az me=x0 értéket az eloszlás mediánjának nevezzük.
Szimetrikus eloszlás esetén: me=M()

## Slide 35: Módusz
A diszkrét valószínűségi változó móduszának nevezzük a valószínűségi változó azon lehetséges értékét, melyet nagyobb valószínűséggel vesz fel, mint az ezt közrefogó értékeit
Folytonos valószínűségi változó móduszának pedig a sűrűségfüggvény lokális maximumhelyeit nevezni.

## Slide 36: Nevezetes valószínűségeloszlások
Diszkrét valószínűségeloszlások:
Binomiális eloszlás,
Hipergeometrikus eloszlás,
Poisson eloszlás,
Diszkrét egyenletes eloszlás,
Folytonos valószínűségeloszlások:
Folytonos egyenletes eloszlás,
Exponenciális eloszlás,
Gamma-eloszlás,
Normális eloszlás,
Standard normális eloszlás,
Lognormális eloszlás,
Weibull-eloszlás

## Slide 37: Binomiális eloszlás
Visszatevéses mintavétel
A valószínűségi változót n,p paraméterű (n pozitív egész, 0<p<1) binomiális eloszlásúnak nevezzük, ha a lehetséges értékei 0, 1, …, n, és
Ahol q=1-p
A valószínűségi változó várhatóértéke:
A valószínűségi változó szórása:

## Slide 38: Hipergeometrikus eloszlás
Visszatevés nélküli mintavétel
A valószínűségi változót N, s, n paraméterű (N, s, n pozitív egészek, s ≤ N, n ≤ N) hipergeometrikus eloszlásnak nevezzük, ha a lehetséges értékei 0, 1, 2, …, n, és
{=k} esemény (k=0, 1, 2, …, n) teljes eseményrendszert alkot.
A valószínűségi változó várhatóértéke:
Szórásnégyzete:

## Slide 39: Poisson-eloszlás
Kis valószínűségű, ritka események.
Véletlen folyamatok esetén meghatározott időszakban és időtartam alatt bekövetkező események száma igen gyakran Poisson eloszlású.
Sajtóhibák száma egy könyv lapján,
Homogén anyag meghatározott részében lévő idegen részek száma,
Kiszolgáló üzembe adott időszakban és időtartam alatt beérkező vásárlók száma,
Textilgyárban adott időtartamra eső fonalszakadások száma,
Adott idő alatt elbomlott radioaktív atomok száma.

## Slide 40: Poisson-eloszlás
A valószínűségi változót λ paraméterű (λ>0) Poisson-eloszlásúnak nevezzük, ha a lehetséges értékei a nem negatív egész számok és
Várható értéke:
Szórása:
Ha np állandó, a binomiális eloszlás határesete a Poisson-eloszlás, amelynek paramétere (λ=np)
λ: arányossági tényező (pl. megadott időszakban beérkező hívások száma)

## Slide 41: Diszkrét egyenletes eloszlás
A valószínűség klasszikus számítási módja, véges számú elemi események esetén, amelyek egyenlő valószínűséggel bírnak.
A valószínűségi változót n paraméterű (n ≧ 1, egész) egyenletes eloszlásúnak nevezzük, ha a lehetséges értékei az x1, x2, …, xn valós számok, és
A várhatóértéke:
Szórásnégyzete:

## Slide 42: Folytonos egyenletes eloszlás
A valószínűségi változót egyenletes eloszlásúnak nevezzük az (a, b) intervallumban, ha sűrűségfüggvénye:
Eloszlás függvénye:
A várható értéke:
Szórás:

## Slide 43: Exponenciális eloszlás
Exponenciális eloszlásúnak tekinthetők bizonyos időtartamok pl.
Gépi berendezések élettartama, ha azok valamilyen hírtelen hatás miatt mennek tönkre,
Egy szövőgépen két szálszakadás közötti idő,
Várakozási idők,
Egy radioaktív atom elbomlásáig eltelt idő.
Örökifjú egyedek, amelyekre nem hat az öregedés

## Slide 44: Exponenciális eloszlás
A valószínűségi változót λ paraméterű (λ>0) exponenciális eloszlásúnak nevezzük, ha sűrűségfüggvénye :
Az eloszlásfüggvénye:
Várható értéke:
Szórása:

## Slide 45: Gamma-eloszlás
Ha egy esemény véletlen időpontokban megismétlődik, vagyis véletlen folyamatról van szó, és két esemény között eltelt idő exponenciális eloszlású, akkor az az időtartam, amely alatt ez az esemény k-szor következik be, k paraméterű gamma-eloszlású.
A valószínűségi változót λ, n paraméterű (λ>0, n egész és n≧1) gamma-eloszlásúnak nevezzük, ha sűrűségfüggvénye:

## Slide 46
Eloszlásfüggvény:
Várhatóértéke:
Szórása:

## Slide 47: Normális eloszlás
Hibaeloszlásnak is nevezik.
Automatagépen készített termék bizonyos mérete,
Az alkatrészek méretének az előírt mérettől való eltérése,
Véletlen mérési hibák,
A valószínűségi változót m, σ paraméterű (m tetszőleges, σ pedig pozitív valós szám) normális eloszlásúnak nevezzük, ha sűrűségfüggvénye:
Eloszlásfüggvénye:
Várhatóérték:
Szórás:

## Slide 48: Normális eloszlás

## Slide 49: Standard normális eloszlás
Az m=0, σ=1 paraméterű normális eloszlás
Sűrűségfüggvénye:
Eloszlásfüggvénye:
Az N(m, σ) eloszlás F eloszlásfüggvényének értékeit az N(0, 1) eloszlás Φ eloszlásfüggvényének segítségével számoljuk ki (táblázatból).
Sűrűségfüggvénye:

## Slide 50
A Φ bármely valós számhoz rendelt értékét úgy szíthatjuk ki, hogy az adott szám ellentétjéhez rendelt értéket 1-ből levonjuk.
Pl.

## Slide 51: Lognormális eloszlás
Alkalmazási területek: aprításelmélet, törési, osztódási folyamatok
Eloszlásfüggvénye:
Sűrűségfüggvénye:
Várhatóértéke:
Szórásnégyzete:

## Slide 52: Weibull-eloszlás
A Weibull-eloszlást a következő területeken alkalmazzák:
Túlélés-analízis
Hibananalizis
Megbízhatósági számítások
Ipari termelésnél (szállítási idők stb.)
Időjárás-előrejelzés (szélsebesség-eloszlás)[
Extrémérték-elmélet
Kommunikációban (radar képek kiértékelésénél, mobil kommunikációban a csatornák áthallás vizsgálatánál)
Általános (nem élet-) biztosításoknál
Technológiaváltozásoknál
Hidrológiában (egynapos esők maximális mennyisége, folyó áradások becslése)
Granulált részecskék méretének becslésénél

## Slide 53: Weibull-eloszlás
A valószínűségi változót x, λ, k paraméterű (k>0, λ >0) sűrűségfüggvénye:
k<1 azt jelenti, hogy a meghibásodási gyakoriság idővel csökken,
k=1 esetén a meghibásodási gyakoriság időben állandó,
k>1 azt jelzi, hogy a meghibásodási gyakoriság időben növekszik,
Eloszlásfüggvénye:
Meghibásodási gyakoriság:

## Slide 54: Weibull-eloszlás

## Slide 55: Statisztikai minta feldolgozása
A matematika statisztika feladata , hogy a statisztikai mintából (tapasztalati adatokból) a vizsgált valószínűségi változó eloszlására és az eloszlás jellemzőire (paramétereire) következtessen.
Hogyan határozhatjuk meg a statisztikai mintából valamely ξ valószínűségi változó F(x) eloszlásfüggvényére vonatkozó információit.
Tetszőleges x értékre megkapjuk a {ξ<x} esemény relatív gyakoriságát, ha az x-nél kisebb mintaelemek számát elosztjuk n-nel, a minta nagyságával. Ez a relatív gyakoriság a {ξ<x} esemény valószínűségét, tehát F(x) értékét közelíti adott x helyen.

## Slide 56: Tapasztalati (empirikus) eloszlásfüggvény
Az Fn(x) empirikus eloszlásfüggvény valamely x helyen az x-nél kisebb megfigyelések számának relatív gyakorisága:
Mivel a nagy számok törvénye szerint elég nagy minta esetén a {ξ<x} esemény relatív gyakorisága -re esemény valószínűségét közelíti, ezért
Legyen ξ1, ξ2, …, ξn a ξ valószínűségi változóra vonatkozó n elemű statisztikai minta , és legyen ξ eloszlásfüggvénye F(x). Legyen Fn(x) a minta empirikus eloszlásfüggvénye, továbbá legyen Δn az elméleti és az empirikus eloszlásfüggvények közötti abszolút eltérés maximuma, azaz
Ekkor Δn 1-valószínűséggel egyenletesen 0-hoz konvergál

## Slide 57: Gyakorisági és a sűrűséghisztogram
A sűrűség függvények tapasztalati adatokkal történő közelítése céljából a ξ1=x1, ξ2=x2, …, ξn =xn megfigyelt mintaelemeket felmérjük a számegyenesre.
Az ábrázolás során kapott értékek valamely [a, b] intervallumban helyezkednek el.
Osszuk fel az [a, b] intervallumot r (általában 6-12)részre
Adjuk meg az egyes Δi=[di-1, di) részintervallumokba eső mintaelemek ki számát (i=1, 2, …, r), és mindegyik részintervallumra rajzoljunk az odaeső mintaelemek gyakoriságával arányos magasságú téglalalapot.
Az i-edik részintervallumra rajzolt téglalap magassága:

## Slide 58
A téglalapok területeinek összege:
A részintervallumokra rajzolt téglalapok magassága legyen az odaeső minta relatív gyakorisága, így az i-edik részintervallumra rajzolt téglalap magassága:
Ez esetben a téglalapok területeinek összege:

## Slide 59
A ξ valószínűségi változóra vonatkozó ξ1, ξ2, …, ξn statisztikai minta elemeinek számtani közepét ,a
statisztikát mintaközépnek nevezzük.
Empirikus szórásnégyzetnek nevezzük a mintaelemeknek a mintaközepétől való négyzetes átlag eltérését, az
Empirikus szórás: