## Slide 1: Járműcsarnokok kialakítása
Közúti és Vasúti járművek tanszék

## Slide 2: Az álláshelyek optimális elhelyezése
Karbantartási stratégia figyelembe vétele:
TMK, => Erre méretezünk
Állapot felügyelet,
RCM,
TPM,
Napjainkban részben a TMK, részben az állapot alapú karbantartás a jellemző. => Így a rendszermodellben az „A” álláshely eltűnik.
Egyenkénti javítás esetén jármű áll és minden más mozog.
Szalagszerű javítás (karbantartás) esetén meghatározandó az ütemhely és az ütemidő

## Slide 3: Ökölszabályok
Ha a vizsgálósor csonkába végződik (nem átmenő), akkor ezen a soron max. 2 álláshely helyezhető el.
Ha két álláshely van akkor a belső álláshelyre mindig a mélyebb beavatkozást kell behelyezni.
Ha a vizsgálósor átmenő rendszerű, akkor 3 – 5 álláshelyet célszerű elhelyezni.
A középső helyre a mélyebb beavatkozást tervezzük.
A segédműhelyekhez kerüljenek közelebb a mélyebb beavatkozások.

## Slide 4: Csarnokkialakítás függ
Járműtípusától,
Jármű geometriai mérete,
Jármű szerelési, körüljárási sáv,
Tárolási sáv,
Targonca közlekedési sáv,
Gyalogos közlekedési sáv,

## Slide 5: Csarnokkialakítások
Négyszög alaprajzú,
Pavilon,
Keresztirányú elrendezés,
Kör,
Körcikk,
Körgyűrű,

## Slide 6: Energia ellátás
Áramellátó üzemegység (transzformátor ház),
Áram fejlesztő üzemrészleg:
Metró,
Hév, aggregátor ház
Villamos,
Hőenergiát biztosító üzemrészleg (kazánház),
Sűrített levegőt biztosító üzemrészleg (kompresszor ház)