## Slide 1
Mérési alapismeretek

## Slide 2: Mérés fontossága
Tervezni akarok, de szükségem van a méretekre-mit mivel és hogyan mérjem?
CAD-es szoftverben tudok rajzolni, méretezni-elég ennyi?
A megtervezett és legyártott darab nem illeszkedik, nem működik tökéletesen- alak- és mérethelyességét ellenőriznem kell?
A szerelés során az egyes alkatrészek tűrései miatt nem megfelelő a távolság- a darabokat osztályoznom kell?
Az alkatrész elhasználódása során detektálni kell az esetleges rendellenességet okozó méretváltozást

## Slide 3: Mérési eredmények egyszerű rögzítése
Szabadkézi vázlatot alkalmazva
A mérendő darab fotóját beméretezve

## Slide 4: Anyagkárosodás fajtái

## Slide 5: Mérőeszközök csoportosítása
Mérendő fizikai mennyiség szerint:
  hosszúság
  szög
  tömeg
  hőmérséklet
  nyomás
  fordulatszám
  erő
  stb.
Működtető energiaforrás szerint:
  mechanikus
  pneumatikus
  villamos

## Slide 6: Mérőeszközök mérésügyi felosztása
Alapmérőeszközök: más eszközök beállítására ill. ellenőrzésre szolgálnak
Etalonok: egy vagy több mennyiség meghatározott értékét testesítik meg
Nemzetközi alapmértékek: egyes fizikai mennyiségek meghatározott értékét rögzítik
Országos alapmértékek: a nemzetközivel megegyező alapmérték

## Slide 7: Mérőeszközök mérésügyi felosztása
Használati mérőeszközök: gyártás, fejlesztés, kutatás során végeznek méréseket
Ellenőrző mérőeszközök: gyártásellenőrzésre szolgáló mérőeszközök
Felülvizsgáló mérőeszközök: a használati és ellenőrző mérőeszközök pontosságának időszakos ellenőrzésére szolgáló mérőeszközök

## Slide 8: Mérőműszerek metrológiai jellemzői
Méréshatár: a mérőeszközzel mérhető legnagyobb értéke a mérendő mennyiségnek
Méréstartomány: a mérőeszközön leolvasható legkisebb és legnagyobb értékek közötti tartomány
Érzékenység: a mért mennyiség egységnyi megváltozásának hatására bekövetkező kitérésváltozás
    É=mutatókitérés/mérendő mennyiség
Műszerállandó: az érzékenység reciproka,
    C=1/É
Pontosság: a mért érték és a mérendő érték közötti különbség. A mérőműszereket pontossági osztályba sorolják.
Reprodukálóképesség: azt fejezi ki, hogy ugyan azt a mérendő mennyiséget többször mérve a leolvasott értékek csak egy meghatározott értéken belül térnek el
Mozgékonyság: a mérendő mennyiségnek az a legkisebb változása, amely a mérőeszközzel észlelhető változást hoz létre

## Slide 9: Mérőműszerek metrológiai jellemzői
Állékonyság: a mérőeszköznek az a tulajdonsága, hogy egy mérendő mennyiség hatására változatlan körülmények között, huzamosabb ideig ugyanazt az értéket mutatja
Túlterhelhetőség: a mérőeszköz általi méréshatárt meghaladó értékű, még károsodás nélkül elviselhető igénybevétel
Csillapítás: a kilendülő mutató mért érték körüli lengéseinek száma

## Slide 10: Mérési hibák
Abszolút hibák:
  a pontos és a mért érték közötti teljes eltérés
  lehet pozitív vagy negatív
    Habsz= hvalós-hmért
Relatív hiba:
  a mérés pontosságáról ad képet, az abszolút hibát a helyes értékhez viszonyítjuk
    Hrel= Habsz-hvalós
Rendszeres hibák:
  nagyságuk, előjelük meghatározható,
  a mérési eredmény ezzel a hibával korrigálható
  Forrásai:
    műszerhibák (skála pontatlansága, irányváltási hiba, nullapont hiba,stb)
    mérőeszköz elhasználódása, kopása
    hőmérséklet változása

## Slide 11: Mérési hibák
Véletlen hibák:
  Előforduló zavaró hibák
  Kellő számú méréssel és az eredmények megfelelő átlagolásával a mérés legvalószínűbb értéke meghatározható
Durva hibák:
  Rosszul v. helytelenül megválasztott mérésből ered
  Több mérést elvégezve kiszűrhető

## Slide 12: A mérés módjai
Közvetlen: a mérendő mennyiségek és a mérőeszköz által megtestesített mérték közvetlenül összehasonlítható

## Slide 13: A mérés módjai
Mérés átalakítással:
  a közvetlenül nem (vagy csak bonyolultan) mérhető mérendő mennyiséget közvetlenül (egyszerűbb) mérhető mennyiségé alakítjuk
  ezt megmérve elméleti v. tapasztalati összefüggésekkel származtatjuk
D- a rugóállandó

## Slide 14: A mérés módjai
Mérés helyettesítéssel:
  a közvetlenül nem mérhető mennyiségnek egy másik, közvetlenül mérhető mennyiségre gyakorolt hatását mérjük
  A mérést először az ismeretlen, majd egy ismert mennyiséggel végezzük el
  a kapott eredményekből elméleti v. tapasztalati összefüggéssel származtatjuk a kérdéses mennyiséget
D- a rugóállandó

## Slide 15: A mérés módjai
Mérés kiegyenlítéssel (kompenzációs v. hídmódszeres):
  a mérendő mennyiséget egy ismert mennyiséggel kölcsönhatásba hozzuk
  a kölcsönhatást kiegyenlítjük

## Slide 16: Elektromechanikus műszerek
Azokat a villamos mérőműszereket, amelyek működésük során energiát vonnak el a mérendő mennyiségből és a villamos áram valamilyen fizikai hatása alapján működnek, elektromechanikus műszereknek nevezzük.
Az elektromechanikus műszerekben a villamos mennyiség egy mutatóval ellátott szerkezeti elemre hat, azt elmozdítja és a mért mennyiséget egy skálán mutatja

## Slide 17: Érzékenység
A műszer érzékenysége a mérendő mennyiség változásakor bekövetkező kitérésváltozás
Ha a műszer skálája egyenletes, akkor az érzékenység a skála mentén végig állandó
E=α/x, ahol α a kitérés, fok és x a mérendő mennyiség

## Slide 18: Pontosság
A valódi érték sohasem egyezik meg a műszer skáláján leolvasott értékkel
A két érték különbsége: a műszer és a leolvasó hibája
Hiba okai:
  Műszer pontatlansága: belső vesztességek, lengőrészek kiegyensúlyozotlansága, skála pontatlansága
  Mérés körülményeiből adódó hibák: hőmérsékletváltozás
  Mérést végző személy által elkövetett hibák: parallaxishiba leolvasáskor

## Slide 19: Elektromechanikus műszerek osztálypontossága
Az osztály jele | Hibahatár, % | Alkalmazási terület
0,05 | ±0,05 | Precíziós laboratóriumi
0,1 | ±0,1 | laboratóriumi
0,2 | ±0,2 | 
0,5 | ±0,5 | 
1,0 | ±1,0 | Laboratóriumi és üzemi
1,5 | ±1,5 | üzemi
2,5 | ±2,5 | 
5,0 | ±5,0 | 

## Slide 20: Fogyasztás
A műszer kitéréséhez szükséges teljesítményt a műszer fogyasztásának nevezzük
Egyenáramú műszereknél: W-ban
Váltóáramú műszereknél: VA-ben adjuk meg

## Slide 21: Csillapítás
Az elektromechanikus műszerek mérőműve forgómozgást végez
A mérőmű tehetetlenségi nyomatéka, valamint a visszatérítő rugó egy mechanikai lengőrendszert alkot
Ha a mért villamos jellemző megváltozik, a lengő rész nyugalmi helyzete körül lengőmozgást végez
Az előírások szerint a műszer mutatójának 4 másodpercen belül nyugalomba kell kerülnie, mely csillapítással érhető el
Alkalmazott csillapítás: légellenállás v. örvényáram
A csillapítás akkor megfelelő, ha 1-2 lengés után a mutató eléri a nyugalmi állapotát
Ha a mutató többet leng a csillapítás nem megfelelő
Ha a mutató kevesebbet leng a műszer túlcsillapított

## Slide 22: Csillapítás

## Slide 23: Terhelhetőség
A műszerek a névleges értékű terhelést korlátlan ideig elviselik, pontosságuk csökkenése nélkül
A laboratóriumi műszerek túlterhelése: A névleges terhelés 2-szeresével, ha 15s-on belül 5 esetben fordul elő
Üzemi műszerek túlterhelése: 1,2 szeresével max. 2 órán át. Lökésszerű terhelés esetén 10-szeresével , ha 15s-on belül 5 esetben fordul elő

## Slide 24: Méréshatár
A mérendő mennyiségek azon értéke, amely a mutatót a végkitérésig, azaz a skála utolsó fő osztásvonaláig téríti ki
A mért érték a mutatót a skálaterjedelem 2/3-nál nagyobb mértékben térítse ki
Ha a méréshatár nem kielégítő, az kiegészítő eszközökkel bővíthető

## Slide 25: Elektromechanikus műszerek főbb változatai
Deprez-műszerek
Kereszttekercseléses műszerek
Elektrodinamikus műszerek
Lágyvasas műszerek

## Slide 26: Hibák
Leolvasási hiba
Helytelen mérés

## Slide 27: Sablonok
Munkadarab alak v. méretének ellenőrzésére szolgál
Sablonok fajtái:
Hézagmérő
Sugármérő
Menetfésű
Lyukas mérce

## Slide 28: Sablonok: hézagmérő készlet
Hézagmérő készlet
Keskeny rések, hézagok mérésére alkalmas

## Slide 29: Sablonok: sugármérő készlet
Homorú ill,
Domború lekerekítés sugarának mérésére alkalmas

## Slide 30: Sablonok: menetfésű
Különféle menetek azonosítására alkalmas (menetemelkedés és profilszög)

## Slide 31: Sablonok: lyukas mérce
Huzalok, csigafúrók, hengeres alkatrészek közelítő mérésére alkalmas
0,1mm lépcsővel

## Slide 32: Tolómérő
Csoportosításuk:
Működési elv szerint:
  Mechanikus működtetésű, nóniusz skálával rendelkező
  Fogasléces-fogaskerekes mérőátalakítóval ellátott mérőórás
  Kapacitív mérőátalakítóval kialakított, digitális tolómérő
Méréshatár szerint:
  100, 125, 200, 300, 500, 750, 1000mm-es
Leolvasási pontosság szerint:
  1/10, 1/20, 1/50mm leolvasási pontosságú
Kialakításuk szerint:
  Zsebtolómérő
  Kétcsőrű finombeállítós tolómérő
  Talpas magasságmérő

## Slide 33: Tolómérő részei

## Slide 34: Tolómérő
Kétcsőrű finombeállítós
Mélységmérő
Talpas magasságmérő

## Slide 35: Mikrométer
Mikrométer vs. tolómérő
A pontosabb értékek méréséhez (0,01mm) mikrométert alkalmazunk
  Csapágyhelyek
  Illesztett alkatrészek
A pofákat összeszorító erő és a mérőpofák tengelye egybeesik (nincs kihajlás, „kotyogás”)
A pofákat összeszorító erő értéke határolóval van korlátozva – ezzel biztosítva az azonos „mérőerőt”

## Slide 36: Mikrométer részei

## Slide 37: Mérés előtti teendők (mikrométer)
Mikrométer mérési tartományának vizsgálata
  0-25
  25-50
  50-75
  Igyt.
Mikrométer mérési pontosságának vizsgálata (0,01mm a jellemző)
Mikrométer nyomatékhatárolójának detektálása (melyik része „racsnizik” mérődob v. az erőhatárolást segítő kelep)
Mikrométer működési finomságának ellenőrzése (nincs-e rögzítve)
Mikrométer kalibrálása etalonnal (a 0-25mm mérési tartománnyal rendelkező mikrométert nullára állítva kalibráljuk) – a pontatlanságot megfelelően levonjuk v. hozzáadjuk mérés során az értékhez

## Slide 38: Leolvasás
A számok oldalán egész értékek, a másik skálán az 0,5-es értékek
Mérődobon lévő skála, két vonal között 0,01mm
6 egész mm
+0,5mm
+0,45mm
A mért érték 6,95mm (felfelé kerekítve)

## Slide 39: Mikrométer: csőrös mikrométer
Furatok ill.
Hornyok mérésére
5-30, ill.
25-50mm mérési tartomány

## Slide 40: Mikrométerek fajtái
Belsőméret-mikrométer
Furatmérő-mikrométer
Mélységmérő-mikrométer

## Slide 41: Furatátmérő mérés mérőóra segítségével
Mérőóra – csak eltérést mér
Mérési tartományát a hozzá kapott csapok segítségével beállítjuk
Etalon (egyéb esetben mikrométer használata etalonként) segítségével az adott méretre kalibráljuk

## Slide 42: Furatátmérő mérés mérőóra segítségével (kalibrálás az adott etalonhoz)
A párhuzamos felület (mikrométer mérőpofái, etalon) között a legrövidebb táv megtalálása két síkon történik
A legrövidebb táv a mérőóra mutató forgásának irányváltási helye
A mérőóra skála nullájának állítása erre pontra (a nulláról: „könnyű hozzáadni és kivonni, könnyen jegyezhető érték”)
Megfigyelni átmérő növekedés v. csökkenés esetén melyik irányba fordul el a mutató

## Slide 43: Furatátmérő mérés mérőóra segítségével (kalibrálás az adott etalonhoz)
A párhuzamos felület (mikrométer mérőpofái, etalon) között a legrövidebb táv megtalálása két síkon történik
A legrövidebb táv a mérőóra mutató forgásának irányváltási helye
A mérőóra skála nullájának állítása erre pontra (a nulláról: „könnyű hozzáadni és kivonni, könnyen jegyezhető érték”)
Megfigyelni átmérő növekedés v. csökkenés esetén melyik irányba fordul el a mutató

## Slide 44: Furatátmérő mérés mérőóra segítségével (lépések)
Az adott furat mérése tolómérővel (mért érték pl: Ø79,2)
Megfelelő mérési tartománnyal rendelkező mikrométer kiválasztása ( 75-100mm)
Mikrométer vizsgálata (37.dia-5 lépés) és befogása a tartójába
A mikrométer beállítása – a tolómérőn leolvasott értékre- egész értékre kerekítve (század pontosságra pl. Ø79,00)
A mikrométer mérődobjának rögzítése
Mérőóra vizsgálata (46.dia-4 lépés)
Mérőeszköz összeszerelése megfelelő cserélhető csúccsal az adott átmérőhöz, megfelelő rögzítést alkalmazva (a mérési tartományába az Ø79 beletartozzon)
Mérőeszköz kalibrálása az etalonhoz - mikrométerhez (Ø79,00) (42 dia-4 lépés)
Mérés elvégzése – az eltérés helyes leolvasása (fontos a mutatató a nullához képes milyen irányban fordul el és az mit jelent – növekedést v. csökkenést)

## Slide 45: Lengőnyelves mikrométer: passzaméter
Méretet mérőhasábbal állítják be, mutatója a 0 értéken álljon
Mérési tartománya 25mm
Mérési tartományuk ±80 vagy±160µm
A darab cseréje a kiemelőgomb megnyomásával történik

## Slide 46: Mérőóra
Mérőeszköz pontossága:
0,01 pontosságú – (10mm méréshatárú)
0,001 pontosságú – (1mm méréshatárú)

## Slide 47: Mérés előtti teendők
Mérőóra mérési tartományának vizsgálata
  0-3mm
  0-10mm
  0-50mm
  Stb.
Mérőóra mérési pontosságának vizsgálata (0,01mm a jellemző)
Mérőóra cserélhető tapintócsúcs rögzítésének vizsgálata
Mérőóra működési finomságának ellenőrzése

## Slide 48: Mérőóra
Mérőóra állványon:
speciális mérések
síklapúság mérése
párhuzamosság mérése
egyéb eltérés mérése
Dugattyúgyűrű beszúrás mértékének mérése (speciális mikrométer hiánya esetén)

## Slide 49: Szögmérő
Nóniusz nélküli
Nóniusszal

## Slide 50: Szögmérő leolvasása
Szögmérés
5°40’

## Slide 51: Kúpmérés idomszerrel
Az ellenőrizendő kúp ellendarabja
A vizsgált darabnak a tűrésmezőbe kell esnie
Az idomszert v. munkadarabot vékony jelzőfestékkel látják el - ez jelzi az érintkezés helyét
Belső kúpidomszer
Külső kúpidomszer

## Slide 52: Kúpmérés mérőgyűrűvel és mérőgolyóval
Mérőgyűrűk alkalmazása
félkúpszög számítása
Mérőgolyók alkalmazása
félkúpszög számítása

## Slide 53: Kúpmérés tolómérő segítségével
Félkúpszög számítása
Félkúpszög számítása

## Slide 54: Menetek és mérésük
A 60°-os profilszögű metrikus menet főbb jellemzői:
P - menetemelkedés
D=d - a menet névleges mérete
t – menetmélység
D2=d2 - az orsó középátmérője
d1 - az orsó magátmérője
D1 - az anya magátmérője
α - a közepes menetemelkedési szög

## Slide 55: Menetek és mérésük
Csoportosításuk:
Állandó mértékű menetmérő eszközök
  Menetfésű
  Menetellenőrző idomszerek
    Dugós
    Gyűrűs
    Görgőfésűs
Változtatható mértékű menetmérő eszközök

## Slide 56: Menetmérés
Menetfésű
Menet mérése tolómérő segítségével:
d->menet névleges mérete
l-> mért hossz
1,2,3,4 -> a mért hosszon lévő menetek száma
Pl.: (metrikus menetnél)
d=10; l=6 menetszám=4-> M10x1,5

## Slide 57: Menetellenőrző idomszerek
Dugós idomszer – anyamenetek ellenőrzéséhez
Gyűrűs idomszer – orsómenetek ellenőrzéséhez
Görgőfésűs menetellenőrző idomszer – orsómenetek ellenőrzéséhez, nem végez teljes felületi ellenőrzést

## Slide 58: Menetmérő mikrométer
Orsómenetek közép- és magátmérőjének mérésére alkalmas
Felépítése egyezik a mikrométerével
Középátmérő méréséhez 60° ékszögű mérőbetétek
Magátmérő méréséhez 45° ékszögű mérőbetétek

## Slide 59: Menetmérő csap
Az orsómenet legpontosabban nagypontosságú mérőcsapokkal mérhető
A mért méretből számítással v. táblázatból meghatározható a középátmérő

## Slide 60: Tűrések
Csapok eltérései
Lyukak eltérései

## Slide 61: Illesztések
Ø47H7 | +0,025
 | 0
Ø47H6 | +0,016
 | 0
Könnyen eltávolítható csapágy | G7,H7
Nagyobb pontosságú csapágy | H6, J7
Furathoz
Csaphoz

## Slide 62: Méretellenőrzés idomszerrel
Dugós furatmérő idomszer
Villás csapmérő idomszer

## Slide 63: Alakhűség vizsgálata
Alaktűrés:
  Egyenesség,
  Síklapúság,
  Köralakúság,
  Hengeresség,
Helyzettűrések:
  Párhuzamosság,
  Merőlegesség,
  Hajlásszög,
  Radiális ütés,
  Homlok ütés,
  Teljes radiális ütés,
  Teljes homlok ütés,
  Szimmetria,
  Egytengelyűség,
  Pozíció.

## Slide 64: Egyenesség
A henger valóságos tengelyének egy t=0,01mm átmérőjű tűréshengeren belül kell elhelyezkednie

## Slide 65: Síklapúság
A valóságos felületnek egymástól t=0,01mm távolságban lévő két párhuzamos sík között kell elhelyezkednie

## Slide 66: Köralak
Bármely keresztmetszet valóságos körvonalának egymástól t=0,1mm távolságban lévő két koncentrikus kör között kell elhelyezkednie

## Slide 67: Hengeresség
A valóságos hengerpalástnak egymástól t=0,1mm távolságban lévő két koaxiális henger között kell elhelyezkednie

## Slide 68: Adott profil alaktűrése
A rajz síkjával párhuzamos metszettel előállított bármely valóságos profilvonalnak két olyan vonal közé kell esnie, amelyek t=0,05mm átmérőjű körök burkológörbéjeként adódnak.

## Slide 69: Adott felület alaktűrése
A valóságos felületnek t=0,01mm átmérőjű gömbök két burkolófelülete közé kell esnie, a gömbök középpontjai az ideális geometriai alakon helyezkednek el.

## Slide 70: Párhuzamosság
A tűrésezett tengelynek két, a vonatkoztatási tengellyel párhuzamos, egymástól t=0,5mm távolságban lévő vonal közé kell esnie. A síkra vetített tűrésmező vízszintes.
A tűrésezett tengelynek, a vonatkoztatási tengellyel párhuzamos, t=0,5mm átmérőjű hengeren belül kell elhelyezkednie.
A tűrésezett felületnek két, az A vonatkoztatási tengellyel párhuzamos, egymástól t=0,01mm távolságban lévő felület közé kell esnie.

## Slide 71: Merőlegesség
A furat valóságos tengelyének egy t=valóságos felületnek t=0,1mm átmérőjű hengerben kell elhelyezkednie. A henger a vonatkoztatási síkra merőlegesen áll.

## Slide 72: Hajlásszög
A tűrésezett felületnek (valóságos felületnek) két, egymással párhuzamos egymástól t=0,05mm távolságban lévő sík közé kell esnie.

## Slide 73: Radiális ütés
Az A vonatkoztatási tengely körüli megforgatás során a radiális ütés a tengelyre merőleges egyetlen mérősíkban sem lehet nagyobb t=0,05mm tűrésnél.

## Slide 74: Homlok ütés
Az A vonatkoztatási tengely körüli megforgatás során a tetszőleges r sugáron mért homlokütés nem lehet nagyobb, mint t=0,05mm.

## Slide 75: Teljes radiális ütés
Az A-B körüli többszöri megforgatás és axiális eltolás során az összes pontnak az egymástól t =0,05 távolságban lévő két olyan henger által alkotott tűrésmezőn belül kell esnie, amelyek tengelyei egybeesnek az A-B vonatkoztatási tengellyel.

## Slide 76: Teljes homlok ütés
Az A vonatkoztatási tengely körüli többszöri megforgatás és axiális eltolás esetén a tűrésezett felület összes pontjának két, egymástól
t =0,05 távolságban lévő egymással párhuzamos sík közé kell esnie.

## Slide 77: Szimmetria
A horony tűrésezett középsíkjának (valóságos középsík) két, egymástól t=0,08 távolságban lévő, párhuzamos sík közé kell esnie, amelyek a vonatkoztatási középsíkhoz képest szimmetrikusan helyezkednek el.

## Slide 78: Egytengelyűség
A nagy átmérő valóságos tengelyének egy t=0,02 hengerben kell elhelyezkednie. A tűréshenger a vonatkoztatási tengellyel koaxiális.

## Slide 79: Pozíció
A furat valóságos tengelyének egy t=0,1 mm átmérőjű tűréshengeren belül kell elhelyezkednie, amelynek tengelye az elméletileg pontos helyen van.
A 3 felület mindegyikének két, egymástól t=0,1 mm távolságban lévő, párhuzamos sík közé kell esnie. A tűréssíkok a felület elméleti helyzetéhez szimmetrikusak.

## Slide 80: Alakellenőrzés
Acél élvonalzók szokásos kialakítása
Acél élvonalzóval történő mérés a fényt alkalmazva

## Slide 81: Párhuzamosság mérése
Sík felületen állványos mérőóra segítségével történik a mérés
A munkadarab felületén több helyen történő mérése (min3 helyen)

## Slide 82: Síklapúság ellenőrzése
Állványos mérőóra alkalmazásával történik
Sík felületre helyezett munkadarabbal
A darabot mozgatva a mérőóra kitérését kell figyelni
Fontos, a munkadarab felfekvő és mért felületének párhuzamosságának figyelembe vétele

## Slide 83: Köralak ellenőrzése
Ovalitás
két egymásra merőleges méret eltérését jelenti
Sokszögűség
Hárompontos műszerrel mérhetjük, vagy prizmába, illetve csúcsok közé fogva mérőóra segítségével

## Slide 84: Sokszögűség mérése mérőóra segítségével
Központfurattal rendelkező tengelyt csúcsok közé fogva vizsgálunk
Központfurat nélküli tengelyt prizmára helyezve mérünk
A tengelyt más helyen is mérjük, ezzel kiküszöbölve a tengely deformációját (görbeségét)

## Slide 85: Tengelygörbeség vizsgálata
A vizsgált felületen köralak tűrés ellenőrzés
Csúcs közötti mérés mérőóra segítségével, a szögelfordulást figyelve, a d2 majd d3 átmérőn ütést mérni