# 2. Melléklet: Példaszámítások

A példaszámításban az eredménytáblázatok kitöltve jelennek meg, a táblázatok mögötti különböző számítások leírása jelenik meg példa jelleggel, hiszen ez már minden projekt esetében más és más, rengeteg elágazási lehetőséggel.

# Pénzügyi elemzés

## A projekt pénzügyi költségeinek becslése

### Beruházási költségek

Input

A szükséges inputok az alábbiak:

- A beruházás 3 év alatt valósul meg, az üzemelés a 4. évben kezdődik

- A beruházás csak projekt esetén valósul meg.

- A költségeket tervezői költségbecslés alapján határoztuk meg

- A tartalék aránya a nettó építési beruházási költséghez képest 2,5 %

- A kedvezményezett nem áfa-visszaigénylő

- Új jármű fajlagos beruházási értéke: 60 millió Ft/darab

A közösségi közlekedési projektek esetében a beruházási költségek az alábbi főbb tételekre kell bontani.

1. táblázat: A minta projekt  jellemző beruházási költségei

| Beruházási költségek |  |
| --- | --- |
| 1. Földvásárlás, terület előkészítése | 600 000 000 |
| 1.1. Földvásárlás | 600 000 000 |
| 1. 2. Terület előkészítése |  |
| 2. Pályaépítés (kapcsolódó is) | 300 000 000 |
| 3. Forgalomtechnika | 90 000 000 |
| 4. Felsővezeték/ Energiaellátás | 0 |
| 5.Mélyépítés/ műtárgyak | 600 000 000 |
| 6. Magasépítés (üzemi létesítmények is) | 0 |
| 7. Közművek | 110 000 000 |
| 8. Környezetvédelem | 80 000 000 |
| 9. Kertészet/Kertépítés | 25 000 000 |
| 10. Utastájékoztatás/Inteligens közl.rend. | 40 000 000 |
| 11. Jármű | 600 000 000 |
| 12. Egyéb (pl. labor) | 0 |
| 13. Nettó beruházási költség 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12 | 2 445 000 000 |
| 14. Tervezés költsége | 40 000 000 |
| 15. Közbeszerzés költségei | 20 000 000 |
| 16. Műszaki ellenőr költsége | 8 000 000 |
| 17. A nyilvánosság biztosításának költsége | 15 000 000 |
| 18. Könyvvizsgálói díjak | 10 000 000 |
| 19. Egyéb szolgáltaltások összesen 14+15+16+17+18 | 93 000 000 |
| 20. Nettó összköltség 13+19 | 2 538 000 000 |
| 21. ÁFA (vissza nem igényelhető) | 507 600 000 |
| 22. Bruttó összköltség 20+21 | 2 631 000 000 |
| 23. Műszaki tartalék | 61 125 000 |

- a beruházási költségek időbeni ütemezése

| A beruházási költségek időbeni ütemezése | 1. év | 2. év | 3. év |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Földvásárlás, terület előkészítése | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1.1. Földvásárlás | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1. 2. Terület előkészítése | - | - | - |
| 2. Pályaépítés (kapcsolódó is) | 0,0% | 42,9% | 57,1% |
| 3. Forgalomtechnika | 0,0% | 100,0% | 0,0% |
| 4. Felsővezeték/ Energiaellátás |  |  |  |
| 5.Mélyépítés/ műtárgyak | 0,0% | 40,0% | 60,0% |
| 6. Magasépítés (üzemi létesítmények is) |  |  |  |
| 7. Közművek | 0,0% | 27,3% | 72,7% |
| 8. Környezetvédelem | 0,0% | 50,0% | 50,0% |
| 9. Kertészet/Kertépítés | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| 10. Utastájékoztatás/Inteligens közl.rend. | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| 11. Jármű | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| 14. Tervezés költsége | 0,0% | 100,0% | 0,0% |
| 15. Közbeszerzés költségei | 0,0% | 100,0% | 0,0% |
| 16. Műszaki ellenőr költsége | 0,0% | 100,0% | 0,0% |
| 17. A nyilvánosság biztosításának költsége | 0,0% | 100,0% | 0,0% |
| 18. Könyvvizsgálói díjak | 0,0% | 0,0% | 100,0% |

Számítási módszer

A beruházási összeget a fent említett ütemezésnek megfelelően szét kell osztani a beruházási időszak egyes éveire.

Outputok

A mintaprojekt beruházási költségkülönbözete évenkénti bontásban

|  | Beruházás |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. év | 2. év | 3. év |
| 1. Földvásárlás, terület előkészítése | 600 | 0 | 0 |
| 1.1. Földvásárlás | 600 | 0 | 0 |
| 1. 2. Terület előkészítése |  |  |  |
| 2. Pályaépítés (kapcsolódó is) | 0 | 129 | 171 |
| 3. Forgalomtechnika | 0 | 90 | 0 |
| 4. Felsővezeték/ Energiaellátás | 0 | 0 | 0 |
| 5.Mélyépítés/ műtárgyak | 0 | 240 | 360 |
| 6. Magasépítés (üzemi létesítmények is) | 0 | 0 | 0 |
| 7. Közművek | 0 | 30 | 80 |
| 8. Környezetvédelem | 0 | 40 | 40 |
| 9. Kertészet/Kertépítés | 0 | 0 | 25 |
| 10. Utastájékoztatás/Inteligens közl.rend. | 0 | 0 | 40 |
| 11. Jármű | 0 | 0 | 600 |
| 12. Egyéb (pl. labor) | 0 | 0 | 0 |
| 13. Nettó beruházási költség 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12 | 600 | 529 | 1 316 |
| 14. Tervezés költsége | 0 | 40 | 0 |
| 15. Közbeszerzés költségei | 0 | 20 | 0 |
| 16. Műszaki ellenőr költsége | 0 | 8 | 0 |
| 17. A nyilvánosság biztosításának költsége | 0 | 15 | 0 |
| 18. Könyvvizsgálói díjak | 0 | 0 | 10 |
| 19. Egyéb szolgáltaltások összesen 14+15+16+17+18 | 0 | 83 | 10 |
| 20. Nettó összköltség 13+19 | 600 | 612 | 1 326 |
| 21. ÁFA (vissza nem igényelhető) | 120 | 122 | 265 |
| 22. Bruttó összköltség 20+21 | 720 | 734 | 1 592 |
| 23. Műszaki tartalék | 15 | 13 | 33 |

### Működési költség

##### Üzemeltetési és fenntartási költségek

Inputok

Inputok az alábbiak:

- a működtető - fenntartó szervezet nem áfa-visszaigénylő;

- munkanapok száma évente: 320 nap/év;

Fajlagos üzemeltetési és fenntartási költségek

|  | Mértékegység | fajlagos üzemeltetési és fenntartási költségek |
| --- | --- | --- |
| változó költségek |  |  |
| jármű üzmeltetés | Ft/jkm | 190 |
| jármű fenntartás | Ft/jkm | 65 |
| infrastruktúra fenntartás | Ft/vkm | 600 000 |
| állandó költségek |  |  |
| járművek állandó költsége | Ft/év | 8 000 000 |
| általános költségek | Ft/év | 6 000 000 |
| vonal hossza | km | 10 |

- a jármű üzemeltetése és fenntartása a futtot teljesítményével arányos (jkm)

- az infrastruktúra fenntartása a buszvonal hosszával arányos

- a járművek futásának különbözete a működés első évében: 1988823 jkm, a forgalom növekedése a az első 10 évben 0,5 %, a 11. évtől 0,35 %

- a működési és fenntartási költségek éves növekedési üteme 2 %

Számítási módszer

Az elemzésben a projekt üzemeltetési és fenntartási költség különbözetét kell kiszámítani a projekt megvalósítása esetén a projekt nélküli esethez képest . A költség különbözet a projekt megvalósulása esetén, illetve a projekt elmaradása esetén felmerülő üzemeltetési és fenntartási költségek különbségeként adódik.

Output

Az éves működési és fenntartási költség különbözetei az egyes években.

| Ezer Ft, 2006 évi árakon | 4. év | 5. év | 16.év | 17.év | 29. év | 30. év |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Összes változó költség | 544 558 | 599 146 | 779 575 | 797 921 | 1 054 839 | 1 079 664 |
| 1.1. Járműkm-től függő költség |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. üzemeltetési költségek | 401 005 | 441 583 | 574 843 | 588 392 | 778 175 | 796 517 |
| 1.1.2.járművek fenntartási költsége és szervízüzeme | 137 186 | 151 068 | 196 656 | 201 292 | 266 217 | 272 492 |
| 1.2. A vonal hosszától függő költség |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 útköltség (közvetlen útköltség; áramellátás) | 6 367 | 6 494 | 8 075 | 8 236 | 10 446 | 10 655 |
| 1.2.2. útköltség (közvetlen útköltség; áramellátás) |  |  |  |  |  |  |
| 2. Állandó költség | 14 856 | 15 154 | 18 842 | 19 219 | 24 374 | 24 861 |
| 2.1. jármű állandó | 8 489 | 8 659 | 10 766 | 10 982 | 13 928 | 14 206 |
| 2. 2. Vonal infrastruktúra költsége (állandó) |  |  |  |  |  |  |
| 2. 3. általános költségek (állandó) | 6 367 | 6 494 | 8 075 | 8 236 | 10 446 | 10 655 |
| 3. Összes üzemeltetési és fenntartási költség 1+2 | 559 415 | 614 300 | 798 417 | 817 140 | 1 079 214 | 1 104 526 |

### Pótlási költség

A projekt 30 éves vizsgálati időszaka alatt pótlási költség a járművek esetében merül fel.

A használatban lévő járművek cseréjére (10 db) 15 évente három év alatt kerül sor (évente 200 millió Ft). Ez a projekt nélküli esetben a 2-4. és 18-20. években, a projekt megvalósulása esetén az új beszerzéseknek köszönhetően csak a 18-20. években merül fel.

### Maradványérték

Szükséges inputok:

A beruházási elemek várható élettartama

| Beruházási elem | várható élettartam (év) |
| --- | --- |
| 1. Földvásárlás, terület előkészítése | - |
| 2. Pályaépítés (kapcsolódó is) | 25 |
| 3. Forgalomtechnika | 15 |
| 4. Felsővezeték/ Energiaellátás | 30 |
| 5.Mélyépítés/ műtárgyak | 50 |
| 6. Magasépítés (üzemi létesítmények is) | 50 |
| 7. Közművek | 50 |
| 8. Környezetvédelem | 20 |
| 9. Kertészet/Kertépítés | 15 |
| 10. Utastájékoztatás/Inteligens közl.rend. | 15 |
| 11. Jármű | 30 |
| 12. Egyéb (pl. labor) | 10 |

Számítási módszer

A beruházási elemek maradványértéke a beruházási összeg az élettartamra vetített lineáris értékcsökkenéssel csökkentve.

Output

Az adott évben aktivált beruházási elemek maradványértéke és összegük

| Millió Ft, 2006. évi árakon | 1 | 2 | 3 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Földvásárlás, terület előkészítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pályaépítés (kapcsolódó is) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Forgalomtechnika | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Felsővezeték/ Energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Mélyépítés/ műtárgyak | 0 | 105 600 000 | 165 600 000 | 271 200 000 |
| 6. Magasépítés (üzemi létesítmények is) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Közművek | 0 | 13 200 000 | 36 800 000 | 50 000 000 |
| 8. Környezetvédelem | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Kertészet/Kertépítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Utastájékoztatás/Inteligens közl.rend. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Jármű | 0 | 0 | 60 000 000 | 60 000 000 |
| 12. Egyéb (pl. labor) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 118 800 000 | 262 400 000 | 381 200 000 |

### A költségek összegzése

A költségbecslés eredményei az alábbi táblázatban foglalhatók össze

|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 16. | 17. | 29. | 30. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Beruházási költség (Ft) | 720 | 734 | 1 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Működési (üzemeltetési és fenntartási) költség (Ft) | 0 | 0 | 0 | 559 | 614 | 630 | 645 | 661 |
| 3. Pótlási költség | 0 | -200 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Maradványérték (Ft)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 |
| 5. Összes költség (1+2+3+4) | 720 | 534 | 1 392 | 359 | 614 | 630 | 645 | 1 043 |

A költségek becslésének eredményei

## A mintaprojekt pénzügyi bevételeinek becslése, illetve összegzése

A díjbevétel növekedése a buszforgalom, utasforgalom növekedésébeől adódik. A bevezetett buszvonal a forgalmi modell adatai szerint kedvező alternatívát jelent az eddig autóval közlekedők számára.

2. táblázat:  Pénzügyi bevételek különbségei az üzemeltetés egyes éveiben

| Ezer Ft, 2006.évi árakon | 4. év | 5. év | 16.év | 17.év | 29. év | 30. év |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díjbevétel | 120 200 | 125 248 | 192 626 | 199 368 | 301 259 | 311 803 |
| Fogyasztói árkiegészítés | 32 454 | 33 817 | 52 009 | 53 829 | 81 340 | 84 186 |
| Normatív támogatás | 0 |  |  |  |  |  |
| Egyéb (pl. veszteség kiegyenlítés) | 0 |  |  |  |  |  |
| Összes bevétel | 152 654 | 159 065 | 244 635 | 253 197 | 382 599 | 395 990 |

## A mintaprojekt pénzügyi teljesítmény mutatói EU-támogatás nélküli esetben

A pénzügyi megtérülés legfontosabb mutatószámai:

  - nettó jelenérték (FNPV): megmutatja a projekt időtartama alatt keletkező pénzáramok (bevételek és kiadások jelenre diszkontált értékét. Piaci alapszabály, miszerint egy projektet pénzügyi szempontból akkor érdemes megvalósítani, ha az FNPV>0.Ebből következik, hogy támogatásban viszont – az egyéb feltételeken túl – akkor részesülhet a projekt, ha az FNPV<0.

A számítás képlete:

ahol (X) az adott évre vonatkozó pénzáramlás, (i) a diszkontráta és (t) az aktuális év

A projektre számított FNPV mutató értéke: -9 019 millió Ft

  - a belső pénzügyi megtérülési ráta nem értelmezhető

3. táblázat: A megtérülési mutatók számításához felhasznált pénzáramok

| Millió Ft, 2006. évi árakon | 1. | 2. | 3. | 4. | 16. | 17. | 29. | 30. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Pénzügyi beruházási költség | 720 | 734 | 1 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pénzügyi üzemeltetési és fenntartási költség | 0 | 0 | 0 | 559 | 2 631 | 2 867 | 7 190 | 7 712 |
| 3. Pénzügyi pótlási költség | 0 | -200 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Pénzügyi maradványérték | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 |
| 5. Pénzügyi működési költség össszesen 2+3+4 | 0 | -200 | -200 | 359 | 2 631 | 2 867 | 7 190 | 8 093 |
| 6. Pénzügyi költség össszesen 1+5 | 720 | 534 | 1 392 | 359 | 2 631 | 2 867 | 7 190 | 8 093 |
| 7. Pénzügyi bevétel | 0 | 0 | 0 | 153 | 245 | 253 | 383 | 396 |
| 8. Nettó működési pénzáram 7-5 | 0 | 200 | 200 | -207 | -2 386 | -2 614 | -6 807 | -7 697 |
| 9. Nettó pénzügyi pénzáram 7-6 | -720 | -534 | -1 392 | -207 | -2 386 | -2 614 | -6 807 | -7 697 |

## A támogatási arány és támogatási összeg kiszámítása

### Támogathatósági feltételek vizsgálata

Az EU útmutatók szerint egy projekt akkor jogosult támogatásra, ha

  - a közgazdasági költség-haszon elemzés teljesítménymutatóival szembeni követelmények:

  - ENPV pozitív

  - az ERR legyen magasabb, mint az alkalmazott társadalmi diszkontráta,

  - a költség-haszon arány nagyobb, mint 1

  - a pénzügyi elemzés teljesítménymutatóival szembeni követelmények

  - FNPV negatív

  - az FRR alacsonyabb, mint az alkalmazott pénzügyi diszkontráta,

  - a pénzügyi elemzés pénzáram elemzésből adódó követelmények

  - a projekt forráshiányos (a beruházási időszakban van negatív pénzáram)

  - a projekt megvalósulása utáni működtetés pénzügyileg fenntartható legyen (az egyes évek működési pénzáramai ne legyenek negatívak).

Jelen projekt esetében a közgazdasági és pénzügyi teljesítménymutatókkal szembeni követelmények teljesülnek. A pénzáram elemzésben a működés éveiben a pénzáramok negatívak, közösségi közlekedésben ezt a hiányt központi forrásból az adott mértékben finanszírozzák.

A projekt támogatásra jogosult.

### A támogatási összeg meghatározása

A támogatási összeg számításánál eltérő szabályokat kell alkalmazni a jövedelemtermelő és a nem jövedelemtermelő projektekre.

Jelen projekt a megtérüési mutatói alapján nem jövedelemtermelő ( nettó működés jelenérték negatív.

A támogatási összeg számításánál

  - a nem jövedelemtermelő projekteknél a támogatás összege megegyezik a finanszírozási hiány összegével

  - a jövedelemtermelő projekteknél a következő számítási módot kell alkalmazni

Az EU hozzájárulásának mértékét az alábbi módszerrel kell kiszámítani:

1. lépés: A finanszírozási hiány meghatározása:

R=Max EE/DIC, ahol

R: A finanszírozási hiány

Max EE: az elszámolható ráfordítás maximuma = DIC-DNR

DIC: a diszkontált beruházási költség

DNR: diszkontált nettó bevétel= diszkontált bevétel-diszkontált működési költség (beleértve: üzemeltetési, fenntartási és pótlási költség is)+diszkontált maradványérték

2. lépés: Döntési összeg meghatározása

DA= EC*R, ahol

DA: döntési összeg (az az összeg, amelyre a prioritási tengely társfinanszírozási rátája vonatkozik)

EC: Elszámolható költség (Az akcióterv és az aktuális pályázati felhívás szabályai szerint, vagy az Elszámolható költség útmutató a 2007-2013 programozási időszakra szerint).

3. lépés: Az EU támogatás maximumának számítása

EU támogatás = DA * max CRpa, ahol

CRpa a prioritási tengelyre vonatkozó maximális társfinanszírozási ráta

Jövedelemtermelő projektek esetén csak akkor kell a (DIC-DNR)/DIC*Crpa képletet alkalmazni, ha a DNR>0.

4. táblázat: A finanszírozási hiány számítása

| Pénzügyi beruházási költség PV (DIC) | 2 726 352 909 |
| --- | --- |
| Pénzügyi bevétel PV (a) | 2 960 331 309 |
| Működési költség PV (b) | 9 771 449 124 |
| Pótlás PV (c) | -518 713 910 |
| Maradványérték PV (d) | 88 201 083 |
| Nettó pénzügyi bevétel PV (DNR = a-b-c+d) | -6 204 202 821 |
| Elszámolható ráfordítás maximuma (Max EE=DIC-DNR) | 8 930 555 730 |
| Finanszírozási hiány (R=MaxEE/DIC) | * |
| Elszámolható költség (EC) | 3 045 600 000 |
| Döntési összeg (DA=EC*R) | * |
| Prioritási tengelyre vonatkozó maximális társfinanszírozási ráta (Max CRpa) | 0,85 |
| EU támogatás (=DA*max CRpa) | 2 588 760 000 |
| Összes önerő hozzájárulás (összes beruházási költség* – EU támogatás | 456 840 000 |

*Jövedelemtermelő projektek esetén csak akkor kell a (DIC-DNR)/DIC*Crpa képletet alkalmazni, ha a DNR>0.

## A projekt pénzügyi fenntarthatóságának vizsgálata

### A beruházás finanszírozása

A finanszírozási hiány számításával meghatározható, hogy mekkora lesz a Kohéziós Alap hozzájárulása a beruházás finanszírozásához. A fennmaradó rész finanszírozása nemzeti hozzájárulásból történik, amelynek forrása többféle lehet:

  - Önkormányzat/önkormányzatok saját pénzügyi hozzájárulása

  - Hazai központi költségvetési támogatás

  - Hitel

5. táblázat: A finanszírozási források szerkezete a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet szerint

| Forrás | Ft | % |
| --- | --- | --- |
| I. saját forrás | 456 840 000 | 15% |
| I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása |  |  |
| I/2. partnerek hozzájárulása |  |  |
| I/3. bankhitel |  |  |
| II. egyéb támogatás:... |  |  |
| III. Európai Unió SA/KA forrása (a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás) | 2 588 760 000 | 85% |
| Összesen | 3 045 600 000 | 100% |

### A működés fenntarthatósága

Jelen projekt esetében a díjakból származó, valamint az egyéb bevétel (beleértve kapott támogatásokat is) nem elegendő a működési költségek és a pótlás finanszírozására, így a projektgazdának kell gondoskodnia a különbözet finanszírozásról, illetve a szolgáltatóval közösen a szükséges intézkedések megtételéről (pl. díjemelés, költségek racionalizálása).

### A projekt összevont pénzáram kimutatása

A pénzügyi fenntarthatóság vizsgálatához szükséges adatok az előző táblázatokból nyerhetők. A projekt pénzügyileg fenntartható, ha a kumulált pénzáram egyik évben sem negatív (maradványértéket csak akkor kell szerepeltetni, ha pénzügyileg is realizálódik).

6. táblázat: Projekt pénzügyi fenntarthatósága

| Millió Ft, 2006. évi árakon | 1. | 2. | 3. | 4. | 16. | 17. | 29. | 30. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Pénzügyi beruházási költség | 720 | 734 | 1 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pénzügyi üzemeltetési és fenntartási költség | 0 | 0 | 0 | 559 | 2 631 | 2 867 | 7 190 | 7 712 |
| 3. Pénzügyi pótlási költség | 0 | -200 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Pénzügyi maradványérték | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 |
| 5. Pénzügyi működési költség össszesen 2+3+4 | 0 | -200 | -200 | 359 | 2 631 | 2 867 | 7 190 | 8 093 |
| 6. Pénzügyi költség össszesen 1+5 | 720 | 534 | 1 392 | 359 | 2 631 | 2 867 | 7 190 | 8 093 |
| 7. Pénzügyi bevétel | 0 | 0 | 0 | 153 | 245 | 253 | 383 | 396 |
| 8. Nettó működési pénzáram 7-5 | 0 | 200 | 200 | -207 | -2 386 | -2 614 | -6 807 | -7 697 |
| 9. Nettó pénzügyi pénzáram 7-6 | -720 | -534 | -1 392 | -207 | -2 386 | -2 614 | -6 807 | -7 697 |

## A pénzügyi megtérülési mutatók számítása az EU támogatás figyelembe vételével

A megtérülési mutatók számításához az előző pontban szereplő pénzáramokat kell figyelembe venni:

A projet támogatásokat is figyelembe vevő összevont pénzáram kimutatása a következő.

| Millió Ft, 2006. évi árakon | 1. | 2. | 3. | 4. | 16. | 17. | 29. | 30. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Pénzügyi beruházási költség | 720 | 734 | 1 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pénzügyi üzemeltetési és fenntartási költség | 0 | 0 | 0 | 559 | 2 631 | 2 867 | 7 190 | 7 712 |
| 3. Pénzügyi pótlási költség | 0 | -200 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Pénzügyi maradványérték | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 |
| 5. Pénzügyi működési költség össszesen 2+3-4 | 0 | -200 | -200 | 359 | 2 631 | 2 867 | 7 190 | 7 331 |
| 6. Pénzügyi költség össszesen 1+5 | 720 | 534 | 1 392 | 359 | 2 631 | 2 867 | 7 190 | 7 331 |
| 7. Pénzügyi bevétel | 0 | 0 | 0 | 153 | 245 | 253 | 383 | 396 |
| 8. EU támogatás | 612 | 624 | 1 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Nemzeti hozzájárulás | 108 | 110 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Önerő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Nettó beruházási pénzáram 8+9+10+11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Nettó működési pénzáram 7-5 | 0 | 200 | 200 | -207 | -2 386 | -2 614 | -6 807 | -6 935 |
| 14. Nettó pénzügyi pénzáram 12+13 | 0 | 200 | 200 | -207 | -2 386 | -2 614 | -6 807 | -6 935 |
| 14. Nettó kumulált pénzügyi pénzáram | 0 | 200 | 400 | 193 | -15 883 | -18 497 | -74 067 | -81 002 |

# Közgazdasági költség-haszon elemzés

## A projekt pénzügyi költségeinek összegzése

A pénzügyi beruházási és működési költségek becslésére vonatkozó útmutatásokat a 3. fejezet tartalmazza. Annak eredményeit foglalja össze az alábbi táblázat.

7. táblázat: Pénzügyi költségek a mintaprojekt esetében

| Millió Ft, 2006. évi árakon | 1. | 2. | 3. | 4. | 16. | 17. | 29. | 30. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Beruházási költség (Ft) | 720 | 734 | 1 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Működési (üzemeltetési és fenntartási) költség (Ft) | 0 | -200 | -200 | 359 | 3 386 | 3 671 | 7 190 | 8 093 |
| 3. Pótlási költség | 0 | -200 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Maradványérték (Ft)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 |
| 5. Összes költség (1+2+3+4) | 720 | 334 | 1 192 | 159 | 3 386 | 3 671 | 7 190 | 8 474 |

## A projekt közgazdasági költségeinek becslése

A pénzügyi költségeket jelen projekt esetében ki kell igazítani a következő vonatkozásokban:

  - költségvetési (fiskális) kiigazításokkal

  - externális hatásokkal

### Költségvetési (fiskális) kiigazítások

Input

A projekt esetében a következő költségvetési kiigazításokat szükséges megtenni:

Áfa

Az társadalmi költségek számításakor az áfát nem vettük figyelembe

Bérjárulékok

A bérterhekhez kapcsolódóan a működési költségeket 1,5%-kal csökkentve vettük figyelembe.

### Piaci árról való áttérés elszámoló árra

A projekt esetében nem különböztetünk meg piaci és elszámoló árat.

### Közgazdasági költségek összegzése

| Millió Ft, 2006. évi árakon | 1. | 2. | 3. | 4. | 16. | 17. | 29. | 30. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Pénzügyi költség áfa nélkül összesen | 600 | 412 | 1 126 | 359 | 798 | 817 | 1 079 | 723 |
| 2. Költségvetési (fiskális) korrekciók | 0 | 0 | 0 | -6 | -8 | -8 | -11 | -11 |
| 3. Piaci árról való áttérés elszámoló árra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Közgazdasági beruházási költség összesen 1+2+3 | 600 | 412 | 1 126 | 354 | 790 | 809 | 1 068 | 712 |

## A projekt hasznainak becslése

  - utazási idő megtakarítás

  - baleseti kockázat csökkentése

  - működési költség megtakarítás

### Utazási idő megtakarítás

##### Számszerűsítés

Az összes utazási idő input a forgalmi modell eredményeként adódik.

Utazási idő megtakarítás (óra/nap) meglévő utasokra és új forgalomra megbontva, közlekedési módonként.

10. táblázat: Utazási idő megtakarítás output, meglévő és új forgalom

| Utazási idő megtakarítás (óra) | busz | Egyéb közösségi közlekedés | Személygépkocsi | összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Meglévő utasok |  |  |  | 1741 |
| Új utasok |  |  |  | 135 |

##### Pénzben történő kifejezés módszere

- Utazási időmegtakarítás órában (a számszerűsítés eredménye)

- Utazási idő fajlagos értéke pénzben kifejezve (fajlagos utazási időérték)

A fajlagos időértékek a HEATCO  (Developing harmonised European Approaches for Transport Costing and Project Assesment, továbbiakban HEATCO) adataira alapozva határozhatóak meg .

11. táblázat: Az utazási idő fajlagos értéke, Ft, utasóra, 2006. december 31.

|  | busz | Személygépkocsi |
| --- | --- | --- |
| Üzleti utazások | 3 201 | 3 991 |
| Nem üzleti utazások | 1 072 | 1 491 |

- Részletes tapasztalati adatok hiányában az üzleti út aránya 30%.

- Fajlagos utazási időérték növekedési üteme a HEATCO tanulmány javaslata szerint elméleti és tapasztalati tények alapján (helyi adatok hiányában) a GDP/fő alapján számított növekedést 0,7 rugalmassági tényezővel kell korrigálni. Az érzékenységvizsgálatban az 1 és a 0 rugalmassági tényezőt is szükséges megvizsgálni.

12. táblázat: Feltételezett GDP növekedési ütem és fajlagos utazási időérték növekedés évente.

|  | 2007-2008 | 2009-2013 | 2014-2021 | 2022- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Feltételezett GDP növekedési ütem évente | 4,4% | 4,2% | 4% | 3,5% |
| Fajlagos utazási időérték növekedés évente | 3,08% | 2,94% | 2,80% | 2,45% |

Utazási idő pénzben kifejezett értéke (Ft)

13. táblázat: Az utazási idő pénzben kifejezett értéke (millióFt) az üzemeltetés egyes éveiben

| Millió Ft, 2006 évi árakon | 4. | 5. | 16. | 17. | 29. | 30. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 122 | 1 155 | 1 564 | 1 602 | 2 142 | 2 194 |

### Baleseti kockázat változása

A baleseti kockázat a baleset bekövetkezési valószínűségének és a bekövetkező kár várható nagyságának szorzata, összességében tehát a bekövetkező kár várható értéke.

##### Számszerűsítés módszere

A számításokhoz szükség van az egyes szakaszok

- hosszára,

- forgalom nagyságára (j/nap), valamint paraméterként

- az egyes útkategóriák baleseti és súlyossági mutatóira.

RBM – relatív baleseti mutató (baleset/107 jkm)

14. táblázat: RBM-relatív baleseti mutató (baleset/107 jkm) (baleset bekövetkezésének valószínűsége)

| Útkategóriák | halálos baleset | súlyos baleset | könnyű baleset | Csak anyagi káros |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Belterületi út | 0,0174 | 0,13615 | 0,20245 | 1,215 |

15. táblázat: Az egy balesetben átlagosan sérültek száma

| ,Útkategóriák | Baleset kimenetele | Meghaltak száma | Súlyosan sérültek száma | Könnyű sérültek száma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Belterületi út | Halálos | 1,077 | 0,219 | 0,231 |
|  | Súlyos | - | 1,102 | 0,291 |
|  | Könnyű | - | - | 1,233 |

A fenti értékeket tapasztalati adatoktól eltérni csak a vizsgált területre vonatkozó, hiteles forrásból származó, kellően megalapozottan dokumentált adatok birtokában lehet.

- Járműkm változása

16. táblázat: A járműkilométer változása az üzemeltetés egyes éveiben

| Ezer jkm | 4 | 5 | 16 | 17 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Busz | 1 988 | 2 147 | 2 247 | 2 255 | 2 352 | 2 360 |
| Személygépkocsi | -9 509 | -9 353 | -9 793 | -9 827 | -10 248 | -10 284 |

Közlekedési módonként, illetve útkategóriánként a járműkm változását össze kell szorozni a releváns RBM mutatóval és az egy balesetben átlagosan sérültek releváns számával. Ezt követően összegezni kell a sérültek számát.

Output

17. táblázat: A balesetben sérültek, csak anyagi káros balesetek számának változása évente (a számszerűsítés eredménye)

|  | 4 | 5 | 16 | 17 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meghaltak számának változása | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Súlyosan sérültek számának változása | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Könnyű sérültek számának változása | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| Csak anyagi káros balesetek számának változása | -0,16 | -0,16 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 |

18. táblázat: Fajlagos baleseti értékek

| Baleseti sérülés, károsodás jellege | Fajlagos baleseti érték, 2006 |
| --- | --- |
| Halálozás | 261,12 millió Ft/áldozat |
| súlyos sérülés | 18,12 millió Ft/sérült |
| könnyű sérülés | 1,3 millió Ft/sérült |
| Csak anyagi károsodás | 0,6 millió Ft/baleset |

- Fajlagos baleseti érték növekedés (feltételezés szerint a GDP növekedési ütemével egyezik meg)

19. táblázat: Feltételezett fajlagos baleseti érték növekedés évente

|  | 2007-2008 | 2009-2013 | 2014-2021 | 2022- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fajlagos baleseti érték növekedési ütem évente | 4,4% | 4,2% | 4% | 3,5% |

A baleseti kockázat változás pénzben kifejezett értékének outputja:

20. táblázat: A baleseti kockázat változás pénzben kifejezett értékének outputja

| Összes baleseti kockázat változás, millió Ft, 2006. évi árakon | 4 | 5 | 16 | 17 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -0,032 | -0,034 | -0,035 | -0,035 | -0,037 | -0,037 |

### Működési költség változása

A működési költségek becslésénél bemutatásra került a működési költség változás mint, hatás ami a nettó jelenértékben is meg fog jelenni.

### Környezeti hatások változása

A környezeti hatások közül a légszennyezés és a klímaváltozás hatásának becslése a közlekedés volumenére jellemző paraméterek (járműkm, utaskm, tonnakm) alapján történik.

##### Számszerűsítés

Input

A szükséges inputok a következők:

- A forgalmi modell alapján számolható járműkilométer adatok évente

21. táblázat: a forgalmi modell alapján számolható járműkilométer adatok az üzemeltetés első évében

| Jármű km | Projekt nélküli eset | Kiválasztott változat |
| --- | --- | --- |
| Busz | 7 803 898 | 9 792 721 |
| Személygépkocsi | 22 954 016 | 13444061 |

Számítási módszer

A kiválasztott változat teljesítményadataiból a projekt nélküli eset teljesítményadatainak kivonása.

Output

A járműkilométer változása közlekedési módonként, évente.

22. táblázat:A járműkilométer változása közlekedési módonként az üzemelés egyes éveiben, évente

| Járműkm változása, ezerjkm | 4. év | 5. év | 16. év | 17. év | 29. év | 30. év |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Busz | 1 988 | 2 147 | 2 247 | 2 255 | 2 352 | 2 360 |
| személygépkocsi | -9 509 | -9 353 | -9 793 | -9 827 | -10 248 | -10 284 |

##### A hatás pénzben történő kifejezésének módszere

Input

- Járműkm változása busz és személygépkocsi esetében (számszerűsítés eredménye)

- fajlagos környezeti externális költség

Az INFRAS-IWW-2004 tanulmány alapján a következő fajlagos értékek alkalmazhatók.

23. táblázat: Környezeti fajlagos externális marginális költség, ft,  2006, 1000 jkm

|  | Városi közösségi közlekedés | Személygépkocsi |
| --- | --- | --- |
| Üzleti utazások | 3 201 | 3 991 |
| Nem üzleti utazások | 1 072 | 1 491 |

Az így kapott értékek a belterületi környezetterhelés pénzben kifejezett értékét mutatják. A külterületi hálózati elemeken az előbbieken túl a külterületi szorzót is alkalmazni kell.

Output

24. táblázat: Környezeti hatások változásának pénzben kifejezett értéke az üzemelés egyes éveiben

| millió Ft (2006. évi áron) | 4 | 5 | 16 | 17 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| légszennyezés | -76 | -79 | -82 | -83 | -86 | -87 |
| éghajlatváltozás | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | -12 |
| összesen | -66 | -68 | -71 | -71 | -74 | -99 |

### A hasznok összegzése

A fenti haszonelemenkénti számítások részeredményeit az 1. mellékletben megadott struktúrában kell összegezni:

25. táblázat: Hasznok összegzése

| millió Ft, 2006. évi áron | 4 | 5 | 16 | 17 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| utazási idő megtakarítás | 1 122 | 1 155 | 1 564 | 1 602 | 2 142 | 2 194 |
| baleseti kockázat változás | -0,035 | -0,034 | -0,035 | -0,035 | -0,037 | -0,037 |
| környezeti hatások | -66 | -68 | -71 | -71 | -74 | -99 |
| eből légszenyezés | -76 | -79 | -82 | -83 | -86 | -87 |
| éghajlatváltozás | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | -12 |
| működési költség változás | 559 | 614 | 798 | 817 | 1 079 | 1 105 |
| összes haszon | 1 615 | 1 701 | 2 291 | 2 348 | 3 147 | 3 200 |

## Közgazdasági teljesítmény mutatók

A következő közgazdasági teljesítménymutatókat kell kiszámolni és értékelni:

- nettó társadalmi haszon jelenértéke (ENPV): a jövőbeni nettó haszonáramok diszkontált értéke. Az ENPV kiszámítása a projekt megítélésének kulcseleme, mivel csak pozitív ENPV-vel rendelkező projektek támogathatók. A számítás képlete:

ahol (X) az adott évre vonatkozó pénzáramlás, (i) a diszkontráta és (t) az aktuális év

ENPV= 6547 millió Ft

- társadalmi belső megtérülési ráta (ERR): azon diszkontráta, amely mellett az ENPV nulla; A belső megtérülési ráta számításához ugyanaz a képlet használható, azzal a különbséggel, hogy adott az FNPV nagysága (zérus), és a kamatlábat keressük.

Ha , akkor i= ERR.

Az ERR-rel kapcsolatos elvárás, hogy legyen nagyobb, mint az alkalmazott diszkontráta (5,5%). Amennyiben az ERR nem számítható ki, csak az NPV alapján lehet dönteni.

ERR= 28,676%

- haszon-költség arány (BCR): a teljes időszakra vonatkozóan a jelenértékre átszámított hasznok és költségek arányát mutatja. A BCR mutatóra vonatkozó követelmény, hogy legyen nagyobb, mint 1. A BCR mutató önmagában kevés információt ad, mivel nem ad tájékoztatást a költségek és hasznok abszolút értékéről, hanem csak azok arányáról.

BCR= 1,636

# Érzékenység és kockázatelemzés

Az érzékenységvizsgálat során megvizsgáljuk azokat a hatásokat, amelyeket, a költségeket és hasznokat meghatározó változók feltételezett változásai okoznak a teljesítménymutatókban.

## Érzékenységvizsgálat

Az érzékenységi vizsgálat célja a projekt kritikus változóinak és paramétereinek kiválasztása, amelyek változása a legnagyobb hatást gyakorolja az alapesetben kiszámított teljesítmény mutatókra. A változók egy időben változhatnak úgy , hogy más paraméterek nem módosulnak. Az EU útmutató (2002) szerint „kritikus” minden olyan változó, melynek 1% mértékű megváltozása (pozitív vagy negatív értelemben) a teljesítménymutatók 5%, vagy annál nagyobb mértékű változását okozza.

Jelen projekt esetében a következő változókat vettük figyelembe az érzékenységvizsgálat során:

- a beruházás költsége,

- a működtetés költsége

- az üzembe helyezéskor várható forgalom;

- a forgalom változásának mértéke;

- a használati díjak dinamikája;

- az idő értékének változása;

- a balesetek költségeinek változása.

- utazási idő megtakarítás változása

- környezeti hasznok változása

- társadalmi diszkontráta (4%-ra is kell vizsgálni)

Az elemzés eredményét a következő táblázatban foglaltuk össze:

|  | százalékos változás | megváltozott NPV | eredeti NPV | okozott változás | megváltozott IRR | eredeti IRR | okozott változás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.A beruházás költsége, | 1% | 6 524 | 6 547 | -0,36% | 28,34% | 28,68% | -1,17% |
| 3. A működtetés költsége | 1% | 6 457 | 6 547 | -1,37% | 28,43% | 28,68% | -0,85% |
| 4.Az üzembe helyezéskor várható forgalom; | 1% | 5 967 | 6 547 | -8,86% | 27,01% | 28,68% | -5,83% |
| 5. A forgalom változásának mértéke; | 1% | 6 541 | 6 547 | -0,08% | 28,67% | 28,68% | -0,01% |
| 8. Az idő értékének változása; | 1% | 6 723 | 6 547 | 2,70% | 29,15% | 28,68% | 1,64% |
| 9. A balesetek költségeinek változása. | 1% | 6 547 | 6 547 | 0,00% | 28,68% | 28,68% | 0,00% |
| 10. Az utazási idő megtakarítás változása | 1% | 6 723 | 6 547 | 2,70% | 29,15% | 28,68% | 1,64% |
| 11. Környezeti hasznok változása | 1% | 6 539 | 6 547 | -0,12% | 28,65% | 28,68% | -0,08% |
| 14. Társadalmi diszkontráta (4%-ra is kell vizsgálni) |  | 8 493 | 6 547 | 29,73% |  | 28,68% |  |

A táblázat a változók 1%-os változásának hatását mutatja a két fő megtérülési mutatóban.

Az okozott változás oszlop mutatja a hatás nagyságát és irányát.

Az elemzés alapján azonosíthatjuk a projekt kritikus változóit. Kritikusnak tekintjük azokat a változókat amelyek 1%-os változása 5%-nál nagyobb változást idéz elő a teljesítménymutatókban. Jelen projekt esetében az üzembe helyezéskor várható forgalom kritikus változó.

Ha a társadalmi diszkontrátát 4%-ban állapítjuk meg akkor a nettó jelenérték 8 493 millió Ft-ra (28,68 %-kal) változik.

### A küszöbértékek számítása

A következő táblázat értékei megmutatják, hogy az adott változat mekkora mértékű változásának hatására válna az NPV mutató 0-vá.

| 2.A beruházás költsége, | 282% |
| --- | --- |
| 3. A működtetés költsége | 73% |
| 4.Az üzembe helyezéskor várható forgalom; | 11% |
| 5. A forgalom változásának mértéke; | 867% |
| 8. Az idő értékének változása; | -37% |
| 9. A balesetek költségeinek változása. | 89231% |
| 10. Az utazási idő megtakarítás változása | -37% |
| 11. Környezeti hasznok változása | 801% |

## Forgatókönyv-elemzés

A kritikus változó és a beruházási, illetve a működési költségek bevonásával a következő forgatókönyveket vizsgáltuk meg:

- Optimista forgatókönyv: a beruházási összeg 10, a működési költség 5%-kal csökken, a várható forgalom megfelel az előrejelzésnek.

- Pesszimista forgatóköny: a beruházási összeg 10%-kal, a működési költség 5%-kal nő, a forgalom 2%-kal nő az előrejelzéshez képest.

A pesszimista forgatókönyv bekövetkezése esetén a NPV mutató 4664 millió Ft-ra csökken (28,75 %-os csökkenés), az ERR új értéke 21,26 %.

Az optimista forgatókönyv bekövetkezése esetén a mutatók értéke a következőképp alakul: az NPV új értéke 7229 millió Ft (10,41 %-os növekedés), az ERR 33,85%-ra változik.

# Footnotes

A napok száma – az üzemmódtól függően – ettől eltérő is lehet.

A 2007-2013 tervezési időszakra vonatkozóan a Kohéziós Alap maximális társfinanszírozási rátája 85%.