MTM-4

Mérnöki tervezési módszerek (kézirat)

4. Mérnöki létesítmények funkcionális és formai tervezése

A mérnöki létesítmények körének meghatározása többé-kevésbé megállapodás kérdése. Egy kézenfekvõ és hagyományos értelmezés a magasépítési szerkezetekre (magasépítmények, ipari épületek tartószerkezeteire) és az épített infrastruktúra mûtárgyaira (hidak, tornyok stb.) terjed ki, az alapozási szerkezeteket a létesítmény külsõ megtámasztási rendszereként öleli fel. A jelen jegyzet mondanivalója egy valamivel tágabb fogalomkörre vonatkozik: mérnöki szerkezeteknek tekintjük a mélyépítési mûtárgyakat (így például a gátakat, földalatti létesítményeket) is.

Ezt a kiterjesztést két tartós trend indokolja:

az urbanizáció, a közlekedési mobilitás velejárójaként mind gyakrabban épülnek olyan létesítmények, amelyekben a magasépítési és mélyépítési jelleg szétválaszthatatlan;

a méretezési eljárások és kivitelezési technológiák igényessége szempontjából a mélyépítési feladatok megoldási módszerei fokozatosan közelednek a magasépítésben megszokott módszerekhez.

Hatemeletes szálloda kerülhet négy emeletes mélygarázsra, egy belvárosi színház alapozása négy szintes földalatti parkoló lehet, a repülõtéri terminálépülethez közvetlenül - szerkezetileg is - kapcsolódhat metróállomás és távolsági vasúti megálló. A számítógéppel segített méretezési eljárások a teherviselõ szerkezeteket talajkörnyezetükkel együtt dolgozó, nagy szabadságfokú, egységes rendszerekként modellezik. A mûszaki elõírásokban a magasépítési és mélyépítési megfontolások megkülönböztetésére lehetõséget adó (a talaj sajátos anyagi tulajdonságai miatt egyébként valóban indokolt) engedmények köre szûkül.

4.1	Átfogó tervezési elvek

Az átfogó tervezés (planning, planen) folyamatában a mérnök egyensúlyt teremt a kitûzött feladat bonyolultsága és a rendelkezésére álló megoldási módszerek teljesítõképessége között. Egyszerû feladatok esetében bátran használ egyszerû módszereket (le tud mondani általa jól ismert, mégoly látványos, de feleslegesen bonyolult tervezési segédeszközök szemfényvesztõ alkalmazásáról, nem lõ ágyuval verébre). Összetett feladatok esetében viszont, ha nincs lehetõsége vagy elegendõ oka a feladata természetének megfelelõ (például számítógéppel segített, nagy szabadságfokú mechanikai modellek vizsgálatára alkalmas) megoldási eljárás használatára, tagolja és részfeladatokra bontja a feladatot mindaddig, amig el nem jut a kezelhetõ feladatméretekig*.

E folyamatban döntõ szerepe van az áttekinthetõség megõrzésének, az eredeti célkitûzések folyamatos szemmel tartásának. Az átfogó tervezési elvek a célravezetõ tagolást és az áttekinthetõség folyamatos fenntartását szolgálják. Közülük a mérnöki tervezésben négyet érdemes különös gonddal érvényesíteni.

Fokozatos részletezés és pontosítás

A tervezés során az összetett feladatok elemekre bontása ritkán egyértelmû lehetõség. Különbözõ módon megválasztott részfeladatokhoz eltérõ részmegoldásokat lehet rendelni. Elõfordulhatnak - illetve kialakíthatók - olyan részfeladatok, amelyeknek ismert, elõnyös megoldása van, és nem ezek újrafelfedezésére van szükség, hanem minél ügyesebb beillesztésükre.

A részfeladatok tagolása, elkülönítése a tervezõ felkészültségének és találékonyságának próbája is. Ezen a területen különösen nagy a tapasztalat szerepe. A gyakorlott tervezõ kifejezetten bonyolult feladatot is fel tud bontani általa már megoldott részfeladatokra - természetesen ezzel sok idõt és fáradságot takaríthat meg. Esetleg a kiinduló feladatot lehet úgy módosítani, átfogalmazni (a rendeltetés illetve az építtetõ igényeinek sérelme nélkül), hogy korábban már sikeresnek bizonyult részmegoldások alkalmazhatók legyenek.

A tagolás jellege többféle lehet. Széles körben gyakorolt változat a hierarchikus tagolás, amelynek során a feladatot a tervezõ fokozatosan bontja mind kisebb méretû részfeladatokra, az egészbõl a részek felé halad. Eközben a közelítõ, elnagyolt megoldások is egyre pontosabbá válnak, anélkül, hogy a teljes feladat áttekinthetõsége megszûnne, a részmegoldások rendszerbe illeszkedése kétségessé válna. Ebben a lépéssorozatban minden közbensõ tervezõi döntés kiinduló feltételként jelenik meg a következõ részletezési szint számára.

Nem minden tervezési feladat kezelhetõ hierarchikus tagolással. A részfeladatokra bontás technikája nem feltétlenül garantál átfogó értelemben vett optimumot, emiatt nem tekinthetõ általános elvnek. A tervezésnek azonban fontos, biztos eredményre vezetõ eszköze, ezért használatát rendszerint érdemes legalább megkisérelni, eredményét pedig a hajlékonyabb módszerek szempontjából javításra érdemes korlátnak lehet felfogni.

Elõnyös részletmegoldások összekapcsolásának optimalizálása

Nagyon általános tapasztalat szerint egy általános feladat optimális megoldása nem feltétlenül esik egybe a részfeladatok optimális részletmegoldásainak összegével. A tagolással képzett részfeladatok között jelentõs kölcsönhatások lehetnek, amelyeket az elkülönítés során - különösen a tervezés korai szakaszában - nem mindig lehet feltételekkel helyettesíteni. Ezért a részletmegoldások elfogadhatóságát, elõnyeit és hátrányait a tervezési feladat egészére vonatkoztatva kell kiértékelni. A teljes feladat optimális megoldásának megkeresése az egyszerû összegzésnél lényegesen bonyolultabb tervezési követelmény.

Tömegeket megmozgató rendezvényeken azok jellegétõl függõ, sajátos közlekedési helyzetekre kell számítani. Egy sportcsarnok közönségének érkezését és távozását szolgáló lépcsõk, folyosók, kerítések stb. kialakítása lényegesen különbözhet a megegyezõ befogadóképességû színház- és hangversenyterem esetében célravezetõ megoldástól. Az elõbbi nézõterének elhagyása többnyire másképpen zajlik a hazai csapat veresége után, mint gyõzelem esetén.

Változatok kialakítása és kiküszöbölése

A tervezési feladat részfeladatokra bontása a megoldás megkeresését egy sajátos értelemben megkönnyíti, de meg is nehezítheti. Különféle változatok egymástól eltérõ kombinációi merülhetnek fel akkor, ha az egyes részfeladatoknak különbözõ megoldási lehetõségei vannak, amelyeket a tervezõ mérnök felismer, esetleg módszeresen szemügyre is vesz.

Változatokat képezve természetesen több esély van optimális átfogó megoldás megkeresésére (az optimumkeresés eleve feltételez összevethetõ lehetõségeket). A változatok számának növelése azonban nem minden körülmények között vezet célra. Jól ismert veszély fenyegeti a tervezõt: elveszhet a részletekben. E szólás tartalma a tervezés estében egészen egyértelmû: a részletmegoldások változataira irányuló figyelem szem elõl tévesztheti a tervezés tulajdonképpeni célját. Adott esetben a tervezõ mérnök önmagát sodorhatja döntésképtelen helyzetbe a megoldási lehetõségek számának ésszerû határokon túli növelésével.

A kezelhetetlenné váló változatnyaláb kialakulásának megelõzése a tervezés fontos feladata. A részletesség irányában haladva gyarapodó elágazások közül el lehet vetni például azokat, amelyek az adott részfeladat megoldásai, de nem felelnek meg a teljes feladathoz kapcsolódó valamely (más összefüggésben megfogalmazott) követelménynek.

Nagy fesztávú, kötélhálós térlefedés igénye esetén a héjalásra alkalmas megoldási változatok körébõl elhagyhatók a funkcionálisan megfelelõ, de nagy önsúlyterhet jelentõ rétegrendek. Bonyolult alaprajzú, részben föld alá épülõ irodaépület munkagödrének ideiglenes megtámasztásánál a ducolásos változatok nem ajánlhatók, ha a szerkezetépítést megnehezítik.

A változatképzés nem öncél. Rutinfeladatok, kivitelezéstechnológiai adottságok vagy konkrét építtetõi igények kevés változatot mérlegelõ tervezést indokolhatnak. Egy-egy igéretesnek látszó változat-kombináció vezethet akár ellehetetlenüléshez is. A zsákutcába vezetõ változatot feladva ilyenkor vissza lehet térni korábbi, netán egyszer már elõnytelennek talált változatokhoz is.

Az elõrehaladás ellenõrzése és szabályozása

A részfeladatok megoldása során folyamatosan nõ a tervezõ tájékozottsága. Gyarapodnak azok a megoldási követelmények, amelyeket folyamatosan össze lehet (és össze is kell) vetni a teljes feladat megfogalmazásához tartozó célkitûzésekkel, elõfeltételekkel.

Elõfordulhat az, hogy a tervezés valamely szakaszában kirajzolódó optimális megoldás fokozatosan eltér egy eredeti igénytõl. Ilyen esetben kétféle lehetõség is van a folytatásra. Ha az építtetõ nem tud elfogadni eltéréseket, vissza kell térni a célkitûzéseknek még megfelelõ megoldásokhoz. Nem kell kizárni azonban a kezdeti feltételek megváltoztatásának lehetõségét sem. Ha az építtetõ nehezen teljesíthetõ vagy éppen indokolatlan igényeket támasztott, lemondhat ezekrõl egy ésszerû (például lényegesen kisebb költségekkel megvalósítható) megoldás érdekében. Az ajánlatkérõ tervekkel meghirdetett versenyben például beérkezhetnek olyan ajánlati tervek, amelyekben hasznos módosító javaslatok jelennek meg. Ilyenkor a verseny-tisztaság követelményei is korlátozó feltétellé válhatnak (a kiírástól eltérõ ajánlatok elfogadása viták forrásává válhat akkor is, ha egyébként mûszaki szempontból jól indokolhatók az eltérések).

Egy szerelõcsarnok alapterület-igénye nem feltétlenül függ össze a szabad fesztáv nagyságával. Ha az építtetõ nem technológiai okok miatt, hanem egy késõbbi, nem is ismert felhasználás lehetõsége érdekében kiván egyhajós elrendezést, de 24 m fesztávú tetõszerkezet kialakítása alapozási gondokat vet fel, ésszerûbb lehet áttérni egy 2x12 m fesztávval kialakítható, kéthajós elrendezésre.

A folyamatos összevetés, visszacsatolás (mint szabályozási mechanizmus) a célkitûzés irányában történõ elõrehaladás nagyon általános elve és eszköze. A sematikus vázlat a mérnöki tervezés esetére vonatkozó változatot szemlélteti.

4.2	A rendeltetésnek megfelelõ térkialakítás megtervezése

A mérnöki létesítmények rendeltetésnek megfelelõ kialakítása nagyon összetett, különféle szakterületeken jártas tervezõk szoros együttmûködését megkövetelõ feladat. Bár a részterületek viszonylagos jelentõsége az építmény jellegétõl is függ, általában kiemelkedõ szerepe van az építészeti megformálásnak. Különösen a közterületi látványként megjelenõ létesítmények esetében kell érvényesülnie annak a tudásnak, amely a funkció és az esztétikum összhangját képes megteremteni. Kifejezõ megjelenés, tartalom és forma összhangja, eredetiség - az építészmérnöki képzés számos tantárgya készít fel ilyen és ehhez hasonló követelmények teljesítésére. Nem idegenek azonban ezek a követelmények az építõmérnöki tevékenységtõl sem. Mint láttuk, számos mérnöki létesítmény (híd, TV-torony, völgyzáró gát, stb.) is nyújthat esztétikai élményt, miközben tervezésében az erõtani és szerkezeti kérdések fontossága miatt az építõmérnöknek van hangsúlyos szerepe. A jelen fejezet ezért tekinti át röviden azokat az átfogó ismereteket, amelyek szükségesek az építész tervezõ munkájának kreativ társtervezõi támogatásához, illetve a mérnöki szerkezetek esetében is természetes alkotói készség kialakulásához.

A rendeltetés, a funkció jelentõségét általában nem nehéz felismerni egyetlen építményfajta esetében sem. A használat, a kialakítandó terekben folytatni kívánt tevékenység közvetlen, kiinduló követelményt jelent a tervezés számára. Így van ez szobányi méretû terek és teljes épületek esetében is. Természetesen lehet a rendeltetés összetett és ismétlõdõ, adott körülmények között rejtett vagy kettõs is (például egyes létesítmények rendeltetése háborús körülmények között eltérhet a békeidõben szokásostól és ez a megfontolás már megtervezésük során befolyásolhatja kialakításukat).

A rendeltetés egyértelmû felismerhetõségét látszólag sok ellenpéldával lehet cáfolni. Irodaépületeket, raktárakat, üzletközpontokat gyakran építenek nagyon általános használati igényekre számítva. Ezeknél a létesítményeknél sem hiányzik azonban a funkció. A tervezés feladata éppen a legkülönbözõbb funkciók betelepíthetõségének biztosítása, az építtetõ a multifunkcionális használhatóságot tekinti rendeltetésnek.

A funkció és a kialakítás szoros kapcsolatában rejlik a magyarázata annak, hogy az építményeket elõszeretettel osztályozzuk rendeltetésük szerint. Megkülönböztetünk például lakó- és középületeket, ipari csarnokokat, sportlétesítményeket, stb. Különösen nyilvánvaló és közvetlen ez az összefüggés a mérnöki létesítmények körében. Egyes építményfajták esetében nem is tudatosul meghatározó szerepe (például a hidak rendeltetése, az áthidalás, nem igényel semmiféle részletezõ fejtegetést). Általánosabb és összetettebb létesítményeknél azonban célszerû nyilvántartani azokat a területeket, ahol a  használati követelmények meghatározó szerepe a legközvetlenebbül érvényesül.

A szándékolt használat - egyebek között - döntõen befolyásolja, alkalmasint meghatározza

a legkisebb, még megfelelõ méreteket, tereket;

a különbözõ terek kapcsolatát;

az építési területen történõ elhelyezést;

a tartószerkezetek megválasztásának lehetõségeit;

a térelhatárolások kialakítására vonatkozó követelményeket;

a belsõ terek épületgépészeti felszereltségének szintjét.

A funkciók tisztázása az építtetõ és a tervezõ együttmûködésének egyik legfontosabb célja. Helyesen jár el ezért a tervezõ, ha az építmény használatával összefüggõ kérdéseket rendszerezi és dokumentálja. A rendszerezés érdekében célravezetõ megkülönböztetni az alábbi általános rendeltetési változatokat:

fõfunkció (a létesítmény által szolgált elsõdleges hasznosulás - például egy oszlopos közlekedési jelzõlámpa esetében a forgalom szabályozása);

mellékfunkció (a létesítmény szélesebb körû felhasználási lehetõsége - például közlekedési lámpaoszlopon kiegészítõ, turisztikai információs tábla elhelyezése);

közvetett funkció (a létesítmény rendeltetésétõl idegen hatás, következmény - például közlekedési lámpa tartóoszlopának szerepe balesetben, eltulajdonítás utáni beolvasztása fémanyagként).

Megkülönböztetés alapja lehet a rendeltetésszerû használat megkövetelt idõtartama:

átmeneti (például sátorszerkezet kerti ünnepség számára);

idõszakos (például téli, hófúvásos idõszakban felállítható közúti védmû);

állandó (például szennyvízelvezetõ földalatti csatorna).

A tervezés szemléletmódját érintõ megkülönböztetés kapcsolódhat a rendeltetés egyszerû vagy összetett jellegéhez:

egyfunkciós (például olajfinomító lepárló tornyának állványszerkezete);

többfunkciós (például folyami völgyzáró-gát víztározási, energiatermelési, hajózhatósági és átkelési rendeltetéssel).

A rendeltetés dokumentálására sokféle alfanumerikus és grafikus lehetõség van. Ipari (különösen soklépéses gyártási folyamatot kiszolgáló) létesítmények esetében a technológiai lépések sorrendjének, kapcsolatának (esetleges visszacsatolási vagy szétválasztási elágazásoknak) rendszerint van sematikus vázlata - ez elsõrendû segédeszköz lehet az egyes részfunkciók terület- és térigényének, egymáshoz viszonyított elhelyezésének tervezéséhez.

Grafikus ábrázolással, blokkdiagramban is jól áttekinthetõen adhatók meg az adatok és összefüggések. Szükség esetén olyan táblázatokkal egészíthetõk ki a folyamatábrák, amelyekben a tervezés számára szükséges adatok szerepelnek (ilyen lehet például a munkafázist végzõ személyek száma, a technológiai lépés energiaigénye).

A tervezési gyakorlat egyik leggyakrabban használt segédeszköze a kapcsolási matrix. A szokásos (n darab megkülönböztetett funkció, tér, elem, stb közötti kapcsolat ábrázolására használható) nxn méretû matrix helyett általában elegendõ a matrix fele

Az ilyeténképpen feltárt és csoportosított funkciók térbeli (ezen belül magassági és vízszintes-alaprajzi) elrendezése a tervezés feladata. Különös gonddal kell figyelni a különbözõ rendeltetésû terek közötti, illetve a létesítmény környezet felõli megközelíthetõségéhez szükséges kapcsolatok (átjárók, lépcsõk, stb.) kialakítására.

Kellemetlen következményekkel járó hiba a létesítmény megközelítését szolgáló megoldások megtervezésének elmulasztása, a közlekedõ területek és az installációs területigény alábecslése. Legendás történetek szólnak olyan építményekrõl, amelyekhez utólag kellett hozzáépíteni a szintek közötti átjáráshoz szükséges lépcsõházat, vagy a liftakna mérete kisebb volt a betegeket mûtõszintre szállító tolókocsik méreténél.

Természetesen elõfordulhat az, hogy az építtetõnek nem csak a rendeltetéssel, hanem a térbeli elhelyezéssel kapcsolatban is vannak igényei. Ebben az esetben sem felesleges a tervezõi ellenõrzés. A tervezõ által módszeresen bemutatott elrendezés rávilágíthat ellentmondásokra, ellehetetlenülésekre, megerõsítheti az építtetõ elgondolását, vagy éppen alkalmat adhat annak további javítására.

A tervezõ az egyes részfunkciók telepítésének területigényét elõírások, tapasztalatok, hagyományok figyelembe vételével határozza meg. Elsõdleges szerepe van a vízszintes (alaprajzi) elrendezésnek, amelyet befolyásolhat magassági, illetve térigényre vonatkozó követelmény. A tervezés során megkülönböztethetõ

a brutto területigény (amely az építményt határoló homlokzatokon belül minden hasznos, szükséges vagy kényszerûen kialakuló hasznosítatlan területet magában foglal),

a netto területigény (amely a rendeltetést közvetlenül vagy közvetve szolgáló, hasznos területek összege),

a tára területigény (a kialakításhoz szükséges szekezetek, nem járható, nem hasznosítható terek által elfoglalt terület),

a hasznosított terület (a netto terület ama része, amely közvetlenül szolgálja a rendeltetést),

a közlekedõ terület (a hasznosított terület megközelítéséhez, egyes részei közötti közlekedéshez szükséges netto területrész),

installációs területigény (a rendeltetés által megkövetelt gépészeti, informatikai, energiaellátási stb. hálózatok és berendezések elhelyezéséhez szükséges terület).

A területigény körültekintõ megállapítása a tervezés gazdaságosságát és szakszerûségét döntöen befolyásoló tevékenység, ilyen értelemben a tervezõ gyakorlottságát és kreativitását minõsíti is.

A nagyvonalú tervezéssel kialakított tágas, szellõs elrendezés nagyon vonzó lehet az építtetõ és a technológiát szállító partner számára. Megelégedettségüknek a létesítés költségeinek nagysága szabhat határt. A takarékos, de tapasztalatlanabb tervezõ viszont akkor jöhet zavarba, ha a tervezés késõbbi szakaszában esetleg felmerülõ, kisebb módosítási javaslatokat is csak lényeges változtatások árán lehet elfogadni, mert a kiinduláskor felvett elõzetes méretekkel az elõirányzott szerkezeteket nem lehet kialakítani.

Ideális esetben a tervezõ a személyek, tárgyak, technológiák, anyagok mennyiségét, mozgási pályáit mérlegelve, mûszaki és gazdasági korlátokkal, környezeti követelményekkel vagy korlátozásokkal nem számolva alakíthatja ki a rendeltetésnek optimálisan megfelelõ tereket és az ezek közötti kapcsolatokat. Az így elkészített ideális terv azonban az esetek többségében megvalósíthatatlan. Sok tervezõ ezért nem is vázol fel ideális megoldást, már a tervezés legelsõ szakaszában figyelembe vesz általa ismert feltételeket.

Ez a gyakorlat érthetõ, de nem feltétlenül helyes. Az ideális megoldás ugyanis jó vonatkoztatási alapot jelent különféle kompromisszumok összehasonlításához. Utóbbiakra nagyon is szükség lehet, mert sokféle ok kényszerítheti a tervezõt az építtetõi igények, funkciók és tervezési megfontolások szempontjából legkedvezõbb elrendezéstõl való eltérésre. Például korlátozó feltételt jelenthet

a helyszín (közlekedési kapcsolatok, klimatikus viszonyok, stb.),

a beépítésre kiszemelt telek (annak nagysága, alakja, geotechnikai adottságai, növényzete, stb.),

jogszabályi, hatósági elõírás (beépíthetõség, tájolás, környezetterhelési küszöbértékek, stb.),

az építtetõ pénzügyi teljesítõképessége.

Ezek az adottságok esetenként jelentõsen megnehezítik a tervezést. Az építmény elhelyezésével összefüggõ kérdéseket három szinten is célravezetõ ellenõrizni:

makrokörnyezet (országos szintû adottságok - külpolitika, biztonság, adózási szabályok, jogszabályi “környezet”, kulturális adottságok, fejlõdési potenciál, stb.);

mezokörnyezet (regionális, térségi adottságok - közlekedési kapcsolatok, beépítettség, munkaerõpiaci helyzet, fejlesztési programok, infrastrukturális ellátottság, beszállítói kilátások, stb.);

mikrokörnyezet (helyi adottságok - közvetlen megközelíthetõség, fejlesztési-bõvítési lehetõségek, helyi infrastruktúra, hatósági állásfoglalások, stb.).

Az úgy nevezett “zöldmezõs” beruházásokat gyakran éppen a környezeti kényszerektõl való szabadulás igénye ösztönzi. Adott esetben egy belterületi telek közmûellátottsága hátrányokkal járhat (például korlátozott lehet a meglévõ hálózatok igénybevehetõsége, a létesítéssel járó környezeti terhelések kiválthatják a szomszédok nemtetszését, tiltakozását).

A felsorolt adottságok más-más mértékben érintik a tervezésben együttmûködõ társtervezõket. A közmûellátottság például elsõsorban az épületgépészeti tervezõ számára fontos, a szerkezettervezõ számára a geotechnikai adottságok és beépíthetõségi feltételek lényegesebbek. A makrokörnyezettel összefüggõ kérdések többségét (így például a munkaerõpiaci helyzetet vagy az adózási feltételeket) természetesen az építtetõnek kell tisztáznia és vállalnia, a tervezés egészen korai szakaszában. Valamennyi társtervezõnek érdemes mégis átlátnia a feltételek egész rendszerét, mert részletkérdések megvitatását, tervezési változatok egyeztetését segíti a szélesebb körû tájékozottság.

A munkaerõellátottság és a kultúrális környezet befolyásolhatja a létesítményen belüli jóléti szolgáltatások (például tisztálkodási, étkezési körülmények) színvonalát, adott esetben akár egyes burkolóanyagok megválasztását is. A helyi hatóságokhoz fûzõdõ viszony, törekvéseik ismerete az engedélyezési eljárás során megkönnyítheti vitatott kérdések rendezését.

4.3.	 Kreativitás, csoportmunka, a tervek ismertetése

A mérnöki tervezés elsõdleges tartalma a mûszaki tudás és tapasztalat gyakorlati alkalmazása. A szakmai felkészültség kifejtése azonban szükségszerûen és elválaszthatatlanul fonódik össze pszichológiai, szociológiai, kommunikációs folyamatokkal. Ösztönös szinten minden tervezõ számol ezzel a ténnyel, elsajátít és gyakorol bizonyos szintû alkalmazkodókészséget. A mérnöki tervezés jellege, a tervezésben érintettek széles köre és nagyon eltérõ érdekviszonyai miatt (v.ö. 1.2.) azonban az alkotóképesség kibontakoztatásában igen tág tere van a tudatosságnak és a felkészültségnek. Ezért érdemes megismerkedni a kreativitás, a csoportmunka és a bemutatás olyan kérdéseivel, amelyek mindenfajta szellemi tevékenység kapcsán felmerülnek.

A mérnöki tervezés tartalmát egészen szûken értelmezõ, tevékenységét szigorúan a közvetlen szakmai illetékesség körére korlátozó mérnök látszólag kivûl maradhat a létesítmény megvalósításával összefüggõ nem-mûszaki folyamatok egy részén. Konfliktusok elkerülésének vagy megelõzésének reményében átengedheti az egyeztetések, viták, érdekérvényesítési törekvések terepét a tervezési folyamat más szereplõinek. Van hagyománya ennek a szerepfelfogásnak, de könnyû belátni, hogy a szakértelem bástyái mögé való visszahúzódás egyszersmind egy másik, általánosabb konfliktus forrása is.

Minél “önállóbb” alkotóként dolgozik a tervezõ mérnök, minél kevésbé hajlandó tudomást venni a nem-mûszaki összefüggésekrõl, annál elszigeteltebb helyzetbe kerül, annál nehezebben tudja mégoly szakszerû javaslatait elfogadtatni. Minél kevésbé ismeri a mûszaki alkotó tevékenységhez is társuló általánosabb folyamatok jellemzõit és törvényszerûségeit, annál kiszolgáltatottabb lesz egyeztetési, érdekütköztetési helyzetekben, ideértve saját méltányos érdekeinek érvényesítését is. A következmény rendszerint frusztráltság, háttérbe szorítottság, elismertség-hiány érzete.

A gyakorlott mérnök tapasztalatainak jelentõs része éppen a tervezés folyamatát átszövõ nem-mûszaki összefüggésekre vonatkozik. Utóbbiak megismerését azonban nem kell csak azért elhalasztani, mert önálló társadalomtudományi tárgyak keretében történõ tanulmányozásukhoz nem elegendõ a képzési idõ. Az alkotó szellemi tevékenységhez kapcsolódó, a mérnöki tervezés folyamatára is érvényes alapvetõ ismereteket ezért foglaljuk össze röviden a következõkben.

4.3.1. Kreativitás

A mérnöki tervezés mindhárom szintjén van mozgástere a szellemi alkotóerõnek. Az ötletesség a tervezés valamennyi fázisaiban jelentkezhet, illetve szerephez juthat.

A feladat értelmezésének szakaszában az építtetõi igények nagy vonalakban történõ megfogalmazása, az alapfeladathoz kapcsolódó kérdések felvetése és felismerése, a tervezési feladat lehatárolása, a részfeladatok célszerû elkülönítése jelent kihívást a tervezõi ötletesség számára.

A feladat megoldását elõkészítõ szakaszban a tudás találékony alkalmazását igényli a különféle elõzmények, háttéranyagok, információk, adatok összegyûjtése, az alkalmazható módszerek megválasztása és a tervezési folyamat ügyes megszervezése (idõ, hely, határidõk, résztvevõk, illetékesek regisztrálása).

A tulajdonképpeni  megoldáskeresés során érvényesülhet a legszélesebb körben a mûszaki ötletesség. A tervezõ váltakozva követhet rendszerezõ-módszeres és játékos-intuitiv utakat, szemléletmódja lehet átfogó vagy lépésrõl lépésre tagoló, kereshet analógiákat vagy elõzmény néküli változatokat, elgondolásait rögzítheti matematikai, grafikus, szóbeli vagy fogalmi eszközökkel.

Az ílymódon körvonalazódó ötletek és megoldások értékelésének szakaszában a kreativitás érvényesülhet a követelménylisták, mintamegoldások kiemelésében, a változatok mennyiségi elemzésében, megfelelõségük igazolásában, jellemzõik és a követelmények összehasonlításában.

A tervezés utolsó szakaszában a találékonyság segítheti az optimális megoldás megkeresését, a kedvezõtlen változatok fokozatos kirekesztését (negativ válogatás) és a legkedvezõbb változat kiválasztását (pozitiv válogatás).

A kreativ szellemi tevékenység kifejtésének módszereit a szakirodalom részletesen tárgyalja. Idõrõl idõre egyes módszerek divatba jönnek, mások feledésbe merülnek. A mérnöki tervezésben bármelyik bizonyulhat hatékonynak, ezért érdemes ezeket ismerni és alkalmazásukat minden esetben mérlegelni.

Ötletroham (brainstorming) - Munkacsoport vet fel és gyûjt össze megoldási lehetõségeket, szakértelemmel nem rendelkezõ résztvevõket is bevonva, az ötletek kritikai elemzését késõbbre halasztva.

Módszeres osztályozás - A feladat részekre bontása után az egyes részfeladatok elvi megoldási lehetõségeinek megállapítása, az így adódó összes lehetséges megoldási kombináció elfogadhatóságának elemzése a létesítmény megfelelõségére jellemzõ néhány “rendszerparaméter” értékelésével.

Analógiák keresése - A tervezési feladathoz hasonlító, analóg természeti, fizikai vagy egyéb jelenségek, struktúrák, folyamatok elemzése és sajátosságaik felhasználása a megoldás keresésében.

Egy épület szerkezete hasonlíthat kristályos vagy állatok által létrehozott szerkezetekhez. Egy közlekedési-forgalmi áramlat sok vonatkozásban megfeleltethetõ vízáramlásnak, légáramlásnak, elektromos áramlásnak (az áramlásra vonatkozó törvényszerûségek egy része annyira általános, hogy valamennyire egyformán érvényes). A tartószerkezetek körében sokszor bizonyulnak optimálisnak olyan alakzatok, amelyek a természetben is felismerhetõk (méhsejt-alak, csontszövet, stb.). Természetesen tudatában kell lenni annak, hogy a hasonlóság lehet felszínes is, ezért a tévedés kockázata nem csekély és az analógián alapuló ötletet különös szakmai gondossággal kell ellenõrizni.

Forgatókönyv-készítés - Elsõsorban folyamatok, többlépcsõs fejlesztések tervezésekor elõnyös technika, amelyben a kezdeti állapotot követõ lépések, elágazások lehetõségeit, a kritikus pontokat és beavatkozási lehetõségeket rögzíti a tervezõ.

Grafikus ábrázolás - A feladattal való foglalkozás gondolkodással együtt is hatékony eszköze, vázlatok, “skiccek” készítése, váratlan-önkéntelen ötletek felvetõdését ösztönzõ módszer (amely természetesen komoly rajztudást és iskolázott ábrázolókészséget is feltételez).

Ellenõrzõ listák, konzultációk - A tervezõ rendelkezhet olyan általános (tervezési szempontokat, megoldás-jellemzõket, fontos követelményeket tartalmazó) kérdéslistákkal, amelyeket minden konkrét feladat esetében elõvesz egy-egy tervezési fázisban és ellenõrzi saját addigi körültekintését. Hasonló szerepe lehet egy-egy érdektelen (esetleg nem is szakértõ) kívülálló bevonásának, aki nyilatkozhat az elé tárt elgondolások, változatok érthetõségérõl, meggyõzõ erejérõl, szembeötlõ fogyatékosságairól. Természetesen az efféle eszközök megjelenhetnek számítógépes szoftverként, mint szakértõi rendszerek.

4.3.2. Csoportmunka

A mérnöki tervezés komplexitásának természetes módon felel meg a részfeladatok szakértõinek csoportos munkája. Szemben a részfeladatok egyéni megoldását egyeztetési lépésekkel váltogató munkamódszerrel, a tervezõ csoport tagjai folyamatos munkakapcsolatban vannak. Tapasztalatok szerint

a feladatok megosztásával nagy munkamennyiséget lehet rövid idõ alatt elvégezni,

a sok különféle szakértelmet optimálisan ötvözõ megoldás a szakértõk közvetlen együttmûködésével könnyebben és biztosabban érhetõ el,

az együttmûködés ösztönzõen hat az alkotókedvre.

Ez a munkamódszer különösen a konkét projektek - tartalomban és idõben jól lehatárolt feladatok - tervezésére és megvalósítására alkalmas. A csoport általában rugalmasan tud igazodni a feladat szerkezetéhez, mûködését nem kötik a formális, hierarchikus-bürokratikus együttmûködés szabályai.

Az eredményes csoportmunkának természetesen vannak elõfeltételei. Az alkotókészség érvényesüléséhez minden csoporttag elmélyült, tárgyszerû, módszeres közremûködésére van szükség, amihez összeszokottságnak kell járulnia. A szakmai felkészültség megfelelõ szintje és a jó kommunikációs készség szintén követelmény. A jó csoporttag az egyéni szakmai nézeteitõl eltérõ javaslatokat, részmegoldásokat is képes alkotó módon feltárni és kidolgozni, mert a komplex megoldás elérését, az ahhoz való hozzájárulást tekinti egy szakterületi megoldási javaslat elfegadtatásánál is nagyobb sikernek.

A megfelelõ munka-légkör létrejöttében kulcsszerepe van a csoport vezetõjének (projektvezetõnek, projektmenedzsernek). Átfogó ismeretei, vezetési tapasztalata és személyisége a tervezés eredményét döntõen meghatározzák. Szemben egy-egy részterület szakértõjével, õ soha nem tévesztheti szem elõl a tervezés prioritásait és végcélját. A projektvezetés a mûszaki és módszertani felkészültség mellett egészen általános vezetõi képességeket is megkövetel. A legfontosabb készségek: eredményre irányuló (kérdezni tudó, de elsõsorban válasz-orientált) beállítódás, a munkatársak ösztönzésének képessége, döntéselõkészítési módszerek ismerete és a dönteni tudás bátorsága.

A projektvezetésre való alkalmasság függ a tervezési feladat tartalmától is. Egy színház tervezésének vezetésére elsõsorban a rendeltetésben, építészeti megformálásban jártas, mûvészi képzelõerõvel is rendelkezõ építõmûvész lehet alkalmas. Duna-híd vagy víztorony esetében a szerkezeti kialakítás szakértõjeként a rendeltetés és a környezeti kapcsolatok körében is tájékozott mérnök láthatja el sikerrel a tervezõ csoport irányításának feladatát.

4.3.3. 	A tervek bemutatása

A tervezõ a munka különbözõ fázisaiban különbözõ felkészültségû és érdeklõdésû hallgatóság elõtt ismertetheti elgondolásait, megoldásait, esetleg kérdéseit és problémáit is. Az ismertetés lehet kötelezettség, lehet a tervezési folyamat valamely érdekeltjének igénye és lehet tervezõi kezdeményezés eredménye is.

Közhasznú létesítmények esetében jogszabály írhat elõ olyan közmeghallgatást, amelynek szerves része a létesítményre vonatkozó általános tervek ismertetése. Az építtetõ üzleti partnerei tájékoztatása vagy saját fejlesztési kezdeményezõkészségének reklámozása végett igényelheti a tervezõtõl a létesítmény kialakítására vonatkozó tervek bemutatását. Erõforrásokért versengõ projektek lehetséges finanszírozói (például fejlesztési bankok szakértõi) ritkán hajlandók részletes dokumentációk áttanulmányozására azok lényegének elõadásszerû bemutatása nélkül.

A tervezés keretében születõ bármely munkaváltozat (v.ö. 3.x) alkalmas lehet bemutatásra, ha a tervezõ tudatában van annak, hogy

milyen lényeges gondolatok kiemelésére alkalmas a bemutatásra kerülõ anyag,

mi a bemutatás célja,

milyen érdekeltségû, igényû, felkészültségû a hallgatóság.

A tervezõ mérnök gyakran hajlik arra, hogy a tervezés folyamatában számára izgalmasnak tûnõ, nehézségek leküzdését igénylõ, idõrabló elemzésekkel megoldott kérdésekrõl beszéljen hosszasan. Az ilyesféle “élménybeszámolók” csak szûk, szakavatott körben keltenek érdeklõdést. A tervezett létesítményhez kapcsolódó lényeges kérdések kiemelése, a végeredmény szempontjából mellékes változatok részletes (a tervezõ felkészültségét szemléltetni hivatott, sokszor éppen ennek ellenkezõjét eláruló) ecsetelésérõl lemondó önuralom a tervismertetés sikerének fontos feltétele.

Az elõadókészség iskolázása napjainkban a tervezõ jól felfogott érdeke. Aki lemond arról, hogy tervezõ munkájának eredményét - a hallgatóság igényeihez igazított, de mégis szakszerû és meggyõzõ módon - maga ismertesse, hiába méltatlankodik, ha mások ezt bosszantó mûszaki pontatlanságok, rosszabb esetben tévedések elkövetésével és a tervezõ szakmai tekintélyét csorbító módon teszik meg.

A hatásos tervismertetés, tágabb értelemben a tervezés eredményeivel összefüggõ kommunikáció eszköztárában külön említést érdemlõ szerepe van a jól szerkesztett, vetíthetõ ábráknak. Érdemes már tervezés közben is gondolni arra, hogy egy-egy megoldási javaslat majdani ismertetését milyen ábrákkal lesz érdemes kisérni.

A tervezõi ismertetéstõl gyakran várja el megbízó, hallgatóság vagy a média az erõteljes hatáskeltést. E tekintetben természetesen helye lehet minden, a tervezõ személyiségéhez illõ elõadói fogásnak. A tervezés lényegéhez és a tervezõi felelõsséghez azonban hozzá tartozik a látszatkeltés, a félreérthetõség, az érdekviszonyokhoz mûszaki megalapozottság nélkül alkalmazkodó érvelés lehetõség szerinti kerülése.

Ellenõrzõ kérdések:

Átfogó tervezési elvek

A négy, megemlített átfogó tervezési elv közül válasszon és ismertessen kettõt!

Magyarázza el a hierarchikus tagolás módszerét a tárolási feladat példáján?

Tud másféle példát említeni a hierarchikus tagolás módszerének alkalmazására?

A tervezés miért jelent többet optimális részletmegoldások összekapcsolásánál?

Mi az elõnye és mi a kockázata tervezési változatok képzésének?

Mi lyen lehetõségeket kell megfontolni akkor, ha a tervezési folyamat során kirajzolódó optimális megoldás eltér a kezdetben megfogalmazott igénytõl?

Vázolja fel a visszacsatolás elvének sémáját és szemléltesse példával az elv alkalmazását!

A rendeltetésnek megfelelõ térkialakítás megtervezése

Soroljon fel rendeltetés szerint megkülönböztetett létesítmény-fajtákat!

A használati követelmények döntõen befolyásolják a létesítmény számos jellemzõjét - említsen meg utóbbiak közül legalább hármat!

Példa kapcsán fejtse ki a fõfunkció, a mellékfunkció és a közvetett funkció fogalmát!

Szemléltesse példákkal az átmeneti, az idõszakos és az állandó rendeltetésû létesítmény fogalmát!

Szemléltesse egy példán a kapcsolási matrix szerepét, használhatóságát!

Milyen területigényeket kell megkülönböztetni a létesítmények alapterületének tervezésekor?

Mi az ideális terv és mire használható?

Említsen meg olyan feltételeket, amelyek korlátozhatják az ideális megoldások betervezését!

Milyen szinteken célszerû elemezni a többféle helyen telepíthetõ építmények elhelyezésének lehetõségeit?

Kreativitás, csoportmunka, a tervek ismertetése

Miért érdemes ismernie a tervezõ mérnöknek a tervezéssel közvetve összefüggõ nem-mûszaki folyamatokat is?

A kreativitás, a találékonyság a tervezés különbözõ fázisaiban sokféle módon érvényesülhet - említsen meg legalább hármat a 4.3.1. szakaszban ismertetett lehetõségek közül!

Fejtse ki az ötletroham, a módszeres osztályozás és az analógiák felismerésének szerepét!

Milyen tervezési feladattípus esetén elõnyös módszer a forgatókönyv-készítés?

Sorolja fel a csoportmunka három elõnyét!

Milyen felkészültségeket, képességeket igényel a tervezõcsoport vezetése?

Milyen ismertetési kötelezettségek, szerepek kapcsolódnak a mérnöki tervezéshez?

Minek legyen feltétlenül tudatában az ismertetésre felkészülõ tervezõ?

Mit kerüljön lehetõség szerint a tervezõmérnök munkájának ismertetése során?

# Footnotes

* A tervezési módszerek fejlesztése, a bonyolultabb feladatok közvetlen megoldására alkalmas eljárások kialakítása és a tervezés számára minél szélesebb körben történõ hozzáférhetõvé tétele ennek a mérnöki egyensúly-keresõ törekvésnek a mind magasabb szintre kerülését szolgálja - részletesebb tárgyalása kivül esik a jelen jegyzet témakörén.