Mtm-5.doc

Mérnöki tervezési módszerek (kézirat)

5	Szerkezettervezés. Biztonság, kockázat, felelõsség

5.1	A mérnöki szerkezetek tervezésének sajátos vonásai

5.1.1	A mérnöki szerkezetek köre

A mérnöki létesítmények kialakítása során a rendeltetés (funkció), a megjelenés (forma) és a szerkezeti (erõtani) megfelelõség követelményei egyaránt fontosak, de egymáshoz viszonyított jelentõségük különbözõ lehet. Vannak olyan építmények, amelyek esetében ugyanazt a rendeltetést egymástól lényegesen eltérõ szerkezeti megoldások - hasonló vagy különbözõ formai kialakítással - egyformán szolgálják. A XX. században Magyarországon épített 3-5 szintes, 8-20 lakásos városi, polgári lakóépületek (bérházak, társasházak) nagyon sokféle funkcionális-formai-szerkezeti kialakítása példázza a rendeltetés azonossága mellett lehetséges formai változatosságot és a mérnöki találékonyságon alapuló szerkezeti megoldási lehetõségek szinte kimeríthetetlen gazdagságát.

A teherviselõ falszerkezetek anyaga lehet agyagtégla, vázas, öntött, panel-elemes vasbeton, a födémek készülhettek fa- vagy acélgerendákból, elõregyártott vagy monolit vasbetonból, elõregyártott gerendák közé helyezett kerámiaelemekbõl. A két gyermekes család életformájának megfelelõ, elfogadhatónak tekintett átlagos lakásterület 60-80 m2-rõl az 1950-es évek tömeges lakásépítési programja keretében 50 m2 körüli normára csökkent, majd a 90-es évek végére 80 m2 fölé emelkedett. A konyha alapterülete a háztartást vezetõ feleség munkahelyeként 8-10 m2 volt, a család közétkeztetéses ellátását feltételezõ évtizedekben 4-6 m2 körüli értékre csökkent, mára ismét tágas, étkezõteret is  jelentõ 12-14 m2 értékig változhat. A lakások belmagassága a századelõn 3-4 m között volt, a század végén 2,7 m körüli normának felel meg. A II. világháború elõtt szinte kötelezõ “cselédszoba” a társadalmi átalakulások sodrában funkcióját vesztette.

Az építmények egy másik, jól megkülönböztethetõ csoportjában a rendeltetés viszonylag egyszerû és állandó. A megjelenéshez nem kapcsolódik sajátos beruházói érdekeltség vagy hangsúlyozott egyediségi igény, a szerkezeti megfelelõség követelménye viszont kifejezetten kemény. Ebbe a körbe tartoznak például a hidak, a távvezetékoszlopok, támfalak.

A nagy (80-200 m) fesztávú folyami, vasúti hidak rendeltetése egyedi, rugalmatlan, a létesítmény romlásában is szembeötlõ. Az esztergomi Duna-híd partközeli nyílásai évtizedek óta a háborús pusztítás mementói, a biatorbágyi felhagyott vasúti híd a kõszerkezet-építés mûemlékeként marad tájképi látvány, még átmeneti turisztikai (például vendéglátási) célú hasznosításukra sem került sor. A budapesti Gellérthegy északkeleti oldalánál száz éve épített támfalak a fõváros kelet-nyugati tengelyében mára megsokszorozódott forgalom dinamikus hatását is elviselve állnak mozdulatlanul.

A mérnöki szerkezetek esztétikai megjelenése a szerkezeti kialakítás jól látható következménye, az erõjátéknak megfelelõ elrendezést általában nem fedi el formai, látványképzõ kulissza. A tervezés és a kivitelezés elsõsorban mérnöki, építõmérnöki ismeretekre épül. Az e körbe sorolható létesítmények létrehozásának költsége rendszerint magas, gyakran közcélúak, illetve szélesebb körû használatra szolgálnak és ebbõl következõen is terjedelmesek.

Jelleget, tervezési és kivitelezési szempontokat tekintve a mérnöki létesítmények körébe tartoznak azok a szerkezetek is, amelyek általánosabb rendeltetésû, változatos formai megjelenésû építmények részét képezik. Elsõdleges szerepük tágasabb terek kialakítása, lefedése, szerkezeti tagolása. Csarnokok tetõzetei, magas házak merevítõ- és tartószerkezetei, földalatti terek föld- és víznyomást viselõ falazatai sorolhatók például ebbe a körbe. Ezeknek a mérnöki szerkezeteknek a tervezése jelenti a legösszetettebb feladatot, amelyben a mûszaki megoldásokra vonatkozó fizikai törvényekkel összhangban kell eleget tenni  a rendeltetés változatos követelményrendszerének és a formai megjelenésre vonatkozó igényeknek is.

Egy sportcsarnok lefedése csak látszólag különíthetõ el szerkezetépítési feladatként a létesítmény rendeltetésétõl. A játéktér mérete és alakja, az idõjárási viszonyoktól független használat lehetõségének követelménye (vagy éppen a nyithatóság) a tetõszerkezet kialakítását szinte mûvészi feladattá teheti. A talajviszonyok döntõen befolyásolhatják a szóba jöhetõ alapozási, ezen keresztül a teherátadási megoldásokat (például azt, hogy a függõleges terheket árbócokon keresztül, koncentráltan, vagy inkább teherviselõ falak mentén lehet a talajnak átadni. A szerkezettervezõ mérnöknek figyelembe kell vennie a szellõzéssel, a játéktér megvilágításával, az akusztikai hatásokkal összefüggõ  követelményeket is.

A szerkezeti kialakítás szerepének megítélése természetesen viszonylagos és idõben is változik. Hosszú idõn át jellegzetes mérnöki létesítménynek tekintették például a hidakat. Nem csak szerkezeti, de formai kialakításuk tervezése is építõmérnöki megfontolásokon alapult. A méretezési eljárások fejlõdése, a szerkezeti anyagok mechanikai tulajdonságainak javulása és az urbanisztikai-városképi igények változása nyomán a szerkezeti kialakítás lehetõségei mára nagyon kiszélesedtek. Ezt a mozgásteret az urbanisztikai-városképi tervezés ki is használja - a hidak építészeti (újabban divat által is befolyásolt) megjelenése a korábbinál hangsúlyosabb kérdéssé vált.

5.1.2	A szerkezettervezés folyamata

A mérnöki szerkezetek tervezése beilleszkedik a tervezés általános rendjébe. A funkcionális követelmények, adottságok, környezeti feltételek átgondolása után elõterv(ek) készül(nek), elvi megoldási lehetõségeket bemutató tervanyagot kell egyeztetni az érintettek körében. A döntést követi a kiválasztott változat részletes megtervezése.

Sajátos feltételek és egyeztetési követelmények származnak azonban abból a ténybõl, hogy a szerkezettervezõ mérnök ismeri és kötelességszerûen alkalmazza a mechanika törvényeit, tételeit. Képes arra, hogy adott rendeltetésnek megfelelõ szerkezeti változatokat alakítson ki (például tárolóterek anyagmozgatási technológiájához alkalmazkodjon alaprajzi és lefedési megoldásokkal), de az alkalmazkodás mértékét statikai, szilárdságtani megfontolások behatárolják.

Ez a tény a tervezési folyamatban esedékes egyeztetések során válhat nehézségek forrásává. Nyomós gazdaságossági, hatósági, építészeti stb. érvek sok esetben vezetnek egy-egy kiinduló tervváltozat lényeges módosításához és elõfordul, hogy ebben az alkufolyamatban a szerkezettervezõ mérnöktõl a többi érdekelt nagyobb rugalmasságot vár. A szerkezettervezési módszerek messze menõ alkalmazkodást tesznek lehetõvé, de a mérnöknek képesnek kell lennie az áthághatatlan erõtani szabályok, törvények következményeinek meggyõzõ és világos kifejtésére.

A statikai tervezés

5.2.1	Statikai modell

A mérnöki szerkezet helyes kialakításának alapja a gondos erõtani tervezés. Már az elõtervezés szakaszában, a lehetséges szerkezeti megoldások mérlegelése során tisztázni kell a szóba jöhetõ változatok erõjátékát, a mechanikai viselkedést befolyásoló terheléseket, megtámasztási lehetõségeket (szóba jöhetõ alapozási megoldásokat), kivitelezési-technológiai adottságokat, stb.

E vizsgálatok akkor vezetnek megfelelõ eredményre, ha a szerkezet statikai modelljét helyesen választjuk meg. Az erõtani vizsgálatok ugyanis a legegyszerûbb esetekben sem a tényleges szerkezetre, hanem annak statikai modelljére vonatkoznak. A legegyszerûbb gerendatartótól a rácsos hídszerkezeten át a kötélhálókig minden esetben meg kell találni azt a modellt, amely

- elfogadható közelítéssel követi a tényleges szerkezet viselkedését,

- alkalmas a szükséges számítások elvégzésére.

A statikai modell akkor jó, ha lényeges vonatkozásokban leképezi a valóságos szerkezet erõjátékát, alkalmas a várható terheléseknek megfelelõ kinematikai viselkedés elemzésére, de elég egyszerû és áttekinthetõ módszerekkel vizsgálható.

Egy kisebb sportpályát lefedõ, 20 m fesztávú szerkezetnek megfelelõ modellje lehet a kéttámaszú tartó, ha a tetõszerkezet terhelését (mint támaszreakciót) az alapozás tervezéséhez szükséges pontosságú közelítéssel kell megadni. A szerkezet méretezésére ez a modell csak akkor lenne használható, ha valóban kéttámaszú tartókat javasolna a tervezõ. Ha például rácsos gerendatartókat tervez, akkor szerkezetének elfogadható statikai modellje lehet a rácsos tartó, de a tervezõnek tudnia kell, hogy ez a modell is közelítõ, hiszen (hacsak errõl, valószínûleg feleslegesen, külön szerkezeti megoldással nem gondoskodik) a csomópontokon az ott csatlakozó rácsrudak nem fognak egymáshoz képest szabadon elfordulni.

A mérnöki szerkezet statikai modelljének megválasztása eszerint a tervezõi lelemény és tudás függvénye is. Ugyanazon szerkezet modellezhetõ egyszerûbben és bonyolultabban, durvább vagy finomabb közelítésekkel, kézi vagy gépi számítási lehetõségek függvényében - és mindegyik modell lehet helyes vagy hibás. A döntõ kérdés az, hogy a szerkezet várható viselkedésrõl a modellben helyes képet kaphatunk-e. A bonyolultabb modellek rendszerint lehetõvé teszik az erõjáték pontosabb követését. A részletesebb vizsgálatok eredményeinek teljes körû figyelembe vételét azonban szerkezetkialakítási, gazdaságossági, kivitelezéstechnológiai feltételek korlátozhatják. A durvább közelítések rendszerint, de nem feltétlenül eredményeznek biztonságosabb megoldást. Egyszerû statikai modell is lehet hibás, ha például a valóságostól eltérõ megtámasztási viszonyokat feltételez.

A statikai modell felvétele a szerkezettervezõ mérnök tudásának, tapasztaltságának igazi próbatétele. Néhány alapelv mindenesetre segíti a képesség és készség kialakulását.

It would be well if engineering were less generally thought of, and even defined, as the art of constructing. In a certain sense it is rather the art of not constructing; … it is the art of doing that well with one dollar which any bungler can do with two, after a fashion. There are indeed, certain great triumphs of engineering genius which the bungler cannot attempt at all."

A.M.Wellington, The Art of Railway Location, Wiley, 1887

Közelítési pontosság

A legegyszerûbb esetektõl eltekintve általános tapasztalat szerint célszerû legalább két (egy durvább és egy finomabb közelítést jelentõ) statikai modell felvétele. Az egyszerûbb modell alkalmas a szerkezeti kialakítás rendszerének megválasztására, közelítõ méretek meghatározására. A pontosabb modell szolgál a tényleges méretezésre, a várható alakváltozások, igénybevételek kiszámítására.

A két modell eredményei közötti eltérés fontos ellenõrzési lehetõséget jelent. A számítások eredményei nem különbözhetnek lényegesen - ellenkezõ esetben jó okkal kell számítási hibára gyanakodni és azt meg kell keresni.

Az egyszerûbb modellekben hibaforrás lehet egy-egy lényeges hatás mellõzése, egy téves feltevés vagy tényleges számítási hiba. A szerkezeti kialakítást és mechanikai viselkedést pontosabban követõ modellek rendszerint számítógép-használathoz kapcsolódnak. Ezek körében a szoftver feltételrendszerének hiányos ismerete (vagy félreértése) és az adatbevitel során elkövetett hiba vezethet helytelen eredményre.

Különösen fontos kötelezettség a "pontos" számítógépes eljárások használatához kapcsolódó tájékozottság. A kereskedelmi forgalomban is beszerezhetõ szoftverek mindegyike jól meghatározott mechanikai modellekre vonatkozik. Ennek megfelelõen mérlegelhetõk és mérlegelendõk az alkalmazhatóság feltételei. A gépi számítás pontossága tehát látszólagos és félrevezetõ lehet.

Egy nagy mélységû munkagödör fenékszintjének fokozatos megemelkedése adott esetben lehet a földkiemelés tehermentesítõ hatásának természetes velejárója, de a rézsû stabilitásvesztésének aggasztó elõjele is. Ha a tervezés idõszakában a figyelem nem terjedt ki erre a kockázatra, akkor a jelenség észlelésekor a tervezõnek nyilatkoznia kell a folyamat várható kimenetelérõl, esetleges költséges beavatkozás indokoltságáról vagy mellõzhetõségérõl.

A tervezõ a jelenségre vonatkozó álláspontjának alátámasztásához felhasználhatja a rézsû állékonyságvizsgálati modelljét is, az alakváltozások számítására alkalmas rugalmasságtani modellt is. Nagy pontosságú, számítógépes eljárásokkal becslést adhat a még várható mozgásokra. Tudnia kell azonban azt, hogy mindkét modellben nehezen becsülhetõ nagyságú anyagjellemzõket (súrlódási szög és kohézió, illetve "rugalmassági" modulus) használ. Mivel ezek megválasztása széles határok között történhet, szinte bármilyen (például mérési adatokkal egyezõ) számítási eredmény elõállítható - éppen ezért viszont egy-egy számítási eredmény nem feltétlenül bizonyítja a használt modell helyességét. A jelenség helyes megítélésének felelõssége a tervezõé marad.

A tervezést támogató gépi számítási eljárások alkalmazhatóságát ezért a szerkezettervezõ nem ítélheti meg az elérhetõ numerikus pontosság, a számítási gyorsaság vagy az eredmények ábrázolásának rajztechnikai elõnyei alapján. A tervezõi felelõsséget nem korlátozza a számítógép-használat. Hibás modellek vagy rosszul értelmezett számítási eredmények következményeit nem lehet a számítógépre vagy a szoftverre hárítani. A szerkezettervezõnek tisztában kell lennie az általa használt gépi számítási modellek feltételrendszerével, alkalmazhatósági korlátjaival.

E területen különös óvatossággal kell fogadni a szoftverpiacon megjelenõ, gyakran felületes vagy üzleti érdekek miatt hiányos tájékoztatásokat. Nem vall alapos ismeretekre és szerkezettervezõi felelõsségtudatra az a gyakori szóhasználat, amely a "milyen módszerrel határozta meg az igénybevételeket?" kérdésre gyors válaszként a "gépi számítási módszerrel" feleletet adja.

Közelítõ méretfelvétel

A szerkezeti kialakítás elsõ, közelítõ szakaszában jól használhatók az egészen egyszerû, általános mérnöki tapasztalaton alapuló összefüggések. Ezekkel nagyságrendi szempontból helyes, a statikai modellekben használható kiinduló méreteket lehet felvenni. Néhány széles körben használt ilyen "ökölszabály":

Nyomott vasbeton oszlopok esetében felvehetõ a beton (bh határfeszültségével központos terhelésnek megfelelõen számított keresztmetszeti terület (feltételezhetõ, hogy a kihajlás miatt szükséges többletteherbírást a vasalás szolgáltatja majd).

Acéloszlopok esetében a keresztmetszeti terület kiinduló értékét (a kihajlás késõbbi figyelembe vehetõsége érdekébe) a (ah határfeszültség kétharmadával számolva lehet felvenni.

A keresztmetszeti teherbírás megítéléséhez támpontot adó tapasztalat szerint 10 cm szerkezeti magasságú gerinclemezes acéltartók és ugyanilyen vastag vasbeton lemezek körülbelül 10 kNm hajlító nyomaték viselésére képesek.

Egy irányban teherviselõ vagy oszlopokra támaszkodó vasbeton lemez vastagsága L/30, két irányban teherviselõ vagy többtámaszú vasbeton lemez szerkezeti vastagsága L/40 lehet.

A vasbeton gerenda közelítõ szerkezeti magassága kéttámaszú esetben L/20, többtámaszú esetben L/25(L/30 lehet (e kifejezésekben L mindenütt a támaszközt jelenti)

Az építmény alapozásának erõjátéka általában akkor optimális, ha az alaptest alsó síkja merõleges az eredõ hatásvonalára. Ha az alaptesten keresztül vízszintes erõket is át kell adni az altalajra, akkor különös gonddal kell mérlegelni a passziv földellenállás kialakulásához szükséges elmozdulások megengedhetõségét, vonóvasak nélküli teherátadás lehetõségét.

Karcsú szerkezetek kihajlásának megelõzését lehet elérni merevítõ falszakaszok, "magok" kialakításával.

Két, önmagában kevésbé stabil (könnyû acélszerkezetû, irodatereket tartalmazó) épületrészt liftek, épületgépészeti rendszerek elhelyezésére is szolgáló merev, monolit összekötõ blokk kapcsolhat egymáshoz, amely a teljes szerkezeti rendszer szükséges (például szélnyomás, kihajlás szempontjából megkövetelt) merevségét  is biztosítja.

Érzékeny erõjátékú szerkezetek

A mérnöki szerkezetek egy sajátos csoportjában az erõjáték vizsgálata során egymással ellentétes elõjelû, nagy igénybevételeket okozó hatások különbségét kell kiszámítani. Ez a különbség viszonylag kicsiny lehet, ezért nagyságát (sõt elõjelét is) jelentõsen befolyásolhatja a terhelés vagy a szerkezet geometriai alakjának kismértékû változása. Az e körbe tartozó jelenségek és kockázatok (például parciális terhelések esetén fenyegetõ stabilitásvesztés, vagy építési pontatlanságok miatt bekövetkezõ terhelésváltozás) felismerése fokozott elméleti tájékozottságot és tapasztalatot igényel.

A magasított alapra ingaoszloppal átadott terhelés elvileg függõleges, azonban a vízszintes lemez zsugorodása következtében a hatásvonal elferdülhet és az alaptest billenéséhez vezethet.

A stabilitásvesztés megelõzése érdekében az "osztott biztonság" elvét kell alkalmazni és körültekintõen kell mérlegelni az építés és üzemelés idõszakában bekövetkezhetõ nem-szokványos terhelési lehetõségeket, hatásokat, hibákat is.

A statikai számítások sajátos hibaforrása lehet a modell vizsgálatához használt módszer ügyetlen alkalmazása, például az erõmódszer törzstartójának szerencsétlen felvétele. Ha a törzstartó erõjátéka nagyon távol áll a valóságos szerkezetétõl, a feltételi egyenletrendszerben jelennek meg olyan együtthatók, amelyek nagy számok kicsiny különbségei. Ezt a hibaforrást, mivel a modellvizsgálat körében jelentkezhet és nem a tényleges erõjáték következménye, akkor is érdemes elkerülni, ha egyébként nagyteljesítményû számítógép áll rendelkezésre.

Egy statikailag háromszorosan határozatlan, öt támaszú tartó ismeretlen belsõ erõiként felvehetõ a három közbensõ támasz feletti nyomaték is, az egyik szélsõ támaszközön kívül esõ három egymás melletti támaszreakció is. A számítás során mindkét esetben három ismeretlenes egyenletrendszert kell megoldani, de a második változatban a pontos megoldás numerikus szempontból kényelmetlenebb feladat.

A nagy teljesítményû számítógépek alacsony szabadságfokú modellek esetében elegendõ pontosságot biztosítanak, sok ismeretlenes feladatok megoldásakor mégsem felesleges elkerülni a hasonló jellegû aránytalanságokat.

Korszerû szerkezeti anyagok

A mérnöki szerkezetek körében - az erõtani megfelelõség kiemelkedõ fontossága miatt - az új építõanyagok és szerkezeti elemek (gyártmányok) használata fokozott körültekintést igényel. A hosszú (több évtizedes) élettartam és a tartós teherviselõ képesség követelményét ki kell terjeszteni az alkalmazott szerkezeti anyagokra.

Az új gyártmányok, anyagok mechanikai tulajdonságainak állandóságát természetesen tanúsítják gyári bizonylatok. Ezek kísérleti vizsgálatának körülményei azonban nem mindig felelnek meg minden szempontból a tényleges használatban elõforduló hatásoknak. Különösen a kúszás, a lassú alakváltozás, hõmérsékleti, kémiai és klimatikus hatások tekintetében van szükség óvatosságra. Gyakorlati tapasztalatok intenek óvatosságra például talajjal érintkezõ üvegszál erõsítésû poliészterek, ibolyántúli sugárzásnak kitett polietilén-származékok szerkezeti anyagként történõ alkalmazása körében.

A statikai számítások feltételrendszerében egészen természetes, és ezért gyakran nem is említett követelmény a homogenitás és az izotrópia. Teherhordó kompozitok (különösen mûanyagok) esetében elõfordulhat, hogy ez a feltevés nem teljesül és egy jól bevált számítási módszert emiatt nem lehet alkalmazni.

5.2.2	Tervezési szempontok

Tervezési elvek és optimális megoldás

A statikai tervezés szabályainak többsége ismer kivételeket. Tapasztalat szerint egymásnak részben ellentmondó elvek (például szilárdsági, alakváltozási, önsúlyra vonatkozó, tartóssággal és költségekkel összefüggõ követelmények) összehangolásával lehet elérni a legmegfelelõbb megoldást. Az általános elvek érvényesítése természetesen helyes törekvés, de konkrét és indokolt esetekben nem kell elriadni azok felülbírálatától. Egyetlen abszolut érvényû szabály van: az egyensúlyi feltételeket ki kell elégíteni.

A tervezés általános irányelvei nem alkotnak zárt és ellentmondásmentes rendszert. Más okok mellett ezért sem lehet egy tervezési feladatra egyedül megfelelõ, egyértelmû megoldást adni. Optimális megoldásokat lehet kialakítani, amelyek egymástól éppen abban különböznek, hogy melyik kirótt követelménynek milyen mértékben felelnek vagy nem felelnek meg.

Az optimum értelmezése a létesítmény megvalósításában érdekelt szereplõk közös feladata. Elõfordulhat, hogy széles körben elfogadott szerkezettervezési elveknek ellentmondó funkcionális, formai, kivitelezési vagy egyéb szempontok érvényesítésére kényszerül a statikus tervezõ, és csak olyan megoldást talál, amely erõtani szempontból nem optimális. Ilyen esetekben érdemes bemutatni a szerkezettervezés szempontjából legkedvezõbb változatot is, azért, hogy a döntéshozók az eltérések ismeretében vállalhassák az általánosabb optimumfeltételek alapján választott megoldásért a felelõsséget.

A mérnöki szakirodalom az optimálás fogalmát egy szûkebb értelemben is használja, tanulmányok sora szól a tartószerkezet tömegének minimalizálását célzó optimálásról. Ez a szóhasználat egyfelõl hagyományos, másfelõl annyiban indokolt, amennyiben a tömeggel gyakran arányos a költség, olykor a kivitelezési technológia nehézkessége is. Az önsúlyteher minden tartószerkezet esetében lényeges hatás, amelynek csökkentése rendszerint elõnyökkel jár.

Szerkezeti formák megválasztása

A statikai modellben figyelembe vett erõjáték sok vonatkozásban meghatározza a szerkezeti kialakítást. A szerkezettervezõ a mechanika törvényeinek engedelmeskedve keresi meg a várható igénybevételeknek legjobban megfelelõ geometriai alakot, arányokat, választja meg az igénybevételek nagyságának és jellegének megfelelõ anyagokat.

Döntéseit természetesen befolyásolhatják olyan szempontok, amelyek kívül esnek a szerkezettervezés körén. Figyelembe vehet különleges esztétikai (például egyes méretek arányaira vonatkozó) követelményeket, eleget tehet elõírt korlátozó (például szélességi, magassági stb.) feltételeknek, tudomásul vehet anyagfelhasználási kényszereket (például lemondhat acélszerkezeti kialakításról, vagy törekedhet faanyag használatára). Általában akkor jár el helyesen, ha a várható igénybevételek eloszlásának és jellegének megfelelõen helyezi el az azok viselésére alkalmas anyagot.

A gyakorlatban sokszor van szükség kompromisszumokra. Nagyobb nyílású tartószerkezetek esetében például a kialakítással érdemes követni a nyomatékok eloszlását, de ezt a törekvést korlátozhatják gyártási megfontolások vagy esztétikai követelmények. Síklemezek alátámasztási pontjai környezetében mechanikai szempontból indokolt a gombafejszerû (a támaszok feletti negatív nyomatékok felvételére alkalmas) kialakítás, ennek elhagyása mellett szólhatnak viszont kivitelezési, térkihasználási stb. megfontolások. A mechanikai viselkedésnek megfelelõ szerkezeti kialakítástól el lehet térni - minél nagyobb ez az eltérés, általában annál drágább lesz a szerkezet.

A nagy terek lefedésére alkalmas tetõszerkezetek esetében különös jelentõsége van a szerkezeti kialakítás és az erõjáték megfeleltetésének. A mérnöki tervezés talán legszebb - és legkényesebb - feladatai tartoznak ebbe a körbe. A mechanikai modellek és számítási eljárások, illetve a kivitelezési technológiák és szerkezeti anyagok fejlõdése nagyon gazdaságos és esztétikus megoldásokat is lehetõvé tesz. Az ide sorolható függõtetõk, ponyvaszerkezetek, membránhéjak (általában húzó-nyomó igénybevételekkel terhelt, hajlítási merevséggel nem rendelkezõ szerkezetek) azonban csak akkor állékonyak, ha a geometriai alak viszonylag szûk határok között megfelel a terhelések nagyságának és eloszlásának. Mivel a terhelések (közöttük a hó vagy a szél) eloszlását nem mindig lehet befolyásolni, ebben a körben a károsodások kockázata nagy, és katasztrófák tapasztalatai figyelmeztetnek a nagyon felkészült, körültekintõ mérnöki tervezés kötelezettségére.

Határozott és határozatlan szerkezetek, az erõjáték befolyásolása

A határozott és határozatlan szerkezetek viselkedése sok vonatkozásban tér el egymástól. Fontos (elméletileg is belátható) tény, hogy egyetlen adott teherelrendezés esetén a statikailag határozott szerkezet alakítható ki kevesebb anyag felhasználásával. Ha - és többnyire ez a helyzet – többféle teherelrendezés lehetséges, netán mozgó terhek is vannak, akkor esetenként a határozatlan szerkezetekben (például soktámaszú tartókon) keletkezhetnek kisebb igénybevételek. A határozott tartókat határozatlanná lehet alakítani szerkezeti megoldásokkal (például a megtámasztások merevvé tételével vagy határozott tartórészek összekapcsolásával). Természetesen ilyen beavatkozásoknak akkor van csak értelme, ha nem vezetnek az összköltség növekedéséhez.

A külsõ (megtámasztási viszonyok tekintetében megállapítható) és belsõ határozatlanság megkülönböztetése azért fontos, mert az elõbbi figyelembe vétele jóval nehezebb (rendszerint a talaj viselkedését leíró modellek bizonytalanságaival kell számolni). A belsõ határozatlanság elõnye az igénybevételek meghatározhatósága és a tönkremenetellel szembeni biztonsági tartalék (a határozatlan tartó egyes keresztmetszeteinek törése árán határozott szerkezetté alakulhat át). Ezek az általános elvek támpontot jelentenek a szerkezet modelljének megválasztásához, viszont megkövetelik az alakváltozások, elmozdulások várható alakulásának gondos elemzését is, ezért alkalmazásuk esetrõl esetre gondos elemzést igényel.

Az erõjátékot a biztos statikai tudással rendelkezõ tervezõ számos szerkezeti megoldással befolyásolhatja. Ívtartók, többtámaszú gerendatartók igénybevételeit csökkenteni lehet a csuklók ügyes, megszokottól eltérõ elhelyezésével. Feszítõmûvek, általában a feszítés segítségével egyenletesebbé tehetõ a szerkezeti okok miatt beépülõ anyagok kihasználása, csökkenthetõk az alakváltozások.

A körív alakú három csuklós ív igénybevételeinek kedvezõbb eloszlását eredményezik a ívek véglapjain külpontosan elhelyezett csuklók (Kollár, 1995)

Szerkezet, alapozás, talajkörnyezet - az együttdolgozás figyelembe vétele

A mérnöki szerkezetek – különösen a magas építmények - tervezése hosszú idõn át a külsõ megtámasztások kialakítása keretében foglalkozott a talajkörnyezet viselkedésével. A tapasztalatok és mechanikai megfontolások eredményeként elfogadottá vált irányelvek ma is jól használhatók, különösen a tervezés elsõ, közelítõ szakaszában:

Ha a talaj kemény, lényegében tetszõleges szerkezet tervezése lehetséges. Puha talajokon viszont óvatos feltételezések engedhetõk csak meg befogások tekintetében.

Puha talajok esetében számolni kell a sûllyedések és sûllyedéskülönbségek felszerkezetre gyakorolt hatásával. Vagy igen merev (a talajreakciók egyenlõtlen eloszlásából származó többletigénybevételek felvételére is képes) szerkezeteket kell tervezni, vagy igen lágy (a talaj alakváltozásaihoz károsodás nélkül alkalmazkodó) szerkezetet.

A talaj alakváltozásainak hatását korlátozni lehet az alapozási rendszer megválasztásával (például felszínhez közeli síkalapozás helyett nagyobb mélységig lehajtott cölöpalapok esetében a várható sûllyedés akár egy nagyságrenddel is csökkenhet).

A talajkörnyezet várható mozgását az építmény környezetéhez tartozó, csatlakozó szerkezetek (járdák, vezetékek, stb.) tervezésénél is figyelembe kell venni.

A geotechnikai modellek és a gépi számítási módszerek fejlõdése az elmúlt két évtizedben a mérnöki tervezés területén lényeges változásokat hozott. Széles körben elterjedt a nagy szabadságfokú (több ezer ismeretlenes egyenletrendszerekre vezetõ) mechanikai modellek használata. Ezekben a modellekben nincs korlátja a talajkörnyezet mechanikai szempontból pontosabb figyelembe vételének. A talaj kontinuumnak tekinthetõ, viselkedését a szerkezetek számítására használt módszerekkel követni lehet. A szerkezet, az alapozás és a talaj együttdolgozása egyetlen, kapcsolódási megoldásokra is kiterjesztett modellben számítható.

Természetesen a mechanikai és numerikus modellek fejlõdése nem jelent védelmet azokkal a bizonytalanságokkal és kockázatokkal szemben, amelyek a talaj, mint anyag tulajdonságaiból fakadnak. A talaj rendszerint inhomogén, a kezdeti feszültségállapot miatt anizotrop, viselkedése ritkán (és csak szûk állapotváltozási tartományokban) lineáris, szinte soha nem rugalmas – tehát nagyon kellemetlen tulajdonságokkal rendelkezõ szerkezeti anyag. Ezért a szerkezet, alapozás és talajkörnyezet együttdolgozásának figyelembe vételére alkalmas, tervezést támogató módszerek szerepe elsõsorban a lehetséges határesetek vizsgálata. Fokozottan vonatkoznak az e számításokkal elérhetõ pontosságra az 5.2.1 pontban említett tapasztalatok. A fentebbi egyszerû irányelveket pedig  változatlanul célszerû követni.

Statikailag kedvezõtlen szerkezetek

Említettük, hogy bizonyos körülmények között a szerkezettervezés lehetõségeit rendeltetési, építészeti követelmények, helyszûke stb. korlátozhatja. Ilyenkor kényszerülhet a tervezõ statikailag kedvezõtlen szerkezet kialakítására. A szakirodalom három jellegzetes csoportot különböztet meg:

különleges építészeti formák megkövetelhetik nagyon költséges teherviselõ szerkezetek kialakítását;

a mellékhatások (hõmérsékletváltozás, támaszelmozdulás, zsugorodás, stb.) elhanyagolásával kialakított szerkezetek tényleges erõjátéka a csatlakozó épületszerkezetek károsodását (válaszfalak megrepedését, nyílászárók beszorulását stb.) okozhatja;

minden méretezési elõírást kielégítõ szerkezetek is nevezhetõk statikailag kedvezõtlenek, például akkor, ha alakváltozásaikkal zavarják az épület rendeltetésszerû használatát, vagy esztétikailag kellemetlen repedéseket okoznak.

Az ilyen jellegû hibák többsége akkor keletkezik, amikor az építészeti megoldás és a tartószerkezet kialakítása sok lépcsõben, fokozatosan történik és a kezdetben áttekinthetõ statikai modell egyre bonyolultabbá válik. Merevségi arányokat, megtámasztási helyeket kell módosítani, stabilizáló és teherelosztó szerkezeti elemeket kell beilleszteni, az erõjátékot és a kinematikai viselkedést egyre nehezebb minden részletében megítélni. A szakirodalomban feldolgozott tanulságos káresetek többségében fel lehet fedezni ilyen folyamat szerepét.

Az építésmód és a kivitelezési pontosság szerepe

A szerkezet megválasztásának fontos szempontja a megépíthetõség. Ez a követelmény különösen akkor lényeges, ha kifejezetten mérnöki szerkezetrõl (hídról, silóról, hûtõtoronyról, nagyméretû térlefedésrõl) van szó. A tervezõ által választott szerkezet nem varázsütésre kerül a helyére - végig kell gondolni az építés, a szerelés munkafázisait. Ha egy kedvezõ erõjáték csak végleges állapotban alakul ki, igen költséges szerelési állványzatok készítése válhat szükségessé. A szabadon szerelt hidak sok példája bizonyítja azt, hogy a találékony és az erõjáték ideiglenes befolyásolásával kialakított szerkezetek nagyon gazdaságosak lehetnek.

Jellegzetes példa az építésmód szerepére a hengeres vasbeton szerkezetek (silók, hûtõtornyok, kilátók) csúszó zsaluzatos építésmódja. Rácsos acélszerkezetek esetében a szerelõállványzat egy része takarítható meg akkor, ha a végleges szerkezet alkalmas a szerelési állapotban jelentkezõ igénybevételek viselésére is.

A kivitelezés adottságai esetenként szerkezettervezési feladatot is jelenthetnek. A csatlakozó szerkezetek megépítésére alkalmas technológiák kivitelezési pontossága például eltérõ. Az acélszerkezetek esetében elvárható a milliméteres pontosság, betonszerkezeteket centiméteres, egyes mélyalapozásokat viszont csak deciméteres nagyságrendû pontossággal lehet kivitelezni. Acél- és betonszerkezetek, magas építmények és alapozások csatlakozásánál ezért gyakran kell korrekciós, kiegyenlítõ szerkezeteket alkalmazni.

Cölöpsorok, cölöprácsok kivitelezésénél számolni kell azzal, hogy a technológiai adottságok miatt egyes cölöpök tengelye a tervezett elméleti helyzettõl több cm távolságra kerül. A kifogástalan együttdolgozás érdekében ekkora eltérésekkel már a tervezéskor számolni kell. Fejgerendák, teherelosztó lemezek betervezésével kell lehetõvé tenni a tûréshatáron belüli építési eltérések kiegyenlítését.

Kinematikai hatások

A mérnöki szerkezetekben a hõmérsékletváltozás és a talajkörnyezet (terhelés, vízmozgás vagy más hatás által kiváltott) süllyedése alakváltozásokat, mozgásokat okozhat. Ezek a mozgások ráadásul nem oszlanak el egyenletesen (például egymáshoz kapcsolódó szerkezeti elemek eltérõ nagyságú hõmérsékletváltozásnak lehetnek kitéve).

Különösen nagy mozgásokat okozhat a közvetlen napsütés mellvédekben, erkélylemezekben, elemekbõl rakott támfalakban. Egymással szemben elhelyezkedõ, azonos szerkezetû és terhelésû, de különbözõ tájolású hídfõk ellenfalainak mozgása olykor jelentõsen eltérõ lehet.

Lehetetlen minden hõokozta alakváltozást szigeteléssel kizárni, erre nincs is szükség, viszont indokolt lehet a szerkezetek tagolásával, kényesebb csatlakozási pontokon mozgások megengedésével korlátozni a kedvezõtlen hatásokat, megelõzni a károsodást. Tágulási hézagokat, elmozdulást és elfordulást megengedõ saruszerkezeteket lehet elhelyezni.

A szerkezetek merev testként történõ, talajdeformációk miatt bekövetkezõ egyenletes sûllyedése ritkán jár szerkezeti károsodással. A sûllyedéskülönbségek által okozott károk megelõzése viszont szükséges lehet akkor, ha különbözõ terhelésû, de közös rendeltetésû építmények kapcsolódnak egymáshoz. Ilyen célt szolgálhatnak sûllyedési hézagok, statikailag határozott áthidaló szerkezetek eltérõ sûllyedésû építmények között (ha ezt a rendeltetés indokolja) vagy olyan építési sorrend, amelyben a szerkezetek éppen a sûllyedések lejátszódása után kerülnek végleges helyükre. Természetesen ez az utóbbi lehetõség akkor reális, ha a talaj várható viselkedését (így egyebek között a terhelés által okozott azonnali sûllyedést és a konszolidációs sûllyedéseket) megbízhatóan lehet becsülni.

5.3	Gazdaságosság

A gazdaságosság megítélése a mérnöki tervezés lényeges, ugyanakkor bonyolult és nagy körültekintést igénylõ feladata. A fogalom összetett, a természetes egységekben és mértékekben érzékelt arányok eltérõ (és nem mindig egyértelmû) módon fejezhetõk ki pénzben, az elõnyök vagy hátrányok megkülönböztetése sokszor esetleges. Vannak azonban olyan általános szempontok, amelyeket a mérnöki tervezés során érvényesíteni lehet.

A létesítmény tervezésekor - mint láttuk - a megvalósítás feltételei és körülményei mellett ki kell terjeszteni a figyelmet az üzemeléssel, a fenntartással, sok esetben a távolabbi jövõben esedékes felújítás, fejlesztés vagy átalakítás lehetõségével összefüggõ kérdésekre is.

Egy sík területen fekvõ település szennyvízcsatorna-hálózatának tervezésekor költséges kivitelezési tétel az árokásás és dúcolás. A gravitációs csatornarendszer kialakítása ezért általában többe kerül, mint a nyomás alatti vagy a vákuumos rendszeré. Ha azonban a döntéselõkészítõk figyelme kiterjed az üzemeltetés és a karbantartás költségeire is, azokat középtávon mérlegelve rendszerint a gravitációs rendszer bizonyul a legkedvezõbbnek.

A települési szennyvíztisztító méreteinek, teljesítményének tervezésekor érdemes lehet számolni esetleges iparfejlesztési igényekkel, fejlettebb tisztítási technológiák késõbbi bevezetésének lehetõségével. Adott esetben egy ilyen elõretekintés megtakarítások forrása is lehet (a fejlettebb technológiák helyigénye például gyakran kisebb, mint az elavulóban lévõké).

A gazdaságosság megítélése elsõsorban az építtetõ illetékessége. Az építtetõ hivatott annak eldöntésére, hogy a létesítmény megvalósítására fordítható erõforrásai, használattal összefüggõ távolabbi tervei milyen változatok összehasonlítását indokolják. A tervezõ mérnök feladata az optimális döntés megalapozása, támogatása, ami elsõsorban a következõket jelenti.

Minden (rendeltetés, formai és esztétikai kialakítás szempontjából szóba jöhetõ) változat esetében teljesíteni kell a mûszaki-mechanikai követelményeket (ezeket a hatályos jogszabályok, szabványok, elõírások rögzítik). Gazdaságossági megfontolások címén nem tehetõk engedmények elõírt biztonsági tényezõk, teherbírási, alakváltozási, stabilitási stb. követelmények tekintetében. Ez a szigorúság a létesítés egész folyamatára kiterjed, átmeneti felfüggesztése sem engedhetõ meg. Építési katasztrófák sora jelzi az ellenkezõ esetben fenyegetõ kockázatok súlyát.

Épületek átalakítása (például pince- vagy tetõterek utólagos hasznosítása) során különösen fontos a korábban épült szerkezetek állapotának, állékonyságának ellenõrzése. A beavatkozások súlyos károkhoz vezetnek, ha az átalakítás tervezõi túlbecsülik a meglévõ szerkezetek vagy a talajkörnyezet teherbírását, megváltoztatják (akár ideiglenesen is) a megtámasztási viszonyokat.

Az alkalmazott építõanyagok és szerkezetek mûszaki fejlesztésének tapasztalatai azt mutatják, hogy teherviselõ szerkezetek esetében a átlagosnál nagyobb óvatosságra és körültekintésre van szükség. Különösen az idõtényezõ szerepe nagy. Mivel a tartószerkezetek javítása és cseréje nehéz és költséges, kétséges esetekben helyénvaló a kevésbé korszerû, de bevált megoldások alkalmazása.

A tervezési munka keretében a szerkezeti megoldások költségét össze kell vetni a rendeltetésszerû használat egész célrendszerével. Az élettartam, az átalakíthatóság, a fenntartás - például rendszeres korrózióvédelem - követelményrendszerét össze kell hangolni a létesítmény rendeltetésébõl következõ igények szintjével.

A szerkezeti megoldások megválasztásával befolyásolni lehet a kivitelezés illetve a tartós  használat idõszakában jelentkezõ költségek viszonyát. Egyszerûbb és olcsóbb szerkezetek választásával rendszerint együtt jár a késõbbi karbantartás magasabb költsége, az alacsonyabb élettartam. Szerkezettervezési szempontból kifogástalan megoldások között jelentõs különbségek vannak ebbõl a szempontból - a tervezõ mérnök kötelezettsége ezeknek a lehetõségeknek a bemutatása.

A szerkezettervezés körében akkor a legtágabb az optimálás lehetõsége, ha az építtetõ csak általános rendeltetési követelményeket támaszt és szabadon lehet megválasztani a megvalósítás módját. Ebben az esetben a szerkezettervezõ mérnök több szinten is érvényesíthet gazdaságossági megfontolásokat.

Gazdaságossági kritériumokra tekintettel méretezheti a tartószerkezetek keresztmetszetét, alakját, anyagát.

Mérlegelhetõ a tartószerkezeti rendszer optimális elrendezése (például optimális lehet a hossz- és kereszttartók iránya, sûrûsége, az alátámasztások elhelyezése, a rácsos lefedések hálózata).

Gazdaságossági feltételek figyelembe vételével lehet megválasztani a teljes szerkezeti rendszert (például térbeli rács helyett választható kötélszerkezet, esetleg héjszerkezet).

A szerkezeti kialakítás optimumának megfelelõ üzemeltetési módot lehet elõirányozni (például egy szemesanyag-tárolóhoz négyszög-alaprajz helyett kör-alaprajz választható - Kollár, 1995).

A szerkezeti megoldás gazdaságosságának megítélése természetesen szorosan összefügg a létesítmény jellegével. Ha a beruházás egészén belül az épített terek kialakításának költsége magas a technológiai berendezésekhez vagy az üzemeltetés költségeihez viszonyítva, akkor a gazdaságosság megítélésében jelentõs lehet a szerkezettervezési szempontok súlya. Ellenkezõ esetben a rendeltetés, a kivitelezés más szempontjainak súlya miatt elõfordulhat, hogy önmagában kifejezetten gazdaságtalan a feladat egészének optimális megoldásához tartozó mérnöki szerkezet, és csak a legelemibb (fentebb említett) mechanikai követelmények kielégítésére van mód.

A földalatti gáztározó esetében az üreg-alakítás jellege és költsége miatt általában a technológia alkalmazkodik a szerkezetkialakítás megfontolásaihoz. Egy modern színház esetében fordított a helyzet - a nagyon összetett funkció legtöbb eleme fontosságban megelõzi a szerkezeti optimum követelményét. Ideiglenes (például katasztrófahelyzetekben létesített) mûszaki berendezések telepítése esetén gyakran az idõtényezõ dominál és válik szerkezeti megoldás kiválasztását is meghatározó optimumfeltétellé.

5.4	Esztétikai és környezeti megfontolások a szerkezettervezésben

A mérnöki létesítmények esztétikai megítélése sok vonatkozásban szubjektív kérdés. Kevésbé élesen vetõdik fel ipari, technológiai létesítmények körében. Több figyelmet kap infrastrukturális (környezetalakítással összefüggõ, látványképzõ, például közlekedési, energiaszolgáltatási) mûtárgyak, földmûvek esetében, és heves viták, szenvedélyes állásfoglalások tárgya lehet akkor, ha a mérnöki szerkezet jelentõsebb közhasználatú építmény megjelenését befolyásoló tényezõ (például kilátó, sportlétesítmény). Az esztétikai elvek ki vannak téve kultúrtörténeti változásoknak, a társadalmi-politikai hangsúlyok és a divat változásainak is, ezért jóval kevésbé egyértelmûek és idõtállóak, mint a mérnöki tervezés alapjául szolgáló természettörvények. Ez a tény azonban nem menti fel a tervezõt az esztétikus megoldások keresésének kötelezettsége alól.

A mérnöki tervezés keretei között elsõsorban a következõ esztétikai jellemzõk érvényesítésére kell törekedni:

rendezettség,

arányosság,

megformáltság,

jellegzetesség,

összhang építmény és környezet között.

Tapasztalat szerint a szerkezeti (kitüntetetten a statikai) kérdésekben tájékozott szemlélõ számára esztétikai élményt jelent egy olyan, szemmel láthatóan gondos tervezés eredményeként született, jól felismerhetõ erõjátékú, gazdaságos kialakítású létesítmény, amely mellett az ilyen területen ismeretekkel nem rendelkezõ járókelõ közömbösen halad el. Nem következik azonban ebbõl a ténybõl az, hogy a mérnöki szerkezeteket el kell takarni, az erõjátékot követõ, azt kifejezõ megoldásokat el kell kerülni. Ellenkezõleg, számos esetben az esztétikai élmény forrása éppen a természeti analógiák érzékelése. A természetben elõforduló alakzatok ugyanis statikai-szerkezeti szempontból szinte mindig optimálisak. Nagyon sok mérnöki szerkezet látványa azért kellemes, mert emlékeztet természetes formákra.

Mérnöki szerkezetek körében sem mellõzhetõ kérdés a környezeti hatás. Az építmények önmagukban nem környezetszennyezõ létesítmények, ezért elsõsorban a környezetbe illeszkedés, a tájalakítás a figyelem tárgya. A mérnöki létesítmény megváltoztathatja az adott környezetben honos flóra és fauna életkörülményeit, okozhat gondokat és kiválthat alkalmazkodást. Alkalmasint szerkezetkialakítási szempont lehet ezeknek a hatásoknak a figyelembe vétele. Vonalas létesítmények környezetében önálló mûtárgyak létesítését is indokolhatja az élettér-szétválasztás hatásainak csökkentése.

A beavatkozások hatását sem alábecsülni, sem túlértékelni nem érdemes. A változás önmagában nem elkerülendõ rossz, a természeti környezet alkalmazkodóképessége pedig véges, de távolról sem zérus.

A korábban kéményeket kedvelõ gólyák ma a települési villanyvezetékeket tartó vasbeton oszlopok tetejére helyezett kocsikerekekben is szívesen fészkelnek, ha egyébként barátságos a környék és megvan a táplálék ….

A környezeti hatásvizsgálatokkal összefüggõ kötelezettségek, követelmények szabályozottsága a mérnöki tervezés számára fontos támpont. Különösen a közhasznú infrastruktúra kiépítése (közlekedési csomópontok, hírközlési mûtárgyak stb. létesítése) vált ki gyakran olyan vitákat, amelyekben a követelményrendszer szabályozatlansága teszi lehetõvé a mérnöki létesítmény környezetet érintõ, valamilyen szempontból hátrányos hatásának eltúlzását, a létesítéssel járó következmények dramatizálását. Ezekben a helyzetekben a társadalmi megítélés nem ad biztos támpontot a mérnöki tervezés számára.

Magyarországon sajátos konfliktusok forrása a társadalmi egyeztetések folyamatos átalakulásban lévõ rendje, olykor e rend hiánya. Egy széles körben helyeselt és megvalósításra alkalmas terv minden hatósági hozzájárulás birtokában is kiválthat csoportérdeket tükrözõ nemtetszést. A jogi útra terelõdõ konfliktus évekre vehet le a napirendrõl egyébként idõszerû tervezési feladatokat. Hulladéktárolók létesítése, gyorsforgalmi utak építése gyakran válik ilyen jellegû viták tárgyává.

A mérnöki tervezés keretében a felelõs környezetalakítás, a környezeti adottságok és hatások gondos mérlegelése évszázados hagyomány, természetes szakmai kötelezettség, amelyet érvényesíteni lehet és fenn kell tartani. Annak viszont tudatában kell lenni, hogy a környezethez illeszkedõ létesítmények (amint az esztétikus kialakítású építmények is) rendszerint költségesebbek, mint a rendeltetést szolgáló legegyszerûbb szerkezeti megoldások. A beruházó-építtetõ kötelezettsége annak tudomásul vétele, hogy a közvetlen használati (éppenséggel üzleti) érdekeken túl jelentkezõ igények drágítják ugyan a szerkezeti kialakítást, de társadalmi szempontból éppen olyan fontosak lehetnek, mint a szabványokban kötelezõen elõírt szerkezeti követelmények.