1. Autóbuszok elektromos hajtásrendszer megoldási lehetőségeinek elemzése és értékelése

Az autóbuszok eltérő koncepcióval kifejlesztett villamos hajtástechnikai megoldásai, hajtásrendszerei a járműbe épített energiaforrás szerinti csoportosíthatóak.

Hibrid hajtásrendszerű buszok,

- dízelmotoros hibrid hajtásrendszer,

- üzemanyagcellás hibrid rendszer,

- kisteljesítményű dízelmotorral ellátott akkumulátoros buszok.

Tiszta villamos hajtású buszok:

- trolibusz,

- akkumulátoros busz.

A továbbiakban irodalmi forrásokból elemző áttekintést adunk

-     az egyes hajtásrendszerek világszerte látható előfordulásairól,

-     a leggyakoribb megoldást jelentő dízelmotoros- és a már megjelent, de még nem elterjedt üzemanyagcellás hibrid hajtású autóbuszok konstrukciós jellegzetességeiről, közlekedési értékeikről, hatásukról a környezetükre,

-     a trolibuszok néhány fontosabb sajátosságáról.

1.1. Az egyes hajtásrendszerek világszerte látható előfordulásainak áttekintése

1.1.1. dízelmotoros hibrid autóbuszok

A villamos erőátvitelű, hibrid hajtású városi autóbuszok legnagyobb számban – adatforrásaink alapján- az Egyesült Államokban, Kanadában és az Egyesült Királyságban üzemelnek.

Ismertségük és közkedveltségük gyorsan növekedett, és bár gazdasági hatékonyságuk mérsékelt a magas beruházási költség és a hosszú megtérülési idő miatt, gázolajfelhasználásuk 25-30 %-al kisebb a normál dízel buszokénál, környezetbarát jellegük vonzó.

Alacsonyabb károsanyag-kibocsátásuk, kisebb zajszintjük, egyenletesebb vonóerő- és fékerőkifejtésük kellemesebb utazást tesz lehetővé, és egyúttal segíti a környezettudatos gondolkodás terjedését az utasok és a városvezetők között.

A következő szakcikk-kivonatok alátámasztják az imént megfogalmazottakat.

1111. Hibrid buszok arányának növekedése a NewYork City Transport városi autóbusz-   üzemeltető  közlekedési vállalat területén

NewYork City Transport:

1997-2010 között a hibrid busz állomány 27%-ra nőtt, a gázüzemű 1-ről 11 %-ra:

Főbb célkitűzéseik voltak a hibrid járművek bevezetésénél:

- a Dízel-buszok emissziója elérhesse a legjobb gázüzeműekét,

- elkerülni az infrastruktúra költségnövekedését, amely a gázüzem sajátja volt,

- gazdaságos üzem elérése, növelt üzemanyag hatékonyság,

- üzemi teljesítőképesség javítása, a gyorsulások növelése,

- észrevehető zajszint csökkentés.

A hibrid-busz program részletei láthatóak 1996-tól 2006-ig:

A járművek a BAE Co. gyártmányai.

A BAE Orion 7. rendszerének felépítése:

A konstrukció rendszertechnikai jellegzetessége az önálló egységben telepített dízelmotor-generátor csoport, és a külön felfüggesztett vontatómotor. Az Allison és a ZF elektromos hibrid kompakt automata sebességváltói később jelentek meg. Az energiatároló szerepét még ólomakkumulátor tölti be.

A NewYork City Transportnál elért üzemanyag-hatékonyság értékei:

A hibrid busz (alsó sor) csak 68 %-át fogyasztja a az EGR-rel szerelt, és 68/88=0.772, azaz 77.2%-át a nem EGR-rel felszerelt buszokénak, gyakorlatilag ugyanazon feltételek között.

A nemrégi gyártású hibrid buszok fogyasztási átlaga 74 liter/100km/re adódik, az átlagosnak mondható 95 liter/100km érték helyett – ez 78 % -ra csökkent átlagfogyasztást, 22 % csökkenést mutat.

Az energiatároló akkutelep fejlődéséről egy vizsgálat alapján kapunk képet :

- a vizsgálati időszakban alapvetően savas ólom akkukat használtak,

- ezek kiterjesztett élettartama 3-4 év, rendszeres karbantartással,

- kívánatos megszüntetni a fél-életkori hibákat, és hosszabbítani az élettartamot,

- a Li-Ion technológia bevezetésétől min. 6 év élettartamot várnak, és egyúttal mintegy 1400 kg tömegcsökkenést buszonként,

- a 2 Li-Ion akkuval szerelt busz 10% további üzemanyag megtakarítást eredményezett, a jobb oldali, magasabb oszlopok szerint.

A hibrid jármű dinamikai tulajdonságai, elsősorban gyorsítóképességük jelentősen javultak,  gyorsulásuk az előző konstrukcióhoz tartozó 1,2 m/s2 értékről – bár csak rövidebb időre- 1,8-2 m/s2 értékre növekedett:

A járművek bonyolultsága növekedett, de a magas színvonalú gyártásnak is köszönhetően a két meghibásodás közti idő 12 havi mozgó átlagra számítva 5000-5500 mérföld között van.

A költségek alakulásáról:

:

- az átalakítási-beruházási költségek 125-200 ezer dollárra tehetők buszonként,

- NYCT –nél a soros jellegű hibrid a város nagyforgalom-sűrűségi ciklusaiban több, mint

30% gázolajfelhasználás-csökkenést eredményezett a szokásos dízelmotorosokkal összevetve,

- ez évi mintegy 190 ezer litert eredményez buszonként,

- a mai gázolajárakon ez az eredmény már kiegyenlítheti a magasabb kezdeti költségeket, sűrű ciklusban üzemelve.

A potenciális megtakarítási lehetőségekről az alábbi diagramok tájékoztatnak:

12 éves élettartamra számítva, az ábra 3 forgalomsűrűségi szintre mutatja az elérhetőnek látszó üzemanyag-megtakarítást,

- elővárosi,

- NYCT átlagos,

- és csúcsforgalmi-nagysűrűségű belvárosi üzemre, láthatóan

a két szélső forgalmi esetben lehetséges különbség évi 100 ezer-240 ezer liter gázolaj, buszonként.

A tapasztalt előnyök:

- a járművezetők és az utasok kedvelik a hibrideket,

- csendes, sima üzem,

- kiváló gyorsulás, sima-egyenletes fékezés,

- standard buszként kívánják,

- keveset, vagy egyáltalán nem igényel átképzést,

- képes közlekedni valamennyi régebbi vonalon,

- a busz nem gurul hátra az emelkedőkben.

A jövőre vonatkozó észrevételek:

- fejlettebb zavarelhárítási eljárásokra és eszközökre van szükség,

- több rész-rendszer csatlakozási kapcsolatra,

- több csatlakozási pontra és vezetékezésre,

- a vízbehatolás elleni védettség szintje emelendő,

- a hosszú élettartamú, megbízható és hatékony enegiatárolás még nem megoldott, aLi-I akkuk és ultrakondenzátorok csak opcionálisak,

-  további alternatív hibridbusz technológiák fejlesztése szükséges.

Ez utóbbiak terén:

- akkus busz, kis dízelmotorral vagy –turbinával tölti az akkutelepet, alacsonyabb zajszintet eredményezve,

- hidrogén üzemanyagcellás busz, zérus szennyezőanyag-kibocsátású és alacsony zajszintű.

További irányzatok:

- továbbhaladás a zérus kibocsátású járművek felé ( plug-in hibridek, illetve hidrogén üa.cellával),

- nagyobb kapacitású beépített energiatároló és elérhető, hatékony akkutöltési infrastruktúra,

- a hidrogénes változathoz nagyobb teljesítményű üa.cella és ellátási infrastruktúra,

- fejlettebb járműmonitoring-rendszer, jobb külső kapcsolattal, adatátvitellel.

Torontói hibrid busz Allison hajtásrendszerrel:

és itt a soros-rendszerű hibrid hajtóműve:

1.1.2.Hibrid rendszerek struktúrái:

- soros hibrid -  a dízelmotor nem ad át közvetlenül nyomatékot a járműkerék felé, csak a kinematikai láncban sorban következő generátor útján. A kihajtó nyomaték mértékét a villamos vontatómotor szabja meg. Hagyományos villamos gépekkel is építhető.

- parallel hibrid - a dízelmotor mechanikai kapcsolat révén közvetlenül is adhat át nyomatékot, amelyhez járul a vontatómotor nyomatéka. A szükséges mechanikai kapcsolatok könnyebben realizálhatók egy kompakt kialakítású sebességváltó házban. A villamos gépek kisebb tömegűek lehetnek, mert van lehetőség fordulatszámuk megnövelésére.

Ugyanakkor a kisebb vontatómotor nyomaték, amely általában nem haladja meg a dízelmotorét, többfokozatú, de automatikusan kapcsolt sebességváltó nagyobb számértékű  áttételeit igényli a jármű kis sebességi tartományaiban. Kompaktsága, bonyolult gépészeti kialakítása és igényes vezérléstechnikája miatt ezeknek a sebességváltóknak a kifejlesztése a nagy felkészültségű hajtóműgyártókra várt, akik a váltóba beépítendő szinkronmotorok és invertereik előállításáról, és a teljes jármű hajtásrendszerébe történő integrálásáról is gondoskodni tudtak.

Kezdeti hibrid típus arányok az Egyesült Államokban és Kanadában üzemelő járművekben:

1.1.3. A parallel hibrid rendszerű autóbuszok üzemi tapasztalatairól egy, alább kivonatolt kanadai jelentés ad értékelést.

A sokoldalú tanulmányban  [….] normál- és hibrid buszokat hasonlítottak össze energetikai, és egyúttal az üvegházhatású károsanyagok kibocsátási szempontjai szerint.

Két kanadai városban 8 hibrid és 6 normál, illetve 2 hibrid és 7 normál, nem-csuklós dízelmotoros autóbuszt szereztek be újonnan.

A gyártók a 14, illetve a 9 járműre csoportonként ugyanazok voltak, csak a hajtómű beszállítók különböztek.

A (parallel) hibridek hajtóműve Allison EP40 volt, a normál járművek automata váltói ZF gyártmányok (lásd a táblázatot).

A hibridekkel elért átlagos gázolajfelhasználás-csökkenés 30 % volt.

Az átlagos utazási sebesség 18 km/h, az átlagos megállószám 3,8 megálló/km volt.

Az átlagos környezeti hőmérséklet 6,6 oC volt, 29 és 33 oC szélső értékekkel.

Az átlagos károsanyag-kibocsátás – az üvegház-hatású komponensekre- 30 tonnával volt kevesebb hibrid-buszonként, az évi 70 ezer km futásteljesítményükre. Ez 36%-alkevesebb CO2-t jelentett. Ugyanakkor a hibridek 5 %-al több NOx –t bocsátottak ki, mint a normál hajtású buszok.

A javasolt felhasználási terület hangsúlyozottan a kis átlagsebességű, és sűrű megálló számú városi közlekedés, így Montreal belvárosában futottak a vizsgálatba bevont hibrid- és normál buszok.

A vizsgálatokat sokcsatornás mérőrendszerrel és adattárolóval végezték.

Néhány kép a két városi normál erőátvitelű és a hibrid buszokról:

A Nova hibrid busz az Allison hajtóművel:

A menetciklus egy sebesség-idő függvényének mért értékei:

A kis megállótávok miatt az elért sebesség 30-45 km/h közti értékű.

A hibrid- és a normál buszok fogyasztási és villamos paraméter-görbéi, zölddel a hibrid buszé:

A klíma általi többlet-gázolajfogyasztás mérési kiosztási terve a vizsgálati időszakra az -STO  közlekedési vállalatnál- az alábbi volt:

A mérés elrendezését, valamint egyes terhelési esetekre a 20, 40, 60 utasszámnak megfelelő műterhelést mutatják az alábbi képek:

A méréseket szervező két közlekedési vállalat (STM és STO) területén kapott eredmények

üzemanyagfogyasztásra:

(hátrábbra: A mérés során számos érdekes, illetőleg további elemzéseket igénylő megfigyelés született, ezek a eredeti jelentésből (mellékelve) tanulmányozhatóak.)

Az alábbi ábra az üzemanyagfogyasztást szemlélteti a megálló-sűrűség és az utasterhelés függvényében, hibrid buszokon:

Megfigyelhető, hogy a jelleggörbe-felület emelkedése, mely a gázolajfogyasztás növekedését jelzi, sokkal erőteljesebb a megállótávolságok függvényében, mint az utasszám következtében. Az is látható, hogy a megállóhely-gyakoriság 3,5 -4-5-6 értékeinél hibrid hajtással nem növekszik a gázolajfogyasztás, azaz a kényelmes tömegközlekedést a hibrid busz érdemi többletfogyasztás nélkül elősegítheti.

Az alábbi ábra a vizsgált járművekben vegyesen található 250HP és 280HP teljesítményű dízelmotorok fogyasztási görbéit ismerteti a kontrollbuszokban, az átlagos sebesség függvényében, egyenletes sebességgel közlekedve.

Az előző méréseket a hibridekre is kiterjesztve láthatók a mérések eredményei, a fűtés/hűtés nem volt egyik méréstípusnál sem bekapcsolva.

A megállósűrűség függvényében az egyes megállások energiafogyasztása a hibrideknél jelentős csökkenést mutat:

A méréseket kibővítették a külső hőmérsékletnek megfelelően üzemeltetett klímaberendezés fogyasztás-többletének vizsgálatával, itt az állandó sebességű haladásnál:

A hibrid erőátviteli rendszer által továbbított villamos vontatási energia mennyisége az átlagsebesség és a külső hőmérséklet függvényében:

Megfigyelhető, hogy a külső hőmérséklet változásának alig van kihatása a járműhajtásra átvitt villamos energia mennyiségére.

A gázolajfogyasztás változását az átlagsebesség függvényében mutatja az alábbi két ábra. A felső a hibrid-, az alsó a normál hajtású buszé.

A függvények közül a felső az élénk-, a középső  az átlagos-, az alsó a kisebb, „kényelmes” gyorsításokkal induló buszok fogyasztás-függvénye, klíma nélküli üzemben. A berajzolt 18 km/h sebességvonalnál a fogyasztások a tipikusnak mondható átlagsebességet teljesítő buszokra jellemzőek.

A hibrid busz energiatárolójába az előző megálláshoz tartozó lassítás folyamán bekerült energia a következő gyorsításkor a hatásfoknak megfelelően kivehető, és ennek köszönhetően a fogyasztás az indítási gyorsítás élénkítése, növelése ellenére csak kevéssé nő, ellentétben a normál járműével, amely a fékezési energiát elveszíti.

Az alábbi diagram szerint az üvegházhatású gázok csökkenése jelentős a hibrid buszoknál – kivéve a nitrogénoxidokat:

Az alacsony hőmérsékletű üzemben a hibrid buszban nagyobb arányban szükséges kiegészítő fűtést alkalmazni, ennek mértéke 14-15 %-ot is elérheti -10-15fok között.

Az alábbi, egy felmérést feldolgozó táblázat szerint az utazóközönség, hasonlóan a buszvezetők véleménye is nagy többségben pozitív a hibridekkel kapcsolatban:

A gázolajfogyasztás a normál rendszerű buszokban jelentősen növekedni kezd az átlagsebesség csökkenésekor, míg a hibridek a kis sebességű tartományban kevéssé csökkenő hatásfokú üzemben dolgoznak, továbbá az eltárolt energiát vissza tudják adni (piros, középső görbe). Nagyobb sebességeknél ez csökken, majd megszűnik:

Az 1 km-re eső megállószám növekedése, de hasonló átlagsebesség a két erőátviteli rendszer közti közel állandó fogyasztás-különbséget hozza létre:

Ezek a görbealakok matematikailag is előállíthatók görbeillesztési módszerrel, illetve zártalakú összefüggés is képezhető:

Kis sebességeken (5-30 km/h között) a dízel-motorok a jobb hatásfokú, kisebb sebességű munkapontban jobban melegszenek, amelynek megakadályozása vagy e tartomány nem használásával, vagy külön ventilátorral lehetséges. Ez hibrid járműben is fellép. Ennek szabályozatlansága indokolatlan teljesítményfelvételt jelent, amelyet e célra készült programmal (Topodyn) mérsékelni lehet. Az ábrán a ventilátoros üzemű, kis fordulatú, jobb hatásfokú üzem görbéi vannak. A hibrid jármű fogyasztáscsökkenésében a kis sebességeken az energiatároló fontos szerepet játszik:

1.1.4. Daimler-Benz hibrid busz a tengerentúlon:

Az ábrán a DM, a közös sebességváltó házba szerelt generátor és a vontatómotor látható, a hátsóhídat hajtó kardánkimenettel. A tetőn helyezték el az energiatárolót és inverterét.

Főbb jellemzői:

- energiatároló: Li-Ion, nanofoszfát alapú akku, csúcsteljesítménye hajtásra-fékezésre egyaránt 200 kW teljesítőképesség, 364 kg tömeggel.

- tárolóképesség 64 Ah, C3 értékű igénybevétellel.

- feszültségszint 580V.

- inverter 200 kW állandó teljesítmény, 85 kg tömeg,

- vontatómotor 160 kW állandó-, 200 kW csúcs teljesítmény, 350 kg, igen alacsony tömeg, nagy hegymászó-, illetve gyorsító képességgel, feltehetően PM szinkron gép,

- generátor és indítómotor: 200 kW állandó teljesítmény, 143 kg, igen kis tömeg, ami gyakorlatilag csak PM szinkron géppel érhető el,

- DM 280 LE, 2300/p, 6,7 liter, tömegadat nélkül

- Segédüzem 208v 3f váltakozóáramú.

1.1.5. A BAE-System +New-flyer, USA: DE40LFA transit bus:

BAE-System +New-flyer, USA: DE40LFA transit bus,

a BAE hibrid rendszerét használja, NewYork, San Francisco, Huston, toronto, Ottawa és London utcáin.

Tíz év alatt 2000 jármű 100 millió utasmérföldet tett meg, megtakarítottak 30 %-nyi,  5 millió gallon gázolajat, és mintegy 50 ezer tonna széndioxidot nem emittáltak.

BAE-System+Alexander Ltd,  Enviro-400 emeletes busz

BAE-System+Alexander Ltd ( utóbbi a legrégibb brit buszgyártó válalat):

Enviro-400 emeletes busz, NewYork, Toronto, San Francisco utcáin.

1300 egység, 10 év tapasztalat.

Megtakarítottak 5 millió gallon gázolajat, és mintegy 45ezer tonna széndioxidot.

Több, mint egymilliárd utast szállítottak.

Fő tapasztalatok: környezetbarát, kisebb költségek, továbbá csendes a járművezetők, az utasok, és a közelben tartózkodók szerint is.

Fő paraméterei:

- energiatároló, itt is 200kW csúcsteljesítménnyel, Li-Ion nanofoszfát akku, szintésn 340 kg tömeggel,

- áramirányító inverter: 320kW állandó teljesítmény 75 kg tömeggel,

- vontatómotor: 120 kW állandó és 175 kW csúcsteljesítménnyel, 650 Nm állandó-, és 900 Nm max nyomatékkal, ezt 4 percen át képes leadni.

Tömege 280 kg, olajhűtésű, feltehetően PM szinkron motor.

- generátor: 145 kW állandó teljesítménnyel, PM szinkron gép, 135 kg.

- DM 185LE, 4.5 liter lökettérfogattal.

Az alábbi táblázat a BAE-System gyártmányokat foglalja össze, alacsonypadlós hibrid-, és két gyártótól vásárolt magaspadlós dízelbuszokra vonatkozóan:

A legalsó sorban szereplő beszerzési ár-arányok érzékeltetik az összetettebb hajtásrendszerű hibrid buszok értéktöbbletét.

1.1.6. VOLVO 7700 hibrid busz

12 m-es, 18,5 t tömegű, 25-27 cm padlómagasságú, 99 férőhellyel.

Különleges parallel hibrid rendszer, csak egy villamos géppel, és 12 fokozatú automata sebességváltó jelleggel, a kapcsolásokat az I-Shift-System végzi.

Egy 3-as funkciójú szinkron villamos gép van benne, ez aktuális feladat szerint motoros/generátoros üzemű, illetve a DM indítására is szolgál.

A főbb méret- és tömegadatok:

A hibrid hajtáslánc felépítése:

A hajtástechnikai elrendezés:

1.1.7. Allison hibrid hajtású autóbuszok

Több, mint 3800 egység fut belőlük 2001 óta, 166 városban, 161 millió km-t teljesítettek súlyos akku-meghibásodás nélkül. 57 millió liter gázolajat takarítottak meg, ezzel 151 ezer tonna széndioxidot nem emittáltak.

Az alábbi képen az Allison H40 EP és H 50 EP típusú hibrid sebességváltó modulja látható .

Speciális nyomatékszabályozó szubrutint fejlesztettek ki az irányító egység részeként jeges-csúszós úton közlekedésre, az esetlegesen megszűnt tapadás visszanyerésére.

Az inverter:

Az energiatároló: NI-MH akkumulátor, min. 6 év életteartammal

Az alábbi ábra az energiafolyam feszültségszintjeit mutatja a segédüzemi berendezések ellátásához:

A hajtóművek néhány fő jellemzője:

Az energiatároló és vezérlőjének fő adatai:

Az alkalmazható DM választék:

1.2. Európai hibrid autóbusz-gyártmányok

1.2.1. A ZF AG. hibrid hajtásrendszere

Az AVE 130 típusú, különleges kialakítású hátsó híd, alacsonypadlós buszokhoz készült. A két oldali, egy-egy kereket forgató villamos hajtás folyadékhűtésű, 11 ezer /p maximális fordulatszámú aszinkron motorokkal történik.

Feszültségük 350-420V, névleges áram 135A, max. áram 350 A.

A hátsóhíd és a villamos hajtás fő adatai:

Részlet a hátsóhíd szerkezeti rajzából:

1.2.2.SCANIA hibrid busz

A Scania illusztrációja az alkalmazott soros hibrid rendszerhez:

Akkutelep helyett kondenzátoros energiatárolót választottak.

Gyári rajz a főegységek elhelyezéséről:

A DM munkapontját úgy állítják be, hogy az átlagos motorhatásfok 40-45 % között van. A generátor hatásfoka 90 % -os átlagérték, legjobb pontja.

Az erőátvitel gépeinek főbb jellemzői:

- DM :  198 kW 1900/p-nél, 1200 Nm 1200-1400/percnél, -

- Generátor: axial-fluxusú, speciális felépítésű, vízhűtésű. Állandó nyomaték 1250 Nm, állandó   teljesítmény 220 kW ,

- Vontató motor: axial-fluxusú, speciális felépítésű, vízhűtésű. Állandó nyomaték 1800 Nm, állandó   teljesítmény 150 kW, max. sebesség 2400/p.

- Energiatároló 4x125 V-os superkondenzátor telep, > 400 Wh kapacitással ( gyakorlatilag 1-2 megállásra fékezés energiáját képes tárolni és visszaadni indításkor.

Az eredeti ismertető:

1.3. Üzemanyagcellás hibrid busz: Kalifornia

Üzemanyagcellás, és plug-in kapcsolattal is kiegészített akku-busz.

Kis-busz kategória, 22 utassal, 7.5 tonna üres, 10 t teljes terheléssel. Hegymászóképessége 18 fokos emelkedő. Padlómagassága 30 cm.

Az üzemanyagcella teljesítménye 19,3 kW, amellyel folytonosan tölti akkumulátorait.

Üzemanyagcellája: hidrogén Ballard PEM Mark 9SSL típusú, névleges teljesítménye adott. Élettartama 5000 órára becsült. Esetleges üzemzavar bekövetkezésekor gyorsan kicserélhető konstrukciójú.

Energiatárolója SAFT NI-Cd akku, folyadékhűtéssel, 300V feszültségű, 60 kWh tárolóképességgel, 2000 ciklus élettartammal, amely mintegy 7 év üzemnek felel meg.

1.4. Trolibuszok

A következőkben két trolibusz-alkalmazású villamos berendezés gyártó korszerű gyártmányairól adunk áttekintést.

1.4.1. Hajtáselektronika : Cegelec Ag.

Vektoros áramirányítású aszinkron motoros villamos hajtású hibrid- és trolibuszokhoz szállítja a teljes villamos berendezést, fékellenállással is.

Szekrényes/dobozos kialakítású, főként alsó elhelyezéssel.

A képen látható áramirányító a Solaris Trollino 12 AC és 15 AC jelű trolibuszok aszinkron motorjainak hajtására szolgál.

1.4.2. A SKODA villamos hajtású járművei: trolibuszok

főbb adatok:

1.3. Összehasonlítás a dízel-hajtású- és a trolibuszok károsanyag-kibocsátására

Az alábbi táblázat a dízel-hajtású- és a trolibuszok károsanyag-kibocsátását az erőművektől számítva hasonlítja össze, Arnhemben:

Összehasonlító diagramok láthatóak a következő ábrán Edmonton városban közlekedő Dízel-buszok és trolibuszok károsanyag-kibocsátására g/km-ben, a troli által fogyasztott energiának az erőmű általi szennyezőanyag-kibocsátása megadásával ( a troli az utcán nem szennyezi a levegőt):

Összehasonlító diagramok Edmonton városban közlekedő Dízel-buszok, az ún. tiszta Dízel-buszok és a trolibuszok károsanyag-kibocsátására millió km-enként, tonnában, a troli által fogyasztott energiának az erőmű általi szennyezőanyag-kibocsátása megadásával:

Összehasonlító diagramok láthatók a következő ábrán Edmonton városban közlekedő Dízel-buszok és trolibuszok károsanyag-kibocsátása miatt elköltött egészségügyi kiadásokra, a troli által fogyasztott energiának az erőmű általi szennyezőanyag-kibocsátása következményeinek megadásával (a trolik energiaforrása széntüzelésű-, gáz- és szélerőmű lehet). Sárgával az átlag Dízel és átlag forrású troli adatai láthatóak:

Összehasonlító táblázat az egyes járművek zajszintjére (Dízel-, gáz-, üzemanyagcellás-, trolibuszok, és az utca alapzaja):

1.4. ÖSSZEGZÉSEK

A hibrid buszgyártás néhány főbb gyakorisági adata:

BAE parallel hibrid :                   2000 egység,

BAE emeletes p. hibrid :             1300 egység,

VOLVO parallel hibrid:               nincs adat

SCANIA soros hibrid:                  nincs adat,

Hajtóművek:

Allison parallel hibrid :                3800 egység,

ZF parallel hibrid                           nincs adat, feltételezhetően több ezer egység

Üzemanyagcellás hibrid busz:

EBUSZ-Inc, hidrogénnel,            nincs adat

Trolibuszok

Számos gyártó által, több százezer egység épült  közel 60 éven át.

A hibridhajtások használati értékeléséről összefoglalóan:

Gazdaságosság: a hibridekkel elért gázolajfogyasztás-csökkenés mértéke 25-30 % közötti.

Üvegházhatású gázok kibocsátása: 35-40%-al csökken a normál dízelbuszokkal összehasonlítva, de mintegy 5 %-al nő a NOx  gázkibocsátás mértéke.

Zajszint: néhány decibel csökkenés az induláskor, a mikor a villamos motor nagy nyomatékhányadot vesz át.

Elfogadottság, kedveltség utasok és járművezetők által: pozitív, és növekvő tendenciájú.

Rendszertechnikai tulajdonságok: magas színvonalú tervezést, -gyártást, -fenntartást igényel.

Soros hibrid rendszer: klasszikus gépekkel is építhető, egyszerűbb, még analóg rendszerben is készülhet, de nagyobb hely-  és tömegigényű, és kisebb hatásfokú, mint a parallel.

Parallel hibrid rendszer: összetett, gépészetileg is, és elektrotechnikailag is bonyolult berendezés, több egysége önmaga is számítógépes, illetve mikroprocesszoros irányítást igényel, saját diagnosztikai rendszerrel. A jármű hajtásirányításának is számítógép-vezéreltnek kell lennie.

A hibridhajtások összehasonlítása a trolibuszokkal:

A trolibusz  a mai parallel hibrideknél gépészetileg egyszerűbb berendezés, de aszinkron motoros hajtásnál már számítógépirányítást igényel ( mezőorientált szabályozásra van szükség, mezőgyengítéssel, hogy a motor és a feszültség szintek emelése, illetve túlméretezése elkerülhető legyen).

Diagnosztizálható. Kiforrott , bevált rendszer, de felsővezeték igénye és kötöttpályás jellege esztétikailag és mint üzemzavarforrás csak megtűrt közlekedési eszközzé degradálja.

Akkumulátoros hibrid troli: az 50’-es években Svájcban üzemelt, ólomakku-teleppel, külön kocsiban. A mai Li akku adottságok újragondolhatóvá teszik ezt a fajta városi járművet.

Energetikai gazdaságosság:  a dízelbuszokkal összevetve minden erőműtípusnál fennáll.

Üvegházhatású gázok kibocsátása: a széndioxid  25-al csökken a normál dízelbuszokkal összevetve, a fosszilis erőműtől számítva, a többi összetevő még nagyobb mértékben kisebb, a kéndioxidot a mai erőművek megkötik.

Gáz-, víz-  és szélerőműveknél további jelentős csökkenés áll fenn, illetve megszűnik.

Zajszint: 83-ról 60 decibelre csökken, amely a mai utcák átlag zajszintje.