## Slide 1: Volumetrikus szivattyúk
Író Béla
Hő- és Áramlástan Gépei (AG_011_1)
Résvezérelt működésű szivattyúk
A prezentációban felhasznált fotók az interneten szabadon hozzáférhetők
SZE_MTK
Mechatronika és Gépszerkezettan Tanszék

## Slide 2
2/46

## Slide 3
3/46

## Slide 4: Fő típusok
Fogaskerék szivattyúk
Axiál és a radiál dugattyús szivattyúk
Csavarszivattyúk
Lamellás (csúszólapátos) szivattyúk
4/46

## Slide 5: Fogaskerékszivattyúk
5/46

## Slide 6: Fogaskerék szivattyúk
6/46

## Slide 7: Fogaskerék szivattyúk
Utánfutó fogaskerék
Hajtó fogaskerék
7/46
A nyíl irányában forgó fogaskerekek fogai az összekapcsolódáskor, a fogárkokból kölcsönösen kiszorítják a folyadékot (folyadék távozik a nyomócsonkon át), a fogaknak a fogárkokból történő kilépésekor depresszió lép fel (a szívócsonkon át folyadék lép be a szivattyúba).

## Slide 8: Fogaskerék szivattyúk
A folyadék szállítása a házba nagy pontossággal illeszkedő fogaskerekek fogárkai és a ház által alkotott állandó térfogatú, a fogaskerekekkel együtt forgó munkaterekben történik.
Utánfutó fogaskerék
Hajtó fogaskerék
Nyomó csonk
Szívó csonk
8/46
A folyadék szállítása a házba nagy pontossággal illeszkedő fogaskerekek fogárkai és a ház által alkotott állandó térfogatú, a fogaskerekekkel együtt forgó munkaterekben történik.
A nyíl irányában forgó fogaskerekek fogai az összekapcsolódáskor, a fogárkokból kölcsönösen kiszorítják a folyadékot (folyadék távozik a nyomócsonkon át), a fogaknak a fogárkokból történő kilépésekor depresszió lép fel (a szívócsonkon át folyadék lép be a szivattyúba).

## Slide 9: Fogaskerék szivattyúk
A folyadék szállítása a házba nagy pontossággal illeszkedő fogaskerekek fogárkai és a ház által alkotott állandó térfogatú, a fogaskerekekkel együtt forgó munkaterekben történik.
A folyadék szállítása a házba nagy pontossággal illeszkedő fogaskerekek fogárkai és a ház által alkotott állandó térfogatú, a fogaskerekekkel együtt forgó munkaterekben történik.
Utánfutó fogaskerék
Hajtó fogaskerék
Nyomó csonk
Szívó csonk
A folyadékszállítás periodikus, de a fordulatszám viszonylag magas értékének köszönhetően az időegységre jutó szívási és szállítási ütemek száma nagy, azaz a folyadékszállítás gyakorlatilag egyenletes!
9/46

## Slide 10: Fogaskerék szivattyú kialakítások
A fogaskerekek fogazása sokszor eltér a hagyományostól és a fogak száma általában kicsi.
A fogaskerekek fogazása sokszor eltér a hagyományostól és a fogak száma általában kicsi.
A fogaskerekek fogazása sokszor eltér a hagyományostól és a fogak száma általában kicsi.
10/46

## Slide 11: Fogaskerék szivattyú szerkezeti rajza
Hajtó fogaskerék
Hajtott fogaskerék
Csapágyperselyek (tömítés)
Ház
Karima (fedél)
Fedél
Tömítés
11/46

## Slide 12: Fogaskerék szivattyú szerkezeti rajza
Hajtó fogaskerék
Hajtott fogaskerék
Csapágyperselyek (tömítés)
Ház
Karima (fedél)
Fedél
Tömítés
Szívó/nyomó csonk
Szívó/nyomó csonk
12/46

## Slide 13: Fogaskerék szivattyú belső fogazással
Fogas koszorú
Félhold a szívó- és a nyomórés elválasztásához
Kis fogaskerék
Szívó rés
Nyomó rés
Hajtó tengely
Forgásirány
13/46

## Slide 14: Fogaskerék szivattyú belső fogazással
Fogas koszorú
Félhold a szívó- és a nyomórés elválasztásához
Kis fogaskerék
Szívó rés
Nyomó rés
Hajtó tengely
Forgásirány
A szívó és a nyomó csonk rövidre zárása egy rugóterhelésű biztonsági szelepen át
14/46

## Slide 15: Fogaskerék szivattyú fő jellemzőinek meghatározása
A térfogatáram és a geometriai méretek összefüggése
z a fogak száma a nagyobbik fogaskeréken
m a fogazásra jellemző modul (m)
i a nagyobb és a kisebb keréken lévő fogak számának
  hányadosa, azaz az áttétel
n a hajtó kis fogaskerék fordulatszáma (ford/perc)
ηv volumetrikus hatásfok
k konstrukciós tényező az ajánlott fogszélességhez
β fogferdeségi szög (egyenes fogazás esetén 0o)
15/46

## Slide 16: Fogaskerék szivattyú fő jellemzőinek meghatározása
A térfogatáram és a geometriai méretek összefüggése
Mértékadó nyomás (bar) | k konstrukciós tényező | ηv volumetrikus hatásfok
1 – 5 | (z+2)/z | 0,90 – 0,96
5 - 10 | 0,65 - 1 | 0,89 – 0,93
10 - 20 | 0,5 – 0,55 | 0,85 – 0,89
20 - 50 | 0,25 – 0,3 | 0,78 – 0,83
A k konstrukciós tényező és a volumetrikus hatásfok becsült, ill. felvehető értékei
z a fogak száma a nagyobbik fogaskeréken
m a fogazásra jellemző modul (m)
i a nagyobb és a kisebb keréken lévő fogak számának
  hányadosa, azaz az áttétel
n a hajtó kis fogaskerék fordulatszáma (ford/perc)
ηv volumetrikus hatásfok
k konstrukciós tényező
Β fogferdeségi szög (egyenes fogazás esetén 0o)
16/46

## Slide 17: Fogaskerék szivattyú fő jellemzőinek meghatározása
Mértékadó nyomás (bar) | k konstrukciós tényező | ηv volumetrikus hatásfok
1 – 5 | (z+2)/z | 0,90 – 0,96
5 - 10 | 0,65 - 1 | 0,89 – 0,93
10 - 20 | 0,5 – 0,55 | 0,85 – 0,89
20 - 50 | 0,25 – 0,3 | 0,78 – 0,83
A k konstrukciós tényező és a volumetrikus hatásfok becsült, ill. felvehető értékei
A szivattyú fordulatszámának maximuma a kerék fejkörátmérőjéből és a kerék kerületi sebességének (u) a szállított folyadék viszkozitásának függvényében ajánlott tapasztalati értékéből számítható!
Itt Eo (Engler fok) a viszkozitás régebbi mértékegysége, mely megmutatja, hogy az adott folyadék egy rögzített méretekkel bíró edényből hányszor hosszabb idő alatt folyik ki, mint a 20 oC hőmérsékletű desztillált víz. Az Eo és a dinamikai viszkozitás SI mértékegysége (m2/s) között az alábbi közelítő átszámítás lehetséges.
A térfogatáram és a geometriai méretek összefüggése
17/46

## Slide 18: Radiál és axiál dugattyús szivattyúk
18/46

## Slide 19: Radiál dugattyús szivattyúk működési elve (forgó dugattyútest-excentrikus ház,munkatér a dugattyúk alatt)
Forgó, hengeres dugattyútest
Radiális irányú furatok a dugattyúk számára
Axiális furat a folyadék be- és elvezetéséhez szükséges tengely számára
19/46

## Slide 20: Radiál dugattyús szivattyúk működési elve (forgó dugattyútest-excentrikus ház,munkatér a dugattyúk alatt)
Dugattyúk a furatokban
Forgó, hengeres dugattyútest
Radiális irányú furatok a dugattyúk számára
A dugattyútesthez képest excentrikus helyzetű, álló ház
A folyadék be- és elvezetésére szolgáló axiális furatok a tengelyben
A folyadék be- és elvezetésére szolgáló axiális furatok a tengelyben
A folyadék be- és elvezetésére szolgáló terek elválasztása az álló tengelyben
20/46

## Slide 21: Radiál dugattyús szivattyúk működési elve (forgó dugattyútest-excentrikus ház,munkatér a dugattyúk alatt)
Dugattyúk a furatokban
Forgó, hengeres dugattyútest
A dugattyútesthez képest excentrikus helyzetű ház
A folyadék be- és elvezetésére szolgáló axiális furatok a tengelyben
A folyadék be- és elvezetésére szolgáló axiális furatok a tengelyben
A dugattyútest forgási iránya
Szívó nyílás
Nyomó nyílás
A folyadék be- és elvezetésére szolgáló terek elválasztása az álló tengelyben
21/46

## Slide 22: Radiál dugattyús szivattyúk működési elve (forgó dugattyútest-excentrikus ház,munkatér a dugattyúk alatt)
Forgó, hengeres dugattyútest
A dugattyútesthez képest excentrikus helyzetű ház
A dugattyútest forgási iránya
Szívó nyílás
Nyomó nyílás
A forgó dugattyútestben keletkező centrifugális erő a dugattyúkat az excentrikus helyzetű ház belső felületéhez szorítják (kisebb fordulatszámok esetében a dugattyúk alatt rugókat alkalmaznak). Egy körülfordulás alatt minden dugattyú kétszer futja be a lökethosszt.
22/46

## Slide 23: Radiál dugattyús szivattyúk működési elve (forgó dugattyútest-excentrikus ház,munkatér a dugattyúk alatt)
A forgó dugattyútestben keletkező centrifugális erő a dugattyúkat az excentrikus helyzetű ház belső felületéhez szorítják (kisebb fordulatszámok esetében a dugattyúk alatt rugókat alkalmaznak). Egy körülfordulás alatt minden dugattyú kétszer futja be a lökethosszt.
A ház a tengelyhez képest elmozdítható, ezzel a jelölt excentricitás -emax<0<+emax között változtatható, aminek köszönhetően a térfogatáram 0 és Vmax között szabályozható, sőt a folyadékszállítás iránya meg is fordítható a szívó és a nyomó csonk felcserélődik. A szabályozás a lökethossznak, azaz a munkatér térfogatának változtatásával történik.
Excentricitás az álló ház és a forgó dugattyútest tengelye között
23/46

## Slide 24: Radiál dugattyús szivattyúk működési elve (álló dugattyútest-excentrikus tengely,munkatér a dugattyúk felett)
Álló, hengeres dugattyútest
Radiális irányú furatok a dugattyúk számára
Furat a tengely számára
24/46

## Slide 25: Radiál dugattyús szivattyúk működési elve (álló dugattyútest-excentrikus tengely,munkatér a dugattyúk felett)
Álló, hengeres dugattyútest
Radiális irányú furatok a dugattyúk számára
Dugattyúk a furatokban
Forgó tengely
A tengely excentrikus szakasza
A dugattyútestet körül fogó ház
Furat a tengely számára
A tengely excentrikus szakasza kikényszeríti a dugattyúk mozgását a felettük elhelyezett rugók ellenében. A rúgók nincsenek feltüntetve a rajzon! A tengely egy körülfordulása alatt a dugattyúk kétszer futják be a lökethosszt.
25/46

## Slide 26: Radiál dugattyús szivattyúk működési elve (álló dugattyútest-excentrikus tengely,munkatér a dugattyúk felett)
Dugattyúk a furatokban
Forgó tengely
A tengely excentrikus szakasza
A dugattyútestet körül fogó ház
A tengely excentrikus szakasza kikényszeríti a dugattyúk mozgását a felettük elhelyezett rugók ellenében. A rúgók nincsenek feltüntetve a rajzon! A tengely egy körülfordulása alatt a dugattyúk kétszer futják be a lökethosszt.
A folyadék be- és elvezetésére szolgáló réseket vagy a dugattyútestet körül fogó házban, vagy a dugattyútest tengelyének végéhez illeszkedő fedélben kell kiképezni. Az első esetben a dugattyútestet körül fogó háznak a másik esetben a dugattyútest végéhez illeszkedő fedélnek együtt kell forognia a tengellyel!
26/46

## Slide 27: Radiál dugattyús szivattyúk működési elve (álló dugattyútest-excentrikus tengely,munkatér a dugattyúk felett)
A folyadék be- és elvezetésére szolgáló réseket vagy a dugattyútestet körül fogó házban, vagy a dugattyútest tengelyének végéhez illeszkedő fedélben kell kiképezni. Az első esetben a dugattyútestet körül fogó háznak a másik esetben a dugattyútest végéhez illeszkedő fedélnek együtt kell forognia a tengellyel!
A dugattyútest a tengelyhez képest elmozdítható, ezzel a jelölt excentricitás -emax<0<+emax között változtatható, aminek köszönhetően a térfogatáram 0 és Vmax között szabályozható, sőt a folyadékszállítás iránya meg is fordítható a szívó és a nyomó csonk felcserélődik. A szabályozás a lökethossznak, azaz a munkatér térfogatának változtatásával történik.
Excentricitás az álló dugattyútest és a tengely excentrikus szakaszának középvonala között között
27/46

## Slide 28: Axiál dugattyús szivattyúk működési elve
Forgó dugattyútest
Ház
Dugattyúk
Tengely
Mozgató lap
Vezérlőcsatorna test
Nyomócsonk
Szívócsonk
Szívó nyílás
Nyomó nyílás
28/46

## Slide 29: Axiál dugattyús szivattyú konstrukciós rajza
tengely
dugattyú
mozgató lap
A mozgatólapnak a tengellyel bezárt szöge pl. -25o<0<+25o között változtatható, aminek köszönhetően a térfogatáram 0 és Vmax között szabályozható, sőt a folyadékszállítás iránya meg is fordítható a szívó és a nyomó csonk felcserélődik. A szabályozás a lökethossznak, azaz a munkatér térfogatának változtatásával történik.
29/46

## Slide 30: Axiál dugattyús szivattyú alkatrészei
dugattyúk
vezérlőcsatorna test
dugattyútest
rugó
30/46

## Slide 31: Csavarszivattyúk
31/46

## Slide 32: Csavarszivattyúk működési elve
Egy házba szorosan illeszkedő, megfelelő profilú csavarmenettel készített, egymáson legördülő egy jobb és egy balmenetű csavarorsó menetenként egy alkalommal kölcsönösen lezárja az egymás menethornyai és a ház között képződő tereket.
Az egymással ellentétes irányban forgó orsók forgása közben a menethornyok és a ház között keletkező terekbe záródó folyadék tengelyirányban egyenletes sebességgel mozog, azaz megvalósul a folyadék szállítása.
A folyadék az egyik orsó esetében az egyik, a másik orsó esetében a másik irányban haladna, ezért mindkét orsón kialakítanak egy jobb és egy balmenetű szakaszt.
32/46

## Slide 33
Csavarszivattyúk működési elve
Szívás
Szállítás
A szállítás a szivattyúban a hajtott orsó és a ház, valamint a két tömítő orsó és a ház között is megvalósul!
Hajtott orsó
Tömítő orsók

## Slide 34: Kétorsós csavarszivattyú
Hajtó orsó
Egy bekezdésű balmenet
Tömítő orsó
(a hajtó orsóval ellentétes irányban forog)
Mindkét orsón van egy jobb- és egy balmenetű szakasz. Ennek célja, hogy az orsók egymáson történő legördülése közben keletkező axiális irányú erőket kiegyensúlyozzák.
Egy bekezdésű jobbmenet
Forgásirány
34/46

## Slide 35: Kétorsós csavarszivattyú
Szívó csonk
Nyomó csonk
Hajtó orsó
Egy bekezdésű balmenet
Tömítő orsó
(a hajtó orsóval ellentétes irányban forog)
Mindkét orsón van egy jobb- és egy balmenetű szakasz. Ennek célja, hogy az orsók egymáson történő legördülése közben keletkező axiális irányú erőket kiegyensúlyozzák.
Egy bekezdésű jobbmenet
Forgásirány
35/46

## Slide 36: Kétorsós csavarszivattyú
Hajtó orsó
Nyomótér
Hajtott orsó
fogaskereke
Az orsókon kialakított, egymással szemben futó menetemelkedésű szakaszoknak köszönhetően a tengelyirányú erők egymást közömbösítik. A képen a tömítő orsó nem látható!
Fogaskerék
Szívótér
Szívótér
36/46

## Slide 37: Kétorsós csavarszivattyú
Hajtó orsó
Nyomótér
Hajtott orsó
fogaskereke
Az orsókon kialakított, egymással szemben futó menetemelkedésű szakaszoknak köszönhetően a tengelyirányú erők egymást közömbösítik. A képen a tömítő orsó nem látható!
Fogaskerék
Rugó terhelésű biztonsági szelep
Szívótér
Szívótér
A biztonsági szelep szerepe, hogy megakadályozza, hogy a szivattyúban, ill. a nyomó vezetékben töréshez vezetően nagy nyomás alakuljon ki.
37/46

## Slide 38: Három orsós csavarszivattyú
Hajtó orsó
Nyomótér
Tömítő orsó
Szívótér
Tömítő orsók
Rugó terhelésű biztonsági szelep
38/46

## Slide 39: Három orsós csavarszivattyú
Hajtó orsó
Tömítő orsók
Tömítő orsó
Rugó terhelésű biztonsági szelep
39/46

## Slide 40: Egyorsós csavarszivattyú (excentrikus csigaszivattyú)
Elasztikus anyagú ház (két bekezdésű anyamenet)
Excentrikusan forgó orsó (egy bekezdésű orsó)
Kardán csukló
Élelmiszeripari alkalmazás jellemzően nem folyadékok szállítására
40/46

## Slide 41: Háromorsós csavarszivattyúk folyadékszállítása
A menetemelkedés szokásos értéke: h=10/3∙d
A volumetrikus hatásfok a nyomáskülönbség növekedésével csökken: 0,93 …….. 0,73
Az összhatásfok a nyomáskülönbség növekedésével csökken: 0,8 …….. 0,62
41/46

## Slide 42: Lamellás szivattyúk
42/46

## Slide 43: Lamellás szivattyúk
ahol Dk a házfurat és a forgórész átmérőjének számtani átlaga
A ház excentricitása állítható a forgórészhez képest
43/46

## Slide 44: Lamellás szivattyú (konstrukciós kialakítás)
Nyomórés
Szívó rés
A folyadékot a szívó-, ill. a nyomócsonkhoz vezető furatok
A lamellákat befogadó, forgórész
A szívó- és a nyomórésnek helyt adó, álló tengelyt
Csavarorsó a ház excentricitásának állításához
44/46

## Slide 45: Csúszó lapátos olajszivattyú
45/46

## Slide 46: Résvezérelt volumetrikus szivattyúk előnyei
Nagyobb munkasebesség
Rezgésmentes működés
Egyenletes folyadékszállítás
Egyes típusoknál fokozatmentes térfogatáram-szabályozás
Egyes típusok nagy viszkozitású kontínuumok szállítására alkalmasak
46/46

## Slide 47: Résvezérelt volumetrikus szivattyúk hátrányai
Tömítési problémák
Viszonylag alacsony hatásfok
Melegedés
Többnyire tiszta és jó kenőképességű folyadék szállítására
47/46

## Slide 48: Ellenőrző kérdések (1)
Milyen két nagy csoportba sorolhatók a volumetrikus szivattyúk?
Mit kell érteni szelepvezérelt volumetrikus szivattyú alatt?
Mi a hátránya a szelepek alkalmazásának?
Rajzolja fel egy volumetrikus szivattyú elméleti indikátordiagramját!
Mit kell érteni folyadékoszlop-elszakadás alatt egy volumetrikus szivattyúval kapcsolatban?
Mutassa meg a dugattyús szivattyú indikátordiagramján , hogy a működés mely pillanatában fordulhat elő folyadékoszlop-elszakadás ?
Egyenes szívóvezetéket és felszívó üzemmódot feltételezve hol következik be a folyadékoszlop elszakadása?
Mit kell érteni gyorsító magasság alatt?
Milyen előnyös tulajdonságai vannak a volumetrikus szivattyúknak?
48/46