## Slide 1: Az áramló közeg energiáját hasznosító gépek
Hidromotorok, vízturbinák, szélturbinák

## Slide 2: Hidromotorok
Hidrosztatikus motorok

## Slide 3: Hidromotorok
Elvileg bármely volumetrikus szivattyú működhet hidromotorként.
A leggyakrabban axiál dugattyús vagy lamellás rendszerűek mert kiválóan szabályozható a fordulatszámuk.

## Slide 4: Hidromotor – volumetrikus szivattyú összehasonlítás
Térfogatáram helyett folyadéknyelés.
Szállító magasság helyett nyomáskülönbség.
A geometriai méretekből számítható folyadékszállítás/nyelés a szivattyúknál kisebb, mint a tényleges érték, hidromotornál viszont nagyobb.

## Slide 5: Hidrosztatikus energiaátvitel
Volumetrikus szivattyúval és hidromotorral létrehozott rendszer
sz – szivattyú
m – motor
f – fojtás (térfogatáram, ill. nyomás szabályozása)
Pösz
Phsz
Phm
Pvsz
Pvm
m
sz
f
f

## Slide 6: Hidromotor –szivattyú jelleggörbe
M
szivattyú
motor
nsz=áll.
nm,névleges
nm
A rendszer nyomása, melyet felülről a „biztonsági szelep” határol
A motor fordulatszáma a motor folyadéknyelésétől függ

## Slide 7: Hidrosztatikus energiaátvitel
A hidromotor nyomatéka állandó geometriai paraméterek esetén csak a nyomáskülönbségtől, állandó nyomáskülönbség esetén csak a geometriai paraméterektől függ, a fordulatszámtól nem. A hidrosztatikus motor tehát a teljes fordulatszám-tartományában állandó nyomatékkal bír, azaz erőtartó gép.

## Slide 8: Változtatható térfogatáramú axiál dugattyús szivattyú/motor szerkezeti rajza
szívóvezeték csatlakozás
nyomóvezeték csatlakozás
Az álló kényszerpálya ferdeségének állításával állandó fordulatszámnál is zérus és maximum között tetszés szerint változtatható a térfogatáram.
A szállítás iránya megfordítható!
Vezérlő tárcsa
A dugattyúkat magába foglaló forgó rész
A ház üzem közben feltöltődik a szállított folyadékkal és így minden mozgó rész kenése biztosított.
A kényszerpályán csúszó dugattyúk kenését a dugattyúk belső furatán át a szállított folyadék biztosítja

## Slide 9: Változtatható térfogatáramú axiál dugattyús szivattyú/motor szerkezeti rajza
szívóvezeték csatlakozás
nyomóvezeték csatlakozás
Az álló kényszerpálya ferdeségének állításával állandó fordulatszámnál is zérus és maximum között tetszés szerint változtatható a térfogatáram.
A szállítás iránya megfordítható!
Vezérlő tárcsa
A dugattyúkat magába foglaló forgó rész
A ház üzem közben feltöltődik a szállított folyadékkal és így minden mozgó rész kenése biztosított.
A kényszerpályán csúszó dugattyúk kenését a dugattyúk belső furatán át a szállított folyadék biztosítja

## Slide 10: Változtatható térfogatáramú axiál dugattyús szivattyú/motor szerkezeti rajza
Vezérlő tárcsa
Nyomó rés
Szívó rés
A vezérlő tárcsa
Forgásirány

## Slide 11: Állandó térfogatáramú axiál dugattyús szivattyú/motor szerkezeti rajza

## Slide 12: Állandó térfogatáramú axiál dugattyús szivattyú/motor

## Slide 13: Állandó térfogatáramú axiál dugattyús szivattyú/motor

## Slide 14: Hidromotorral hajtott munkagép-tengelyek

## Slide 15: Vízturbinák
Hidrodinamikus motorok

## Slide 16: Vízturbina – áramlástani szivattyú összehasonlítás
Térfogatáram helyett folyadéknyelés
Szállító magasság helyett esés
    geometriai vagy geodetikus esés (Hg)
    diszponibilis vagy hasznosítható esés (Hd)
A járókeréken áthaladó folyadék energiája a szivattyúknál nő, a turbináknál viszont csökken
Az esés akkor használható ki maximálisan, ha a kilépés perdület mentes (a kilépő sebességi háromszög derékszögű azaz c2u=0)

## Slide 17: Vízturbina beépítése
Hg ≈ Hd
Felvíz szint
Alvíz szint
A turbina szívócsöve

## Slide 18: Vízturbinák
Akciós turbinák (szabadsugár turbinák)
  A turbina be és kilépő oldala között nincs nyomáskülönbség, a turbinán kizárólag mozgási energia hasznosítása történik
Reakciós turbinák (réstúlnyomásos turbinák)
  A turbina lapátjai között kialakított ún. lapátcsatornákat a folyadék teljesen kitölti és így a turbina belépő és kilépő oldala között nyomáskülönbség van (pbe > pki), a turbinán részben mozgási energia részben pedig a nyomáskülönbségből származó energia hasznosítása történik.

## Slide 19: A jellemző fordulatszám
Nem dimenziótlan jellemző! A fordulatszám percenkénti értéke mellett a teljesítmény kW-ban, az esés méterben helyettesítendő!
A konstans a teljesítmény korábbi mértékegységét (LE) veszi figyelembe!
Szivattyúk esetében
Vízturbinák esetében a meghatározó paraméterek az esés és a teljesítmény, célszerű tehát a térfogatáramot ez utóbbival helyettesíteni

## Slide 20: A vízturbinák alkalmazhatósága
Víznyelés (m3/s)
Esés (m)
1
10
100
1000
1
10
100
1000
0,1 MW
1 MW
10 MW
100 MW
1000 MW
Pelton
Francis
Kaplan
Bánki

## Slide 21: Akciós turbinák
A folyadék nem tölti ki teljesen a lapátcsatornákat, azaz nincs nyomáskülönbség a járókerék belépő és a kilépő palástja között.
Kis jellemző fordulatszám.
Nagy esés és mérsékelt térfogatáram feldolgozására.
A fordulatszám a hálózati frekvenciához igazodik.

## Slide 22: A Bánki turbina Michell vagy Ossberger turbina
Kétszeres átömlés
Kis jellemző fordulatszám
Jó elméleti hatásfok

## Slide 23: A Bánki turbina

## Slide 24: A Bánki turbina sebességi háromszögei
u1=u2
w1
w2
c1
c2
30o
30o
16o
A be és a kilépő relatív sebesség egyenlő kell legyen, ha nincs túlnyomás a járókerékben!
Belépő sebességi háromszög
Kilépő sebességi háromszög
(a második kilépésnél!)

## Slide 25: A Bánki turbina

## Slide 26: A Bánki turbina

## Slide 27: A Pelton turbina

## Slide 28: A Pelton turbina
u1=u2=u
c1≈co
w1≈w2≈wo
c2
w2
A β1 szög kis értéke miatt
c1≈co≈c1u
A turbina teljesítménye akkor a maximális, ha
u=co/2
Belépő sebességi háromszög
Kilépő sebességi háromszög

## Slide 29: A Pelton turbina
kerületi sebessége és átmérője az esés függvényében

## Slide 30: A Pelton turbina
hasznos és összes teljesítménye
A járókerékre alkalmazott impulzus-tételből

## Slide 31: Reakciós turbinák
A folyadék teljesen kitölti a lapátcsatornákat, azaz nyomáskülönbség van a járókerék belépő és a kilépő palástja között.
Elvileg bármely áramlástani szivattyú működhet vízturbinaként.
A fordulatszám a hálózati frekvenciához igazodik.

## Slide 32: A Francis turbina
A vezetőkerék a folyadéknyelés szabályozására és az ütközésmentes belépés biztosítására szolgál.
A szívócső a járókerék kilépési vesztesége egy részének visszanyerésére szolgál. A kilépési veszteség nagyságát rendszerint az esésre vetítve adják meg, mint kilépési veszteség tényezőt
Mivel az esés a jellemző fordulatszám 5/4 hatványával fordítottan arányos, a jellemző fordulatszám növekedésével egyre nagyobb a kilépési veszteség aránya. Törekednek arra, hogy ez 10%-nál kisebb legyen, de olykor 15% is lehet!
Kilépési veszteség tényező gyakorlatban elfogadott értéke

## Slide 33: A reakciós turbina szívócsöve

## Slide 34: A reakciós turbina szívócsöve
c3
A szívócsövet elhagyó folyadék dinamikai magassága (m)

## Slide 35: A reakciós turbina szívócsöve
c3
Veszteségmagasság a szívócsőben (m)
A szívócsövet elhagyó folyadék dinamikai magassága (m)

## Slide 36: A reakciós turbina szívócsöve
c3
A szívócsövet elhagyó folyadék dinamikai magassága (m)
A járókerékből kilépő folyadék dinamikai magassága (m)
c2

## Slide 37: A reakciós turbina szívócsöve
c3
A járókerékből kilépő folyadék dinamikai magassága (m)
c2
A diffúzoros szívócsőben hidrosztatikai nyomássá átalakított mozgási energiával egyenértékű magasság (m)

## Slide 38: A reakciós turbina szívócsöve
c3
c2
A szívócső hosszával egyenlő hidrosztatikai magasság (m)
A diffúzoros szívócsőben hidrosztatikai nyomássá átalakított mozgási energiával egyenértékű magasság (m)

## Slide 39: A reakciós turbina szívócsöve
c3
c2
A szívócső hosszával egyenlő hidrosztatikai magasság (m)
A folyadék hőmérsékletének megfelelő telítési gőznyomással egyenértékű hidrosztatikai magasság (m)

## Slide 40: A reakciós turbina szívócsöve
c3
c2
Az ábra alapján:
A folyadék hőmérsékletének megfelelő telítési gőznyomással egyenértékű hidrosztatikai magasság (m)

## Slide 41: A reakciós turbina szívócsöve
c3
c2
Az ábra alapján:
Az egyenlet átalakítása és átrendezése után:
ηsz a szívócső hatásfoka, mely az itt leírt módon függ össze a diffúzor hatásfokkal (ηd) és annál mindig kisebb, hiszen c3<c2

## Slide 42: A reakciós turbina szívócsöve
c3
c2
Az egyenlet átalakítása és átrendezése után:
ηsz a szívócső hatásfoka, mely az itt leírt módon függ össze a diffúzor hatásfokkal (ηd) és annál mindig kisebb, hiszen c3<c2
Felhasználva a kilépési veszteség tényező és az esés közötti kapcsolatot:

## Slide 43: A reakciós turbina szívócsöve
Nagy esések hasznosításakor a szívócsőhossz negatív lehet, ami azt jelenti, hogy – a kavitáció elkerülése érdekében – a járókerék kilépése az alvíz szint alatt kell legyen!
Felhasználva a kilépési veszteség tényező és az esés közötti kapcsolatot:
c3
c2

## Slide 44: A Francis turbina
Lassú járású
Francis turbina
Közepes járású Francis turbina
Gyors járású
Francis turbina
A jellemző fordulatszám növekedésével a lapátra történő belépés a radiális irányról egyre jobban el kell tolódjon az axiális irány felé és a lapátcsatornák hossza szükségképpen egyre csökken.

## Slide 45: A Francis turbina

## Slide 46: A Francis turbina
A kavitáció a járókerék belépő élének közelében a lapát hátoldaláról indul ki!

## Slide 47: A propeller- és a Kaplan-turbina
Szárnylapátos vízgépek.
A propeller turbina lapátjai rögzítettek.
  Csak állandó esés és víznyelés esetén ad jó hatásfokot
A Kaplan-turbina lapátjai állíthatók
  Az állítási lehetőséggel biztosítható, hogy a belépésnél a víznyelés széles tartományában legyen ütközésmentes
A kilépési veszteség 40%-ig is nőhet!
  Különösen fontos a szívócső.

## Slide 48: A Kaplan-turbina

## Slide 49: A Kaplan-turbina

## Slide 50: A Kaplan-turbina

## Slide 51: A Kaplan-turbina

## Slide 52: Hidrodinamikus hajtómüvek

## Slide 53: Hidrodinamikus hajtóművek
Áramlástani szivattyú és turbina egysége
Tengelykapcsoló
  ha
Nyomatékváltó
  ha
Vezető kerék
Szivattyú
Turbina

## Slide 54: Hidrodinamikus hajtómű
1 motor tengely (behajtó tengely)
2 folyadéktér a hajtómű reteszeléshez
3 reteszelő dugattyú
4 folyadéktér
5 szabadon futó
6 fogaskerék-szivattyú
7 turbina tengely
8 reteszelhető tengely (motor)
SZ szivattyú
T turbina
V vezető kerék

## Slide 55: Szélturbinák

## Slide 56: A szélturbina elmélete
1
1'
2'
2
A1
Aszk
A2
v1
v2
áramcső

## Slide 57: A szélturbina hatásfoka
A szélkerék által a mozgó levegő energiájából hasznosított energiamennyiség az összes energiamennyiséghez képest
c1= a szélsebesség
cszk= a szélkeréknél érvényes elméleti sebesség
c2 = a szélkerék mögött nagy távolságban, az elképzelt áramcsőben érvényes sebesség

## Slide 58: A Betz-limit
A hasznos teljesítmény összefüggését
megvizsgálva megállapítható, hogy annak maximuma van, mégpedig ott, ahol
A szélkeréknek tehát olyannak kell lennie, hogy a szél sebességét elméletileg éppen harmadára csökkentse.
Ekkor a hasznos teljesítmény
A légcsavarkörnek megfelelő területen időegység alatt átáramló levegő összes energiájának legfeljebb 16/27-ed része, azaz 59,3%-a hasznosítható. Ez a Betz-limit.

## Slide 59: Szélturbinák