## Slide 1: Gázturbinák

## Slide 2: Meghatározás
Olyan hőerőgép, mely
halmazállapotát nem változtató közeggel dolgozik,
a hőtani körfolyamat összes szakaszát megvalósítja,
legfőbb elemét tekintve áramlástani elven működik.

## Slide 3: Alapvető kapcsolási séma
K
T
É
H
WK
Wh=WT-WK
WT=Q1-Q2
Q1
Q2
A hűtő szerepét többnyire az atmoszféra tölti be, ekkor nyílt, egyébként zárt gázturbina-folyamatról beszélünk.
Mind a turbina, mind a kompresszor többnyire axiális átömlésű, áramlástani elven működő gép.

## Slide 4: Energiaátalakulás az axiális fokozatban
A fokozat a teljes nyomásesés/emelkedés egy részét dolgozza fel, ill. hozza létre
Ha nyomásesés/emelkedés csak a vezetőkerékben van, akkor akciós fokozatról beszélnek egyébként reakciós fokozatról.
A reakciófok a futókeréken megvalósuló nyomásváltozás és a fokozatra jutó teljes nyomásváltozás hányadosa (rendszerint 0,5)
A fokozat egy álló lapátsorból („vezetőkerék”) és egy futó lapátsorból („futókerék”) épül fel.
A fokozaton áthaladva a közeg munkát végez (turbina) illetve külső munkavégzés árán a fokozaton áthajtott közeg nyomása megnövekszik (kompresszor).
A kompresszor mindig sok fokozatú a turbina sok esetben egyetlen fokozatból áll.

## Slide 5: Energiaátalakulás az axiális fokozatban
A Bernoulli-egyenlet az elméletileg adiabatikus kompressziót megvalósító fokozatra
A fokozatban a közeg belső energiája mozgási energiává alakul át. A közeg a futó lapátsoron áthaladva munkát (w) végez (turbina), ill. energiája növekszik (kompresszor).

## Slide 6: Energiaátalakulás az axiális fokozatban
Tekintettel arra, hogy a veszteségmentes adiabatikus kompresszió vagy expanzió esetén a végzett, ill. szükséges, tömegegységre eső munka (w) éppen megegyezik a belső energia (u) tömegegységre eső megváltozásával, de éppen ellentétes előjelű!

## Slide 7: Energiaátalakulás az axiális fokozatban
Ez azt jelenti, hogy egy kompresszor fokozatban, ahol növekszik a közeg entalpiája, annak mozgási energiája ugyanakkor csökken, és a két változás abszolút értéke azonos.
Értelemszerűen egy axiális turbina fokozatban mindez fordítva igaz, tehát az entalpia csökkenése a mozgási energia növekedésével jár együtt.

## Slide 8: Energiaátalakulás az axiális fokozatban
A fokozat hajtásához szükséges teljesítmény, ill. a fokozat által szolgáltatott hasznosítható teljesítmény

## Slide 9: Akciós kompresszor fokozat
w1
w2
c1
c2
u
u
u
terelő
futó
terelő
Áramlás iránya
Nincs tehát nyomásváltozás a futó lapátsoron, ill. a fokozat teljes nyomásváltozása a terelő lapátsoron valósul meg. A futó lapátsorra felrajzolt sebességi háromszögek segítségével, feltételezve, hogy az állapotváltozás adiabatikus
ahol T1 a fokozatra érkező közeg hőmérséklete!
A gyakorlatban egy lapátsoron a nyomásváltozás meglehetősen csekély ezért igen jó közelítéssel lehet ilyenkor elhanyagolni a sűrűség változását, ami jelentősen egyszerűsíti a számolást, ugyanis

## Slide 10: Reakciós fokozat (R=1)
c1
c2
w1
w2
u
u
u
terelő
futó
terelő
Áramlás iránya
Azonos átáramlási irány és azonos kerületi sebesség-irány esetén az álló és a futólapátozás az akciós fokozatéhoz képest felcserélt szerepű és az áramlás irányára tükrözött!

## Slide 11: Reakciós fokozat (R=0,5)
c1
c2
w1
w2
u
u
u
terelő
futó
terelő
Áramlás iránya
A terelő és a futó lapátozás azonos profilú és egyik a másikhoz képest az áramlás irányára tükrös pozíciójú!

## Slide 12: Energiaátalakulás az axiális fokozatban
A futólapátozással együtt mozgó ellenőrző felületre alkalmazott impulzus-tételből
Egy fokozat kerületi teljesítménye
Egy fokozatban a futólapátozáson keletkező kerületi erő

## Slide 13: Gázturbinák előnyei és hátrányai
Előnyök
  Igen kedvező teljesítmény/súly viszony
  Nagyon gyors üzemkészség
  Rezgésmentes üzem
Hátrányok
  Viszonylag alacsony hatásfok,
  Jelentős kompresszió munka,
  Korlátozott élettartam
  Nagy mennyiségű kipufogógáz

## Slide 14: Gázturbinák alkalmazási területei
Energia ipar (szakaszos üzemű, csúcserőmű)
Járművek (nagy teljesítmény kis súly mellett rövid ideig)
Egyéb célok (ahol a kis súly és a gyors üzem-készség mellett rövid ideig szükséges az alkalmazás

## Slide 15: A leggyakoribb kapcsolási sémák és szerkezeti kialakítások -alkalmazások

## Slide 16: Egy tengelyes gép
Mérsékelt nyomásviszonyra alkalmas.
Állandó, teljes terheléssel történő üzemeltetésre alkalmas.
A teljesítményt csak a gázhőmérséklet változtatásával lehet szabályozni.
K
T
É
G
Elsősorban csúcserőműben történő alkalmazásra és merev légcsavar hajtására. Közúti és vasúti járművek mechanikus hajtására alkalmatlan!

## Slide 17: Két tengelyes gép
Mérsékelt nyomásviszonyra alkalmas.
Hatásfoka csak hőcserélővel jó.
A teljesítmény szabályozható, részterhelés lehetséges.
Közúti és vasúti járművek hajtására is alkalmas.
K
T1
É
T2
G

## Slide 18: Két kompresszoros két turbinás gép (a hasznos teljesítményt a kisnyomású turbina szolgáltatja)
Nagyobb teljesítményre is alkalmas.
A teljesítmény csak kevéssé szabályozható.
Erőműi alkalmazás.
Közúti és vasúti járművek mechanikus hajtására alkalmatlan.
K2
T1
É
T2
K1
G

## Slide 19: Két kompresszoros két turbinás gép (a hasznos teljesítményt a nagynyomású turbina szolgáltatja)
Nagyobb teljesítményre is alkalmas.
A teljesítmény jól szabályozható.
Erőműi alkalmazás.
Közúti és vasúti járművek mechanikus hajtására alkalmatlan.
K2
T1
É
T2
K1
G

## Slide 20: Egy tengelyes, nagy teljesítményű gázturbina
Kompresszor
Turbina (két fokozatú, akciós, Curtis-turbina)
Égőtér
Indító dízelmotor

## Slide 21: Két tengelyes, nagy teljesítményű gázturbina
Kompresszor
Kompresszort hajtó turbina (egy fokozatú, akciós)
Munkaturbina (egy fokozatú, akciós)
Égőtér
Indító dízelmotor

## Slide 22: Két tengelyes, nagy teljesítményű gázturbina
Kompresszor
Kompresszort hajtó turbina (egy fokozatú, akciós)
Munkaturbina (egy fokozatú, akciós)
Égőterek a kompresszor háza körül
Indító dízelmotor

## Slide 23: Vasúti mozdony egytengelyes gázturbina hajtással
Több fokozatú turbina
Kompresszor
Égőtér
Villamos generátor
Hőhasznosító hőcserélő

## Slide 24: Egytengelyes gázturbina
Kompresszor
Három fokozatú turbina
Égőtér

## Slide 25: Gázturbina hajtású légcsavaros motor szerkezeti vázlata
Kompresszor
Turbina
Égőtér
A turbina a kompresszor mellett a légcsavarnál szükséges teljesítményt is biztosítja

## Slide 26: Klasszikus repülőgép gázturbina szerkezeti vázlata
Kompresszor
Turbina
Égőtér
A turbina csak a kompresszor hajtásához szükséges teljesítményt biztosítja

## Slide 27: Kétáramú repülőgép gázturbina szerkezeti vázlata
Nagynyomású kompresszor
Turbina
Égőtér
A gázsugár térfogatárama nagyobb, hőmérséklete és sebessége kisebb.
Kisnyomású kompresszor
Másodlagos gázsugár

## Slide 28: Kétáramú repülőgép gázturbina szerkezeti vázlata
Nagynyomású turbina
Égőtér
A gázsugár térfogatárama nagyobb, hőmérséklete és sebessége kisebb.
A másodlagos gázsugarat egy külön tengelyről a kisnyomású turbina hajtja meg.
Kompresszor
Másodlagos gázsugár
Kisnyomású turbina
Ventilátor

## Slide 29: Repülőgép gázturbina

## Slide 30: Repülőgép gázturbina

## Slide 31: Repülőgép gázturbina
Kisnyomású Kompresszor
Kisnyomású turbina
Égőtér
Nagynyomású Kompresszor
Nagynyomású turbina

## Slide 32: Repülőgép gázturbina
Kisnyomású Kompresszor
Egyfokozatú turbina
Égőtér
Nagynyomású Kompresszor

## Slide 33: Gépjármű gázturbina

## Slide 34: Általános megjegyzés a hatásfok javításáról
A hatásfok növelhető:
  a nyomásviszony növelésével,
  A turbinából kilépő közeg hőjének hasznosításával a kompresszorból kilépő közeg hevítésére,
  A két kompresszorral és/vagy két turbinával bíró gépek esetében a kompresszorok közötti visszahűtéssel és a turbinák közötti újrahevítéssel.

## Slide 35: A nyomásviszony befolyása a hatásfokra
s (J/kg.K)
T (K)
Hőelvonás átlagos hőmérséklete
Hőközlés átlagos hőmérséklete
p1
p2
p3
A nyomásviszony emelésével a hőközlés átlagos hőmérséklete emelkedik, nő a hatásfok
1
4
3
2

## Slide 36: A hőhasznosítás befolyása a hatásfokra
s (J/kg.K)
T (K)
A turbinából kilépő közeg hőmérséklete nagyobb mint a kompresszorból kilépőé, hőhasznosítás lehetséges.
p1
p2
Hasznosítható hőmennyiség
1
4
3
2

## Slide 37: A visszahűtés és az újrahevítés befolyása a hatásfokra
s (J/kg.K)
T (K)
Hasznosítandó hőmennyiség, mely nélkül a hatásfok nem javul hanem romlik!.
Hőközlés a 3. fokozat
Újrahevítés a 2. fokozat előtt
Újrahevítés a 3. fokozat előtt
Visszahűtés az 1. fokozat után
Visszahűtés a 2. fokozat után

## Slide 38: A visszahűtés és az újrahevítés befolyása a hatásfokra
s (J/kg.K)
T (K)
Az ideális, izotermikus kompresszióval és expanzióval megvalósított hőhasznosításos körfolyamat hatásfoka a Carnot-hatásfokkal azonos
1
4
3
2
A hasznosítandó hőmennyiség ideális izotermikus kompresszió és expanzió esetén

## Slide 39: 27 MW teljesítményű stabil gázturbina

## Slide 40: Ellenőrző kérdések (1)
Rajzolja fel egy gázturbina berendezés alapvető kapcsolási vázlatát és jelölje meg a fő szerkezeti részeket!
Mit értünk egy áramlástani elven működő kompresszor vagy turbina esetében fokozat alatt?
Mi a fokozat szerepe?
Mikor beszélünk akciós és mikor reakciós fokozatról?
Mit értenek egy fokozat reakciófoka alatt?
Hogyan valósul meg az energiaátalakulás egy turbinafokozatban?
Hogyan épülnek fel egy fokozat sebességi háromszögei?
Hogyan írható fel a turbinafokozat teljesítménye a sebességi háromszögre alapozva?

## Slide 41: Ellenőrző kérdések (2)
Melyek a gázturbinák legfontosabb előnyei és hátrányai?
Rajzolja fel az egytengelyes gázturbina-berendezés kapcsolási sémáját és írja le legfontosabb jellemzőit!
Rajzolja fel egy közúti vagy vasúti jármű hajtására alkalmas legegyszerűbb gázturbina-berendezés sémáját!
Milyen alapvető lehetőségek vannak a gázturbina-berendezések hatásfokának növelésére?
Mi a feltétele a hőhasznosításnak egy gázturbina-berendezés esetében?
Bizonyítsa be, hogy növekszik a gázturbina-berendezés hatásfoka, ha hőhasznosítást alkalmazunk?
Milyen feltétel teljesülése esetén nő a többlépcsős gázturbina-berendezés hatásfoka az egyes lépcsők közötti visszahűtés és újrahevítés esetén?