javított és bővített változat, 2008.

Összeállította: Író Béla

A javításban és a bővítésben közreműködött: Baracskai Melinda

TARTALOMJEGYZÉK

Feladatok

HŐVEZETÉS	3

HŐÁTADÁS - HŐÁTVITEL	8

HŐSUGÁRZÁS	11

HŐCSERÉLŐK	14

Megoldások

HŐVEZETÉS	16

HŐÁTADÁS - HŐÁTVITEL	25

HŐSUGÁRZÁS	29

HŐCSERÉLŐK	33

Mellékletek

DIAGRAMOK	36

TÁBLÁZATOK	43

☺ Példatár ☺

# HŐVEZETÉS

Egy háromrétegű síkfal 10 mm vastag acél-, 40 mm vastag szovelit és 2 mm vastag azbesztrétegből áll. Határozzuk meg az egyes rétegek érintkezési felületének hőmérsékletét, ha az acél külső felületének hőmérséklete 250 °C és a falban levő hőáramsűrűség 230 J/m2s. (három anyag hővezetési tényezője (W/m.K) mértékegységben, rendre: 45,4; 0,098, 0,12)

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Egy nagy átmérőjű vízforraló üst 2 cm vastag acélfalának (λ=45,4 W/m.K) vízoldali hőfoka 100 °C és a falban levő hőáramsűrűség 63.103 W/m2. Határozzuk meg az acélfal füstgázoldali hőfokát. Számítsuk ki a falban levő hőáramsűrűség változását, ha a vízoldalon 2 mm vastag mészdús vízkő rakódik le (λvk=1,8 W/m.K) és a fal széleinek hőfoka változatlan. Határozzuk meg a két réteg érintkezési felületének hőfokát is!

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Egy kályha bélése samott- és vöröstéglából, valamint köztük levő kazánsalak töltésből áll. A samott-tégla, a kazánsalak és a vöröstégla vastagsága rendre 120; 50 és 250 mm. Hányszorosára kell növelni a vöröstégla vastagságát azért, hogy kazánsalak nélkül is változatlan hőellenállású maradjon a fal? A hővezetési tényezők W/m.K mértékegységben rendre: 0,84; 0,29; 0,77.

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Határozzuk meg egy hűtőház kétrétegű falában levő hőáramsűrűséget, ha a külső réteg vöröstégla (250 mm), a belső réteg pedig száraz parafa (200 mm, λ=0,042 W/m.K). A parafa mindkét felületét vízszigeteléssel látták el és a szigetelés hőellenállása elhanyagolható. Számítsuk ki a tégla és a parafa érintkezési felületének hőmérsékletét is, ha a tégla külső felületének hőfoka 25 °C és a parafáé pedig – 2 °C.

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Hogyan változnak meg az 5. feladatban kapott eredmények, ha a parafát nem szigetelik? Ekkor ugyanis a levegő nedvessége behatol a parafába és ott a hőfoktól függően lekondenzálódik, illetve megfagy. A nedves parafa hővezetési tényezője 0,14 W/m.K, a megfagyotté pedig 0,35 W/m.K. A levegő állapota olyan, hogy a harmatképződés 10 °C hőmérsékleten megindul. Számítsuk ki a nedves és a fagyott parafaréteg vastagságát is. A nedvesség diffúziójával ne számoljunk.

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Ha ugyanazon többrétegű síkfalra többször kell hővezetési feladatot megoldani, akkor a számítások egyszerűsítésére célszerű az eredő vagy egyenértékű hővezetési tényezőt alkalmazni.

Határozzuk meg egy kazán falának egyenértékű hővezetési tényezőjét, ha a fal 3 mm vastag vaslemez, 25 mm vastag azbesztlemez és 250 mm vastag téglafal rétegekből áll. (A hővezetési tényezők W/m.K mértékegységben rendre:45,4; 0,098; 0,77)

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Számítsuk ki egy transzformátor vasmagjának hővezetés szempontjából

- 1. a rétegekre merőleges,

- 2. a rétegek hossza mentén

érvényes egyenértékű hővezetési tényezőjét. A vasmag 200 db 0,5 mm vastag vaslemezből áll és a lemezek között 0,05 mm vastag szigetelőpapír réteg van.

A feladatot a hőellenállások segítségével oldjuk meg.

A 2. esetben tételezzük fel, hogy csak a rétegek hosszúsága mentén van hőfokváltozás. (A vasmag és a szigetelő papír hővezetési tényezője W/m.K mértékegységben rendre: 59,4; 0,14)

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

A szilárd testek hővezetési tényezőjének meghatározására szolgáló készülékekben a vizsgálandó anyagból készített kör alakú próbatestet két különböző hőfokú felület között helyezik el, A próbatest átmérője 12 cm és a felületek hőfoka 180 °C ill. 30 oC. A próbatestben levő hőáram 58 J/s. Határozzuk meg a vizsgálandó anyag hővezetési tényezőjének meghatározásában elkövetett hibát, ha a próbatest és a készülék fala között - a nem megfelelő illesztés következtében _ mind a két oldalon 0,1 mm vastag légrés keletkezik. A levegő hővezetési tényezőjét a légrésben a felületek hőfokán vegyük, így (W/m.K) mértékegységben a melegebb oldalon 0,03722 a hidegebb oldalon 0,0264.

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Számítsuk ki egy kályha 36 cm vastag téglabélésében levő hőáramsűrűséget ha a tégla hővezetési tényezője  függvény szerint változik! A téglafal külső felületének hőmérséklete 50 °C, a belsőé pedig 800 °C.

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Egy hűtőgép ammóniák vezetékét 50 mm vastag üvegvatta szigeteléssel látjuk el, Az acélcső külső-, ill. belső átmérője 30, ill. 20 mm. Az acélcső belső felületének hőmérséklete -10 °C, a szigetelés külső felületéé pedig +20 °C. Számítsuk ki a hőáramot a cső egy méteres szakaszán, valamint az acélcső falán történő hőfokesést. Vázoljuk a vezeték falában kialakult hőfokeloszlási képet is. Hogyan alakulna a hőfokeloszlási kép, ha a csővezeték belső felülete lenne a nagyobb hőmérsékletű? Az acél és a szigetelő anyag hővezetési tényezője W/m.K mértékegységben rendre: 45,4; 0,037.

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Egy 25 mm külső átmérőjű és 300 °C hőmérsékletű vascsövet úgy kell szigetelni, hogy a szigetelés vastagsága ne legyen nagyobb, mint 55 mm és külső felületének hőmérséklete pedig ne emelkedjék 40 °C fölé. A csövet körülvevő környezet hőmérséklete 20 °C és a szigetelés külső falára vonatkozó hőátadási tényezője 10 W/m2.K. Legfeljebb mekkora lehet a szigetelőanyag hővezetési tényezője?

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Egy dk/db=24/20 mm/mm átmérőjű vascsőben olajos víz áramlik és ennek következtében a falon 0,5 mm vastag olajréteg ((=0,175 W/m.K) alakult ki. Határozzuk meg a csőfal hővezetési ellenállásának megnövekedését!

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Egy cső anyagának hővezetési tényezője a hőmérsékletnek ( = ((t) függvénye. Írjuk fel a falban levő hőáramsűrűséget!

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Egy 10 cm külső átmérőjű és 180 °C felületi hőmérsékletű gőzvezetéket 7,5 cm vastag salakvattával szigetelünk. A hőszigetelő réteg külső felületének hőmérséklete 30 °C. A salakvatta hővezetési tényezője a hőmérsékletnek lineáris függvénye, nevezetesen: . Határozzuk meg a csővezeték 1 m hosszú szakaszának hőveszteségét!

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Általában, ha egy környezetével hőátadásos hőcserében levő, adott belső átmérőjű cső vastagságát a zérustól kezdve fokozatosan növeljük, akkor azt tapasztaljuk, hogy a hővesztesége először növekszik, majd egy maximum elérése után csökken. A maximum elérésekor kapott csőátmérőt un. kritikus átmérőnek nevezik.

Ennek az a magyarázata, hogy a cső hővezetési ellenállása eleinte lassabban növekszik, mint a cső külső felülete (a hőátadási ellenállása). Természetesen adott szigetelő anyag és hőátadási viszonyoknál kapott kritikus átmérő esetén a cső belső átmérőjének változásával változik a maximális hőveszteség értéke is. Határozzuk meg a kritikus átmérőt megadó összefüggést a hőátviteli tényező szélsőértékének megkeresésével.

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Határozzuk meg egy acélcső, egy üvegcső és egy szovelitcső kritikus külső átmérőjét, ha a cső külső fala és a környezet közötti hőátadási tényező: 8 W/m2.K. A hővezetési tényezők W/m.K mértékegységben a következők: 45,4;0,74; 0,098!

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Egy 1 cm vastag villamos vezetéket gumi szigeteléssel látnak el. Határozzuk meg a szigetelő vastagságát úgy, hogy a vezetékben fejlődött hő legjobb elvezetését tudjuk biztosítani. A hőátadási tényező: 10 W/m2.K. A szigetelő gumi hővezetési tényezője 0,163 W/m.K.

Mennyit melegszik fel a tartályban Levő víz, óránként?

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Egy 3 m külső átmérőjű gömb alakú víztartályt - a víz jelentős felmelegedésének megakadályozása céljából - 15 cm vastag üvegvattával szigetelnek. Számítsuk ki azt a hőmennyiséget, amely óránként a tartályba áramlik, ha a szigetelés külső felületének hőfokát 50 °C és a tartály belső felületét pedig 20 °C állandó értéknek vesszük fel!

Mennyit melegszik fel a tartályban levő víz óránként, ha feltételezzük, hogy a tartály kb. 95%-ig van feltöltve és falvastagsága 4,5 mm?

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Egy gömb alakú fal anyagának hővezetési tényezője a hőmérsékletnek (=((t) függvénye. Írjuk fel a falban levő hőáramot!

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

# HŐÁTADÁS - HŐÁTVITEL

Egy 3 m átmérőjű csőben 400 oC hőmérsékletű, 1,013 bar nyomású levegő áramlik 2 m/s sebességgel. A kísérleti cső átmérője 15 cm az áramló levegő 10 oC hőmérsékletű és 1,013 bar nyomású. Milyen sebességet kell alkalmazni a kisminta kísérletnél akkor, ha a két áramlás hasonlóságát akarjuk biztosítani?

Gázok csövekben történő áramlása vonatkozó kriteriális egyenlet:

.

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Egy nagy tartályban levő 6 cm külső átmérőjű, 120 oC felületi hőmérsékletű, vízszintes csövekkel 20 oC hőmérsékletű pakurát melegítenek. Határozzuk meg a csőfal és a pakura közötti hőátadási tényező értékét, ha a határréteg közepes hőmérsékletén (70 oC) a pakura anyagi jellemzői a következők: cp=1,89 kJ/kg.K; (=0,173 W/m.K; (=0,002 m2/s; (=0,0003 1/K; ρ=900 kg/m3.

A vonatkozó kriteriális egyenlet .

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Határozzuk meg egy 17 mm belső átmérőjű, 2 m hosszú kondenzátorcsőben 2 m/s közepes sebességgel áramló 20 °C hőmérsékletű víz és a csőfal közötti hőátadási tényező értékét. A számítást először azt feltételezve végezzük el, hogy a hőáram a faltól a folyadék felé irányul, majd pedig azt feltételezve, hogy a folyadéktól a fal felé.

Az alkalmazható kriteriális egyenlet:

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Határozzuk meg egy 3 m hosszú és 20x20 mm keresztmetszetű csatornában áramló 0, 98 bar nyomáru és 60 °C közepes hőmérsékletű víz és a fal közötti hőátadási tényezőt, valamint a hőáramot, ha a víz közepes sebessége 1 m/s és a fal hőmérsékletet 20 oC.

Az alkalmazható kriteriális egyenlet: .

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

20 °C hőmérsékletű környezetben levő villamos fűtőtest 500 W/m2 teljesítményt vesz fel, miközben felületének hőmérséklete állandó, 150 °C. Határozzuk meg a fűtőtest felületének hőmérsékletét, ha 400 W teljesítményt vesz fel és a környezet hőfoka 25 °C. A hőcserével kapcsolatos egyéb körülmények mind a két esetben ugyanazok

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Számítsuk ki a közepes hőátadási tényezőt a következő mérési eredmények alapján. A mérést 1 cm belső átmérőjű és 20 cm hosszú csőben végeztük. A csőben 25 oC hőmérsékletű víz áramlik 0,03 m/s sebességgel. A csőfal belső felületének hőfoka 30 oC és a cső egész felületén 12,8 W hőmennyiség áramlik át. Határozzuk meg az áramlás jellegét.

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Egy 108 mm külső átmérőjű acélcső felületének hőmérséklete 330 °C és a csövet körülvevő levegő hőmérséklete 25 °C. Számítsuk ki, hogy milyen vastag szovelit (hővezetési tényező: 0,098 W/m.K) szigeteléssel kell a csövet ellátni ahhoz, hogy a hővesztesége ne legyen nagyobb mint 175 W/m. A cső külső felülete és a környezet közötti hőátadásra jellemző tényező 10 W/m2.K.

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Határozzuk meg egy kazán 250 mm vastag téglabélésében levő hőáramsűrűséget, ha a füstgázok hőmérséklete 600 °C, a hőátadási tényezőjük 23 W/m2.K; a kazánházban levő hőmérséklet pedig 30 °C, a hőátadási tényező 9,3 W/m2.K.

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Határozzuk meg egy 75 mm külső- és 65 mm belső átmérőjű, 1 m hosszú bordázott acélcsőre (hővezetési tényező 45,5 W/m.K) vonatkozó hőáramot, ha a bordázási tényező értéke: 10. A bordák körül 320 °C hőmérsékletű füstgáz, hőátadási tényezője 23 W/m2.K és a csőben pedig 120 °C hőmérsékletű víz áramlik, melynek a hőátadási tényezője 5200 W/m2.K. A. Hasonlítsuk össze a bordázott- és bordázatlan csőre vonatkozó hőátviteli tényezőt, ha a bordahatásfok értéke: 0,9.

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

# HŐSUGÁRZÁS

Határozzuk meg két párhuzamos oxidált vaslemez között hősugárzással kicserélt hőáramsűrűséget, ha az egyik lemez hőfoka 1027 °C, a másiké 27 °C. Az oxidált vaslemez feketeségi foka 0,8.

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Határozzuk meg egy 600 °C hőmérsékletű oxidált vaslemez (fekteségi foka: 0,8) és egy vele párhuzamos és ugyanolyan méretű, 27 °C hőmérsékletű sárgarézlemez (feketeségi foka: 0,06) között hősugárzással kicserélt hőáramsűrűséget, valamint a hősugárzásra vonatkozó hőátadási tényezőt.

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Két párhuzamos síklap között sugárzó hőcsere történik. Az egyik lap hőmérséklete 600 °C, feketeségi foka: 0,64 és az általa kisugárzott hőmennyiség 1163 W/m2. Határozzuk meg a másik síklap hőmérsékletét, ha az érdes alumíniumlemezből készült (feketeségi foka: 0,055).

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Határozzuk meg az egyik síkfelületről a vele párhuzamos másik síkfelületre kisugárzott hőáramsűrűséget, ha a felületek hőmérséklete t1=227 °C és t2=27 °C. A számítást a következő változatok esetén végezzük el:

  - c1=c2=5,767 W/m2.K4 (abszolút fekete test),

  - c1=c2=5,0 W/m2.K4 (vaslemez, matt),

  - c1=5,0 W/m2.K4 (vaslemez, matt), c2=0,35 J W/m2.K4 (fényes ón),

  - c1=c2=0,35 W/m2.K4 (fényes ón).

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Egy kazán 50x40 cm keresztmetszetű öntöttvas ajtójának hőmérséklete 540 °C és feketeségi foka: 0,64. Határozzuk meg az ajtó által kisugárzott hőáramot, valamint a hősugárzásra vonatkozó hőátadási tényezőt, ha a környezet hőfoka 35 °C.

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Egy kazán tűzterét 1000 °C hőmérsékletű és 0,3 feketeségi fokú lángcsóva tölti ki. Határozzuk meg a tűztér öntöttvas ajtóval takart (feketeségi foka: 0,78) tüzelőnyílásán kisugárzott hőáramsűrűséget, valamint az ajtó hőfokát, ha a kazánház hőfoka 30 °C, (Az öntöttvas ajtót úgy tekinthetjük, mint egy sík ernyőt a lángcsóva és a környezet között.) A környezet feketeségi fokát vegyük egységnyinek.

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Határozzuk meg a hőáramsűrűséget két párhuzamos, 227 oC és 27 oC hőmérsékletű egymásra sugárzó matt vaslap (sugárzási tényező 4,4 W/m2.K4) között, ha közéjük a következő kialakítású ernyőket tesszük:

- ugyanolyan sugárzási tényezőjű vékony vaslemez,

- ugyanolyan sugárzási tényezőjű négy vékony vaslemez,

- vékony ónozott vaslemez (sugárzási tényező: 0,346 W/m2.K4) és

- két vékony ónozott vaslemez.

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Határozzuk meg a sugárzással leadott hőmennyiséget, ha egy 450 °C falhőmérsékletű, 30 cm külső átmérőjű és 0,8 feketeségi fokú csővezeték határolatlan térben helyezkedik el. A csövet körülvevő levegő hőmérséklete 50 °C.

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

A H-HK/36. feladatban szereplő csővezetéket 40 cm átmérőjű és 0,82 feketeségi fokú lemezből készült cső alakú ernyővel veszik körül. Az ernyő és a környezet közötti hőátadási tényező 34,9 W/m2.K. Számítsuk ki ebben az esetben a csővezeték hőveszteségét, ha a vezeték és az ernyő közötti légréteg hőellenállását elhanyagoljuk.

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Egy 20 cm külső átmérőjű vízszintes vascső a következő környezetben helyezkedik el:

- 5 m hosszú, 8 m széles és 3 m magas vörös téglából készült helyiség,

- 2x1 m keresztmetszetű téglafolyosó, illetve

- 35x35 cm keresztmetszetű téglacsatorna.

Határozzuk meg a cső óránkénti hőveszteségét, ha külső felületének hőmérséklete 327 °C és a fal hőfoka 27 °C. A vascső és a vörös téglából készült falazat feketeségi foka 0,8 ill. 0,93.

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

# HŐCSERÉLŐK

Egy hőcserélőben az egyik közeg 300 oC-ról 200 oC-ra hül le, miközben a másik közeg 25 oC-ról 175 oC-ra melegszik fel. Számítsuk ki a logaritmikus közepes hőmérsékletkülönbséget párhuzamos egyenáramra és párhuzamos ellenáramra.

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Határozzuk meg egy 2 m2 fűtőfelületű egyenáramú hőcserélőben a közegek kilépési hőmérsékletét, valamint a kicserélt hőmennyiséget, ha a meleg illetve a hideg közeg belépési hőmérséklete 120 oC ill 10 oC! A hőátviteli tényező 1000 W/m2.K és a két közeg vízértékárama egyaránt 1000 W/K.

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Mekkora legyen annak a keresztáramú hőcserélőnek a felülete, melyben óránként 350000 m3 levegőt melegítenek fel 16 oC-ról 44 oC-ra. A hőcserélőbe vezetett meleg közeg 95 oC-ról hűl le 60 oC-ra? A hőátviteli tényezőt becslés alapján 100 W/m2.K értékűre lehet felvenni. A közegek a hőcserélőben önmagukkal nem keveredő módon áramlanak.

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Egy U-csöves (hajtűcsöves) hőcserélőben forró vízzel használati melegvizet állítunk elő. A nyomás alatti víz 116 oC–ról 94 oC–ra hűl le, miközben a használati melegvíz 13 oC–ról 50 oC–ra melegszik fel. A hőleadó közeg tömegárama 3,6 kg/s. Határozzuk meg a szükséges hőcserélő-felület nagyságát, ha a hőátviteli tényező kb. 2800 W/m2.K! A logaritmikus közepes hőmérsékletkülönbség korrekciós tényezőjét kb. 0,95-nek lehet felvenni.

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Egy 0,85 m2 összes hőcserélő-felületű hőcserélőbe percenként 13,6 liter olaj és 7,6 liter víz lép be. Az olaj belépő hőmérséklete 93 oC, a vízé pedig 15 oC. Határozzuk meg a kilépő hőmérsékletet, ha tudjuk, hogy a hőcserélő keresztáramúnak tekinthető, a víz és az olaj oldalán a hőátadási tényezők rendre 1100 W/m2.K ill. 2100 W/m2.K és az elválasztó felület hőellenállása elhanyagolható. (Az olaj sűrűsége 922 kg/m3, fajhője 5,26 kJ/kg.K)

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

☺ Példatár vége ☺

☺ Megoldások ☺

# HŐVEZETÉS

Az egyes rétegek hőellenállásai () mértékegységben rendre: 2,2.10-4; 0,41; 0,017.

Az acél és a szovelit érintkezési felületén a hőmérséklet:

A szovelit és az azbeszt érintkezési felületén:

Az azbeszt külső felületén:

Ellenőrzésként az azbeszt réteg külső felületén a hőmérséklet a hőellenállások összegeként a többrétegű sík falra meghatározott eredő hőellenállással:

.

A minimális eltérés a kerekítésekből adódik!

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

Füstgázoldali hőmérséklet:

A vízkőlerakódás esetén a hőáramsűrűség megváltozik, mert ezúttal a vízkőréteg felületén adódik a 100 oC hőmérséklet:

A vízkő és az acélfal érintkezési felületén a hőmérséklet:

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

Az eredő hőellenállás:

A vöröstégla réteg szükséges vastagsága a kazánsalak nélkül:

, azaz kb. másfélszeresére kellene növelni a vöröstégla fal vastagságát!

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

Az eredő hőellenállás: .

A hőáramsűrűség:

A téglafal és a parafa érintkezésénél a hőmérséklet:

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

A falat négy rétegből állóként kell kezelni:

  - Téglafal, 250 mm,

  - Száraz parafa, x1

  - Nedves parafa x2

  - Fagyott parafa, x3

Természetesen x1+x2+x3= 200 mm

A hőáramsűrűséggel együtt összesen négy ismeretlen meghatározásához a fenti egyenlet mellé a hővezetés egyenletét valamint két további hővezetési egyenletet, melyek a száraz és nedves parafaréteg határán érvényes 10 oC és a nedves és fagyott parafaréteg határán érvényes 0 oC hőmérséklet figyelembevételével írhatók fel.

Így a hőáramsűrűségre 12,8 W/m2, a száraz parafa rétegre 50 mm, a nedves parafa rétegre 100 mm és értelemszerűen a megfagyott parafa rétegre 50 mm adódik.

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

Az egyenértékű hővezetési tényező:

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

A rétegekre merőleges irányban sorba kapcsolt hőellenállásokkal van dolgunk, azaz

A rétegekkel párhuzamosan a hőellenállások párhuzamosan vannak kapcsolva. Ekkor a vaslemezeken átmenő hő: , ahol ’l’ a lemezek hossza ’b’ pedig szélessége.

Hasonló módon a papírrétegeken a hosszuk irányában átmenő hő: .

Tekintettel arra, hogy a két hőmennyiség összege a teljes hőmennyiség, ami viszont az egyenértékű hővezetési tényezővel:  az egyenértékű hővezetési tényező hosszanti irányban: .

Hasonló esetekben tehát a párhuzamos rétegek egyenértékű hővezetési tényezője:

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

Hibátlan illesztés esetén a hővezetési tényező:

Hibás illesztés esetén a próbatest felületi hőmérséklete a korábbi 180 oC-nál kisebb illetve a 30 oC-nál nagyobb lesz a két légrés „szigetelő” hatása miatt. Ezek a hőmérsékletkülönbségek illetve a hibás illesztés esetén érvényes felületi hőmérsékletek:

ill.

Ezek ismeretében a hővezetési tényező ezúttal

Az elkövetett hiba:

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

A negatív előjel azért szükséges, mert a hőáramlás iránya és a hőmérsékletnövekedés iránya egymással éppen ellentétes. Más szavakkal a hő a magasabb hőmérsékletű hely felől az alacsonyabb hőmérsékletű felé terjed.

Szétválogatva a változókat

Tehát lineáris hőmérsékletfüggés esetén a két hőmérséklet szerint számított hővezetéi tényezők átlagával lehet számolni.

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

A Fourier összefüggés a hengeres falra, differenciális formában:

A változók szétválasztása és az integrálás majd újrarendezés után

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

A hőáram a szigetelés külső felületére vonatkozó hőátadási tényező ismeretében:

A szigetelés hővezetési tényezője a kiszámított értéknél nagyobb nem lehet. Az alkalmas anyag pl. az üvegvatta.

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

Az eredeti hőellenállás:

A megváltozott hőellenállás:

A növekedés relatív értéke:

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

, ahonnan

Integrálás és átalakítás után

Tekintettel arra, hogy a (k közepes hővezetési tényező a sík falaknál kapott integrál középértékkel megegyezik, ezúttal is igaz, hogy lineáris hőmérsékletfüggés esetén a két hőmérsékleten számított hővezetési tényezők számtani átlagával kell számolni!

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

A közepes hővezetési tényező 0,0816 W/m.K, az egy méteres csőszakaszra vonatkozó  hőáramsűrűség pedig 84 W/m

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

Egy hengeres cső 1 méteres darabjának hőátviteli ellenállása az alábbiak szerint írható fel:

Ennek a függvénynek a szélsőértékét keressük a külső átmérő függvényében, azaz a dk szerinti deriváltat kell zérussal egyenlővé tenni:

, ahonnan .

A második derivált vizsgálatával bebizonyítható, hogy ekkor valóban minimális a hőátviteli ellenállás, azaz maximális a hőveszteség!

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

A megoldáshoz a H-HK/15 feladat megoldását célszerű átnézni.

A kritikus átmérők: 11,35 m; 0,185 m; 0,023 m.

Figyelem ezek az értékek csak 8 W/m2.K külső oldali hőátadási tényező esetére érvényesek!

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

A megoldáshoz a H-HK/15 feladat megoldását célszerű átnézni.

A leghatékonyabb hőelvezetést akkor tudjuk biztosítani, ha a szigetelés hőellenállása a minimális. A kritikus átmérő meghatározása után adódik, hogy a szigetelés vastagsága 1,13 cm legyen.

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

A H-HK/13 feladat megoldásánál alkalmazott módszer szerint a Fourier összefüggés a gömb geometriájú fal esetében:

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

A Fourier-féle egyenlet ezúttal:

A szétválasztás és az integrálás után a sík és a hengeres fal esetén alkalmazottakat követve:

Ebben az összefüggésben a (k ismét a hőmérséklet függvényében számított integrál-középérték, ami a hővezetési tényező lineáris hőmérsékletfüggése esetén a két hőmérséklet szerint számított hővezetési tényezők számtani átlaga.

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

# HŐÁTADÁS - HŐÁTVITEL

Tekintettel arra, hogy a hőátadás azonos összefüggés alapján számítható, tehát a termikus hasonlóság feltétele a Nusselt-számok azonossága.

Feltételezve, hogy mind a minta mind a valós berendezés esetén a hossz és az átmérő viszonyszáma azonos, elegendő a Pr- és a Re-számokkal foglalkoznunk.

A Pr-szám mindkét (valóság és minta) esetre táblázatból meghatározható: 400 oC-on 0,72 ill. 10 oC-on 0,71

Ilyen módon az azonos Nu-szám feltétele:

azaz

Az ismert mennyiségeket behelyettesítve

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

A Gr-szám ; ; Gr.Pr = 3,13.105

α=36,2 W/m2.K

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

A Re-szám: 34000, tehát az áramlás stabilan turbulens (Re>10000).

A hőátadási tényező

Hőáram a folyadéktól a fal felé (hűtés!)

A hőátadási tényező

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

Az egyenértékű átmérő:

Az alkalmazható összefüggés a segédlet 1b sorszám alatti esete szerint:

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

A villamos fűtőtest felől a környezet felé a hő hőátadással terjed.

Newton törvénye értelmében:

Ha megváltozik a hőteljesítmény és a környezet hőfoka, akkor változatlan hőátadási viszonyok mellett a felületi hőmérséklet:

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

A hőátadó felület nagysága ismeretében a Newton-féle hőátadási egyenlet alapján a közepes hőátadási tényező könnyen kiszámítható:

Az áramlás jellegének meghatározása a Re-szám alapján történik, melyhez a kinematikai viszkozitást a fal és a levegő hőmérsékletének átlagán felvéve:

tehát az áramlás lamináris.

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

A feladatot csak iterációs számítással lehet megoldani!

A szigetelés külső felületének hőmérséklete legyen 40 oC, így a szovelit réteg vastagsága:

ill. dk/db=2,773 tehát dk=299,5 mm.

Szabad áramlást feltételezve a szigetelt cső körül, a hőátadási tényező:

A kapott felületi hőmérséklet nagyobb mint a kitűzött 40 oC, tehát növelni kell a szigetelés jelenlegi 95,75 mm-es vastagságát. Legyen kereken 150 mm!

Ezzel az 1 méteres csővezeték hővesztesége, ismét feltételezve a 40 oC-os külső felületi hőmérsékletet:

A hőátadási tényező változatlanul 10 W/m2.K, amivel a külső felület hőmérséklete:

Ez a szigetelési vastagság megfelel, mivel a  hőveszteség méterenként kevesebb, mint 175 W és a felületi hőmérséklet 40 oC-nál alacsonyabb.

Az ellenőrzéshez a méterenkénti hőveszteség: 136,4 W, amivel a felületi hőmérséklet: 35,6 oC. Ez elhanyagolható eltérés.

A 40 oC felületi hőmérséklethez tartozó pontos szigetelés-vastagság meghatározása intervallumfelezéses további iterációval határozható meg!

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

k=1,96 W/m2.K; hőáramsűrűség: 1118 W/m2.

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

, ahol

A bordázott csőre vonatkozóan az ún. egyenértékű felület

A bordázott csőre vonatkozó hőátviteli tényező:

A bordázatlan cső egyenértékű felülete

Bordázatlan csőre:

A bordázatnak köszönhetően a hőátviteli tényező kb. 1,87-szeresére növekedett.

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

# HŐSUGÁRZÁS

és

Így

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

Redukált feketeségi fok: 0,059; a hőáramsűrűség 9,71.103 W/m2.

ahonnan

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

A redukált feketeségi fok 0,0533, az alumíniumlemez hőmérséklete 399 oC.

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

- c1,2=co=5,767 W/m2.K4;

- c1,2= 4,4 W/m2.K4;

- c1,2= 0,346 W/m2.K4;

- c1,2= 0,18 W/m2.K4;

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

A környezet feketeségi fokát egységnyinek lehet venni!

Mivel ebben az esetben a nagyobb test teljesen körül veszi a kisebbet (a környezet a kazánajtót) a kölcsönös sugárzási tényező

ill. a redukált feketeségi fok

, mivel a A2>>A1, így a kettő hányadosa közel zérus.

A kisugárzott hőmennyiség, azaz

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

A párhuzamos árnyékoló ernyő alkalmazása esetén a bármely két párhuzamos felületre felírható  összefüggésből kiindulva az egyenértékű feketeségi fok

Esetünkben a tűztér és az öntöttvas ajtó közötti hőcserére jellemző redukált feketeségi fok:

A kazánajtó és a környezet közötti hőcserét jellemző redukált feketeségi fok

(Figyelem! A környezet feketeségi foka egységnyi!)

Így az egyenértékű redukált feketeségi fok

A kisugárzott hőáramsűrűség

Az öntöttvas ajtó hőmérséklete a

összefüggésből

azaz Ta=913 K ill. ta=640 oC.

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

- c1,2=c2,3=4,4 W/m2.K4;

- c1,2=c2,3=c3,4=c4,5=c5,6=4,4 W/m2.K4;

- c1,2=c2,3=0,346 W/m2.K4; ce=0,173 W/m2.K4;

- c1,2=c3,4=0,346 W/m2.K4; c2,3=0,18 W/m2.K4, ce=0,088 W/m2.K4;

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

A csővezeték 1 m hosszú szakasza által kisugárzott hőmennyiség

(Figyelem! A környezet feketeségi foka egységnyi és felületet végtelen nagy a cső felületéhez képest!)

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

Az ernyő hőt kap a csővezeték felől és a hőt ad le a környezet felé. Stacionárius esetben

A cső és az ernyő redukált feketeségi foka

A behelyettesítések és a célszerű rendezés után

Az egyenletet grafikus módszerrel vagy a sorozatos közelítés (intervallumfelezéses) módszerével megoldva az ernyő hőmérséklete 171,5 oC.

Ennek ismeretében a hőveszteség például a cső felől az ernyő felé kisugárzott hőmennyiség összefüggésével:

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

- Felületarány: 0,0199; redukált feketeségi fok: 0,799; a hőveszteség 63,4 MJ/h.

- Felületarány: 0,0925; redukált feketeségi fok: 0,795; a hőveszteség 63,2 MJ/h.

- Felületarány: 0,332; redukált feketeségi fok: 0,784; a hőveszteség 62,3 MJ/h.

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

# HŐCSERÉLŐK

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

A hőátviteli szám:

Az egyenáramú hőcserélőre vonatkozó Bosnjakovics diagramból:

Mivel a hatásosság a kisebb vízértékáramú közeg hőmérsékletváltozásának és a hőcserélőben létező legnagyobb hőmérsékletkülönbségnek a hányadosa:

A vízértékáramok azonossága miatt a hideg közeg hőmérsékletváltozása azonos (54 oC), így a hideg közeg 64 oC-ra melegedve távozik.

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

A két közeg vízértékárama:

A víz vízértékárama a hőmérleg egyenletből számítható ki:

Ezek alapján a vízértékáramok viszonyszáma: 0,8.

A Bosnjakovics-féle hatásosság ebben az esetben:

A nem keveredő keresztáramú hőcserélőkre vonatkozó Bosnjakovics diagramból a hőátviteli szám értéke kb. 0,78

Ezzel

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

A meleg közeg vízértékárama:

A logaritmikus közepes hőmérsékletkülönbség párhuzamos ellenáramra:

A szükséges hőcserélő felület:

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

A két hőátadási tényező ismeretében a hőátviteli tényező:

Meg kell határozni a két közeg vízértékáramát, hogy eldönthessük, melyik a kisebb vízértékáramú.

ill.

Tehát a víz vízértékárama a kisebb.

A hőátviteli szám:

A vízértékáramok hányadosa ismeretében () a keresztáramra árvényes Bosnjakovics-diagramból meghatározható a hatásosság értéke, ami kb. 0,6.

A kisebb vízértékáramú közeg (víz) hőmérsékletváltozása:

A víz kilépő hőmérséklete tehát kb. 60 oC lesz.

Az olaj hőmérsékletváltozása a hőmérleg-egyenletből

, kilépő hőfoka pedig kb. 70 oC.

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

# DIAGRAMOK

Párhuzamos egyenáramú felületi hőcserélők

Bosnjakovics-féle hatásossága

Párhuzamos ellenáramú felületi hőcserélők

Bosnjakovics-féle hatásossága

Nem keveredő keresztáramú felületi hőcserélők

Bosnjakovics-féle hatásossága

Felületi hőcserélők

Bosnjakovics-féle hatásossága kis hőátviteli számok esetén

# TÁBLÁZATOK

A száraz levegő fizikai jellemzői

760 Hgmm ( 1 bar nyomáson

A víz fizikai jellemzői 0,980665 bar illetve telítési nyomáson

| t (oC) | p ill. ps (bar) | ( ill. (s (kg/m3) | (’’ (kg/m3) | cp (kJ/kg.K) | r=i’’-i’ (kJ/kg) | ( (W/m.K) | (.104 (Pa.s) | (.106 (m2/s) | a.106 (m2/s) | Pr (-) | (.103 (N/m) | (.103 (1/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,01 | 0,980665 | 999,8 | 4,8470E-03 | 4,2178 | 2501 | 0,055 | 17,917 | 1,7920 | 0,1311 | 13,67 | 75,6 | -0,07 |
| 10 | 0,980665 | 999,7 | 9,3980E-03 | 4,1923 | 2477 | 0,578 | 13,067 | 1,3070 | 0,1381 | 9,47 | 74,1 | 0,088 |
| 20 | 0,980665 | 998,2 | 1,7290E-02 | 4,1818 | 2454 | 0,598 | 10,020 | 1,0040 | 0,1431 | 7,01 | 72,6 | 0,206 |
| 30 | 0,980665 | 995,7 | 3,0370E-02 | 4,1785 | 2430 | 0,614 | 7,972 | 0,8010 | 0,1475 | 5,43 | 71,0 | 0,303 |
| 40 | 0,980665 | 992,2 | 5,1150E-02 | 4,1785 | 2406 | 0,628 | 6,531 | 0,6580 | 0,1514 | 4,35 | 69,4 | 0,385 |
| 50 | 0,980665 | 988,0 | 8,3060E-02 | 4,1806 | 2383 | 0,641 | 5,481 | 0,5540 | 0,1553 | 3,57 | 67,8 | 0,457 |
| 60 | 0,980665 | 983,2 | 1,3020E-01 | 4,1843 | 2358 | 0,651 | 4,669 | 0,4750 | 0,1583 | 3,00 | 86,0 | 0,523 |
| 70 | 0,980665 | 977,8 | 1,9820E-01 | 4,1899 | 2333 | 0,661 | 4,039 | 0,4130 | 0,1611 | 2,56 | 64,3 | 0,585 |
| 80 | 0,980665 | 971,8 | 2,9340E-01 | 4,1965 | 2308 | 0,669 | 3,550 | 0,3650 | 0,1639 | 2,23 | 62,5 | 0,643 |
| 90 | 0,980665 | 965,3 | 4,2350E-01 | 4,2053 | 2282 | 0,676 | 3,14? | 0,3260 | 0,1664 | 1,96 | 60,7 | 0;698 |
| 100 | 1,0131 | 958,4 | 5,9770E-01 | 4,2162 | 2257 | 0,682 | 2,825 | 0,2950 | 0,1686 | 1,75 | 58,8 | 0,752 |
| 120 | 1,9854 | 943,1 | 1,1210E+00 | 4,2455 | 2202 | 0,685 | 2,344 | 0,2485 | 0,1711 | 1,45 | 54,8 | 0,86 |
| 140 | 3,614 | 926,1 | 1,9660E+00 | 4,2873 | 2145 | 0,684 | 1,992 | 0,2150 | 0,1722 | 1,25 | 50,6 | 0,975 |
| 160 | 6,18 | 907,4 | 3,2580E+00 | 4,3418 | 2082 | 0,682 | 1,717 | 0,1890 | 0,1731 | 1,09 | 46,4 | 1,088 |
| 180 | 10,027 | 886,9 | 5,1570E+00 | 4,4088 | 2015 | 0,676 | 1,506 | 0,1697 | 0,1728 | 0,98 | 42,2 | 1,233 |
| 200 | 15,551 | 864,7 | 7,8620E+00 | 4,4967 | 1941 | 0,665 | 1,364 | 0,1579 | 0,1711 | 0,92 | 37,8 | 1,392 |
| 220 | 23,201 | 840,3 | 1,1620E+01 | 4,6097 | 1858 | 0,652 | 1,250 | 0,1488 | 0,1688 | 0,88 | 33,8 | 1,597 |
| 240 | 33,48 | 813,6 | 1,6760E+01 | 4,7604 | 1766 | 0,635 | 1,156 | 0,1420 | 0,1639 | 0,87 | 28,7 | 1,882 |
| 260 | 46,94 | T84,0 | 2,3720E+01 | 4,9782 | 1661 | 0,612 | 1,069 | 0,1365 | 0,1567 | 0,87 | 24,0 | 2,21 |
| 280 | 64,19 | 750,7 | 3,3190E+01 | 5,3089 | 1542,9 | 0,580 | 0,994 | 0,1325 | 0,1456 | 0,91 | 19,3 | 2,7 |
| 300 | 85,92 | 712,5 | 4,6210E+01 | 5,8616 | 1404.2 | 0,541 | 0,925 | 0,1298 | 0,1294 | 1,00 | 14,6 | 8,46 |
| 320 | 112,9 | 667,0 | 6,4720E+01 | 6,6152 | 1237,8 | 0,491 | 0,856 | 0,1282 | 0,1111 | 1,15 | 9,9 | 4,6 |
| 340 | 146,08 | 609,5 | 9,2760E+01 | 8,3737 | 1027 | 0,430 | 0,775 | 0,1272 | 0,0844 | 1,50 | 5,4 | 8,25 |
| 360 | 186,74 | 524,5 | 1,4400E+02 | 13,3979 | 719,3 | 0,349 | 0,683 | 0,1306 | 0,0500 | 2,60 | 1,5 |  |
| 374,15 | 221,29 | 326,0 | 2,8800E+02 | 0 | 0 | 0,209 | 0,506 | 0,1550 | 0 |  | 0 |  |

# Text boxes

10 mm

40 mm

2 mm

249,9 oC

155,6 oC

151,8 oC

250 oC

A hőmérsékletváltozást mutató törtvonal egyes szakaszainak meredeksége annál nagyobb, minél jobb hőszigetelő az adott anyag.

120 mm

δ

180 oC

30 oC

dr

r