## Slide 1: Hő- és Áramlástan I. - Kontinuumok mechanikája

## Slide 2: A kontinuumok tulajdonságaira vonatkozó ismeretek alkalmazása
folyékony és légnemű közegek szállítása
energiaszállítás
közlekedés (szárazföldi, vízi és légi)
erő-, ill. teljesítmény-átvitel
energiatermelés

## Slide 3: A tárgy ismeretanyagának helye a természettudományok között
Hidrosztatika és Áramlástan
Természettudományok
Biológia
Fizika
Matematika
……….
Mechanika
Hőtan
…….
Szilárd
testek
Kontínuumok
Statika
Dinamika
Statika
Dinamika
Kémia

## Slide 4: A kontinuum
Példák
víz és más folyékony halmazállapotban lévő anyagok
levegő és más légnemű halmazállapotban lévő anyagok
A folyékony és légnemű halmazállapotú, valamint más hasonló állapotú, ill. viselkedésű anyagok összefoglaló neve.
A halmazállapot az anyag megjelenési formája, mely a pillanatnyi hőmérséklettől és nyomástól függ!

## Slide 5: A kontinuum
Példák
víz és más folyékony halmazállapotban lévő anyagok
levegő és más légnemű halmazállapotban lévő anyagok
A folyékony és légnemű halmazállapotú, valamint más hasonló állapotú, ill. viselkedésű anyagok összefoglaló neve.
p
T
TC
TT
pC
pT
hármaspont
kritikus pont
A fázisdiagram
hármaspont:
Egy anyag azon dinamikus egyensúlyi állapota, zárt térben, amikor az adott anyag mindhárom (szilárd, folyékony, légnemű) halmazállapotban egyidejűleg jelen van!
A halmazállapot az anyag megjelenési formája, mely a pillanatnyi hőmérséklettől és nyomástól függ!

## Slide 6
p
T
TC
TT
pC
pT
hármaspont
kritikus pont
A fázisdiagram
hármaspont:
Egy anyag azon dinamikus egyensúlyi állapota, zárt térben, amikor az adott anyag mindhárom (szilárd, folyékony, légnemű) halmazállapotban egyidejűleg jelen van!
kritikus pont:
Egy anyag azon állapota, melyhez tartozó hőmérsékletnél magasabb hőmérsékleten az adott anyag csak légnemű halmazállapotban létezik.
A kritikus állapothoz tartozó nyomáson és e nyomás felett az anyag párolgáshője zérus, azaz a folyadék melegítése során a kritikus hőmérséklet elérésekor a halmazállapot a sűrűség megváltozása nélkül módosul.

## Slide 7
p
T
TC
TT
pC
pT
hármaspont
kritikus pont
A fázisdiagram
Párolgási görbe
Szublimációs görbe
Olvadási görbe
szilárd
gáz
folyadék
gőz
kritikus pont:
Egy anyag azon állapota, melyhez tartozó hőmérsékletnél magasabb hőmérsékleten az adott anyag csak légnemű halmazállapotban létezik.
A kritikus állapothoz tartozó nyomáson és e nyomás felett az anyag párolgáshője zérus, azaz a folyadék melegítése során a kritikus hőmérséklet elérésekor a halmazállapot a sűrűség megváltozása nélkül módosul.
gőz:
Egy anyag olyan légnemű halmazállapota, amikor a hőmérséklet alacsonyabb az anyag kritikus hőmérsékleténél

## Slide 8
p
T
TC
TT
pC
pT
hármaspont
kritikus pont
A fázisdiagram
Párolgási görbe
Szublimációs görbe
Olvadási görbe
szilárd
gáz
folyadék
gőz
gáz:
Egy anyag olyan légnemű halmazállapota, amikor a hőmérséklet magasabb az anyag kritikus hőmérsékleténél
gőz:
Egy anyag olyan légnemű halmazállapota, amikor a hőmérséklet alacsonyabb az anyag kritikus hőmérsékleténél

## Slide 9
p
T
TC
TT
pC
pT
hármaspont
kritikus pont
A fázisdiagram
Párolgási görbe
Szublimációs görbe
Olvadási görbe
szilárd
gáz
folyadék
gőz
gáz:
Egy anyag olyan légnemű halmazállapota, amikor a hőmérséklet magasabb az anyag kritikus hőmérsékleténél

## Slide 10: A kontinuum
Párolgási görbe
p
szilárd
gáz
folyadék
T
Szublimációs görbe
Olvadási görbe
gőz
TC
TT
pC
pT
hármaspont
kritikus pont
A fázisdiagram
Példák
víz és más folyékony halmazállapotban lévő anyagok
levegő és más légnemű halmazállapotban lévő anyagok
A folyékony és légnemű halmazállapotú, valamint más hasonló állapotú, ill. viselkedésű anyagok összefoglaló neve.
A halmazállapot az anyag megjelenési formája, mely a pillanatnyi hőmérséklettől és nyomástól függ!

## Slide 11: A kontinuum
A halmazállapot az anyag megjelenési formája, mely a pillanatnyi hőmérséklettől és nyomástól függ!
A folyékony és légnemű halmazállapotú, valamint más hasonló állapotú, ill. viselkedésű anyagok összefoglaló neve.
Példák
víz és más folyékony halmazállapotban lévő anyagok
levegő és más légnemű halmazállapotban lévő anyagok
nagy számú, szilárd halmazállapotú, száraz, apró szemcsék által alkotott halmazok (liszt, szénpor, fűrészpor, homok, apró kavicsok, gabonaszemek, apró csavarok, anyák, stb.) sok tekintetben hasonlóak a kontinuumokhoz; minél apróbbak a szemcsék és minél nagyobb a számuk, annál inkább hasonló tulajdonságúak e halmazok a folyékony, ill. légnemű halmazállapotban lévő anyagokhoz, de a folyékony és a légnemű halmazállapotú anyagoktól eltérően ezeket egy sík felületre öntve azon rézsűszöget alkotó halmazt képeznek.

## Slide 12: A kontinuum
Példák
víz és más folyékony halmazállapotban lévő anyagok
levegő és más légnemű halmazállapotban lévő anyagok
nagy számú, szilárd halmazállapotú, száraz, apró szemcsék által alkotott halmazok (liszt, szénpor, fűrészpor, homok, apró kavicsok, gabonaszemek, apró csavarok, anyák, stb.) sok tekintetben hasonlóak a kontinuumokhoz; minél apróbbak a szemcsék és minél nagyobb a számuk, annál inkább hasonló tulajdonságúak e halmazok a folyékony, ill. légnemű halmazállapotban lévő anyagokhoz, de a folyékony és a légnemű halmazállapotú anyagoktól eltérően ezeket egy sík felületre öntve azon rézsűszöget alkotó halmazt képeznek.
A folyékony halmazállapotú anyagok minden esetben szabad felszínt formálva, egyenletesen töltik ki az általuk elfoglalt teret.
A légnemű halmazállapotban lévő anyagok minden esetben egyenletesen és maradék nélkül elfoglalják a rendelkezésükre álló teret.
A folyékony és légnemű halmazállapotú, valamint más hasonló állapotú, ill. viselkedésű anyagok összefoglaló neve.
A rendelkezésükre álló, ill. általuk elfoglalt teret folyamatosan és egyenletesen töltik ki.

## Slide 13: Az ideális kontinuum
homogén szerkezetű, egymással kémiai kapcsolatban nem álló, kiterjedés nélküli, de saját tömeggel rendelkező részecskékből áll, melyek a rendelkezésre álló, ill. az elfoglalt teret egyenletesen töltik ki,
súrlódásmentes, sem az alkotó részecskék között sem a határoló felületeken nem ébred súrlódási erő,
a nyomástól és a hőmérséklettől függetlenül változatlan halmazállapotú (vagy folyékony=ideális folyadék, vagy légnemű=ideális gáz),
vagy korlátlanul összenyomható (légnemű halmazállapotú kontinuum=ideális gáz), vagy tökéletesen össze-nyomhatatlan (folyékony halmazállapotú kontinuum=ideális folyadék).

## Slide 14: A valóságos kontinuum
egymással kémiai kapcsolatban álló, véges kiterjedéssel és tömeggel bíró atomokból és molekulákból épül fel, melyek a rendelkezésre álló, ill. az elfoglalt teret egyenletesen töltik ki,
belsejében és a kontinuummal érintkező szilárd testek felületén súrlódási erő ébred,
halmazállapota csak az anyagra jellemző nyomás- és hőmérséklettartományban marad változatlan,
halmazállapotának megváltozása nélkül csak korlátozott mértékben nyomható össze, ill. képes terjeszkedésre.

## Slide 15: A valóságos folyadék és a valóságos gáz
A valóságos folyadék, a rá jellemző, a nyomástól is függő fagyási és forrási hőmérsékletek által meghatározott tartományban, hasonló az ideális folyadékhoz. Az egyetlen számottevő különbség a súrlódás!
A valóságos gáz, a kritikus hőmérséklet feletti hőmérsékleten, hasonló az ideális gázhoz. Az egyetlen számottevő különbség a súrlódás!

## Slide 16: Ellenőrző kérdések (1)
A természettudományok között hová sorolható a kontinuumokkal foglalkozó tudományág?
Mit kell kontinuum alatt érteni?
Miért nem helyes az anyagok szilárd testek, folyadékok és gázok csoportokba sorolása?
Mit értünk egy anyag fázisdiagramja alatt?
Hol helyezkedik el egy anyag fázisdiagramjában a párolgási görbe?
Mit értünk gőz alatt?
Mit értünk gáz alatt?
Mi a kritikus pont?
Mi a hármaspont?
Mi a kritikus hőmérséklet?

## Slide 17: Ellenőrző kérdések (2)
Mi az alapfeltétele annak, hogy egy gázt cseppfolyósítani lehessen?
Mi a szublimáció?
Milyen feltétel teljesülése esetén történhet szublimáció?
Milyen jellemző tulajdonságai vannak az ideális kontinuumnak?
Milyen jellemző tulajdonságai vannak a valóságos kontinuumnak?
Milyen feltételek teljesülése esetén tekinthető hasonlónak az ideális és a valóságos folyadék?
Milyen feltételek teljesülése esetén tekinthető hasonlónak az ideális és a valóságos gáz?