## Slide 1: A kontinuitás (folytonosság) törvénye

## Slide 2
A kontinuitás törvénye az anyagmegmaradás törvényének áramló ideális kontínuumokra érvényes speciális formája.

## Slide 3
dx
dy
dz
x
y
z
A belépő és a kilépő tömegáram különbsége a kockán belül tárolódik (ha pozitív) illetve csökkenti a kockában lévő tömeget (ha negatív).

## Slide 4
A kontinuitás törvénye a tömegmegmaradás általános fizikai törvényének speciálisan az áramló kontínuumokra vonatkozóan megfogalmazott alakja.
Mint a tömegmegmaradás törvénye általában, a kontinuitás törvénye is korlátozás nélkül érvényes ideális és valóságos kontinuumokra, a felírt formában instacionárius esetben is.
dx
dy
dz
x
y
z
A belépő és a kilépő tömegáram különbsége a kockán belül tárolódik (ha pozitív) illetve csökkenti a kockában lévő tömeget (ha negatív).
-
Nabla, elsőrendű deriváló operátor, formális vektorként használatos.

## Slide 5: A kontinuitás törvénye speciális esetekben
Stacionárius áramlások esetében
A kontinuitás törvénye a felírt formában összenyomható és összenyomhatatlan közegekre egyaránt érvényes, de csak stacionárius esetben.
Összenyomhatatlan közegek esetében
A kontinuitás törvénye a felírt formában már csak összenyomhatatlan közegekre érvényes, mind stacionárius mind instacionárius esetben.
Csövekben lezajló stacionárius áramlásokra
A kontinuitás törvénye a felírt formában csak csövekben áramló összenyomható és összenyomhatatlan közegek stacionárius áramlására érvényes.
Összenyomhatatlan közegek csövekben lezajló stacionárius áramlásaira
A kontinuitás törvénye a felírt formában csak összenyomhatatlan közegek (folyadékok) csövekben lezajló stacionárius áramlásaira érvényes.

## Slide 6: Ellenőrző kérdések (1)
Milyen általános érvényű fizikai törvény speciális megfogalmazása kontinuitás vagy folytonosság törvénye?
Írja fel a kontinuitás törvényét összenyomható közegre! Milyen korlátozással érvényes a felírt összefüggés?
Írja fel a kontinuitás törvényét összenyomhatatlan közeg csövekben történő stacionárius áramlására!
Írja fel a kontinuitás törvényét összenyomható közeg csövekben történő stacionárius áramlására?