## Slide 1: Veszteséges áramlás (Hidraulika)

## Slide 2: A hidraulika tárgya
Összenyomhatatlan valóságos közegek csövekben lezajló áramlása.
A hidraulika célja
Összenyomhatatlan valóságos közegek csövekben lezajló áramlása során keletkező veszteségek meghatározása és a mérséklésükre vonatkozó lehetőség feltárása.

## Slide 3: Modell kísérletek
a geometriai hasonlóság és
az áramlástani hasonlóság
Egy áramlástani modellkísérlet akkor felel meg a valóságnak, ha egyidejűleg biztosított a

## Slide 4: Geometriai hasonlóság
Minden vizsgált tárgy, mind azok környezete minden lényeges geometriai részletében a valóság arányos kicsinyítésével készüljön.

## Slide 5: Áramlástani hasonlóság
Az áramlást meghatározó legfontosabb (domináns) erők egymáshoz való viszonya a modellkísérlet során legyen ugyanolyan, mint a valóságban.

## Slide 6: Az áramlásokat meghatározó domináns erők
Súlyerő (potenciálos erőterek hatásából származó erők)
Tehetetlenségi erő
Súrlódási erő
Nyomásból származó erő
Felületi feszültségből származó erő

## Slide 7: Mely alapvető fizikai mennyiségekkel arányosak az áramló közeg térfogategységére ható legfontosabb erők?
Súlyerő
Súrlódási erő
Tehetetlenségi erő

## Slide 8: Az áramlástani hasonlóság teljesüléséhez az egyes erők egymáshoz való viszonyát kell vizsgálni!
a súrlódási erő és
a tehetetlenségi
Az olyan áramlások esetében, melyek csövekben zajlanak le, vagy határolatlan térben, és ott az áramló közeg teljesen körül öleli a vizsgált testet, a domináns erők
Az ilyen áramlások hasonlóságának feltétele (kritériuma) a súrlódási és a tehetetlenségi erő viszonyát mutató kifejezés azonossága, mely Reynolds-szám (Re) néven ismert.
(Sir Joshua Reynolds 1723-1792)
melyek hányadosa

## Slide 9: Az áramlástani hasonlóság teljesüléséhez az egyes erők egymáshoz való viszonyát kell vizsgálni!
a súlyerő és
a tehetetlenségi
Az olyan áramlások esetében, melyek határolatlan térben zajlanak le, de ott az áramló közeg nem öleli körül teljesen a vizsgált testet, a domináns erők
Az ilyen áramlások hasonlóságának feltétele (kritériuma) a súlyerő és a tehetetlenségi erő viszonyát mutató kifejezés azonossága, mely Froude-szám (Fr) néven ismert.
William Froude (1810-1879)
melyek hányadosa

## Slide 10: A veszteséges Bernoulli-egyenlet és a nyomásveszteség
A nyomásveszteség:
az áramlás során az ‘1’ és ‘2’ keresztmetszetek között a súrlódás által felemésztett energia mennyisége az áramló közeg térfogategységére vonatkoztatva.
Az áramlás során az ‘1’ és ‘2’ jelű keresztmetszetek között a súrlódás által felemésztett energia mennyisége az áramló közeg egységnyi tömegére vonatkoztatva

## Slide 11
A nyomásveszteség általában nem egyenlő egy csővezeték valamely két keresztmetszetében mérhető nyomások különbségével!
Bernoulli-összeg az ‘1’ jelű keresztmetszetben
Bernoulli-összeg a ‘2’ jelű keresztmetszetben
A nyomásveszteség csak akkor egyenlő egy csővezeték valamely két keresztmetszetében mérhető nyomások különbségével, ha a csővezeték vízszintes és állandó a keresztmetszete!

## Slide 12: A nyomásveszteség kiszámítására alkalmas összefüggés felállítása a dimenzió analízis módszerével

## Slide 13
A nyomásveszteséggel feltételezhetően összefüggő fizikai mennyiségek:
a kérdéses cső keresztmetszete (A),
az áramlás sebessége (c),
a közeg sűrűsége (ρ),
a dinamikai viszkozitás (μ).
a kérdéses cső hossza (l),
Tételezzük fel, hogy létezik az alábbi kapcsolat a nyomásveszteség és a felsorolt fizikai mennyiségek és mértékegységeik között

## Slide 14
A dimenziómátrix, mely a nyomásveszteségre befolyással bíró fizikai mennyiségek mértékegységeinek hatványkitevőit tartalmazza
A kifejezés tehát egy mértékegység nélküli (dimenziótlan) mennyiséget kell adjon!
c
p
A
ρ
μ
l
kg
m
s
1
-1
-2
0
2
0
0
1
-1
1
-1
-1
1
-3
0
0
1
0

## Slide 15: A hatványkitevők alapján felírt lineáris egyenletrendszer
Az egyenletek száma mindössze három, az ismeretleneké pedig hat. A megoldás csak akkor lehetséges, ha három ismeretlent felveszünk valamilyen értékkel. Pl. x1; x2; és x3 legyen ez a három ismeretlen és a bizonyára a legegyszerűbb megoldásra vezető ‚0’ és ‚1’ értékeket vegyük fel.

## Slide 16: A lineáris egyenletrendszer megoldása
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-1
1
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
-2
-2
-2
-3
-3
3
1
x6
x5
x4
x3
x2
x1
A lehetséges dimenziótlan jellemzők közül hagyjuk el a túl bonyolultakat és a triviálisakat!

## Slide 17
Trivialitás!
ez a Hagen-Poiseuille összefüggés egyenes, állandó keresztmetszetű csövekben lezajló áramlások esetén keletkező nyomásveszteség kiszámítására.
Az egyenes, állandó keresztmetszetű csőszakaszokon a súrlódás következtében keletkező nyomásveszteség egyenesen arányos a térfogategységre eső mozgási energiával, a csőszakasz hosszával, az áramlásra jellemző Reynolds-számtól függő csősúrlódási tényezővel és fordítottan arányos a csőszakasz átmérőjével.
Csősúrlódási tényező

## Slide 18
A dimenzióanalízis spekulatív módszer. Ha rosszul, vagy hiányosan vesszük fel egy adott jelenséget befolyásoló fizikai paramétereket, akkor könnyen juthatunk helytelen eredményre vagy következtetésre! A formálisan helyes eredményt is mindenképpen elemezni kell az ismert és az adott jelenségre vonatkozó fizikai alaptörvényeknek való megfelelőség szempontjából!

## Slide 19: A csősúrlódási tényező fizikai jelentése és meghatározása

## Slide 20
A réteges áramlásban a sebességprofil egy forgási paraboloid!
Az áramlás legyen réteges, feleljen meg a Newton-féle folyadéksúrlódási alapegyenletnek.

## Slide 21: Az átlagsebesség és a maximális sebesség lamináris áramlásban

## Slide 22
Az áramlás abban az esetben felel meg biztosan a Newton-féle folyadéksúrlódási alapegyenletnek, ha
Desztillált vízzel végzett laboratóriumi kísérletek szerint ez a határ 2320.
Az ilyen áramlást rétegesnek (laminárisnak) hívják. Benne a folyadékrészecskék egymással párhuzamosan áramlanak, a szomszédos rétegekben a sebesség nagysága különböző, de iránya azonos.
A sebességprofil egy forgási paraboloid.

## Slide 23: Sebességprofil lamináris áramlás esetén
sebességprofil valóságos közeg lamináris áramlása esetén
Sebességprofil ideális közeg áramlása esetén

## Slide 24
A parabolikus sebességprofilra kapott összefüggés szerint

## Slide 25
A csősúrlódási tényező réteges áramlás esetén az áramlásra jellemző Reynolds-szám függvénye
A parabolikus sebességprofilra kapott összefüggés szerint

## Slide 26
Turbulensnek nevezik az olyan áramlást, melyben a folyadékrészecskék pillanatnyi sebessége időben gyorsan változik nagyságát és irányát tekintve egyaránt. Az áramlás fő irányára merőleges sebességkomponens intenzív keveredést eredményez. Ilyen tulajdonságokat mutató áramlások esetében a kísérletek szerint
Valamely keresztmetszetben csak az időbeli átlagsebességek által alkotott sebességprofilról lehet beszélni, mely a csőfal közvetlen közelétől eltekintve állandó értéket mutat.

## Slide 27: Sebességprofil turbulens áramlás esetén
sebességprofil valóságos közeg turbulens áramlása esetén
Az adott pontban érvényes időbeli átlagsebesség
Sebességprofil ideális közeg áramlása esetén
A csőfal mellett mindig marad egy lamináris határréteg, melynek vastagsága a Re-szám növekedésével egyre csökken

## Slide 28: A sebességprofil alakulása a lamináris áramlásból turbulens áramlásba történő átmenet során
A teljes keresztmetszetben lamináris az áramlás. Re<<2300
A sebességvektorok a cső tengelyével párhuzamosak és burkológörbéjük egy másodfokú parabola.

## Slide 29: A sebességprofil alakulása a lamináris áramlásból turbulens áramlásba történő átmenet során
A teljes keresztmetszetben lamináris az áramlás. Re<<2300
A sebességvektorok a cső tengelyével párhuzamosak és burkológörbéjük egy másodfokú parabola.
A cső tengelyében megjelenik a turbulens mag. Re ~ 3-4000
A turbulens áramlásban lévő magot lamináris határréteg veszi körül.

## Slide 30: A sebességprofil alakulása a lamináris áramlásból turbulens áramlásba történő átmenet során
A turbulens áramlásban lévő magot lamináris határréteg veszi körül.
A cső tengelyében megjelenik a turbulens mag. Re>2300
A cső tengelyében kiszélesedik a turbulens mag. Re ~ 6-7000
A turbulens áramlásban lévő magot körülvevő lamináris határréteg vékonyodik.

## Slide 31: A sebességprofil alakulása a lamináris áramlásból turbulens áramlásba történő átmenet során
A turbulens áramlásban lévő magot körülvevő lamináris határréteg vékonyodik.
A cső tengelyében kiszélesedik a turbulens mag. Re ~ 6-7000
A turbulens tartomány tovább szélesedik. Re ~ 8-9000
A lamináris határréteg tovább vékonyodik.

## Slide 32: A sebességprofil alakulása a lamináris áramlásból turbulens áramlásba történő átmenet során
A turbulens tartomány tovább szélesedik. Re ~ 8-9000
A lamináris határréteg tovább vékonyodik.
A turbulens tartomány csaknem a teljes keresztmetszetet kitölti. Re > 10000
A lamináris határréteg szinte észrevehetetlenné vékonyodik.

## Slide 33: A csősúrlódási tényező meghatározására leggyakrabban használt empirikus összefüggések turbulens áramlás esetén
Blasius-képlet
képlet
tartomány
Hidraulikailag sima csövekre, amikor a határréteg vastagsága lényegesen nagyobb a fizikai érdesség maximumánál, a csősúrlódási tényező csak az áramlásra jellemző Reynolds-szám függvénye.

## Slide 34: A hidraulikailag sima és a hidraulikailag érdes cső közötti határ
képlet
tartomány
a határréteg nagyságrendileg azonos vastagságú mint a felületi érdesség
a határréteg kisebb vastagságú mint a felületi érdesség
A csőfal fizikai érdességétől függő kritikus Reynolds-szám felett a csősúrlódási tényező nem függ a Reynolds-számtól! Ilyenkor hidraulikailag érdes csőről beszélnek.

## Slide 35
A csősúrlódási tényező változása a Re-szám és a relatív érdesség függvénye!

## Slide 36: A Dupuit-féle állandó
A gyakorlatban víz csővezetékben történő áramlásakor előforduló sebesség mérsékelt (nem nagyobb 1 m/s-nál), a csőátmérő többnyire kisebb 100 mm-nél, így a Re-szám többnyire 100000 alatti, azaz az áramlás a hidraulikailag sima cső tartományba esik.
Erre alapozva, durva becslésként, a csősúrlódási tényezőt
0,025
körüli értéknek lehet felvenni.
Ez a Dupuit-féle állandó
Jules Dupuit (1804-1866)

## Slide 37: A nyomásveszteség és a csőátmérő kapcsolata
Adott térfogatáram esetén az áramlási sebesség az átmérő függvénye
Ezt behelyettesítve a nyomásveszteség összefüggésébe
A nyomásveszteség tehát a csőátmérő 5. hatványával fordítottan arányos, felére csökkentve, 32-szer nagyobb nyomásveszteség keletkezik, ugyanazon térfogatáram esetén.

## Slide 38: A csővezetéki elemeken, berendezéseken keletkező nyomásveszteség számítása
A veszteségi tényező kísérleti úton határozható meg és mindenkor arra a sebességre vonatkozik, mely a csővezeték névleges mértéhez illeszkedik.
Keresztmetszet átmenet (konfúzor, diffúzor) esetén többnyire a nagyobbik sebességre vonatkozik.

## Slide 39: Csőívek
A veszteség forrása a csőívben a folyadékra ható centrifugális erőtér hatására létrejövő kettős szekunder áramlás, mely a folyadék csavarvonalszerű mozgását generálja az áramló közeg belsejében a csőfal mentén, mégpedig a görbületi középpont irányába.
d
r

## Slide 40
A csőívek veszteség-tényezőjét a görbületi sugár és a csőátmérő hányadosának (r/d) függvényében szokás megadni.
Az r/d viszony csökkentésével és az irányelterelés szögének növelésével a veszteség-tényező nő.
90o-os irányelterelés esetén az r/d viszonyt 10-ről 1-re csökkentve a veszteségtényező 0,11-ről 0,21-re növekszik.
r/d<1 esetén rohamossá válik a növekedés.
A leggyakoribbak az ún. patent ívek (előre gyártott csőívek) , melyeknél az r/d viszony kb. 1,5

## Slide 41: Diffúzorok - konfúzorok
Az áramlás irányát tekintve bővülő keresztmetszet-átmenet neve: diffúzor, a szűkülő keresztmetszet-átmenet neve konfúzor
A veszteség forrása: a súrlódás mellet a diffúzorban még a leválás jelensége is növeli a veszteséget.
A leválás: olyan esetekben, amikor a közeg valamely szilárd test felülete mentén fokozatosan növekvő nyomás ellenében egyre csökkenő sebességgel áramlik, a felület mentén lévő részecskék lefékeződése olyan jelentős lehet, hogy a felület mentén visszaáramlás indul meg egy leválási tér jön létre, melyet örvénylő mozgásban lévő közegrészecskék töltenek ki. Ezek az örvények energiájukat az áramlásból nyerik, ezáltal apasztják a közeg munkavégző képességét, energiaveszteséget okoznak.

## Slide 42: A leválás kialakulása diffúzorban
Az áramlás irányában a határréteg egyre vastagabb, mivel a keresztmetszet növekedése miatt a sebesség csökken és a nyomás nő.
A kúpszög értéke a tapasztalat szerint ne legyen nagyobb 8-12 foknál!

## Slide 43: A diffúzor-hatásfok és a diffúzor veszteség-tényezője
A diffúzorban bekövetkező nyomásváltozás és az ideális Bernoulli-egyenlet szerinti nyomásváltozás hányadosa!

## Slide 44: Elzáró és szabályozó szerelvények

## Slide 45: Szelepek
öntvényház
szelepház
szeleptányér
szeleporsó
kézi kerék
hollandi anya
szelepszár tömítés

## Slide 46: Szelepek előnyei hátrányai
Előnyös tulajdonságok:
biztos zárás,
kúpos "szeleptányér" alkalmazása esetén jó szabályozás, fokozatos zárás lehetősége.
Hátrányos tulajdonságok:
nagy méret és súly (öntvény),
jelentős áramlási ellenállás a többszörös sebességváltozás (irány és nagyság!) miatt,
nagy csőátmérőkhöz nem gyártható.

## Slide 47: Tolózárak
öntvényház
záró fedél
mozgató orsó
kézi kerék
tömítés leszorító
orsóvég
ék kialakítású záró elem
tömítő felület

## Slide 48: Tolózárak
Előnyös tulajdonságok:
kis helyfoglalás,
kis áramlási ellenállás teljesen nyitott állásban,
nagy csőátmérőkhöz is gyártható,
fokozatos zárás lehetősége.
Hátrányos tulajdonságok:
teljes zárás esetén szivárgás lehetséges,
viszonylag nagy súly (öntvény).
öntvényház
záró fedél
mozgató orsó
kézi kerék
tömítés leszorító
orsóvég
ék kialakítású záró elem
tömítő felület

## Slide 49: Csapok
Előnyös tulajdonságok:
kis helyfoglalás,
kis áramlási ellenállás teljesen nyitott állásban,
nagy csőátmérőkhöz is gyártható.
Hátrányos tulajdonságok:
tömítés szempontjából igényes,
szabályozásra általában nem alkalmas.
A záró elem (más kialakítású házban!) lehet gömb alakú is

## Slide 50
A csővezetéki jelleggörbe
A teljes csővezeték nyomásvesztesége
A szögletes zárójelben szereplő kifejezés egy adott csővezetékre vonatkozóan állandó, tekinthető úgy mint a csővezeték álladója.
Csak akkor igaz, ha a csősúrlódási tényezők és a veszteségtényezők állandóak!
Több, különböző átmérőjű szakaszból álló csővezeték esetén

## Slide 51
A csővezetéki jelleggörbe
A csővezeték jelleggörbéje tehát egy origóból kiinduló másodfokú parabola, mely a térfogatáram függvényében a keletkező nyomásveszteséget (energiaveszteséget!) mutatja.
Csak akkor igaz, ha a csősúrlódási tényezők és a veszteségtényezők állandó érétkűek!

## Slide 52
A csővezetéken történő szállítás energiaszükséglete
A fajlagos energiaigény két részből tevődik össze:
A veszteségek fedezéséhez szükséges energia (térfogategységre eső hányada a térfogatáram négyzetével arányos),
Az ideális Bernoulli-egyenletből számítható energiaigény (térfogategységre eső hányada a térfogatáramtól független).
Az ún. kilépési veszteség elhanyagolásával!

## Slide 53
A szállítómagasság és a veszteségmagasság
A gyakorlatban az energiaszükséglet összefüggésének ρ.g -vel osztott formája használatos
Szállítómagasság, ami a szállított folyadék súlyegységére eső energia szükséglet
Veszteségmagasság, ami a szállított folyadék súlyegységére eső energia veszteség
Statikus szállítómagasság

## Slide 54
A csővezetéken történő szállítás teljesítményszükséglete
A súlyegységre eső szállítási energiaszükséglet és az időegység alatt szállított folyadék súlyának szorzata

## Slide 55
A csővezetéken történő szállítás költsége
Éves költség
Üzemórák száma pl. évente
Villamosenergia egységköltség (Ft/kWh)

## Slide 56
Az optimális csőátmérő
K (Ft)
d
Az üzemeltetési költség, a nyomásveszteséggel arányos és így a csőátmérő növelésével csökken
A beruházási költség a csőátmérő növelésével progresszíven nő
doptimum

## Slide 57
Az optimális csőátmérő
K (Ft)
d
Az üzemeltetési költség, a nyomásveszteséggel arányos és így a csőátmérő növelésével csökken
A beruházási költség a csőátmérő növelésével progresszíven nő
doptimum
Az optimális csőátmérő számítással nem határozható meg, mivel a beruházási költségek túlzottan sok tényezőtől függenek!

## Slide 58
A csővezetéken történő szállítás esetén ajánlott sebességek
Folyadékok esetében: c < 3 m/s.
Igen nagy átmérők esetén max. 4-5 m/s
Gázok esetében: c < 20 m/s.
Az ajánlások figyelembevételével meghatározott csőátmérők – az esetek többségében – nem lesznek túlzottan nagyok és a keletkező nyomásveszteség is mérsékelt marad!
Az aránytalanuk kicsire adódó átmérő nyugodtan növelhető az ésszerűség határain belül!

## Slide 59: Ellenőrző kérdések (1)
Mivel foglalkozik a hidraulika?
Miért alkalmaznak a valóságos közegek tanulmányozására a legtöbb esetben kísérleti módszereket?
Milyen feltételeket kell teljesíteni egy áramlástani modellkísérlet elvégzésékor?
Mit értünk áramlástani hasonlóság alatt?
Hogyan biztosítható a két áramlás áramlástani hasonlósága?
Milyen áramlástani szempontól fontosabb hasonlósági kritériumokat ismer? Melyiket hogyan kell meghatározni?
Mi a Reynolds-szám és hogyan kell kiszámítani?
Mi a Froude-szám és hogyan kell kiszámítani?
Mit kell nyomásveszteség alatt érteni?

## Slide 60: Ellenőrző kérdések (2)
Írja fel a valóságos közegek egyenes csövekben lezajló áramlása során keletkező nyomásveszteség kiszámítására szolgáló összefüggést?
Mi a csősúrlódási tényező? Mitől függ az értéke?
Mit kell hidraulikailag sima cső alatt érteni?
Igaz-e az, hogy ugyanaz a csővezeték hidraulikai szempontból érdesnek vagy simának is tekinthető? Mit értünk áramlástani hasonlóság alatt?
Milyen legfontosabb tulajdonságai vannak a lamináris áramlásnak?
Milyen legfontosabb tulajdonságai vannak a turbulens áramlásnak?
Rajzolja fel egy csővezeték valamely keresztmetszetében a sebességeloszlást lamináris áramlás esetére! Fűzzön magyarázatot a vázlathoz!

## Slide 61: Ellenőrző kérdések (3)
Rajzolja fel egy csővezeték valamely keresztmetszetében a sebességeloszlást turbulens áramlás esetére! Fűzzön magyarázatot a vázlathoz!
Milyen általános felépítésű összefüggés szerint számítható a különböző csővezetéki elemek nyomásvesztesége?
Hogyan igazolható, hogy a csővezetéken keletkező nyomásveszteség a térfogatáram négyzetével arányos?
Mi a forrása a nyomásveszteségnek egy csővezetéki elem esetében?
Miért lényegesen kisebb egy gömbcsap esetén a nyomásveszteség, mint egy szelep esetében?
Hogyan változik a beruházási és az üzemeltetési költség a csővezeték átmérője függvényében?
Mi a szállítómagasság és mi a veszteségmagasság?

## Slide 62: Ellenőrző kérdések (4)
Hogyan állapítható meg mérési eredmények alapján a valóságos közeg áramlásának iránya egy zárt csővezeték esetében?
Miért nem lehet ideális közeg esetében semmiféle számítási módszerrel sem megállapítani az áramlás irányát?
Mit értenek diffúzorhatásfok alatt és hogyan függ össze a diffúzor veszteségtényezőjével?
Mit értünk leválás alatt valóságos közegek áramlása esetén?
Milyen esetben következhet be valóságos közegek áramlása esetén leválás?
Hogyan kerülhető el a leválás kialakulása valóságos közegek diffúzorban történő áramlása során?