## Slide 1: Áramlás szabad felszínű csatornában

## Slide 2: A szabad felszínű csatornában lezajló áramlás jellegzetessége
A folyadék felszínén mindenütt légköri nyomás van (szabad felszín).
A folyadék belsejében lévő pontokban nyomás mindenütt a légköri és a hidrosztatikai nyomás összege.
Az áramlást a felszínre nehezedő nyomás nem befolyásolja, az áramlás két tetszőleges keresztmetszete között nyomáskülönbség nincs.
Az áramlást a csatorna aljának lejtése (helyzeti energia változása) határozza meg.

## Slide 3: Súlyegységre vonatkoztatott energiaátalakulás nyitott csatornában történő stacionárius áramlás esetén
m
h
h
m
Δz
Δp’
A csatornafenék lejtése
A vízmélység
A mozgási energia
A veszteség

## Slide 4: A stacionárius áramlás sebessége
Chézy-féle képlet a szabad felszínű csatornában lezajló stacionárius áramlás sebességére.
Veszteségmagasság
A csatorna lejtése
A képletben szereplő λ tényező a hidraulikai súrlódási tényező, meghatározása kísérleti úton történik, nem érvényesek rá a csősúrlódási tényezőről elmondottak.

## Slide 5: A hidraulikai átmérő
A szabad felszínű csatorna esetén az átmérő a csatorna hidraulikai vagy más néven egyenértékű átmérője.
K
‘A’ folyadék-keresztmetszet, ‘K’ pedig a szabálytalan keresztmetszet kerületének azon része, mely a közeggel érintkezésbe kerül, az ún. nedvesített kerület!
A
Valamely szabálytalan keresztmetszet hidraulikai átmérője egyenlő azon kör keresztmetszet átmérőjével, melyen át a kör keresztmetszetet teljesen kitöltő módon azonos mennyiségű közeget áthajtva azonos nagyságú veszteség keletkezik ugyanazon hossz esetén.

## Slide 6: Ellenőrző kérdések (1)
Milyen sajátossága van a szabad felszínű áramlásnak a zárt csővezetékben a keresztmetszetet teljesen kitöltő áramláshoz képest?
Mit lehet az áramlás „hajtóerejének” tekinteni egy szabad felszínű áramlás esetében?
Hogyan számítható ki a szabad felszínű áramlás sebessége?
Milyen összefüggésben van a vízmélység a lejtéssel egy állandó szélességű csatorna esetében? Miért?
Mit értünk egyenértékű (hidraulikai vagy helyettesítő) átmérő alatt? Hogyan számítható ki?