## Slide 1: A hőterjedés alapesetei

## Slide 2: Alapesetek
Hővezetés
Hőátadás (konvekció)
Hősugárzás

## Slide 3: Hővezetés
A szilárd testekben és nyugvó közegekben lezajló hőterjedési jelenség.
 (W/m·K) a hővezetési tényező, anyagjellemző
Stacionárius körülmények között az egységnyi keresztmetszeten vezetéssel átvitt hő egyenesen arányos a hőmérsékletkülönbséggel és fordítottan arányos a távolsággal.

## Slide 4: Hővezetés
Fourier-féle tapasztalati törvény az egységnyi felületen, időegység alatt átvitt hőmennyiségre (hőáramsűrűség) stacionárius esetben.
A hőáram vektormennyiség, mely a hőáramlás irányába mutat, azaz a nagyobb hőmérséklet irányába mutató hőmérsékletváltozási vektorral ellentétes.
A hővezetés alapegyenlete stacionárius körülmények között, általános esetben:

## Slide 5: Hőátadás
Elvileg alkalmazható a Fourier-féle összefüggés, de az áramlás határrétegére vonatkozóan gyakorlatilag lehetetlen meghatározni a hővezetési tényezőt, mely ráadásul távolról sem tekinthető állandónak. Ezért egy hasonló, de más elvi alapokon álló tapasztalati összefüggést használnak ilyen esetekre.
Áramló közegek és szilárd testek között lezajló hőterjedési jelenség.
Newton-féle tapasztalati törvény az időegység alatt átvitt hőmennyiségre (hőáram).

## Slide 6: Hőátadás
 (W/m2·K) a hőátadási tényező
NEM anyagjellemző, hanem függ
az áramlás jellegétől,
az áramló közeg fizikai jellemzőitől,
a hőátadó felület tulajdonságaitól,
az áramlástani és termikus határréteg kölcsönös, alakulásától.
az áramlás kialakulásának körülményeitől,
a hőáramlás irányától,

## Slide 7: Hősugárzás
A sugárzási tényező függ a test:
fizikai jellemzőitől,
felületének állapotától,
a hőmérséklettől és
a sugárzás hullámhosszától.
Elektromágneses sugárzás: az elektromos és a mágneses térerősség időbeni változásának tovaterjedése. Az elektromos térerősség, a mágneses térerősség és a terjedési irány jobbsodrású, derékszögű vektorrendszert alkot.
A felületegység által kisugárzott energia
(sugárzó képesség = energiasűrűség)
az abszolút hőmérséklet negyedik hatványával arányos
a test sugárzási tényezője.
elektromos térerősség
mágneses térerősség
terjedési irány
Stefan-Boltzmann-féle törvény
Közvetítő anyag ill. közvetítő közeg nélküli hőterjedési jelenség. (elektromágneses sugárzás)

## Slide 8: Ellenőrző kérdések
Milyen alapesetei vannak a hő terjedésének? Melyik milyen esetre vonatkozik?
Írja fel a Fourier-féle tapasztalati törvényt! Milyen hőterjedési esetre érvényes?
Mit jelent a Fourier-féle összefüggsében a negatív előjel?
Mi a hővezetési tényező és mi a mértékegysége?
Írja fel a hőátadás Newton-féle tapasztalati törvényét!
Milyen körülmény van a legjelentősebb hatással hőátadási tényezőre?
Írja fel a Stefan-Boltzmann-féle törvényt! Mi a sugárzási tényező és mi a mértékegysége?
Mi az oka és a jelentősége annak, hogy a Stefan Boltzmann törvényben az abszolút hőmérséklet század része szerepel?
Mi az elektromágneses sugárzás?
Milyen legfontosabb tényezőktől függ egy test sugárzási tényezője?