## Slide 1: Hősugárzás

## Slide 2: Hősugárzás alapfogalmak
Elektromágneses sugárzás: az elektromos és a mágneses térerősség időbeni változásának tovaterjedése. Az előforduló hullámhosszúságok a 10-15 – 108 m tartományba esnek.
Elektromágneses hullámokat egy test részben:
átengedi (átengedési tényező D1),
visszaveri (visszaverődési tényező R1),
elnyeli (abszorpciós, elnyelési tényező a1).
a+R+D=1
Közvetítő anyag illetve közeg nélküli hőterjedési jelenség. (elektromágneses sugárzás)

## Slide 3
Abszolút fekete test: a ráeső összes sugárzást elnyeli (a=1).
Az abszolút fekete test sugárzása: minden hullámhosszon végez kisugárzást ( a színkép folytonos!).
A Planck törvény
Hősugárzás Az abszolút fekete test
A ‘T’ hőmérsékletű abszolút fekete test által valamely ‘’ hullámhosszon mutatott sugárzásintenzitásról.

## Slide 4: Hősugárzás Az abszolút fekete test
 ()
Io (W/m3)
T1
T2>T1
T3>T2
Wien-féle eltolódási törvény
Iomax
Iomax
A maximális sugárzásintenzitás a 10-5 – 10-7 m-es hullámhosszúság-tartományba (infravörös fény) esik és a hőmérséklet növekedésével a maximális sugárzásintenzitáshoz tartozó hullámhossz csökken!

## Slide 5: Szürke test – Szürke sugárzás
A sugárzása minden hullámhosszon folytonos.
A sugárzásintenzitása (I) minden hullámhosszon az abszolút fekete test sugárzásintenzitásának ‘’ szorosa.
a szürke test feketeségi foka (), mindig kisebb mint 1.

## Slide 6: Stefan-Boltzmann törvény
co=5,767·10-8 (W/m2·K4) az abszolút fekete test sugárzási tényezője.
A felületegység által kisugárzott energia (sugárzó képesség) az abszolút hőmérséklet negyedik hatványával arányos
ε a test feketeségi foka.
A test feketeségi fokának és az abszolút fekete test sugárzási tényezőjének szorzata a test sugárzási tényezője.

## Slide 7: Stefan-Boltzmann törvény
Itt co=5,767 (W/m2·(K/100)4) mértékegységű
Tekintettel arra, hogy a sugárzás útján átvitt hőmennyiség csak magas hőmérsékletek esetén számottevő, az abszolút hőmérséklet negyedik hatványa kényelmetlenül nagy szám. Éppen ezért a Stefan-Boltzmann állandó értékében szereplő nagyságrendet célszerű az abszolút hőmérséklethez kapcsolni, azaz a Stefan-Boltzmann törvényt a gyakorlatban a következő formában alkalmazzák

## Slide 8: A Kirchoff törvény
Szürke test
Abszolút fekete test
E
Eo
Eo·(1-a)
Eo·a
T
To
ha T=To termikus egyensúly áll fenn, azaz q=0
A szürke test által leadott hőmennyiség
Bármely test sugárzóképességének és elnyelési tényezőjének hányadosa az abszolút fekete test sugárzóképes-ségével egyenlő! (Kirchoff II. törvénye)
Ebből következik, hogy bármely test esetén

## Slide 9: A Lambert törvény
a sugárzó felületelem normálisa irányába kisugárzott energia,
a besugárzott felületelemhez tartozó térszög és
a sugárzás valamint a felületi normális által bezárt szög cosinusának
szorzatával egyenlő!
Valamely felületelem által egy másik felületelem irányába kisugárzott energia

## Slide 10: A Lambert törvény
r=1
d
n

dA2
dA1
d
 sugárzási tényező

## Slide 11: Sugárzásos hőcsere párhuzamos felületek között
Általános feltételek:
a felületek egymástól mért távolsága az egyéb méretekhez képest kicsi!
a két test között lévő közeg teljesen áteresztő.

## Slide 12: Sugárzásos hőcsere párhuzamos felületek között
E2
T2
T1
R2
E2 és R2 a ‚2’ jelű test saját sugárzása, ill. az általa visszavert sugárzás

## Slide 13: Sugárzásos hőcsere párhuzamos felületek között
E2
T2
T1
E2 és R2 a ‚2’ jelű test saját sugárzása, ill. az általa visszavert sugárzás
E1
A1=a1(E2+R2)
A2=a2(E1+R1)
R2=(1-a2)(E1+R1)
R1=(1-a1)(E2+R2)
R2
R1
K1 és K2 az ‚1’ és a ‚2’ jelű test teljes, azaz saját és visszavert sugárzása

## Slide 14: Sugárzásos hőcsere párhuzamos felületek között
E2
T2
T1
E1
A1=a1(E2+R2)
A2=a2(E1+R1)
R2=(1-a2)(E1+R1)
R1=(1-a1)(E2+R2)
Az ‚1’ jelű test által leadott energia (hőmennyiség)

## Slide 15: Sugárzásos hőcsere párhuzamos felületek között
E2
T2
T1
E1
A1=a1(E2+R2)
A2=a2(E1+R1)
R2=(1-a2)(E1+R1)
R1=(1-a1)(E2+R2)
Az ‚1’ jelű test által leadott energia (hőmennyiség)

## Slide 16: Sugárzásos hőcsere párhuzamos felületek között
E2
T2
T1
E1
A1=a1(E2+R2)
A2=a2(E1+R1)
R2=(1-a2)(E1+R1)
R1=(1-a1)(E2+R2)

## Slide 17: Sugárzásos hőcsere párhuzamos felületek között
Ahol
redukált feketeségi fok

## Slide 18: Sugárzási kölcsönhatás zárt térben
Az A2 felületű tér az A1 nagyságú felülettel bíró testet teljesen körül veszi!
A két test között lévő közeg teljesen áteresztő.
Az ‚1’ jelű test által leadott/felvett hőmennyiség:
redukált feketeségi fok

## Slide 19: Sugárzásos hőcsere világító láng és szilárd felület között
Az ‘L’ index a lángra a ‘f’ index a szilárd felületre utal!

## Slide 20: A világító láng feketeségi foka
A láng neme
Nem világító gázláng és az antracit lánga réteges elégetés esetén ……………………………………………………………….
Antracitpor világító lángja …………………………………………
Sovány szenek világító lángja ……………………………………
Illó anyagokban gazdag kőszenek, barnaszenek, stb. világító lángja rétegben vagy poralakban történő elégetés esetén ……
Nyersolaj világító lángja …………………………………………...
L
0,40
0,45
0,60
0,70
0,85

## Slide 21: Sugárzásos hőátadás sugárzás a hőátadás mintájára

## Slide 22: Ellenőrző kérdések (1)
Hogyan definiálható az abszolút fekete test?
Miről szól a Wien-féle eltolódási törvény?
Mit értünk folytonos színkép alatt?
Miben hasonlít és miben különbözik az abszolút fekete test és a szürke test?
Írja fel egy szürke test által kisugárzott összes energia meghatározására szolgáló Stefan-Boltzmann-törvényt! Fűzzön magyarázatot a felírt összefüggéshez!
Mi az oka, hogy a Stefan-Boltzmann-törvényben az abszolút hőmérséklet 100-ad része szerepel?
Milyen összefüggés van egy test emissziós (sugárzási) tényezője és abszorpciós tényezője között?
Miről szól a sugárzásos hőterjedés Kirchoff-törvénye?
Milyen viszonyban van egymással egy felületelem által kisugárzott összes energia és a felületelem normálisa irányába kisugárzott energia mennyisége?

## Slide 23: Ellenőrző kérdések (2)
Mitől függ egy felület által egy másik irányába kisugárzott energia mennyisége a Lambert-törvény szerint?
Hogyan számítható ki a párhuzamos felületek között sugárzás útján kicserél hőmennyiség?
Mi a különbség valamely test esetén annak sugárzási tényezője és feketeségi foka között?
Mit értünk sugárzásos hőátadási tényező alatt?